ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
„УкрЗемІнвест+”

Кваліфікаційний сертифікат архітектора: серія АА № 004574 від 26.12.2019 р.

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН

С. РОЗДОЛЬНЕ
ЧУГУЇВСЬКОГО РАЙОНУ
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Б/20/043 – ПЗ.ГП

ТОМ І

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА, ДОДАТКИ

Директор						                       М.С. Шапошнік

Головний архітектор проекту				           Н.В. Воробйова

Харків–2021

ПІДТВЕРДЖЕННЯ ГАПА

Генеральний план с. Роздольне Зміївської територіальної громади Чугуївського району Харківської області розроблений, відповідно до діючих Державних будівельних норм України ДБН Б.2.2-12:20+19 «Планування та забудова територій», а також інших нормативних та законодавчих документів, які встановлюють вимоги до складу, змісту, порядку розроблення, погодження та затвердження генерального плану населеного пункту.

Головний архітектор проекту					       Воробйова Н.В.

Кваліфікаційний сертифікат архітектора: серія АА № 004574 від 26.12.2019 р.

СКЛАД АВТОРСЬКОГО КОЛЕКТИВУ
З РОЗРОБЛЕННЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ

СЕЛА РОЗДОЛЬНЕ

| Відділ, в якому розроблено документацію | Посада виконавця | Прізвище виконавця | Підпис |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ТОВ «УкрЗемІнвест+» | Директор | Шапошнік М.С. |  |
|  | Головний архітектор проекту | Воробйова Н.В. |  |
|  | Архітектор проекту | Разбейко І. А. |  |

| СКЛАД МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ |
| --- |
| Номер тому | Позначення | Найменування | Примітки |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ІІ | Б/20/043 -ПЗ.ГП | Генеральний план с. Роздольне Зміївського району Харківської області Пояснювальна записка, додатки |  |
|  | Б/20/043 -ГП | Графічні матеріали: |  |
|  | Арк.№1 | Схема розташування населеного пункту в системі розселення; | М 1:25000 |
|  | Арк.№2 | План існуючого використання території, суміщений зі схемою планувальних обмежень; | М 1:2000 |
|  | Арк.№3 | Генеральний план (основне креслення), суміщений зі схемою проектних планувальних обмежень; | М 1:2000 |
|  | Арк.№4 | Схема вулично-дорожньої мережі, міського та зовнішнього транспорту | М 1:2000 |
|  | Арк.№5 | Схема інженерної підготовки та захисту території; | М 1:2000 |
|  | Арк.№6 | Схема інженерного обладнання території | М 1:2000 |
|  | Арк.№7 | План червоних ліній вулиць | М 1:2000 |
| ІІ | Б/20/043 -ПЗ.ІТЗ | Інженерно – технічні заходи цивільного захисту населення (цивільної оборони) на мирний час |  |
|  | Б/20/043 -ІТЗ | Графічні матеріали: |  |
|  | Арк.№1 | Схема розташування населеного пункту в системі розселення; | М 1:25000 |
|  | Арк.№2 | Схема інженерно-технічних заходів цивільного захисту населення (цивільної оборони) на мирний час | М 1:2000 |
| ІІІ | Б/20/043 -ПЗ.ЗТ | План зонування території с. Роздольне |  |
|  | Б/20/043 -ЗТ | Графічні матеріали: |  |
|  | Арк.№1 | Схема зонування території населеного пункту | М 1:2000 |
| ІV | Б/20/043 -ПЗ.О.П | Генеральний план с. Роздольне Зміївського району Харківської області Основні положення генерального плану. |  |
|  | Б/20/043 -О.П | Графічні матеріали: |  |
|  | Арк.№1 | Схема розташування населеного пункту в системі розселення; | Без масштабу |
|  | Арк.№2 | План існуючого використання території, суміщений зі схемою планувальних обмежень; | Без масштабу |
|  | Арк.№3 | Генеральний план (основне креслення), суміщений зі схемою проектних планувальних обмежень; | Без масштабу |

| ЗМІСТ |
| --- |
| Позначення | Найменування | Примітка стор. |
|  | Підтвердження ГАП-а | 2 |
| серія АА № 004574 | Кваліфікаційний сертифікат архітектора | 2 |
|  | Склад авторського колективу | 3 |
|  | Склад містобудівної документації | 4 |
|  | Зміст | 5 |
|  | ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА |  |
|  | І. ВСТУП 11 1.1 Відомості про організації, які є замовником та розробником генерального плану 11 1.2 Законодавчі та нормативні підстави розроблення 11 1.3 Джерела вихідних даних 12 1.4 Топографо-геодезична основа 12 ІІ. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА 14 2.1 Характеристика географічного розташування населеного пункту, його адміністративний статус, відомості про площу території та чисельність населення, місце в системі розселення 14 2.2.1 Оцінка реалізації попереднього генерального плану 15 2.2.2 Характеристика стану території населеного пункту та існуючих проблем її використання 19 2.3 Аналіз зовнішніх та внутрішніх факторів, що визначають конкурентні переваги та обмеження розвитку населеного пункту 20 2.4 Характеристика структури та обсягів існуючого житлового фонду, об’єктів обслуговування, перелік об’єктів господарського комплексу, інженерно-транспортної інфраструктури, інженерної підготовки і благоустрою, захисту території від небезпечних природних та техногенних процесів 20 2.4.1 Житловий фонд 20 2.4.2 Система обслуговування 22 2.4.3 Виробничо-господарський комплекс 24 2.4.4 Інженерно-транспортна інфраструктура 24 2.4.5 Інженерна підготовка і благоустрій, захист території від небезпечних природних та техногенних процесів 25 2.5 Аналіз відомостей про стан навколишнього природного середовища 25 2.5.1 Клімат 26 2.5.2 Ґрунти 26 2.5.3 Водні ресурси 27 Згідно наданих даних Регіональним офісом водних ресурсів поблизу села Роздольне протікає мала річка Берестова: 27 р. Берестова 27 площа водозбору — 1810,0 км²; довжина — 102 км; середній ухил річки 2,8 м/км; довжина в області — 102 км; 28 2.5.4 Рослинний покрив 28 2.5.5 Санітарний та екологічний стан території села 29 2.6 Аналіз ресурсного потенціалу, тенденцій розвитку населеного пункту та прилеглих територій 29 2.6.1 Демографічні ресурси 29 2.6.2 Виробничо-господарський комплекс 32 2.7 Комплексна оцінка планувальних обмежень, які мають суттєвий вплив на планування різних видів використання територій 34 2.7.1 Планувальні обмеження 34 2.7.2 Інженерно-будівельні умови 34 ІІІ. ОБҐРУНТУВАННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ 35 3.1 Основні пріоритети та цільові показники демографічного і соціального розвитку території населеного пункту з метою формування повноцінного життєвого середовища 35 3.2 Цільові показники і галузева структура економічної діяльності і зайнятості населення 38 3.3 Житлове будівництво, обсяги та черговість розвитку 41 3.4 Соціально-громадська інфраструктура комунальної та державної власності, обсяги та черговість розвитку, пропозиції щодо формування громадських центрів 42 3.4.1 Пропозиції щодо формування громадських центрів 44 3.5 Озеленення територій загального користування, ландшафтно-рекреаційні території населеного пункту 44 3.6 Території промислового, сільськогосподарського виробництва та іншої економічної діяльності, обсяги та черговість розвитку 45 3.7 Планувальна структура населеного пункту та функціональне зонування 51 3.8 Пропозиції щодо зміни межі населеного пункту 52 3.9 Характеристика територій, необхідних для подальшого розвитку населеного пункту, а також територій спільних інтересів суміжних територіальних громад 52 3.10. Характеристика територій та визначення заходів щодо їх освоєння у тому числі. 52 3.10.1 Території пріоритетного розвитку та умови їх освоєння 52 3.10.2 Проблемні території та умови їх реабілітації 52 3.11. Вулично-дорожня мережа та транспорт 54 3.11.1 Координати червоних ліній 55 3.12 Інженерна інфраструктура 55 3.12.1 Водопостачання 56 3.12.2 Каналізування 61 3.12.3 Теплопостачання 63 3.12.4 Газопостачання 64 3.12.5 Електропостачання та зовнішнє освітлення 65 3.12.6 Телефонізація та радіофікація 67 3.12.7 Санітарна очистка 67 3.13 Мережі розташування об’єктів і місць утилізації побутових відходів а також місць захоронення тварин 68 3.14 Дощова каналізація, інженерна підготовка та захист території 68 3.14.1 Дощова каналізація 68 3.14.2 Інженерна підготовка та захист території 69 3.15 Пропозиції щодо охорони навколишнього природного середовища, подолання та запобігання впливу проявів негативних природно-техногенних факторів для поліпшення життєвого середовища 72 3.16 Пропозиції щодо збереження та охорони нерухомих пам’яток культурної спадщини, територій, що мають статус земель історико-культурного призначення. 77 3.17. Рекомендації щодо встановлення режиму використання територій, визначених для майбутніх містобудівних потреб. 78 3.18. Рекомендації щодо розроблення плану зонування території або черговості виконання плану зонування її окремих частин та детальних планів території. 78 3.19. Організаційні заходи щодо реалізації положень генерального плану, перелік пошукових та проектних робіт для реалізації генерального плану. 78 3.20. Пропозиції на етап 3-7 років 80 ІV ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ. БАЛАНС ТЕРИТОРІЇ 81 ДОДАТКИ 86 |
| № 1 від 24.03.2020 | «Про виготовлення генерального плану та плану зонування населеного пункту с. Роздольне Зміївської територіальної громади Чугуївського району Харківської області» |  |
|  | Завдання на розроблення генерального плану |  |
| № 01-02/3248-2/3014 від 31.12.2020 | Лист Харківської Обласної Державної Адміністрації департаменту містобудування та архітектури |  |
| № 06-12/1307 від 12.10.2020 | Лист Харківського обласного управління водних ресурсів |  |
| №725/01.22 22.10.2020 | Лист Зміївська районна державна адміністрація харківської області |  |
| 01-04/2552-2/2429 12.10.20 | Харківська обласна державна адміниістрація. Департамент містобудування та архітектури |  |
| 610-Сл-15114-1020 30.10.20 | Лист-довідка АТ «Харківгаз» |  |
| 55р-01/02-11386 від 09.10.2020 | Лист-довідка ПАТ «Харківобленерго» |  |
| 1115-ВИХ-HR-63000-2020 від 20.10.2020 | Лист-довідка ПАТ «Укртелеком» |  |
| НТ-41/280 16.10.2020 | Лист РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ» |  |
| 2587/06 від 08.10.2020 | Лист-довідка Служби автомобільних доріг у Харківській області |  |
| 01-14/1573 13.10.2020 | Лист-довідка Державне підприємство «Дороги Харківщини» |  |
| 55р-01/02-11386 09.10.2020 | Лист-довідка АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» |  |
| — | Лист Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області |  |
| № 1 від ________ р. | Довідка №1. Історична |  |
| № 2 від 10.12.2020р. | Довідка №2. Приріст чисельності населення. Динаміка чисельності населення. Вікова структура населення |  |
| № 3 від 10.12.2020р | Довідка №3. Баланс трудових ресурсів |  |
| № 4 від 10.12.2020р | Довідка №4. Обсяги існуючого житлового фонду. Характеристика житлового фонду |  |
| № 5 від 10.12.2020р | Довідка №5. Зайнятість населення |  |
| № 6 від 10.12.2020р | Довідка №6. Характеристика установ та підприємств обслуговування |  |
| № 7 від 10.12.2020р | Довідка №7. Характеристика інженерної інфраструктури |  |
| № 8 від 10.12.2020р | Довідка №8. Характеристика існуючих підприємств. Перелік потенційних інвестицій |  |
| № 9 від 10.12.2020р | Довідка №9. Характеристика маршрутів громадського транспорту |  |
| № 10 від 10.12.2020р | Довідка №10. Характеристика існуючих об’єктів комунального господарства |  |
| № 01-02/3248-2/3014 від 31.12.2020 | Лист Харківської Обласної Державної Адміністрації департаменту містобудування та архітектури |  |
| № 06-12/1307 від 12.10.2020 | Лист Харківського обласного управління водних ресурсів |  |
| №725/01.22 22.10.2020 | Лист Зміївська районна державна адміністрація харківської області |  |
| 01-04/2552-2/2429 12.10.20 | Харківська обласна державна адміниістрація. Департамент містобудування та архітектури |  |
| 610-Сл-15114-1020 30.10.20 | Лист-довідка АТ «Харківгаз» |  |
| 55р-01/02-11386 від 09.10.2020 | Лист-довідка ПАТ «Харківобленерго» |  |
| 1115-ВИХ-HR-63000-2020 від 20.10.2020 | Лист-довідка ПАТ «Укртелеком» |  |
| 26.01.2021 | Громадські слухання. Місто проведення с. Таранівка |  |

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

# І. ВСТУП

1.1 Відомості про організації, які є замовником та розробником генерального плану

Замовник генерального плану:

Таранівська сільська рада Зміївського району Харківської області

Адреса: с. Таранівка, вул.Харківська, 41.

Розробник генерального плану:

ТОВ «УкрЗемІнвест+»

Адреса: м. Харків, вул. Державінська 38

Кваліфікаційний сертифікат на розроблення містобудівної документації,

серія АА № 004574.

1.2 Законодавчі та нормативні підстави розроблення

Генеральний план населеного пункту розроблено згідно угоди № Б/20/043  від 27 березня 2020 року між «Замовником» та «Виконавцем» містобудівної документації, на підставі рішення від 24 березня 2020 р. «Про розроблення генерального плану та плану зонування населеного пункту с. Роздольне Зміївської територіальної громади Чугуївського району Харківської області»

Генеральний план розроблений у відповідності до норм ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», ДБН Б.1.1-15-2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту»; Законів України: «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про основи містобудування», «Про генеральну схему планування території України»; «Земельного Кодексу України», ДСП №173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів» та ін.

Генеральний план с. Роздольне розробляється з метою визначення територіального розвитку на розрахунковий період з урахуванням перспектив, обґрунтованих раціональним використанням територіальних та природних ресурсів, встановлення меж населеного пункту, а також з метою оптимальної функціональної організації поселення, яка має забезпечувати розвиток та реконструкцію села, найкращі умови проживання та праці.

Генеральний план села передбачає:

- визначення майбутніх потреб переважних напрямів використання території;

- урахування державних, громадських і приватних інтересів під час планування забудови та іншого використання територій;

- обґрунтування зміни межі населеного пункту;

- визначення меж функціональних зон, пріоритетних та допустимих видів використання і забудови територій;

- формування планувальної структури та просторової композиції забудови населеного пункту;

- оцінку загального стану населеного пункту основних факторів його формування, визначення, містобудівних заходів щодо поліпшення екологічного та санітарно-гігієнічного стану;

- визначення територій, що мають будівельні, санітарно-гігієнічні, природоохоронні та інші обмеження їх використання.

- визначення етапів і механізмів забезпечення реалізації, терміну дії генерального плану, перелік раніше прийнятих рішень, що втрачають чинність і тих, до яких необхідно внести відповідні зміни.

Вимоги Постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.2003р. №863 «Про затвердження Програми забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового та громадського призначення» повинні обов’язково виконуватись на наступних, більш детальних стадіях проектування конкретного об’єкту містобудування.

Генеральний план с. Роздольне розроблений на розрахунковий термін до 2041 року.

Термін дії генерального плану – безстроковий.

На період після розрахункового терміну – територіального розвитку села не передбачено.

Основні показники Генерального плану с. Роздольне є орієнтовними.

Затверджена в чинному порядку дана містобудівна документація є обов’язковим  документом для всіх організацій та установ, які здійснюють будівництво на території села.

1.3 Джерела вихідних даних

Генеральний план села розроблено на підставі таких даних:

- завдання на проектування;

- «Генеральна схема планування території України», виконана ДП УДНДІПМ «Діпромісто» імені Ю.М. Білоконя  в 2009 році.

- Схема прланування території Харківської області, виконана ДП УДНДІПМ «Діпромісто» імені Ю.М. Білоконя  в 2009 році.

- «Проект планировки и застройки с Роздольное опытного хозяйства "Борки научно-производственного обьединения "Кросс" Готвальдского района Харьквоской области 1989г.»

- «Проекта формирования территории Тарановского сельского Совета Змиевского района Харьковской области», затвердженого ХV сесією ХХІ скликання Зміївської районної  Ради Харківської області від 14 травня 1993 року, з урахуванням «Проекта установления границ сельских населенных пунктов Тарановского сельского Совета Змиевского района Харьковской области», розробленого ДП «Харківський інститут землеустрою» у 1992 році.

- Технічна документація із Землеутсрою щодо інвентаризації земель села Роздольне Зміївського району Харківської області.

- анкети;

- листи;

- землевпорядна документація;

- вихідні документи та натурні обстеження;

- Проект схеми регіональної екологічної мережі "Український науково-дослідний інститут екологічних проблем" у 2014 р.;

- та ін.

1.4 Топографо-геодезична основа

В якості топогеодезичної основи прийнята топографічна основа розроблена

ТОВ «ЗЕМІНФОРМ» у 2020 р., в масштабі М1:2000, яка була надана замовником в електронному вигляді.

Топогеодезична основа не містить інформації, що становить службову інформацію. Існуюча межа села нанесена за матеріалами «Технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації земель села Роздольне Зміївського району Харківської області» в 2020 році.

При розробленні генерального плану були враховані наступні документи:

- матеріали анкетного і натурного обстежень, що були проведені

ТОВ "УкрЗемІнвест+”;

- листи та анкети з вхідними даними надані замовником;

- Земельний кодекс України;

- Водний кодекс України;

- Закон України «Про основи містобудування»;

- Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

- ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

- ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»;

- ДБН В.2.3-4-2007 «Споруди транспорту. Автомобільні дороги»;

- ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»;

- ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту»;

- Державні санітарні правила і норми «Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України»;

- ДСП №173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів».

- Та ін.

# ІІ. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА

2.1 Характеристика географічного розташування населеного пункту, його адміністративний статус, відомості про площу території та чисельність населення, місце в системі розселення

Зміївська територіальна громада Чугуївського району Харківської області адміністративно-територіальна одиниця та орган місцевого самоврядування в Зміївській територіальній громаді Харківської області. Адміністративний центр — місто Зміїв.

Всього земель по територіальній громаді – 79250 га,

Населення територіальної громади - 17273 особи

В склад територіальної громади входять:

Міста —1

Смт — 1

Села — 53

Селища — 5

Територіальна громада розташована в Чугуївському районі  північної частини Харківської області. З північної сторони район межує з Російською Федерацією. Уздовж усього району протікає річка Сіверський Донець, що є головною водною артерією Харківщини. Основною рисою є приуроченість території ріки до басейну ріки Дон. Територію громади протікають також р. Мжа, р. Уди, р. Берестова, р. Гомільша .

Територіальна громада межує:

З півночі – Безлюдівська громада Харківської району;

З північного сходу Новопокровська громада Чугуївського району

Зі сходу – Слобожанська громада Чугуївського району;

З півдня –Олексіївська громада Лозівського району;

З південного сходу Старовірівська громада  Красноградського району;

Із заходу – Нововводолазька громада Харківського району;

З північного сходу Мереф’янська громада Харківського району

Значну частину громади займають ліси на зони рекреації. Рельєф — рівнинний, пересічений ярами та балками.

Село Роздольне знаходиться на південному заході від села Безпалівка. На півночі села проходить дорога місцевого значення, що поєднує прилеглі села з дорогою регіонального значення Р — 51 Мерефа — Лозова — Павлоград. Сполучення з Харковом залізничне (електропоїзди лінії Харків(Лосєве) — Гракове — Куп'янськ-Вузловий) та автобусне.

Історична довідка

На початку XVIІ ст. почалося масове заселення території сучасної Зміївщини. Особливо бурхливим воно було у 30 – 40-х роках, коли сюди з Правобережної України прибули учасники селянсько-козацького повстання під проводом Павла Бута-Павлюка та Дмитра Гуні.

В грудні 1655 року чугуївський воєвода Спєшнов в підсумках перепису українського населення Слобідського краю подає Бєлгородському воєводі Г. Ромодановському інформацію про кількість зміївських «черкас».
В 1656 році Зміїв стає повітовим містом. В ньому вже налічувалось 587 чол.

Приблизно в той же час, у 1689, було засновано с. Роздольне.

В радянські часи село входило до дослідного господарства «Борки» науково-виробничого об’єднання «Кросс» Готвальдського району Харківської області.

У 2010 селищу Роздольне було змінено статус на село.

2021 році Таранівську сільську раду, в яку входило село, розформували і село увійшло до складу Зміївської міської громади.

### 2.2.1 Оцінка реалізації попереднього генерального плану

Попередній генеральний план населеного пункту мав назву «Проект планировки и застройки с Роздольное опытного хозяйства "Борки научно-производственного обьединения "Кросс" Готвальдского района Харьквоской области 1989г.»

Площа та населення

Станом на початок розробки попереднього генерального плану

Площа населеного пункту складала – 100,00 га.

Населення населеного пункту складало – 290 чол.

Проектні рішення попереднього генерального плану

Площа населеного пункту за генеральним планом  –100,0 га.

Населення населеного пункту за генеральним планом – 500 чол.

Ступінь реалізації  попереднього генерального плану на час розроблення нового   Площа населеного пункту – 15,3га.

Населення населеного пункту – 252 чол.

Сельбищна зона

Житлова забудова

Станом на початок розробки попереднього генерального плану

Території житлової забудови населеного пункту складалася з кварталів одноповерхової садибної та двоповерхової багатоквартирної забудови. Також розміщувалось 45 житлових будинків/ 95 квартир, у тому числі.

два будинки –секційні 2-х поверхові 16 квартирні, капітальні.

- 12 будинків – багатоквартирні:

з них :

капітальні — 26

в гарному стані — 4

старі — 1

Загальна кількість дворів — 95

Проектні рішення попереднього генерального плану

Нова забудова відбуватиметься за рахунок ущільнення забудови на існуючих ділянках. Було запроектовано:

кількість квартир — 185;

садибного типу — 121;

безсадибного типу — 64.

Ступінь реалізації  попереднього генерального плану на час розроблення нового

Житловий фонд садибної житлової забудови населеного пункту, майже, лишився без змін у порівнянні з часом початку розробки попереднього генерального плану. Територія села значно скоротилася за рахунок виключення з меж території безіменного струмка та територій промисловості.

Громадська забудова

Станом на початок розробки попереднього генерального плану

Населений пункт має компактну забудову, громадський центр складається з наступ будівлі:

- начальна школа – капітальна будівля пристосована;

- магазин товарів повсякденного попиту, торг. площа 56м2 -стара будівля;

- дитячий садок на 15 місць, медичний пункт;

- їдальня на 30 місць –капітальна будівля, пристосована

- баня на 5 місць, стара будівля

- гуртожиток на 20 сезонних працівників –будівля в гарному стані;

- адмін. будівля розміщена в виробничому дворі.

- котельня групова — будівля капітальна;

- пожежне депо на 1 машину — будівля капітальна;

Проектні рішення попереднього генерального плану

Проектне рішення передбачало будівництво адміністративної будівлі, відділення зв’язку, клуб, середня школа, дитячий садок, ФАП з квартирою для обслуговуючого персоналу, Магазин товарів повсякденного попиту, кафе, сільський приймальний пункт, баня.

Ступінь реалізації  попереднього генерального плану на час розроблення нового

Заплановані рішення не були втілені.

Виробнича зона

Станом на початок розробки попереднього генерального плану

Поряд з громадським центром розташована машиноремонтний двір , ферма великої рогатої худоби на 1200 голів, складський двір будівельний двір.

Проектні рішення попереднього генерального плану

Склад міндобрив та отрутохімікатів передбачається на відстані 200м від виробничих майданчиків. Склад ПММ передбачається винести на північ 1500м від проектних артезіанських свердловин. Діючи артезіанські свердловини на господарчому подвір’ї  тампонуються. Будівництво очисних споруд планується на відстані 300м нижче села. Житлові будинки, які потрапили в санітарно-захисні чи охоронні зони, передбачається по мірі амортизації житлового фонду переселяти в центральну частину села на вільну від забудови територію.

Ступінь реалізації  попереднього генерального плану на час розроблення нового

На теперішній час в межах села відсутні виробничі зони, за рахунок винесення їх за існуючі межі.

Ландшафтно-рекреаційна зона

Станом на початок розробки попереднього генерального плану

Зелені насадження представлені невеликими зеленими масивами біля громадської забудови. Скрізь село зі східної сторони протікає безіменний струмок.

Проектні рішення попереднього генерального плану

Проектом передбачається створення ландшафтного комплексу з водоймами в ансамблі з розкриттям панорами з громадської та житлової забудови.

Ступінь реалізації  попереднього генерального плану на час розроблення нового

Проект не був реалізований.

Транспортна інфраструктура

Станом на початок розробки попереднього генерального плану

Вулиці населеного пункту не асфальтовані.

Пожежне депо складеться з будівлі на одну машину.

Проектні рішення попереднього генерального плану

Проектом передбачалося впорядкувати існуючу та проектну мережу вулиць, а саме асфальтувати, влаштувати тротуари та освітлення.

Ступінь реалізації попереднього генерального плану на час розроблення нового

Рішення попереднього генерального плану не були втілені або не збереглися.

Інженерна інфраструктура

Водозабезпечення

Станом на початок розробки попереднього генерального плану

В селі водопостачання здійснюється від артезіанських свердловин:

- на виробництві і в громадському центрі –централізоване в приватному секторі –водозабірні колонки та шахтні колодці.

Проектні рішення попереднього генерального плану

Проектом пропонувалося об’єднана, централізована система водопостачання на господарчі та виробничі та протипожежні потреби для всієї забудови села

Ступінь реалізації  попереднього генерального плану на час розроблення нового

Село частково забезпечене централізованим водопостачання від водонапірної башти, яка живиться від артсвердловини, остання частина села користується водозабірними колонками та шахтними колодязями.

Каналізація

Станом на початок розробки попереднього генерального плану

Каналізування здійснювалося з двоповерхових житлових будинків та громадських закладів. Збір та скидання стоків організоване в розташовану в 100 м від житлових будівель у заболочену зону Безіменного струмка. В зоні садибної забудови — садибні вбиральні.

Проектні рішення попереднього генерального плану

Проектом передбачається каналізування усієї території села зі збором та повним біологічним очищенням стічних вод та наступним розсіюванням очищених вод на полях фільтрації.

Ступінь реалізації  попереднього генерального плану на час розроблення нового

З рішень закладених  в генеральному плані нічого не було втілено.

Санітарне очищення

Станом на початок розробки попереднього генерального плану

Регулярна санітарна очистка в населеному пункті відсутня. Сміття перероблялося на присадибних ділянках.

Проектні рішення попереднього генерального плану

Проектним рішенням пропонувалося збір та утилізація побутових відходів з житлових та громадських зон з подальшою утилізацією на полігоні ТПВ

Ступінь реалізації попереднього генерального плану на час розроблення нового

Система збору та утилізації відходів — на території населених пунктів вивіз побутових відходів на полігон ТПВ здійснює Комунальне підприємство "Зміїв-сервіс" Зміївської районної ради Харківської області

Теплопостачання

Станом на початок розробки попереднього генерального плану

Централізованим теплопостачанням в с. Роздольне забезпечені громадські будівлі, житлові будинки секційного типу та виробництво від котелень на фермі ВРХ. Садибна забудова забезпечена теплом від індивідуальних джерел тепла.

Проектні рішення попереднього генерального плану

Проектом передбачено реконструкція та вдосконалення існуючого теплопостачального господарства. Для опалення та гарячого водопостачання садибної забудови пропонується поквартирні системи опалення від багатофункційних генераторів тепла на першу та розрахунковий період на природному газі.

Ступінь реалізації  попереднього генерального плану на час розроблення нового

Система втілена частково

Енергопостачання

Станом на початок розробки попереднього генерального плану

Електропостачання в село Роздольне подається від підстанції 110/10 кВ, розташованій в с. Таранівка.

Проектні рішення попереднього генерального плану

У зв’язку зі збільшенням навантажень в генеральному плані передбачалось демонтувати існуючі трансформаторні підстанції та будівництво нових. Існуючи мережі 10 кв та 0,4 кв використовуються відповідно до нової схеми електропостачання.

Ступінь реалізації  попереднього генерального плану на час розроблення нового

Система енергопостачанняскладається з одного трансформатора, живлення від підстанції 110/10 кВ, розташованій в с. Таранівка.

Телекомунікаційній мережі

Станом на початок розробки попереднього генерального плану

В селі існував телефонний зв’язок.

Проектні рішення попереднього генерального плану

Проектом передбачалася розвинута телефонна мережа на 64 номери. пропонувалося встановлення радіовузла з дистанційним керуванням з центрального радіовузла.

Ступінь реалізації  попереднього генерального плану на час розроблення нового

Рішення закладені  в генеральному плані частково були виконані.

Інженерна підготовка та захист території

Станом на початок розробки попереднього генерального плану

Існуючий стан території села частково задовольняв потреби у водовідведенні, завдяки існуючому природному ухилу рельєфу. Водовідвід здійснювався по природнім водозбірним ділянкам у Безіменний струмок.

Проектні рішення попереднього генерального плану

Проектом передбачається інженерна підготовка території, забезпечуючи відвід поверхневих вод, призупинення ерозії ґрунтів, пониження рівня ґрунтових вод.

Ступінь реалізації  попереднього генерального плану на час розроблення нового

В селі неналежне покриття проїжджих частин, збір та відведення поверхневих вод здійснюється без необхідних заходів очищення дощових вод.

Оцінка екологічних умов просторового планування

Станом на початок розробки попереднього генерального плану

В селі встановлені наступні порушення санітарно-захисних зон від джерел забруднення:

від виробничої зони села Роздольне

-не витримується відстань від ферми ВРХ на 1200 голів, забійного цеху, племінного птахівництва, складу мінеральних добрив, отрутохімікатів та складу ПММ.

До санітарно захисних зони потрапляють будівлі громадської та житлової забудови.

Проектні рішення попереднього генерального плану

В  попередньому генеральному плані передбачались такі заходи з поліпшення екологічної ситуації території населеного пункту:

- дотримання режиму використання 1-го поясу зон охорони свердловин;

- дотримання режиму використання зони охорони водонапірних башт;

- організація централізованого водопостачання всього населеного пункту;

- організація централізованого водовідведення з дотриманням санітарних норм;

- пічне опалення планувалось центральної частини села від центральної котельні, віддалені ділянки планувалось забезпечувати пічним опаленням;

- організація планового вивезення побутового сміття.

Ступінь реалізації  попереднього генерального плану на час розроблення нового

На теперішній час в межах села відсутні зони виробничого призначення. Санітарна захисна зона від Фермерського господарства «АЛЬЯНС» частково накриває територію села.

Протипожежні вимоги

Станом на початок розробки попереднього генерального плану

В населеному пункті на час розроблення попереднього генерального плану  пожежного існувало 1 пожежне депо на 1 машину.

Проектні рішення попереднього генерального плану

В рішеннях генерального плану закладено будівництво пожежного депо на 2 машини.

Ступінь реалізації  попереднього генерального плану на час розроблення нового

На теперішній час в селі нараховується 1 пожежне депо на одну машину.

### 2.2.2 Характеристика стану території населеного пункту та існуючих проблем її використання

Сучасне вдосконалення архітектурно - планувальної організації села пов'язане з побудовою загальної системи утвореною раніше забудовою, забезпеченням функціональних та планувальних зв'язків формуючих зон, активізацією забудованих ділянок та загальним просторовим об'єднанням структури села в цілому.

Найважливішою визначальною умовою архітектурно - планувальної організації села є взаємодія житлових утворень та природного ландшафту, а також умов функціональних особливостей історично утвореною частиною села.

Село сформувалося уздовж однієї вулиця, та має лінійну планувальну структуру, забудова садибна блокована. Незначна частина села розташована на лівому березі ріки Берестова

В населеному пункті в існуючих межах за функціональним використанням наявні такі території:

- сельбищні території представлені територіями садибної житлової та багатоквартирної забудови, та територіями організацій громадського обслуговування. Зі сходу до села прилягає територія ФГ "Альянс";

- ландшафтні та рекреаційні території не облаштовані;

- території інженерної інфраструктури представлені незначною мірою;

- території історичної забудови та об’єктів культурної спадщини на території села відсутні

- території сільськогосподарського призначення на території села майже відсутні;

- уздовж села протікає невелика ріка Берестова, яка впадає в місцевий ставок;

- Території комунальних об’єктів.

До проблем використання території  населеного пункту можна віднести:

- території існуючої садибної забудови частково попадають в 100 метрову санітарно захисну зону від ФГ "Альянс", яке розташовано на заході села;

- відсутність твердого покриття більшості житлових вулиць садибної забудови;

- відсутність централізованої системи водовідведення в садибній забудові;

## 2.3 Аналіз зовнішніх та внутрішніх факторів, що визначають конкурентні переваги та обмеження розвитку населеного пункту

Зовнішніми факторами, що визначають переваги для розвитку села є:

Має зв’язок з районним та обласним центрами завдяки автомобільному транспорту (автомобільна дорога загального користування державного значення Р — 51 Мерефа — Лозова — Павлоград та автомобільна дорога обласного значення О-211235 Зміїв — Роздольне) та залізниці (лінії Мерефа — Лозова).

Внутрішніми факторами, що визначають переваги для розвитку села є:

- можливість інженерного забезпечення територій;

- наявність водопровідної мережі

- в селі є централізоване газопостачання

- Фельдшерсько-акушерський пункт

До зовнішніх факторів, що визначають обмеження для розвитку села можна віднести:

- відсутність вільних земель для розширення територій

- віддаленість від зупинок залізничного транспорту

- санітарно-захисна від ФГ «АЛЬЯНС»

До внутрішніх факторів, що визначають обмеження для розвитку села можна віднести:

- нормативні розриви до інженерних мереж;

- відсутність благоустрою зелених насаджень загального користування;

- відсутність централізованого водовідведення.

## 2.4 Характеристика структури та обсягів існуючого житлового фонду, об’єктів обслуговування, перелік об’єктів господарського комплексу, інженерно-транспортної інфраструктури, інженерної підготовки і благоустрою, захисту території від небезпечних природних та техногенних процесів

### 2.4.1 Житловий фонд

Існуючий житловий фонд населеного пункту складається з:

- садибної забудови у кількості 37 будинків,

- багатоквартирної забудови у кількості 18 будинків загальною кількістю 36 квартир.

По матеріалу стін в селі переважають будівлі з цегли. Середня житлова забезпеченість загальною площею становить: садибна забудова — 28,78 м2 на 1 людину, блокована — 16.00, багатоквартирна забудова — 28.05 м2.Із загальної кількості наявного в селі житлового фонду 100% складає фонд придатний до експлуатації на кінець розрахункового терміну (2041 рік).

#### Таблиця 1 – Сучасний житловий фонд

| № по/ п | Типи забудови | Загальна житлова площа | Кількість населення | Житлова забезпеченість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тис. м2 | % | осіб | м2/люд |
| 1 | Садибна | 2.59 | 41.98 | 90 | 28.78 |
| 2 | Блокована | 1.28 | 20.75 | 80 | 16.00 |
| 3 | Багатоквартирна | 2.3 | 37.28 | 82 | 28.05 |
| 4 | Всього: | 6.17 | 100.00 | 252 | 24.48 |

### 2.4.2 Система обслуговування

Працюють:

• 2 магазини.

• 1 лазня

• 1 ФАП

Населення займається переважно вирощуванням овочів на власних присадибних ділянках, з подальшим продажом продукції на оптових ринках.

Характеристика сучасної мережі культурно-побутового обслуговування населення села Роздольне наводиться в таблиці нижче.

#### Таблиця 2 – Сучасна забезпеченість установами та підприємствами

| № по/ п | Назва установ та підприємств обслуговування | Одиниця виміру | Наявність всього | Норматив на 1,0 тис. осіб існуючого населення ДБН Б.2.2-12:2019 | Необхідно за нормативними вимогами | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗАКЛАДИ ОСВІТИ |
| 1 | Дошкільні навчальні заклади | місць | 0 | 80% усіх дітей | 20 | с. Таранівка |
| 2 | Загальноосвітні школи | місць | 0 | 100% усіх дітей | 34 | с. Таранівка |
| ЗАКЛАДИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я |
| 3 | Районна лікарня | ліжок/ відвід. на зміну | 3 | 1 | 0 | В районному центрі |
|  |  |  | 12 | 3.6 | 1 |  |
|  |  |  | 22 | 6.5 | 1 |  |
| 4 | Амбулаторія | Відвідувачів на зміну | 0 | 10-15 дорослих 4-5 дітей |  | с. Таранівка |
| 5 | ФАП (ФП) | об’єкт | 0 | 1 | 0 | с. Роздольне |
| 6 | Аптека | м2 | 0 | 10-15 | 1 | с. Таранівка |
| ЗАКЛАДИ КУЛЬТУРНО-ВИДОВИЩНІ ТА ДОЗВІЛЛЄВІ |
| 8 | Будинок культури | відвід. | 80 | 300-400 | 5 | м. Зміїв |
| 9 | Клуб | місць | 0 | 15-20 | 2 | с. Таранівка |
| 10 | Бібліотека | тис. од. | 10 | 1-2 | 0 | с. Таранівка |
| 11 | Культова споруда | об’єкт | 1 | не нормується | 0 | с. Таранівка |
| ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНІ СПОРУДИ |
| 12 | Стадіони | га/тис. чол. | 0.8 | 0,05 – 0,07 | 0.17 | с. Таранівка |
| 13 | Спортивні зали загального користування | м² заг. Площі | 0 | 40 | 136 | м. Зміїв |
| 14 | Басейни криті загального користування | м² площі дзер. води | 0 | 20-25 (в головному населеному пункті | 68 | м. Зміїв |
| ОБСЛУГОВУВАННЯ |
| 15 | Магазини з них: | м² торг.пл. |  |  |  |  |
| 16 | Магазин змішаних товарів | м² торг.пл. | 139 | 15-20 | 51 |  |
| 17 | Магазин непродов. товарів | м² торг.пл. | 120 | 20 | 68 |  |
| 18 | Магазин продовольч. товарів | м² торг.пл. | 154 | 15 | 51 | Таранівка |
| 19 | Підприємства харчування | місць | 10 | 37 | 125 |  |
| 20 | Майстерні побутового обслуговування | Роб. місць | 0 | 2 | 7 |  |
| 21 | Пральня, хімчистка | кг. сухої біл./ змін | 0 | 4 | 14 |  |
| 22 | Баня | помив.місць | 1 | не нормується | 1 |  |
| ЛАНДШАФТНО-РЕКРЕАЦІЙНІ ТЕРІТОРІЇ |
| 23 | Сквери, парки | га | 0.43 | 1.2 | 0,43 |  |
| ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ УПРАВЛІННЯ ТА ЗВ’ЯЗКУ |
| 24 | Установи управління (сільська рада) | роб. місць | 10 | за завданням | 10 | Таранівка |
| 25 | Відділення банку | Опер. місць | 0 | 0,5-1 | 0 |  |
| 26 | Відділення зв’язку (пошта) | об’єкт | 1 | 0.16 | 1 | Таранівка |
| 27 | АТС | об’єкт | 1 | 1 | 1 | Таранівка |
| УСТАНОВИ ТА ОБ’ЄКТИ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА |
| 28 | Пункт приймання вторинної сировини | об’єкт | 1 | 1 | 1 | Безпалівка |
| 29 | Готелі | місць | 0 | 4.8 | 16 |  |
| 30 | Громадські туалети | прилад | 0 | 1 | 3 |  |
| 31 | Кладовище традиційного поховання | га | 3.95 | 0,24 - 0,35 | 1.19 |  |
| 32 | Пожежне депо | машина | 0 | до 1 тис. осіб. – 1; від 2 до 7 тис. осіб -2; від 8 до 20 тис. осіб - 1; на 4 тис, осіб; | 2 | м. Чугуїв, пров. Мічуріна 2б радіус обслуговування 12 км (не витримується) |

Мережа установ сфери обслуговування села не повністю забезпечує потреби його населення. У селі не достатньо облаштованих  насаджень загального користування.

### 2.4.3 Виробничо-господарський комплекс

Основним видом діяльності мешканців села в часи планової економіки радянського періоду було сільське господарство. В структурі сільськогосподарських угідь переважали орні землі і пасовища. Однак події останніх десятиліть докорінно змінили економічний та соціальний стан села. На даний час землі розпайовані між пайовиками. Населення зайняте, в основному, в особистому домашньому господарстві вирощуванням овочів на власних присадибних ділянках, з подальшим продажем продукції на оптових ринках, також зайняті в наданні послуг та у виробництві, в установах за межами села.

### 2.4.4 Інженерно-транспортна інфраструктура

Інженерна інфраструктура

На час розроблення генерального плану інженерна інфраструктура населеного пункту представлена наступним чином:

- централізованою системою водовідведення село не забезпечене;

- санітарне очищення організоване;

- електропостачанням населення забезпечене;

- теплопостачання житлово-комунального сектору здійснюється автономними системами, в садибній забудові застосовується індивідуальне теплотехнічне обладнання, джерелом енергоносіїв для опалення здебільшого є природній газ та дрова.

- газопостачанням населення забезпечене.

Транспортна інфраструктура

Село Роздольне має достатній транспортний зв’язок з прилеглими населеними пунктами, районним та обласним центром. На відстані, близько 7 км, з селом проходить залізниця, станції Широніне на лінії Мерефа — Лозова, автомобільна дорога загального користування державного значення Р — 51 Мерефа — Лозова — Павлоград.

Відстань від села Роздольне до обласного центру (м. Харків) становить 65 км, до районного центру (м. Чугуїв)  - 86 км.

До магістральних та головних вулиць населеного пункту відносяться:

- вул. Молодіжна — 1,5 км;

Загальна довжина магістральної вуличної мережі населеного пункту складає 1,5 км. Щільність магістральної вуличної мережі села – 9,8 км/км², що є завищеним відносно оптимального показника 2,2-2,5 км/км2.

Слід визначити, що головні (магістральні) вулиці села мають невідповідні технічні параметри: відсутні тротуари та відповідна розмітка.

Для пересування в межах села, населення користується громадським, особистим автотранспортом, велосипедами, або переміщується пішки. По території населеного пункту.

Кількість маршрутів громадського транспорту наведено в таблиці  нижче.

#### Таблиця 4 – Маршрути громадського транспорту

| № п/п | Назва маршруту | Населені пункти, які сполучає | К-сть маршрутів на день | К-сть зупинок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1645 | м. Харків — с. Роздольне | 12 | 27 |
| 1 | 1741Л | м. Харків — м. Мервомайський | 4 | 4 |
| 2 | 1747 | м. Харків — м. Мервомайський | 6 | 1 |
| 3 | 1751Л | м. Харків — м. Мервомайський | 8 | 2 |
|  | 1755Л | м. Харків — м. Мервомайський |  |  |
| 4 | Шкільний автобус | с. Першотравневе, с. Таранівка, с.Безпалівка, с. Роздольне | 7 | 6 |

### 2.4.5 Інженерна підготовка і благоустрій, захист території від небезпечних природних та техногенних процесів

В селі Роздольне відведення поверхневих дощових вод поверхневе з використанням природного ухилу території , але потрібно проводити реконструкцію відкритих лотків.

Рівень природної та техногенної безпеки села – задовільний.

На сьогодні пожежогасіння забезпечується пожежною частиною, розміщеною в 	с. Роздольне, радіус доступності 3 км витримується, але необхідно переоснащення пожежної частини на більш сучасні засобами пожежогасіння.

Із несприятливих інженерно-геологічних факторів, що впливають на освоєння території та потребують інженерної підготовки, поширені:

- підтоплення – території з високим рівнем ґрунтових вод (2,5м і вище) з ділянками заболочення;

- ділянки що зазнають затоплення повеневими водами 1%-забезпеченості;

- ділянки з ухилами поверхні 8-15% та понад 15%;

- порушені ділянки.

Уздовж південної частини села, протікає річка Берестова, яка в свою чергу, впадає в місцевий ставок.

За умов складності інженерно-будівельного освоєння в межах населеного пункту виділяються:

- території сприятливі під забудову. Займають ділянки з ухилами поверхні – 0,5-8,0%, що гарно дренуються. Ґрунтові води залягають на глибинах 3-10 м. Літологічно вони складені переважно піщано-глинистими відкладами. Місцями ймовірна просадність ґрунтів (І тип). При інженерно-будівельному освоєнні в кожному конкретному випадку необхідно проводити обстеження по фактору просідання ґрунтів;

- території малосприятливі під забудову. Вони представлені територіями з ухилами поверхні 8-15%, що займають невеликі за площею ділянки на схилах і днищах балок і долин, а також пониженими ділянками з високим рівнем ґрунтових вод. Ґрунтові води залягають на глибинах 1,0-2,5 м від поверхні, з сезонним коливанням 1,0-1,5 м. Освоєння цих ділянок потребує додаткових капітальних затрат на інженерну підготовку території;

- території несприятливі під забудову. Вони представлені заплавними ділянками що затоплюються повеневими водами при пропуску весняної повені 1% забезпеченості; зниженими заболоченими ділянками в заплавах рік; ділянками крутих схилів з крутизною понад 15%, та порушеними територіями (кар’єри видобутку корисних копалин тощо). Локальні зсувонебезпечні ділянки потребують виконання протизсувних заходів. Освоєння цих ділянок потребує суттєвих додаткових витрат на інженерну підготовку території.

2.5 Аналіз відомостей про стан навколишнього природного середовища

Розділ розроблений відповідно до вимог •	ДБН Б.2.2-12:2019, ДБН Б.1.1-15:2012, ДСН 173-96. Матеріали генерального плану вирішують основні принципові питання з планування територій і не можуть бути використані замість спеціальних проектів, схем та програм розвитку галузей економіки, охорони навколишнього середовища та здоров’я населення, пам’яток історії культури, інженерного захисту й підготовки території, розвитку систем транспорту, безпеки та організації дорожнього руху, інженерного обладнання тощо. При складанні зазначеної документації повинні враховуватись пропозиції відповідних розділів генерального плану (ДБН Б.1.1-15:2012, п. 4.5.).

Село розташоване в межах Зміївської міської ради центральної частини Харківської області, на схід від річки Сіверський Донець, що є головною водною артерією Харківщини. Основною рисою є приуроченість території до басейну ріки Дон.

Ця місцевість є зоною поступового переходу від лісостепу до степу. Рельєф — рівнинний, пересічений ярами та балками. На глибині четвертинні відкладення, які представлені червоно-бурими глинами, пісками, лісовидними суглинками, супісками.

Основним експлуатаційним водоносним горизонтом є Каневсько-бучакський, який залягає на глибину від 18 до 98 м.

Основою для фундаментів служать алювіальні. Допустимі навантаження на ґрунти до 2,5 кг/см2 в залежності від просадочності ґрунтів.

Ґрунтові води в зоні будівництва залягають на глибині 5-7 м від поверхні землі.

Рельєф даної території має ухил в бік ріки Уди. Абсолютні відмітки землі становлять 95.0-105.0 м.

У цілому інженерно-будівельні умови сприятливі.

В гідрогеологічному відношенні район має відношення до зони де перспективними водоносними горизонтами є: бучаксько-каневський і сеноман-нижньоміловий. Ці горизонти використовуються повсюдно.

### 2.5.1 Клімат

Клімат Чугуївського району помірно-континентальний. Зима починається в середині листопада. Сніговий покрив зберігається в середньому 100-110 днів. Взимку випадає близько 20-25 відсотків річної кількості опадів, переважно – сніг. Зима з частими відлигами, інколи настільки інтенсивними, що поверхня землі залишається взагалі без снігу. Найхолодніший місяць - січень. Його абсолютний мінімум - 36С. Весна починається в останніх числах березня. У квітні можливе пониження нічної температури до – 10-150С. Бувають снігопади. Весна часто затяжна і супроводжується поверненням холоду. Літо починається всередині травня. Воно тепле, інколи спекотне, з невеликими опадами. Найтепліший місяць – липень. Максимальна температура -   + 390С.  Найбільш холодна п’ятиденка – мінус 26 о С. В рік випадає до 609 мм атмосферних опадів.

Згідно ДБН В.1.2-2:2006 «Навантаження і впливи. Норми проектування» по сніговому покрову територія ділянки відноситься до 5 району з нормативним навантаженням 146 кгс/м2, по нормативному вітровому навантаженню – до 2 району зі швидкісним напором вітрів – 45 кгс/м2. Нормативна глибина промерзання ґрунту – 1,2 м.

### 2.5.2 Ґрунти

Утворення і поширення ґрунтів, рослинності, тваринного світу залежать від властивостей порід, що складають земну поверхню, форм рельєфу, кліматичних умов, господарської діяльності людини. В їх розміщенні на території України простежуються дві основні закономірності: широтна зональність на рівнинній частині та висотна поясність в Українських Карпатах і Кримських горах. Ґрунтовий і рослинний покрив змінюється також і в довготному напрямі у зв'язку з посиленням континентальності клімату у напрямки із заходу на схід.

На території населеного пункту поширені агровиробничі групи ґрунтів вказані в таблиці нижче.

#### Таблиця 6 – Перелік агровиробничих груп ґрунтів

| Назва агровиробничих груп грунтів | Механічний склад |
| --- | --- |
| Черноземи опідзолені | слабореградовані грунти |
| Темно-сірі опідзолені грунти | реградовані слабозмиті важкосуглинкові |
| Темно-сірі опідзолені грунти | реградовані слабозмиті легкоглиністі |
| Темно-сірі опідзолені грунти | реградовані середньозмиті важкосуглинкові |
| Темно-сірі опідзолені грутни | реградовані сильнозмиті легкоглиністі |
| Темно-сірі опідзолені ґрунти | реградовані сильнозмиті легкоглиністі |
| Чорноземи типові малогумусні | сильнореградовані легкоглинисті |
| Чорноземи типові | сильнореградовані слабозмиті важкосуглинкові |
| Чорноземи типові | сильнореградовані слабозмиті легкоглинисті |
| Чорноземи типові | сильнореградовані середньозмиті легкоглинисті |
| Лучні, черноземно-лучні несолонцюваті і слабосолонцюваті засолені ґрунти | важкосуглинкові |
| Намиті чоноземи ґрунти | легкоглинисті |
| Нарушені ґрунти | легкоглиністі |
| Комплекси деформованих ґрунтів на ділянках пасивних зсувів |  |

Опідзолені чорноземи утворилися в процесі природного заростання степових просторів широколистими лісами. Вони мають добрі агрономічні властивості, є родючими. Типові чорноземи утворилися під лучними степами та в умовах періодичного промивного режиму, що сприяло глибокому проникненню в них коріння і вологи.

Сірі опідзолені грунти за своїм генезисом близькі до ясно-сірих Вони дещо менше опідзолені та вилуговані, в генетичному профілі не має елювіального горизонту, материнська порода починається на глибині 120...130см. Інші ознаки цих грунтів ідентичні.

Чорноземи типові – найбільш родючі грунти помірного поясу. Жодний інший тип грунтів не може так повно забезпечити рослини поживними речовинами і створити умови для їх росту і розвитку, чорноземи. До них належать глибокі (сумарна потужність горизонтів Н+Нр (80...120см) і неглибокі (70...80см), малогумусні (вміст гумусу у верхньому горизонті до 6%) та середньогумусні грунти (6...9% перегною). Домінуючі у грунтовому покриві – глибокі малогумусні слабі (структурні) чорноземи. Вони найбільш характерні для західного лісостепу, а інші відміни трапляються лише фрагментами.

### 2.5.3 Водні ресурси

### Згідно наданих даних Регіональним офісом водних ресурсів поблизу села Роздольне протікає мала річка Берестова:

### р. Берестова

### площа водозбору  — 1810,0 км²; довжина — 102 км; середній ухил річки 2,8 м/км; довжина в області — 102 км;

- Основний горизонт – Каневсько-бучакського водоносного горизонту з дебітом 12-15 м3/год з глибиною залягання водоносного горизонту в 18-98 м в залежності від рельєфу. Статичний рівень в свердловинах встановлюється на глибині 32-40 м від поверхні землі.

- Водоносний горизонт в тріщинуватій зоні верхньої крейди 30 м3/год з глибиною залягання водоносного горизонту  55-68 м при загальній глибині 90-120 м.

Підприємства - водокористувачі, які підлягають поданню звіту про використання води за формою №2ТП-водгосп(річна) на території села с. Роздольне,  на обліку не перебувають.

Водоохоронна зона є природоохоронною територією господарською діяльності, що регулюється.

Порядок визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режими ведення господарської діяльності в них встановлюється Кабінетом Міністрів України (постанова КМУ за № 486 від 8 травня 1996 р.)

Розміри прибережних захисних смуг вздовж річок та водойм, які встановлюються з метою охорони поверхневих водних об'єктів від забруднення і засмічення та збереження їх водності,  визначені в ст. 88 Водного кодексу України. Прибережні захисні смуги встановлюються за окремими проектами землеустрою.

З метою охорони поверхневих водних об'єктів від забруднення і засмічення та збереження їх водності вздовж річок, морів і навколо озер, водосховищ та інших водойм в межах водоохоронних зон виділяються земельні ділянки під прибережні захисні смуги.

Згідно статті 88 Водного кодексу України прибережні захисні смуги встановлюються по обидва береги річок та навколо водойм уздовж урізу води для  середніх річок, водосховищ на них, а також ставків більше 3 гектарів шириною 50 метрів. Для  малих річок, струмків і потічків, а також ставків  менше 3 гектарів шириною 25 метрів. Якщо крутизна схилів перевищує три градуси, мінімальна ширина прибережної захисної смуги подвоюється.

Стосовно викопіювання текстових та графічних матеріалів по рівням підтоплення території зазначених населених пунктів, здійснюються облводресурсів за окремим договором з надання платних послуг.

На території села Роздольне Зміївської міської ради меліоровані землі не обліковуються.

Щодо програми заходів із запобігання забрудненню поверхневих і підземних вод та заходів з раціонального використання водних ресурсів для с. Роздольне в облводресурсів інформація відсутня.

### 2.5.4 Рослинний покрив

Зональними типами рослинності для території сільської ради є широколисті мішані ліси (нагірні діброви), лучні степи і різнотравно-типчаково-ковилові степи.

Лучні степи приурочені до більш рівнинних ділянок рельєфу населеного Різнотравно-типчаково-ковилові степи зазвичай пов’язані з різними варіантами звичайних середньогумусних чорноземів.

Зелені насадження. Озеленення села представлено насадженням дерев вдовж вулиць. Решта зелених насаджень належать до індивідуальних садиб.

Найбільш поширеними лісовими породами в (колишній) сільській раді є:

дуб черешчатий,

вільха

сосна звичайна.

У лісах також ростуть вільха, ясен та клен гостролистий, польовий і татарський, липа, в’яз, осика й ін., різні чагарники.

Особливу групу рослин складають бур’яни, що ростуть повсюдно на полях (осот, будяк, пирій), засмічених місцях поблизу людського житла і в місцях, що витоптані худобою (полин звичайний, кропива, будяк, лопухи), уздовж доріг, на ущільнених ґрунтах (кульбаба, грицики, спориш).

Поширенню бур’янів сприяє діяльність людини, особливо землеробство, що здавна зародилося в нас і спричинило практично повне знищення природної рослинності. Вони витривалі щодо зовнішнього впливу, швидко розвиваються, спроможні утворити кілька поколінь на рік.

Боротьба з бур’янами — велика проблема, передусім для сільського господарства.

До характерних рослин водоймищ відносяться такі, комиш озерний; стрілолист звичайний; глечики жовті; рогіз широколистий; ряска мала; триборозенчата.

На сході (відстань до 5 км) розташований масив Гомільшанських лісів.

### 2.5.5 Санітарний та екологічний стан території села

В цілому санітарний та екологічний стан території села задовільний.

Система збору та утилізації відходів — на території населених пунктів вивіз побутових відходів на полігон ТПВ здійснює Комунальне підприємство "Зміїв-сервіс" Зміївської міської ради Харківської області. З 114 домоволодінь станом на 2021 рік 90 домоволодінь уклали договір із «Зміїв-сервіс» на вивезення ТПВ.

Згідно постанов Кабінету Міністрів України №106 від 23.07.1991 р. і №600 від 29.08.1994 р., населений пункт не входить у перелік територій, забруднених в результаті аварії на ЧАЕС.

До основних чинників, що здійснюють вплив на санітарний та екологічний стан населеного пункту, або обмежують його, відносяться об’єкти:

- ФГ «Альянс»

## 2.6 Аналіз ресурсного потенціалу, тенденцій розвитку населеного пункту та прилеглих територій

Ресурсний потенціал – це сукупність засобів, можливостей, запасів, використання яких дозволяє досягнути економічного ефекту.

Економічні ресурси – це природні та соціальні сили, які можуть бути залучені у виробництві в процесі створення товарів, послуг та інших цінностей. В економічній науці ресурси поділяють на чотири групи – природні, матеріальні, трудові та фінансові. Ще однією особливістю категорії «ресурси» є їх відновлення, здатність відновлюватись замість спожитої частини. До не відновлюваних ресурсів відносяться земельні угіддя, корисні копалини та інші ресурси, які практично, неможливо відновити.

Фінансово-бюджетна політика – це основний інструмент регулювання та стимулювання економічних і соціальних процесів в селі, що реалізується за рахунок бюджетних ресурсів, власних коштів підприємств, установ та організацій, коштів позабюджетних фондів та коштів спонсорів.

Територія  села  знаходиться на ділянці Площа Комсомольська корисні копалини групи вуглеводні.

### 2.6.1 Демографічні ресурси

Згідно даних наданих сельською радою, станом на 01.01.2020 чисельність постійного населення с. Роздольне становить 252 осіб.

У відповідності до державних будівельних норм населений пункт відноситься  до середніх сільських  населених пунктів (понад 0,2 до 0,5 тис. осіб).

Чисельність постійного населення села, згідно даних сільської ради, становила:

2016р. – 264 особи, 2017 – 268 особи, 2018р. – 264 осіб, 2019р. – 258 осіб,

2020 – 252 осіб.

#### Таблиця 7 – Вікова структура населення (сучасний стан)

| № п/п | Вікові групи населення | Населення. Осіб | % від загальної чисельності населення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Діти до 16 років. В тому числі: | 41 | 17.86 |
|  | 0-6 років | 15 | 5.95 |
|  | 7-16 років | 30 | 11.90 |
| 2 | Населення працездатного віку: | 152 | 59.52 |
|  | чоловіки 18-59 років | 86 | 34.13 |
|  | жінки 18-58 роки | 64 | 25.40 |
|  | в. т. ч.: 17 років | 2 | 0.79 |
| 3 | Населення старше працездатного віку: | 63 | 25.00 |
|  | чоловіки старше 60 років і старші | 19 | 7.54 |
|  | Жінки 59 років і старші | 44 | 17.46 |
| 4 | Все населення | 252 | 100.00 |

#### Таблиця 8 – Баланс трудових ресурсів (сучасний стан)

| № п/п | Групи населення | Сучасний стан |
| --- | --- | --- |
|  |  | осіб | % |
| І. Трудові ресурси: |
| 1 | Населення в працездатному віці, в тому числі: | 150 | 59.52 |
| 2 | а) непрацюючі інваліди працездатного віку та пенсіонери на пільгових умовах | 63 | 25.00 |
| 3 | Працюючі особи пенсійного віку | 0 | 0.00 |
| 4 | Всі трудові ресурси (п.1–п.2+п.3) | 87 | 34.52 |
| ІІ. Використання трудових ресурсів |
| 5 | Зайнято в сільському та особистому домашньому господарстві | 11 | 4.37 |
| 6 | Зайняті на навчанні з відривом від виробництва | 0 | 0.00 |
| 7 | Незайняте населення села (жінки, що перебувають у відпустці по вагітності, родах, догляду за дітьми до 3 років) | 0 | 0.00 |
| 8 | Безробітні | 0 | 0.00 |
| 9 | Зайняті в суспільному виробництві (п.4-п.5-п.6-п.7-п.8), з них: | 76 | 30.16 |
|  | а) демоутворюючі кадри | 72 | 28.57 |
|  | б) обслуговуючі кадри | 4 | 1.59 |
| 10 | Всього населення | 252 | 100 |

#### Таблиця 9 – Зайнятість населення (сучасний стан)

| № п/п | Населення, зайняте за видами економічної діяльності | Осіб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кількість зайнятого населення, всього: |  |
| Населення, яке має реєстрацію місця проживання на території населеного пункту та працює в межах населеного пункту: |
| 2 | Сільське господарство, мисливство, лісове господарство | 11 |
| 3 | Рибальство, рибництво | 0 |
| 4 | Добувна промисловість | 0 |
| 5 | Переробна промисловість | 0 |
| 6 | Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води | 0 |
| 7 | Будівництво | 0 |
| 8 | Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | 0 |
| 9 | Діяльність готелів та ресторанів | 0 |
| 10 | Фінансова діяльність | 0 |
| 11 | Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям | 0 |
| 12 | Державне управління | 0 |
| 13 | Освіта | 0 |
| 14 | Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | 0 |
| 15 | Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту | 0 |
| 16 | Діяльність домашніх господарств | 0 |
| 17 | Діяльність екстериторіальних організацій | 0 |
| Із загальної кількості, працюють за межами свого населеного пункту: |
| 18 | В міських поселення (в містах та селах міського та селах міського типу) | 0 |
| 19 | За межами області | 0 |
| 20 | За кордоном | 0 |
| Крім того, зайняті тільки в особистому селянському (підсобному)господарстві: |
| 21 | з них, у віці 16-59 років | 0 |

На основі характеристики зміни загальної чисельності постійного населення с. Роздольне з 2016 по 2020 та рік є тенденції до його скорочення. За останні 5 років чисельність населення скоротилося  на 12 особи.

### 2.6.2 Виробничо-господарський комплекс

В населеному пункті виробничий сектор відсутній. Значна частина населення займається сільським господарством. Потенціал індивідуальної сільськогосподарської діяльності має перспективу, за рахунок незначної віддаленості від міст районного та обласного значення. Село розташоване на одній магістралі регіонального значення (Р-51) з вищезазначеними населеними пунктами.

Господарсько-обслуговуючий сектор відсутній.

В перспективі частина працездатного населення буде мати можливість влаштування на нові виробничі підприємства , які розташовуватимуться на території міської ради.

#### Таблиця 10 – Об’єкти громадського обслуговування (сучасний стан)

| № п/п | № за екс. | Назва підприємства згідно з експлікації | Власна назва підприємства | Адреса | Основний вид діяльності (основні види продукції) | Потужність | Кількість працюючих (осіб) | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Од. виміру | Значення Розр/факт |  |  |
|  | 1 | Фельдшерсько-акушерський пункт | Фельдшерсько-акушерський пункт | вул. Молодіжна, 2 | Діяльність лікарняних закладів | об’єкт | 1 | 1 |  |
|  |  | Магазин | Магазин | вул. Молодіжна, 14а | Роздрібна торгівля | м² торг.пл | 73,5 | 2 |  |
|  | 21 | Магазин | Магазин | вул. Молодіжна, 15 | Роздрібна торгівля | м² торг.пл | 26 | 2 |  |

## 2.7 Комплексна оцінка планувальних обмежень, які мають суттєвий вплив на планування різних видів використання територій

### 2.7.1 Планувальні обмеження

Існуючі планувальні обмеження території населеного пункту створюють досить дискомфортні умови проживання населення в існуючій забудові та впливають на формування перспективних територій. На території населеного пункту, згідно з відповідними нормативними документами, наявні такі планувальні обмеження зазначені в таблиці нижче.

#### Таблиця 11 – Перелік планувальних обмежень населеного пункту

| № п/п | Назва планувального обмеження | Розміщення щодо населеного пункту | Розмір СЗЗ по ДСП № 173-96 або ОВНС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФГ «Альянс» | на прилеглій території | 100 м |
| 2 | Охоронна зона від ЛЕП 10 кВ | на прилеглій території | 10 м |
|  | Газопровід високого тиску(понад 0,3Мпа до 0,6МПа | в межах та на прилеглій території | 10 м |
|  | Охоронна зона від | в межах та на прилеглій території | 10м |
|  | Охоронна зона від водонапірних башт | в межах | 15 м |
|  | Прибережна захисна смуга | в межах та на прилеглій території | 25 м |
|  | Водозабірна свердловина | в межах та на прилеглій території | 30м |

### 2.7.2 Інженерно-будівельні умови

Інженерно-будівельні умови залежать від геоморфологічних особливостей, а також від геологічного та гідрологічного будови території. За інженерно будівельними умовами територію  населених пунктів можливо поділити на такі категорії сприятливості для забудови:

- Території сприятливої категорії для забудови – розташовані окремими смугами і ділянками. Це ділянки з ухилом поверхні землі від 1 до 5%, рівнем підземних вод глибше 2,0 м від поверхні землі, ґрунти з розрахунковим тиском 1,5 кг/см2 і більше.

- Території обмежено сприятливої категорії для забудови – з рівнем підземних вод 1-2 м від поверхні землі, ґрунти з розрахунковим тиском 1,5 кг/см2.

- Території особливо несприятливої категорії для забудови – з ухилом поверхні землі 0,5-1 % (місцями менше 0,5 %), рівнем підземних вод 1,0 м і вище від поверхні землі, ґрунти з розрахунковим тиском 1,5 кг/см2.

Відповідно до  інженерно будівельних умов на території населеного пункту  наявні всі категорії сприятливості для забудови.

Сейсмічність району відповідно до ДБН В.1.1-12:2014 Будівництво в сейсмічних районах України складе:

- По карті ЗСР 2004-А (10% ймовірність) – сейсмічність 5 балів.

- По карті ЗСР 2004-В (5% ймовірність) – сейсмічність 5 балів.

- По карті ЗСР 2004-С (1% ймовірність) – сейсмічність 6 балів.

# ІІІ. ОБҐРУНТУВАННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ

## 3.1 Основні пріоритети та цільові показники демографічного і соціального розвитку території населеного пункту з метою формування повноцінного життєвого середовища

Рівень соціально-економічного розвитку проектованого села Роздольне визначається з врахуванням пріоритетності соціальних та екологічних критеріїв на основі комплексної оцінки території, виходячи з повного розкриття потенційних ресурсних можливостей і потреб населення, планів соціально-економічного розвитку даного населеного пункту.

За оцінкою вікової структури в селі спостерігається сприятлива на даний час ситуація за часткою населення працездатного віку. За часткою дітей до 16 років ситуацію можна віднести до несприятливої, спостерігається процес старіння населення і тенденція збільшення трудового навантаження на працюючих.

Міграційну ситуацію у селі у майбутньому визначатимуть чинники як загальнонаціонального значення, так і безпосередньо розвиток самого регіону. В будь-якому випадку, позитивні трансформації міграційних процесів населення с. Роздольне залежатимуть від розвитку виробничого комплексу.

Розрахунок перспективної чисельності населення

Перспективна чисельність населення визначається по методу трудового балансу, методу демографічного прогнозування та динамікою механічного приросту:

Характеристика змін та розрахунок чисельності населення методом трудового балансу:

#### Таблиця 12 – Баланс трудових ресурсів (сучасний стан)

| Шифр | Групи населення | на 1.01.2020р. |
| --- | --- | --- |
|  |  | чол. | % від заг. |
|  |  |  | чис. насел. |
|  | Всього населення | 252 | 100 |
| Т | Всього працездатного населення | 150 | 59.52 |
| А1 | працюючих в сільському господарстві (також фермери) | 56 | 22.22 |
| А2 | працюючих в установах позасільського значення | 4 | 1.59 |
| А3 | працюючих на підприємствах за межами села | 10 | 3.97 |
| т | працюючих пенсіонерів | 0 | 0.00 |
| а | безробітних | 0 | 0.00 |
| в | працездатних, що навчаються з відривом від виробництва | 0 | 0.00 |
| п | непрацюючі інваліди працездатного віку та пенсіонери на пільгових умовах | 63 | 25.00 |
| к | чисельність зайнятих в особистому домашньому господарстві | 11 | 4.37 |
| Б | зайняті в сфері обслуговування | 6 | 2.38 |
| д | незайняте населення села (жінки, що перебувають у відпустці по вагітності, родах, догляду за дітьми до 3 років) | 0 | 0.00 |

Розрахункова чисельність населення (Нтрд.) по методу трудового балансу:

н трд.   =  (А1+А2+А3)х100 = 100 чол.

Т+ т-а-в-п-к-Б-д

Характеристика змін та розрахунок чисельності населення методом демографічного прогнозування:

#### Таблиця 13 – Характеристика змін населення

| № п.п. | Роки | Домо- володінь | Населення (чол.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 016 р. | 102 | 264 |
| 2 | 2 017 р. | 102 | 268 |
| 3 | 2 018 р. | 102 | 264 |
| 4 | 2 019 р. | 102 | 258 |
| 5 | 2 020 р. | 102 | 252 |
| 6 | Середньорічна величина за 5 років (п.1+п.2+п.3+п.4+п.5)/5 | - | 261 |
| 7 | Середньорічна зміна населення (п.5-п.1)/4 | - | -3 |
| 8 | Середньорічний процент зміни населення п.7*100/п.6 | - | -1.15 |

Розрахункова чисельність населення (Ндп.) по методу демографічного прогнозування:

| H = Нф* (1+ | х 100 | ) | t |
| --- | --- | --- | --- |

Нф - фактична чисельність населення;

х - середньорічний процент зміни населення;

t - період прогнозування в роках (20р.).

| H = 252 * (1 + | -1.15 100 | ) | 20 | = 249 чол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Характеристика змін та розрахунок чисельності населення методом динаміки механічного приросту:

#### Таблиця 14 – Динаміка механічного приросту населення по роках

| № | Роки | Від'ємний приріст | Додатній приріст |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вибулих | Померло | Прибулих | Народилось |
| п/п |  | - (чол.) | - (чол.) | + (чол.) | + (чол.) |
| 1 | 2 016 р. | 8 | 3 | 8 | 1 |
| 2 | 2 017 р. | 4 | 6 | 4 | 3 |
| 3 | 2 018 р. | 3 | 5 | 3 | 3 |
| 4 | 2 019 р. | 6 | 6 | 6 | 1 |
| 5 | 2 020 р. | 6 | 3 | 6 | 2 |
| 6 | Середньорічна величина за 5 років | 5.00 | 3.70 |

Розрахункова чисельність населення (Ндмп) по методу динаміки механічного приросту:

| Hдмп = Нф- (∆ дот - ∆ від)*t |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Нф - фактична чисельність населення;

∆ дот - середньорічна величина за 5 років додатного приросту;

∆ від - середньорічна величина за 5 років від’ємного приросту;

t - період прогнозування в роках (20р.).

| Hдмп = 252 - (3,7 - 5,00) * 20 | = 223 чол. |
| --- | --- |

Спираючись на підсумки розрахунків, наведених в таблицях 8, 9, 10 в населеному пункті прогнозується подальше зменшення населення. Щоб змінити негативну тенденцію «занепадання» села, треба інвестувати в створення сучасних технологічних сільськогосподарських або промислових підприємств, що будуть ефективними з урахуванням особливостей та умов для кожного окремо взятого випадку, данні кроки з великою вірогідністю призведуть до збільшення робочих місць, розбудови та розвитку села.

У села Роздольне наявний великий потенціал щодо розміщення на землях сільської ради сонячних (фотовольтаїчних) електростанцій, сучасних тепличних комплексів, господарств по вирощуванню овочів та фруктів та підприємств з їх переробки, також створення на незадіяних промислових територіях  сучасних підприємств, з дотримання допустимого класу шкідливості. Землі Зміївської міської ради розташовані на газових родовищах. Тому за умов інвестування в видобувну, фермерську та переробну галузі село в майбутньому буде розвиватись, що призведе до утворення нових робочих місць, покращення матеріального добробуту населення, відбудови соціально-побутової галузі та, як наслідок, збільшення мешканців.  Також розвитку села сприятиме  його вигідне розташування, а саме:

- Має зв’язок з районним та обласним центрами завдяки автомобільному транспорту(автомобільна дорога загального користування державного значення Р — 51 Мерефа — Лозова — Павлоград та автомобільна дорога обласного значення О-211235 Зміїв — Роздольне)

- Через село проходить залізниця, станції Шурине та Широніне на лінії Мерефа — Лозова залізничного вузла Південної залізниці.

Тому виходячи з вище переліченого та враховуючи потенціал населеного пункту, розташування його в мережі трансортної інфраструктури, у разі виконання намірів щодо залучення інвестицій та будівництва підприємств, дивлячись на потенціал села, є пряма залежність до змін у бік  позитивної демографічної динаміка з тенденцією до зростання численності населення. Враховуючи це, можна порахувати перспективну чисельність населення на розрахунковий період (20р.):

Н = 255 чол. (через 20 років).

#### Таблиця 15 – Чисельність населення (осіб)

| Існуюче населення | По методу трудового балансу | По методу демографічного прогнозування | По методу механічного приросту з врахуванням місто утворюючих факторів | Середня величина | Прийнято по проекту на розрахунковий період з урахуванням містобудівної ємності |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 252 | 100 | 200 | 226 | 195 | 255 |

Формування нових житлових зон і можливість розселення населення

Враховуючи, що село є активним елементом системи поселень, перспективна чисельність населення визначається за критерієм наявності територіальних ресурсів, придатних для індивідуального (садибного) житлового будівництва.

Очікуване населення села на кінець 2041р. див. табл. 15.

Характеристика вікової структури, зайнятості населення та демоутворюючих категорій на перспективу подано в таблицях 16.

#### Таблиця 16 – Вікова структура населення

| № п/п | Вікові групи населення | Населення. Осіб (сучасний стан) | % від загальної чисельності населення (сучасний стан) | Населення. Осіб (проектний стан) | % від загальної чисельності населення (проектний стан) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Діти до 16років. В тому числі: | 41 | 17.86 | 120 | 47.00 |
|  | 0-6 років | 15 | 5.95 | 41 | 16.00 |
|  | 7-16 років | 30 | 11.90 | 79 | 31.00 |
| 2 | Населення працездатного віку: | 150 | 59.52 | 393 | 152.00 |
|  | чоловіки 18-59 років | 86 | 34.13 | 224 | 88.00 |
|  | жінки 18-58 роки | 64 | 25.40 | 163 | 64.00 |
|  | в. т. ч.: 17 років | 2 | 0.79 | 5 | 2.00 |
| 3 | Населення старше працездатного віку: | 63 | 25.00 | 161 | 63.00 |
|  | чоловіки старше 60 років і старші | 19 | 7.54 | 48 | 19.00 |
|  | Жінки 59 років і старші | 44 | 17.46 | 112 | 44.00 |
| 4 | Все населення | 252 | 100.00 | 255 | 100.00 |

Ситуація, що сьогодні склалась в господарському і життєвому середовищі села в нових соціально-економічних умовах, вимагає створити на основі сталого розвитку населеного пункту високоякісні умови життєдіяльності його населення на довготривалу перспективу.

Розширення меж населеного пункту, виділення земель під житлову забудову, сприяння підведення інженерної інфраструктури до житлових кварталів, розбудова об’єктів соціальної інфраструктури – все це дасть поштовх до механічного приросту населення села, вирівнювання демографічної ситуації (зменшення навантаження на працездатне населення, збільшення кількості дітей, тощо).

Розбудова власної соціальної інфраструктури села дасть можливість розвитку населеного пункту із забезпеченням державних будівельних норм та формування повноцінного сучасного житлового середовища.

Економічний розвиток будь-якої території в перспективі значною мірою залежить від існуючого рівня розвитку та територіальної організації населеного пункту.

Розвиток великих та малих підприємств на перспективу вимагає формування нових промислових кварталів, забезпечення їх інженерною інфраструктурою, впровадження цілеспрямованої політики по його підтримці шляхом реалізації взаємопов’язаних заходів щодо забезпечення сприятливих правових та організаційних умов становлення та ефективного його розвитку.

## 3.2 Цільові показники і галузева структура економічної діяльності і зайнятості населення

Проектом передбачається, що залучення інвесторів підвищить рівень фермерського господарства, що створить нові робочі місця, та буде сприяти будівництву житла, закладів обслуговування. В будь-якому випадку, позитивні трансформації міграційних процесів населення с. Роздольне залежатимуть від динаміки розвитку господарства.

Великий туристичний потенціал мають землі Національного природного парку «Гомільшанські ліси».

Для економічного потенціалу регіону ліси мають надзвичайно важливе значення. Ліси використовують як ресурсний матеріал для розвитку різних галузей економіки, створюють придатні умови для життя людини. Лісові ресурси — це і деревина, і технічна сировина, і харчові та кормові ресурси. Важливого значення набувають ліси як засіб охорони навколишнього середовища. Завдяки захисним властивостям ліси сприяють поліпшенню водного режиму територій, підвищенню врожайності сільськогосподарських культур.

У сукупності з іншими природними ресурсами лісові ресурси являють собою складову частину продуктивних сил країни безпосередньо беруть участь в економічному розвитку, у забезпеченні соціальних потреб суспільства, виступають одночасно як засіб виробництва, предмет і продукт праці.

У лісовому господарстві ліс виступає як предмет праці — тобто як об'єкт, на який людина діє в процесі праці і який є матеріально речовою основою майбутнього продукту. Праця спрямовується на здійснення насадження лісового фонду, проведення реконструкції деревостанів, сприянню природного лісоведення, а також здійснення вирубки лісу з метою одержання лісопродукції та формування ландшафтів.

Одночасно ліс виступає як засіб праці, який служить засобом впливу людини на предмет праці, змінює його. Використовуючи насіння як засіб праці, людина створює новий ліс, регулює лісокористування, забезпечує відтворення ліс. В цьому проявляється двоїстість економічної природи лісових ресурсів.

Уявлення про лісові ресурси як продукт праці розглядається виходячи із обсягу праці, що витрачається на лісовирощування. В даному випадку праця як діяльність людини використовується для підготовки лісових ресурсів до їх використання виходячи із потреб людей, спрямовується на формування потрібних напрямів у вирощуванні лісів.

Кінцевою метою такої діяльності є забезпечення збереження та використання лісових ресурсів протягом тривалого часу.

До складу заходів, спрямованих на забезпечення впливу на стан та використання лісових ресурсів відносять: усі види рубок, осушення лісових земель, внесення добрив, посадка лісових культур, реконструкція малоцінних деревостоїв, заходи, пов'язані із збереженням лісів, їх охороною.

Правові відносини, що забезпечують підвищення продуктивності, охорони та відтворення лісів, посилення їх корисних властивостей, задоволення потреб суспільства у лісових ресурсах регулюються Лісовим Кодексом України (1994 p.).

В таблиці 17 подано перспективи розвитку сільськогосподарських підприємств села Роздольне.

#### Таблиця 17 –  Галузева структура установ, організацій громадського обслуговування та підприємств населеного пункту

| № п/п | Назва підприємства | Основний вид діяльності (основні види продукції) | Потужність підприємств | Чисельність працюючих (осіб) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Один. вимір. | Сучасний стан (2020 р.) | Розрахунк. період 2040 р | Сучасний стан (2020 р.) | Розрахунк. період 2040 р |
|  | Існуючі громадські заклади, які залишаються |
|  | Фельдшерсько-акушерський пункт | Лікувальна діяльність | О’бєкт | 1 | 1 | 3 | 3 |
|  | Магазин, 2 шт. | торгівля | Роб./м | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Проектні громадські заклади |
|  | Стадіон загального користування | Обслуговування | га | 0 | 1,12 | 0 | 0 |
|  | Всього: |  |  |  |  | 5 | 5 |

Враховуючи планувальні переваги села, близькість до районного та обласного центрів, тенденції останніх років стосовно розміщення виробництв, генеральним планом прогнозується розвиток виробничих об’єктів біля села Роздольне.

Позитивні сторони розвитку виробничих об’єктів:

- забезпечення місцями праці населення села та суміжних населених пунктів;

- суттєві надходження до місцевого бюджету;

- більш ефективне використання територій;

- можливість модернізації інженерно-транспортної інфраструктури;

- суттєве збільшення механічного приросту населення, як наслідок – покращення демографічної структури села;

- покращення економічного розвитку району.

До негативних сторін розвитку виробничих об’єктів можна віднести:

- погіршення екологічного стану, потреба у виділенні додаткових коштів на охорону навколишнього середовища;

- необхідність розвитку соціальної та інженерної інфраструктури для нових житлових формувань.

#### Таблиця 18 – Баланс трудових ресурсів

| № п/п | Групи населення | Сучасний стан 01.01.2020 р. | Кінець розрахункового періоду 2040 р. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | осіб | % | осіб | % |
| І. Трудові ресурси: |
| 1 | Населення в працездатному віці, в тому числі | 150 | 59.52 | 152 | 59.61 |
| 2 | а) непрацюючі інваліди працездатного віку та пенсіонери на пільгових умовах | 63 | 25.00 | 63 | 24.71 |
| 3 | Працюючі особи пенсійного віку | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 4 | Всі трудові ресурси (п.1–п.2+п.3) | 87 | 34.52 | 89 | 34.90 |
| ІІ. Використання трудових ресурсів |
| 5 | Зайнято в сільському та особистому домашньому господарстві | 11 | 4.37 | 11 | 4.31 |
| 6 | Зайняті на навчанні з відривом від виробництва | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 7 | Незайняте населення села (жінки, що перебувають у відпустці по вагітності, родах, догляду за дітьми до 3 років) | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 8 | Безробітні | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 9 | Зайняті в суспільному виробництві (п.4-п.5-п.6-п.7-п.8), з них: | 685 | 271.83 | 78 | 30.59 |
|  | а) демоутворюючі кадри | 681 | 270.24 | 74 | 29.02 |
|  | б) обслуговуючі кадри | 4 | 1.59 | 4 | 1.57 |
| 10 | Всього населення | 252 | 100.00 | 255 | 100.00 |

## 3.3 Житлове будівництво, обсяги та черговість розвитку

На території населеного пункту, виходячи з  займаних площ територій під садибну забудову,   передбачаються територія під житло.

Згідно з рішень генерального плану, показники площі територій житлової забудови   на розрахунковий період наведені в таблиці нижче:

#### Таблиця 19 – Житлове будівництво

| № по/п | Типи території забудови | Загальна площа територій | Загальна житлова площа | Кількість мешканців | Кількість дмогоспод. | Житлова забезпеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | тис. м2 | осіб | шт. | м2/люд |
| 1 | Садибна забудова існуюча | 3.4 | 2.59 | 90 | 31 | 28.78 |
| 2 | Садибна забудова на ділянках наданих для садибної забудови | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | Садибна забудова проектна | 0.23 | 0.09 | 2 | 1 | 40.00 |
| 4 | Блокована забудова існуюча | 1.55 | 1.28 | 80 | 23 | 0.00 |
| 5 | Блокована забудова на ділянках наданих для блокованої забудови | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | Блокована забудова проектна | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 | Багатоквартирна забудова існуюча | 3.22 | 2.30 | 82 | 48 | 28.05 |
| 8 | Багатоквартирна забудова на ділянках наданих для багатоквартирної забудови | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9 | Багатоквартирна забудова проектна | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 10 | Всього: | 3.63 | 6.26 | 254 | 103 | 24.62 |

Загальний житловий фонд 6,26  тис.м². Середня житлова забезпеченість загальною площею становить 24,26 м2 на 1 людину станом на 01.01.2021 р.

Очікувана площа всього житлового фонду на кінець розрахункового періоду (2041р.) становитиме 6,26 тис. м² загальної площі з середньою житловою забезпеченістю загальною площею в 24,26 м2 на 1 людину. Розрахунки існуючого стану і нового житлового будівництва на розрахунковий період приведені в таблиці нижче.

#### Таблиця 20 – Населення та житловий фонд (на розрахунковий період)

| Тип забудови | Існуючий стан | Розрахунковий період |
| --- | --- | --- |
|  | Чисельність населення, (осіб) | Житловий фонд | Вибуття житлового фонду | Житловий фонд, що зберігається | Нове житлове будівництво | Кінець розрахункового періоду |
|  |  | Кількість домогосподарств | Тис. м2 загальної Площі будинків | Кількість домогосподарств | Чисельність населена, (осіб) | Тис. м2 загальної площі | Кількість домогосподарств | Чисельність населена, (осіб) | Тис. м2 загальної площі | Кількість домогосподарств | Чисельність населена, (осіб) | Тис. м2 загальної площі | Кількість домогосподарств | Тис. м2 загальної площі | Чисельність населена, (осіб) | Середня забезпеченість м2 |
| Садибна | 90 | 30 | 3.71 | 0 | 0 | 0.00 | 90 | 90 | 3.71 | 1 | 3 | 0.10 | 91 | 4.8 | 92 | 51.74 |
| Блокована | 80 | 16 | 1.83 | 0 | 0 | 0.00 | 16 | 80 | 1.83 | 0 | 0 | 0.00 | 16 | 1.8 | 80 | 22.88 |
| Багатоквартирна | 82 | 68 | 3.28 | 0 | 0 | 0.00 | 68 | 82 | 3.28 | 0 | 0 | 0.00 | 68 | 3.3 | 53 | 61.89 |
| Всього | 252 | 114 | 8.82 | 0 | 0 | 0.00 | 174 | 252 | 8.82 | 1 | 3 | 0.10 | 175 | 9.87 | 255 | 31.00 |

## 3.4 Соціально-громадська інфраструктура комунальної та державної власності, обсяги та черговість розвитку, пропозиції щодо формування громадських центрів

На території села роздольне відсутні заклади соціально-громадської інфраструктури.

Для подолання існуючих недоліків і перспективного забезпечення населення об’єктами культурно-побутового обслуговування розраховані перспективні потужності в таблиці нижче.

Розрахунок виконаний виходячи з норм ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» та ДБН Б.1.1-15-2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту», а також перспективної чисельності населення села – 4248 осіб (2039 р.).

По мірі збільшення населення села буде зростати необхідність будівництва нових закладів.

Можливість освоєння даних територій, привабливих для розміщення комерційних об’єктів, сприятиме залученню потенційних інвесторів.

Зона відпочинку із зеленими насадженнями загального користування формується у складі громадських центрів та навколо водних об’єктів. В складі зон відпочинку запроектовано майданчики для відпочинку, спортивні майданчики, літній танцювальний майданчик, громадські вбиральні.

#### Таблиця 21 – Потреба в установах та організаціях громадського обслуговування
(на розрахунковий період)

| № по/ п | Назва установ та підприємств обслуговування | Одиниця виміру | Норматив на 1,0 тис. осіб населення ДБН Б.2.2-12:2019 | Заг. потреба по розра-хунках існ. стан | Наявність всього | Заг. потреба по розра-хунках про. стан | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗАКЛАДИ ОСВІТИ |
| 1 | Дошкільні навчальні заклади | місць | 80% усіх дітей | 3.2 | 0 | 32 | с. Таранівка |
| 2 | Загальноосвітні школи | місць | 100% усіх дітей | 15 | 0 | 15 | с. Таранівка |
| АКЛАДИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я |
| 3 | Районна лікарня | ліжок/ відвід. на зміну | 1/ 3,6/ 6,5 | 0 | 0 | 0 | в районному центрі |
|  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 6 | ФАП (ФП) | об’єкт | 1 | 1 | 0 | 1 | с. Роздольне |
| ЗАКЛАДИ КУЛЬТУРНО-ВИДОВИЩНІ ТА ДОЗВІЛЛЄВІ |
| 10 | Клуб | місць | 15-20 | 2 | 0 | 3 | с. Таранівка |
|  | Каплиця | об'єкт | не нормується | 0 | 0 | 1 | с. Таранівка |
| 11 | Культова споруда | об’єкт | не нормується | 0 | 0 | 0 |  |
| ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНІ СПОРУДИ |
| 12 | Стадіони | га/тис. чол. | 0,05 – 0,07 | 0.01 | 0 | 0.01 | с. Роздольне |
| 14 | Басейни криті загального користування | м² площі дзер. води | 20-25 (в головному населеному пункті | 3 | 0 | 4 | в районному центрі |
| ОБСЛУГОВУВАННЯ |
| 15 | Магазини з них: | м² торг.пл. |  |  |  |  |  |
| 16 | Магазин змішаних товарів | м² торг.пл. | 15-20 | 2 | 1 | 3 | с.Роздольне |
| 17 | Магазин непродов. товарів | м² торг.пл. | 20 | 3 | 0 | 4 | с. Таранівка |
| 18 | Магазин продовольч. товарів | м² торг.пл. | 15 | 2 | 1 | 3 | с. Роздольне |
| 19 | Підприємства харчування | місць | 37 | 6 | 0 | 7 | с. Таранівка |
| 20 | Майстерні побутового обслуговування | Роб. місць | 2 | 0 | 0 | 0 | с. Таранівка |
| 21 | Пральня, хімчистка | кг. сухої біл./ змін | 4 | 1 | 0 | 1 | в районному центрі |
| 22 | Баня | помив. місц | не нормується | 0 | 1 |  | с. Роздольне |
| ЛАНДШАФТНО-РЕКРЕАЦІЙНІ ТЕРІТОРІЇ |
| 23 | Сквери, парки | га | 1.2 | 0.18 | 0 | 0.22 | с. Таранівка |
| ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ УПРАВЛІННЯ ТА ЗВ’ЯЗКУ |
| 24 | Установи управління (сільська рада) | роб. місць | за завданням | 0 | 0 | 10 | с. Таранівка |
| 25 | Відділення банку | Опер. місць | 0,5-1 | 0 | 0 | 0 | с. Таранівка |
| 26 | Відділення зв’язку (пошта) | об’єкт | 0.16 | 0.0 | 0 | 0.0 | с. Таранівка |
| 27 | АТС | об’єкт | 1 | 1 | 0 | 1 | с. Таранівка |
| УСТАНОВИ ТА ОБ’ЄКТИ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА |
| 28 | Пункт приймання вторинної сировини | об’єкт | 1 | 1 | 0 | 1 | с. Таранівка |
| 29 | Готелі | місць | 4.8 | 1 | 0 | 1 | в районному центрі |
| 30 | Громадські туалети | прилад | 1 | 0 | 0 | 0 | в районному центрі |
| 31 | Кладовище традиційного поховання | га | 0,24 - 0,35 | 0.05 | 0 | 0.06 | с. Таранівка |
| 32 | Пожежне депо | машина | до 1 тис. осіб.-1; від 2 до 7 тис. осіб-2; від 8 до 20 тис. осіб- 1 на 4 тис, осіб; | 1 | 0 | 1 | с. Роздольне |

### 3.4.1 Пропозиції щодо формування громадських центрів

В межах основних структурно-планувальних елементів села Роздольне виділяються території для розміщення об'єктів та установ культурно-побутового обслуговування населення. Місця їх концентрації формуються як громадські центри різних рівнів.

Обсяги будівництва, потужність підприємств обслуговування визначено в таблиці нижче на підставі вимог ДБН Б.2.2-12:2019. Розміщення громадських центрів в плані села приймається з урахуванням його величини, функціонально-планувальної структури, історичних особливостей формування сільського плану, ландшафтно-природних особливостей, а також ролі села в системі розселення.

Проектом передбачається розвиток та удосконалення системи культурно-побутового обслуговування населення, яка сприятиме створенню зручних умов для життєдіяльності його мешканців. При розміщенні об’єктів громадського обслуговування необхідно враховувати забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до них (згідно постанови КМ № 863 від 4.06.2003р.), що визначається на наступних стадіях проектування.

## 3.5 Озеленення територій загального користування, ландшафтно-рекреаційні території населеного пункту

Зелені насадження відіграють значну роль як у поліпшенні санітарно-гігієнічних і мікрокліматичних умов сільського населеного пункту, так і у формуванні його індивідуальної зовнішності.

За характером використання зелені насадження поділяються на групи: зелені насадження природно заповідного фонду, загального користування, обмеженого користування, спеціального призначення.

Інтенсивне озеленення житлових вулиць, громадських територій спрямоване на виявлення функцій вулиць, підкреслює планувальну структуру.

На головній і житлових вулицях висаджують ширококронні, стійкі до вихлопних газів фітонцидні породи дерев (горіх волоський, каштан кінський, клен татарський, липа крупниста, акація біла).

У житлових кварталах висаджують групи різнопорідних дерев і чагарників з перевагою фруктових красиво квітучих порід.

За генеральним планом система територій загального озеленення населеного пункту складатиметься з:

- будівництво стадіону та спортивних споруд;

- скверу навколо танцювального майданчику;

- дитячих майданчиків.

Система озеленення села Роздольне складається з озелененої території громадського центру, озеленених територій прибережно-захисних смуг, локальних озеленених територій в структурі проектованих кварталів, лісового господарства. Передбачається озеленення санітарно-захисних зон підприємств, а також прибережно-захисних смуг ДБН Б.2.2.2019 «Планування та забудова територій» та ДБН Б 2.2-1:2008 «Кладовища, крематорії та колумбарії. Норми проектування» (п.4.2.30):

- території, що зайняті кладовищами, підлягають озелененню з найбільшим збереженням існуючих насаджень. Враховуючи подальше перетворення території закритих кладовищ в парки, зелені насадження на новостворених кладовищах повинні бути виконані відповідно до вимог садово-паркового господарства;

- уздовж струмків рекомендується посадка плакучих верб, в’язу гладкого, вільх сірої та чорної, бунчука канадського, завдяки ним можна знизити високий рівень ґрунтових вод.

По зовнішньому благоустрою основна увага приділяється благоустрою вулиць – влаштування твердого покриття проїжджої частини і тротуарів, благоустрою та озелененню громадського центру. Для замощення пішохідної частини громадського центру рекомендуються природні матеріали – камінь, бетонні фігурні елементи мощення типу ФЕМ, цегляна крихта, встановлення малих архітектурних форм. Поряд з громадськими будівлями пропонується створювати квіткові композиції. При формуванні озеленення громадського центру та при створенні локальних зелених територій села рекомендуються породи дерев, характерні для даної зони - клен, липа, бук, дуб, горіх грецький. Також пропонується широко використовувати фруктові дерева.

## 3.6 Території  промислового, сільськогосподарського виробництва та іншої економічної діяльності, обсяги та черговість розвитку

Враховуючи існуючу планувальну ситуацію, існуючі планувальні обмеження щодо житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту генеральним планом:

На першому етапі:

- передбачається розвиток промисловості в межах існуючих та проектних промислових об’єктів з запровадженням технологій щодо зменшення впливу на навколишнє середовище, чи перепрофілювання у разі неможливості зменшення дії СЗЗ на сельбищну територію;

- передбачено будівництво установ та організацій громадського обслуговування, необхідних для забезпечення нормативних потреб населення:

- будівництво сільського клубу;

- будівництво стоянки вантажних автомобілів;

- будівництво пожежного депо ІІ типу;

- розширення дитячого дошкільного закладу;

- будівництво стадіону та спортивних майданчиків;

- закриття існуючого кладовища та відкриття нового;

- будівництво об’єктів та мереж інженерної мережі для забезпечення існуючих потреб населення, а саме свердловини та інженерних комунікацій водопостачання;

- організація територій зелених насаджень загального використання:

будівництво стадіону, скверів, дитячих майданчиків та громадських вбиралень;

- реконструкція та благоустрій вулично-дорожньої мережі з висадкою захисного санітарного озеленення,

- будівництво пірсів.

На другому етапі:

- передбачається розвиток промисловості та виробництва в межах існуючих та проектних промислових територій з запровадженням технологій щодо зменшення впливу на навколишнє середовище чи перепрофілювання у разі неможливості зменшення дії СЗЗ на сельбищну територію;

- передбачено будівництво установ та організацій громадського обслуговування, необхідних для забезпечення нормативних потреб населення:

- будівництво магазинів на запланованих територіях у разі необхідності;

- будівництво комплексного будинку побуту;

- організація територій зелених насаджень загального використання:

- будівництво об’єктів та мереж інженерної мережі для забезпечення потреб населення на необхідній на відповідному етапі;

- будівництво та благоустрій вулично-дорожньої мережі з висадкою захисного санітарного озеленення в кількості необхідній для відповідного етапу.

- будівництво пірсів,

На третьому етапі:

- передбачається розвиток промислового в межах існуючих та проектних промислових територій з запровадженням технологій щодо зменшення впливу на навколишнє середовище, чи перепрофілювання у разі неможливості зменшення дії СЗЗ на сельбищну територію;

- передбачено будівництво установ та організацій громадського обслуговування, необхідних для забезпечення нормативних потреб населення:

- будівництво магазинів на запланованих територіях у разі необхідності;

- будівництво об’єктів та мереж інженерної мережі для забезпечення потреб населення на необхідній на відповідному етапі;

- будівництво та благоустрій вулично-дорожньої мережі з висадкою захисного санітарного озеленення в кількості необхідній для відповідного етапу,

- будівництво пірсів.

Враховуючи планувальну структуру, планувальні обмеження щодо сельбищних територій та проектні рішення, в генеральному плані передбачається збереження підприємств з подальшим їх розвитком, якщо СЗЗ від них не впливають на сельбищні території чи можуть бути зменшені з впровадженням заходів та технологій по зменшенню викидів та пливу на навколишнє середовище. У випадку коли СЗЗ не  може бути зменшена, пропонується перепрофілювання підприємства зі зменшенням СЗЗ на таку, що не впливає на сельбищні території або перепрофілювання на таке підприємство, СЗЗ від якого не розповсюджується за межі території підприємства. Відповідно до проектних рішень та заходів закладених в генеральному плані на території населеного пункту будуть діяти планувальні обмеження зазначені в таблиці нижче.

Першочергові заходи

Перелік першочергових заходів, які необхідно виконати наведені нижче:

- Відповідно до пункту 1.12 НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні» територія навколо населених пунктів, котеджних містечок, дачних і садових товариств, об’єктів, розміщених у лісових масивах, повинна утримуватися так, щоб виключалася можливість перекидання лісових, торфових пожеж на будинки та споруди, а у разі виникнення пожежі на об'єктах - поширення вогню на лісові масиви (влаштування захисних протипожежних смуг, прибирання в літній період сухої рослинності, вітролому).

- Відповідно до пункту 3.1.10 «Правил пожежної безпеки в лісах України»,  підприємствам, установам, організаціям (незалежно від виду їх діяльності, форм власності) та громадянам у випадку існуючого  ближчого за відстанню розміщення об’єктів, будівель, споруд, складів паливно-мастильних та інших горючих матеріалів, автозаправних станцій та вогненебезпечних виробництв, смітників, житлових та виробничих приміщень  (відповідно до протипожежних вимог ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій») здійснити їх додаткове протипожежне облаштування.

- Побудувати два пожежних депо ІІІ типу.

- Замовити та розробити проект  або проекти прибережно-захисної смуги у встановлений законом порядок спеціалізованій проектній організації яка має право на виконання даного виду робіт.

#### Таблиця 22 – Перелік планувальних обмежень 
населеного пункту (на розрахунковий період)

| № п/п | Назва планувального обмеження | Розміщення щодо населеного пункту | Розмір СЗЗ по ДСП № 173-96 або ОВНС |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Охоронна зона від ЛЕП 10 кВ | в межах та на прилеглій території | 10 м |
|  | Газопровід високого тиску | в межах та на прилеглій території | 10 м |
|  | Охоронна зона від ГРП | в межах та на прилеглій території | 10-15 м |
|  | Охоронна зона від водонапірних башт | в межах | 15 м |
|  | Прибережна захисна смуга | в межах та на прилеглій території | 25-50 м |
|  | ФГ «Альянс» | на прилеглій території | 100 м |

Вимоги до режиму використання і забудови територій, щодо ділянок, які знаходяться в зонах впливу планувальних обмежень зазначені в таблиці нижче.

#### Таблиця 23 – Вимоги до територій, які знаходяться в зонах впливу планувальних обмежень   (на розрахунковий період)

| № по п | Планувальні обмеження | Режим використання і забудови територій, на яких діють планувальні обмеження |
| --- | --- | --- |
|  | Санітарно-захисні зони від промислових підприємств, комунальних, складських, транспортних підприємств та сільськогосподарських підприємств. | - заборона на розміщення житлових будинків з прибудинковими територіями, гуртожитків, готелів; дитячих дошкільних закладів, загальноосвітніх шкіл, лікувально-профілактичних та оздоровчих установ, наркологічних диспансерів; спортивних споруд, скверів, парків; - заборона розглядати зону як резервну територію для розширення підприємств, розвитку сельбищних територій, якщо містобудівною документацією не передбачається перенесення або перепрофілювання промислових та складських підприємств. |
|  | Санітарно-захисні зони від кладовищ | заборона на розміщення: житлових будинків з прибудинковими територіями, гуртожитків, готелів, будинків для приїжджих; дитячих дошкільних закладів, загальноосвітніх шкіл, лікувально-профілактичних та оздоровчих установ загального та спеціального призначення зі стаціонарами, наркологічних диспансерів; спортивних споруд, садів, садівницьких товариств; джерел централізованого водопостачання, водозабірних споруд, споруд водопровідної розподільної мережі. заборона розглядати зону як резервну територію для розвитку сельбищних територій, якщо містобудівною документацією не передбачається закриття об’єктів та, відповідно скорочення СЗЗ. Вимоги до водозабезпечення будівель - обов’язкове підключення до мережі централізованого водопроводу. В умовах забудови, яка склалася, рішення щодо реконструкції та капітального ремонту житлових та громадських будівель, розміщення нових об’єктів у зонах, що примикають до закритих кладовищ та тих, що пропонуються до закриття, приймаються за погодженням з місцевими органами державного санітарного нагляду залежно від природних умов (рельєф місцевості, гідрологія тощо) і ступеню інженерного обладнання території. |
|  | Прибережно захисні смуги | Заборона на: будівництво будь-яких споруд крім гідротехнічних, гідрометричних та лінійних, у тому числі баз відпочинку, дач, гаражів, стоянок автомобілів; на окремі види діяльності: розорювання земель, садівництво та городництво, зберігання та застосування пестицидів та добрив, миття та обслуговування транспортних засобів та техніки. |
|  | Захисні смуги від лісу | - Відповідно до пункту 3.1.10 «Правил пожежної безпеки в лісах України», підприємствам, установам, організаціям (незалежно від виду їх діяльності, форм власності) та громадянам забороняється розміщувати ближче ніж за 100 м від стіни хвойного лісу, 50 м – мішаного, 20 м – листяного склади паливно-мастильних та інших горючих матеріалів, автозаправні станцій та вогненебезпечні виробництва, смітники, житлові та виробничі приміщення (відповідно до протипожежних вимог ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»). - Відповідно до пункту 15.2.4 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», протипожежні відстані від будинків, будівель і споруд сільських населених пунктів, а також від меж ділянок дачних поселень та садової забудови до лісових ділянок повинні бути 20 м, 50 м, 100 м - відповідно до дерев листяного, мішаного і хвойного лісу. - Відповідно до пункту 1.12 НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні» територія навколо населених пунктів, котеджних містечок, дачних і садових товариств, об’єктів, розміщених у лісових масивах, повинна утримуватися так, щоб виключалася можливість перекидання лісових, торфових пожеж на будинки та споруди, а у разі виникнення пожежі на об'єктах - поширення вогню на лісові масиви (влаштування захисних протипожежних смуг, прибирання в літній період сухої рослинності, вітролому). Відповідно до пункту 3.1.10 «Правил пожежної безпеки в лісах України», підприємствам, установам, організаціям (незалежно від виду їх діяльності, форм власності) та громадянам у випадку існуючого ближчого за відстанню розміщення об’єктів, будівель, споруд, складів паливно-мастильних та інших горючих матеріалів, автозаправних станцій та вогненебезпечних виробництв, смітників, житлових та виробничих приміщень (відповідно до протипожежних вимог ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій») здійснити їх додаткове протипожежне облаштування |
|  | Зони підтоплення ґрунтовими водами | Споруди для захисту від підтоплення та затоплення мають забезпечувати дотримання вимог санітарно-екологічної і техногенної безпеки, щоб не призвести до: зниження несучої здатності природних і штучних основ; заболочування територій; зменшення рекреаційного потенціалу територій; активізації небезпечних геологічних процесів, що призводять до осідання поверхні землі та недопустимих деформацій існуючих будівель. Запобіжними заходами для попередження території від підтоплення згідно ДБН В.1.1-25-2009 є: штучне підвищення планувальних відміток поверхні території; нормативне ущільнення ґрунту при засипанні котлованів та траншей; забезпечення належного відведення стоку поверхневих вод; забезпечення ретельного виконання робіт із будівництва водонесучих мереж, штучних водомістких об'єктів; улаштування гідроізоляції фундаментів, заглиблених споруд і комунікацій; улаштування протифільтраційних екранів під промисловими накопичувачами та завіс навколо них; будівництво берегових, головних, перехоплюючих та інших видів дренажів для запобігання підтопленню території; - заборона на розміщення споруд, що можуть призвести до попадання шкідливих речовин до ґрунтових вод (місць тимчасового зберігання відходів, дворових туалетів, помийних та вигрібних ям); - проведення робіт з локального захисту будинків, споруд, ґрунтів основ і захист забудованої території в цілому; проведення робіт з водовідведення поверхневого стоку; проведення робіт очищення (за необхідності) вод, що скидаються (дренажні, поверхневі, стічні); вести моніторинг режиму підземних і поверхневих вод, за витратами (втратами води) і напорами в водонесучих комунікаціях, за деформаціями основ, будинків і споруд, а також за роботою споруд інженерного захисту. Кожний із заходів обирається на основі аналізу наступних характеристик території, що захищається: грунто-геологічних, зонально-кліматичних, функціонально-планувальних, соціальних, екологічних, тощо. |
|  | Зони затоплення повеневими водами | - проведення робіт з захисту територій від паводків, - застосування складних штучних основ та фундаментів, - заборона на влаштування сміттєзвалищ, - заборона на розміщення споруд, що можуть призвести до попадання шкідливих речовин у відкриті водойми ( місць тимчасового зберігання відходів, дворових туалетів, помийних та вигрібних ям, - заборона на розміщення трансформаторних підстанцій. |
|  | І пояс зони санітарної охорони від свердловин | для підземних джерел водопостачання: 1. здійснюється: - планування, огородження, озеленення та монтування охоронної сигналізації; - каналізування будівель з відведенням стічних вод у найближчу систему побутової чи промислової каналізації або на місцеві очисні споруди, розміщені на території другого поясу ЗСО; - відведення стічних вод за межі цього поясу. 2. забороняється: - перебування сторонніх осіб, розміщення житлових та господарських будівель, застосування пестицидів, органічних і мінеральних добрив, прокладення трубопроводів, видобування гравію чи піску та проведення інших будівельно-монтажних робіт, безпосередньо не пов'язаних з будівництвом, реконструкцією та експлуатацією водопровідних споруд та мереж; - скидання будь-яких стічних вод та випасання худоби; - проведення головної рубки лісу. |
|  | Зони магістральних електромереж (ЛЕП) | заборона на будівництво житлових, громадських та дачних будинків; заборона на влаштування будь-яких звалищ, складів добрив, торфу, мастильних та паливних матеріалів; насадження дерев та багаторічних насаджень; розпалювання вогнищ; заборона на влаштування спортивних майданчиків, стадіонів, зупинок громадського транспорту, ринків; заборона на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт будівель та споруд без письмового дозволу підприємства, яке відає цими мережами та присутності працівника підприємства під час проведення робіт. |
|  | Охоронні зони окремих пам’яток | В зоні здійснюється реставрація та реабілітація пам'ятки, забезпечується охорона традиційного характеру середовища. Нове будівництво можливе тільки за проектами, погодженими з відповідним місцевим органом охорони культурної спадщини. На територіях охоронних зон: збереження пам'яток, історично сформованого розпланування, забудови, включаючи фонові будівлі, елементи ландшафту; за спеціальними проектами, погодженими з відповідним місцевим органом охорони культурної спадщини, виконуються роботи, пов'язані з консервацією, реставрацією, пристосуванням, музеєфікацією пам'ятки, благоустроєм її території; забезпечується сприятлива для збереження пам'ятки гідрогеологічна обстановка, захист від динамічних впливів; забороняються містобудівні, архітектурні чи ландшафтні перетворення, будівельні, меліоративні, шляхові, земляні роботи без дозволу відповідного місцевого органу охорони культурної спадщини, будівництво інженерних і транспортних мереж, складів, гаражів та інших будівель та споруд, які можуть спотворити традиційний характер середовища пам'ятки. Погодження проектної документації та дозволи на проведення робіт надають: в охоронних зонах пам’яток місцевого значення – відповідний місцевий орган охорони культурної спадщини; в охоронних зонах пам’яток національного значення – центральний орган виконавчої влади в сфері охорони культурної спадщини. |

3.7 Планувальна структура населеного пункту та функціональне зонування

По функціональному використанню на проектованій території села Роздольне виділені такі території:

- сельбищна (житлові квартали, громадські об’єкти, зелені насадження);

- інженерної інфраструктури (лінії електропередачі, ділянки трансформаторних підстанцій, лінії газопроводу, ділянки ГРП та ШРП, лінії водопроводу, ділянки під свердловини, водонапірні башти);

- сільськогосподарського призначення (особисті селянські господарства, сади, пасовища, фермерські господарства);

- зелених насаджень загального користування (озеленені території та рекреація);

- транспортної інфраструктури (дороги, вулиці, автостоянки, об’єкти обслуговування автотранспорту, пожежне депо).

3.8 Пропозиції щодо зміни межі населеного пункту

Даним проектом передбачається незначне  розширення населеного пункту. В проектну межу села включається 5,67 га території. До проектних меж увійшли території існуючої та проектної житлової забудови, інженерної інфраструктури та території рекреаційного призначення.

3.9 Характеристика територій, необхідних для подальшого розвитку населеного пункту, а також територій спільних інтересів суміжних територіальних громад

Площа та структура територій, запропонованих для розширення населеного пункту з існуючої площі 15,31 га, до проектної площі 20,98 га становить 5,67 га представлена в таблиці нижче.

#### Таблиця 24 – Структура території розширення (на розрахунковий період)

| № п/п | Тип території | Площа, м2 |
| --- | --- | --- |
|  | Території рекреаційного призначення | 11206 |
|  | Території інженерної інфраструктури | 9304 |
|  | Території житлової садибної забудови | 34000 |
|  | Території житлової блокованої забудови проектні | 2200 |
|  | Всього | 56710 |

Таким чином, проектна площа села Роздольне на розрахунковий строк збільшиться на 27,02 % і складе 20,98 га.

Слід зазначити, що площа земель, які включаються в межі с. Роздольне та їх розподіл на розрахунковий строк, потребують уточнення під час проведення додаткових робіт (встановлення в натурі межі села та ін.).

Згідно з п. 3 ст. 173 Земельного кодексу України включення земельних ділянок у межі населеного пункту не тягне за собою припинення прав власності і права користування цими ділянками, якщо не буде проведено їх вилучення.

## 3.10. Характеристика територій та визначення заходів щодо їх освоєння у тому числі.

### 3.10.1 Території пріоритетного розвитку та умови їх освоєння

До територій пріоритетного розвитку, які пропонується освоювати, відносяться території:

- рекреаційні території та території зелених насаджень загального користування;

- впорядкування територій в межах червоних  вулиць;

- території проектних інженерних мереж.

### 3.10.2 Проблемні території та умови їх реабілітації

З метою виявлення заходів необхідних для розроблення заходів з інженерної підготовки території населеного пункту, захисту від несприятливих природних і антропогенних явищ, дотримання державних норм, правил і стандартів з розміщення забудови в населеному пункті виявлено  ділянки з особливими умовами використання, що зазначені в таблиці нижче.

#### Таблиця 25 – Проблемні території та умови їх реабілітації

| №п/п | Наяв- ність | Проблемні території за типом розміщення | Умови реабілітації проблемних територій |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - | Території в санітарно-захисних смугах від кладовищ | Закриття кладовища у відповідності до законодавства; в умовах забудови, яка склалася, рішення щодо реконструкції та капітального ремонту житлових та громадських будівель, розміщення нових об’єктів у зонах, що примикають до закритих кладовищ та тих, що пропонуються до закриття, приймаються за погодженням з місцевими органами державного санітарного нагляду залежно від природних умов (рельєф місцевості, гідрологія тощо) і ступеню інженерного обладнання території. |
|  | + | Території в санітарно-захисних смугах та охоронних зонах від об’єктів інженерних мереж | Рішення щодо реконструкції та капітального ремонту житлових та громадських будівель, розміщення нових об’єктів у зонах, приймаються у відповідності до чинного законодавства. |
|  | + | Території в зонах підтоплення | Слід передбачати пониження граничного рівня підземних вод шляхом улаштування вертикальних, променевих або горизонтальних закритих трубчастих дренажів різної конструкції |
|  | + | Заболочені території | На території поселень з високим стоянням ґрунтових вод та на заболочених ділянках треба передбачати пониження рівня ґрунтових вод; відведення дощових і сніготалих вод; улаштування ґрунтових подушок з подальшим ущільненням; часткова чи повна заміна замулених ґрунтів; агролісомеліорація; влаштування дренажів; виконувати привантаження поверхні мулу виконувати намивом чи відсипкою шару піску, що забезпечить ущільнення мулу, або улаштування кам’яного накиду; в окремих випадках передбачається заміна мулу ґрунтом, що має кращі будівельні властивості; розчищення річок, водойм та струмків. |
|  | - | Території схильні до зсувів | Вертикальне планування території; регулювання стоку поверхневих вод; улаштування системи поверхневого водовідведення; улаштування стримувальних протизсувних споруд (підпірні стінки); улаштування стримуючих протизсувних фундаментів; закріплення ґрунтів зсувної зони; часткова чи повна заміна рельєфу схилів; влаштування дренажів (мілкого та глибокого закладання); агролісомеліоративні заходи. |
|  | - | Зриті території | Повне чи часткове засипання ґрунтом не санкціоновано зритих територій. |
|  | + | Території в санітарно-захисних зонах від промислових підприємств, комунальних, складських, транспортних підприємств та сільськогосподарських підприємств. | Упорядкування санітарно-захисної зони від об’єкта та висадка санітарно- захисного озеленення. |
|  | - | Території в шумових та СЗЗ від об’єктів транспортного сполучення | Влаштування санітарно-захисного озеленення згідно з діючого законодавства та щумознижуючих заходів. |

3.11. Вулично-дорожня мережа та транспорт

Генеральним планом населеного пункту передбачається реконструкція існуючих вулиць, внутрішньо-квартальних проїздів. Існуючі та проектовані вулиці та проїзди села виділені в генеральному плані в їх червоних лініях, дотримання яких є обов’язковим надалі.

Ширина в червоних лініях:

- головна вулиця – 18м, 25м з влаштуванням лотків для водовідведення;

- житлові вулиці – 14м з організацією лотків для водовідведення;

Транспортні і пішохідні зв’язки всередині села вирішуються, в основному, по існуючим і проектним вулицям. Внутрішнє транспортне обслуговування с. Роздольне буде здійснюватися за допомогою індивідуального транспорту та між сільських автобусних маршрутів.

Довжина тупикових проїздів має бути не більше 150м. Проїжджа частина тупикових проїздів повинна закінчуватись майданчиками для розвороту розміром 12х12м. До житлових і громадських будинків слід передбачити проїзди завширшки 3,5м придатні для проїзду пожежних машин.

Рух транспортних засобів по вулицях регулюється за допомогою дорожніх знаків і горизонтальної розмітки проїжджої частини вулиць та проїздів.

Поперечні профілі передбачаються з ухилами на проїжджій частині 20‰ та на тротуарах 20‰. Основні параметри плану, поперечного і поздовжнього профілів вулиць прийнято відповідно до рекомендацій ДБН В.2.3-5-2018 «Вулиці та дороги населених пунктів».

Розрахункова швидкість транспорту по житлових вулицях в межах населеного пункту прийнята не більше 50 км/год, а по проїздах, під’їздах та дорогах виробничого призначення – не більше 30 км/год.

Радіуси поворотів на перехрестях головних вулиць прийнято не менше 12 м по краю проїжджої частини, а в умовах реконструкції - 8 метрів. На перехрестях місцевих проїздів – 6 м.

Зберігання індивідуального транспорту передбачається:

- для мешканців, що проживають в індивідуальній садибній забудові – в вбудованих та прибудованих гаражах садибних житлових будинків.

- для мешканців, що проживають в багатоквартирній забудові – в вбудованих та прибудованих гаражах садибних житлових будинків.

- відкриті стоянки для тимчасового зберігання автотранспорту передбачаються: в адміністративно-громадському центрі, біля торгових об’єктів та об’єктів громадського харчування, а також на обладнаних для зберігання автомобілів промислово-складських територіях.

Пасажирські зв’язки населення населеного пункту з іншими населеними пунктами будуть здійснюватися автобусними маршрутами, які входять в мережу міжміського масового пасажирського транспорту.

Значення показників основних елементів вулиць і доріг та  основні розрахункові  параметри зазначені в таблиці нижче.

#### Таблиця 27 –  Таблиця основних елементів вулиць та доріг

| Тип вулиці | Назва вулиці | Ширина в червоних лініях, м | Кількість смуг та ширина проїзної частини, м | Кількість та мінімальна ширина пішохідної зони тротуару, м | Номер попереч. профілю | Довжина, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Головна вулиця | Молодіжна вул. | 18 | 2x3.0 | 2х1,5 | 1 | 895,40 |
| Головна вулиця | Молодіжна вул. | 25 | 2x3.0 | 2х1,5 | 2 | 308,02 |
| Житлова вулиця | Молодіжна вул. | 14 | 2x2.75 | 2х1 | 3 | 302,00 |
| Всього |  |  |  |  |  | 1505,42 |

### 3.11.1 Координати червоних ліній

#### Таблиця 28 – Каталог координат червоних ліній

| Номер * | Х | У |  | Номер * | Х | У |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | 7291301220 7291484120 7290333549 7290879066 7290884550 7290878840 7290896781 7290902458 7290908911 7290304199 7291306920 7290317957 7291297880 7291296028 7291313887 7291315739 7291313242 7291318856 7291325443 7291481707 | 5495838286 5495877506 5496000199 5495943663 5495937064 5495866565 5495865112 5495935208 5495940570 5496030753 5495893289 5496042361 5495834717 5495816725 5495814873 5495832600 5495837877 5495892052 5495897401 5495881207 |  | 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 | 7291301571 7291038922 7290407025 7290707818 7290709258 7291491628 7291318496 7291313147 7291322931 7291307925 7290327603 7291039579 7290408029 7291009623 7291004274 7291016030 7291006083 7290994327 7290987741 7290344978 7290335136 7291298227 | 5495899876 5495945192 5495641110 5495616625 5495631026 5495898212 5495916218 5495922804 5496017216 5496019800 5496003341 5495954540 5495656061 5495948229 5495954815 5496065408 5496066439 5495955846 5495950497 5496017111 5496022311 5495924351 |

### 3.12 Інженерна інфраструктура

Одним з визначальних факторів, які відіграють важливу роль у розвитку населених пунктів, є розвинута інженерна інфраструктура.

До інженерної інфраструктури населеного пункту відносять: водопостачання, каналізування, санітарну очистку, теплогазопостачання, електропостачання, а також телефонізацію і радіофікацію. Усі перелічені питання будуть розглянуті цим розділом проекту та прораховані нормативні навантаження, враховуючи архітектурно-планувальні та економічне вирішення майбутнього розвитку та росту.

Зважаючи на умови розвитку ринкової економіки, її закони та практичні капіталовкладення, території населених пунктів з розвинутим інженерним забезпеченням та вільними потужностями є найбільш потенційно привабливими для різного роду інвесторів, що в свою чергу значно підвищує вартість на землю, нерухоме майно та приносить додатковий економічно-фінансовий приріст.

### 3.12.1 Водопостачання

Існуючий стан

На час розроблення генерального плану в селі існують локальні системи водопостачання, населення користується шахтними колодязями, які розташовані переважно на присадибних ділянках.

Проектні пропозиції

Для забезпечення водопостачанням існуючої та перспективної житлової, та громадської забудови передбачається влаштування об’єднаної системи на господарсько-побутові та протипожежні потреби, а саме труби діаметром не менше ніж 100 мм.   Проектом прийнято другу категорію надійності системи водопостачання за вимогами пункту 8.4 ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди». Ті елементи системи водопостачання, пошкодження яких може призвести до перебоїв у подаванні води на потреби пожежогасіння, проектом передбачено (кільцеві водопровідні мережі з пожежними гідрантами,  водонапірними баштами тощо).

Обсяги води на господарсько-питне водопостачання села розраховано відповідно до пункту 6.1.2 ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди», а також додатку А ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація» за формулою

, [м3/добу],

де	 – середньодобовий (питомий) норматив господарсько-питного водоспоживання на одного мешканця садибної забудови, що враховує витрати води на потреби громадських будівель,  = 235 л/добу (ДБН В.2.5-64:2012 Додаток А),

– розрахункова кількість населення садибної забудови,

– коефіцієнт, що враховує непередбачені витрати води на господарсько-питні потреби (відповідно до примітки 3 таблиці 1 ДБН В.2.5-74:2013),  = 1,1,

– коефіцієнт добової нерівномірності водоспоживання

(ДБН В 2.5-74:2013 пункт 6.1.2),  = 1,3.

На час розроблення проекту існуюча кількість населення садибної забудови у селі складає 252 особи. На розрахунковий період проектом додатково передбачається 3

жителя садибної забудови. Таким чином разом на розрахунковий період  передбачається 255 жителя садибної забудови.

На розрахунковий період будівництва села розрахункова максимальна витрата води на господарсько-питні потреби складає:

Qгосп =235 ×252×1,1 ×1,3/1000 =85,70 (м3/добу)

Розрахункові витрати води на громадські будівлі села складають:

| № п/п | Назва споживачів | Кількість споживачів, осіб | Водоспоживання, м3/добу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фельдшерсько-акушерський пункт | 5 | 0,30 |
| 2 | Магазин змішаного типу | 5 | 0,10 |
| 3 | Магазин змішаного типу | 5 | 0,10 |
| 4 | Лазні | 4 | 1,5 |
| 5 | Разом: |  | 2,00 |

Для подальших розрахунків приймаємо розрахункову максимальну витрату води на господарсько-питні потреби житлових та громадських будівель села в розмірі 85,70 м3/добу.

Джерелом господарсько-питного водопостачання села на перспективний період пропонується прийняти підземні артезіанські водоносні горизонти, які будуть експлуатуватися водозабірними свердловинами.

Потрібна кількість робочих водозабірних артезіанських свердловин на розрахунковий період для забезпечення розрахункових потреб села при 20-ти годинній роботі насосів і дебітом –20,0 м3/год. становить:

NСвердл=85,70 /(20 х 20) = 0,21 ( шт. )

Розрахункову кількість робочих свердловин прийнято 1 шт. Кількість резервних свердловин для водозабору прийнято згідно з ДБН В.2.5-74:2013 табл. 10 і становить 1 шт.

Проектом передбачається влаштування централізованого водозабору. Передбачається розташування свердловин у східній частині села, на територіях, яких є можливість дотримання норм для підземних джерел водопостачання. При цьому на території села передбачається розмістити 2 свердловин.

Навколо кожної артезіанської свердловини пропонується передбачити зони санітарної охорони відповідно до вимог ДБН В.2.5-74:2013 розділ 15. Зони першого поясу радіусом 30 м пропонується огороджувати парканом з металевої сітки висотою 2,0 м, а також смугою зелених насаджень (ДБН В.2.5-74:2013 пункт 17.1.4, а також БН 441-72).

Проектом пропонується передбачити заходи для захисту територій першого поясу від затоплення дощовими та повеневими водами (вертикальне планування та інше).

Межі другого та третього поясів санітарної охорони пропонується встановлювати розрахунками на подальших стадіях проектування (технічний проект водопроводу села), виходячи з санітарних і гідрологічних умов.

Уточнений розрахунок необхідної кількості артезіанських свердловин пропонується уточнювати на подальших стадіях проектування (стадії «Проект» і «Робоча документація»).

Вода, що має подаватися у мережі об’єднаного господарсько-питного та протипожежного водопроводу, за хімічним і бактеріологічним складом повинна відповідати вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

Схему водопостачання пропонується виконувати згідно з вимогами розділів 9 та 12 ДБН В.2.5-74:2013.

Проектом пропонується будівництво на території села 1 водонапірної башти для зберігання в їх резервуарах регулювального та протипожежного запасу води. Передбачається подавання води від артезіанських свердловин до  водонапірних башт і подаванні її у кільцеві водопровідні мережі села. Пропозиції щодо розташування водозабірних артезіанських свердловин, дивись на кресленні «Схема інженерного обладнання території».

Остаточні рішення щодо забезпечення водопостачанням села Роздольне, уточнені розрахунки об’ємів господарсько-побутового водопостачання, гідравлічні розрахунки мереж, свердловин та водонапірних  башт пропонується виконувати (уточнювати) на подальших стадіях проектування (стадії «Проект» і «Робоча документація»).

Потреби у воді для зрошування зелених насаджень, поливання та миття удосконалених покриттів у перерахунку на одну людину, згідно з ДБН В.2.5-74:2013 (Додаток А), складають 50 л. Поливання та зрошування пропонується проводити поверхневими водами озер та струмків, що знаходяться на південь від села за допомогою стаціонарних або портативних насосних станцій, а також за допомогою поливальних автомобілів. Витрата води на поливання в селі Роздольне складає:

Qполив  = 252×50 × 0,8/1000 = 10,08 м3/добу;

де	0,8 – поправковий коефіцієнт, таблиця А.2 примітка 2.  ДБН В.2.5-74:2013.

Поливання територій, прилеглих до громадських будівель, комерційної забудови та промислових будівель, пропонується здійснювати окремими системами поливальних водопроводів, що живляться від стаціонарних чи портативних поливальних насосних станцій. Джерелом поливального водопостачання є струмок та ґрунтові води.

Поливання присадибних ділянок передбачається здійснювати поверхневими водами або від окремо розташованих на ділянках шахтних колодязів.

Трасування мереж поливального водопроводу, їх гідравлічні розрахунки, а також остаточний вибір місць розташування поливальних насосних станцій пропонується здійснювати на наступних стадіях проектування (стадії «Проект» і «Робоча документація»).

Водогони та мережі

Водогони та мережі об’єднаної системи господарсько-питного та протипожежного водопроводу пропонується передбачати кільцевими з поліетиленових труб типу ПЕ-100 за ГОСТ 18599-83*.

На кільцевих водопровідних мережах села пропонується встановлювати пожежні гідранти (125 мм. за ГОСТ 8220-85. Відстань між пожежними гідрантами не повинна перевищувати 150 -200 м.

Проектом пропонується водопровідні колодязі на мережах та камери перемикання на водоводах передбачати зі збірних залізобетонних елементів за ТПР 901-09-11.84.

Проектом пропонується розміщення пожежних гідрантів уздовж вулиць та автомобільних доріг на відстані не більше ніж 2.5 м від краю проїзної частини та не ближче ніж 5 м від стін будівлі, згідно вимог п. 12.16 ДБН В.2.574:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди»

Протипожежні заходи

На час розроблення генерального плану пожежну безпеку забезпечує пожежне депо розташоване у с. Роздольне, вул. Молодіжна, 2В (радіус 3км  витримується) .

Також  в селі, згідно інвентаризаційних документів, розташовані пірс та два протипожежні резервуари.

Витрата води на зовнішнє пожежогасіння на території села та кількість одночасних пожеж прийнято згідно з таблицями 3 та 4 ДБН В.2.5-74:2013. Витрата складає 15,0 л/с на одну пожежу, а кількість одночасних пожеж – 1.

Розрахунковий час зовнішнього пожежогасіння – 3 години (пункт 6.2.13 ДБН В.2.5-74:2013). Розрахунковий час роботи пожежних кран-комплектів прийнято 180 хв. (таблиця 6 ДБН В.2.5-64:2012).

Vпож = (3×3600×15)/1000 = 162 (м3)

Протипожежний запас води з урахуванням тригодинного зовнішнього гасіння однієї пожежі, при одночасному забезпеченні потреб у воді на інші потреби, пропонується зберігати у (водонапірних) баштах.

Зовнішнє пожежогасіння на території села передбачається від пожежних гідрантів (125 мм за ГОСТ 8220-85, що мають бути встановлені на кільцевих водопровідних мережах на відстані не більше 150-200 метрів один від одного. У місцях розташування пожежних гідрантів на опорах ЛЕП напругою 0,4 кВ проектом пропонується встановлення світлових покажчиків «ПГ», згідно з ГОСТ 12.4.009-83.

Остаточно способи гасіння пожеж, об’єми води на потреби пожежогасіння, місця зберігання протипожежного запасу води, конкретні місця розташування пожежних гідрантів та світлових покажчиків «ПГ» пропонується уточнити на подальших стадіях проектування (стадії «Проект» і «Робоча документація»).

Для протипожежного водопостачання виробничих об’єктів передбачається влаштування окремих систем зовнішнього та внутрішнього протипожежного водопостачання.

Системи зовнішнього та внутрішнього пожежогасіння, а також системи автоматичного пожежогасіння підприємств передбачається виконувати за окремими проектами відповідно до отриманих технічних умов на пожежогасіння.

Пожежні  гідранти слід передбачати уздовж вулиць та автомобільних доріг на відстані не більше ніж 2,5 м від краю проїзної частини, але не ближче ніж 5 м від стін будівель.

При забудові та реконструкції територій населеного пункту, а також будівництві чи реконструкції  будівель та споруд необхідно дотримуватись протипожежних вимог розділу 15  ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій». Відповідно до цього ДБН слід приймати протипожежні відстані:

При забудові та реконструкції територій населеного пункту, а також будівництві чи реконструкції  будівель та споруд необхідно дотримуватись протипожежних вимог розділу 15  ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій». Відповідно до цього ДБН слід приймати протипожежні відстані:

- Відстані між будинками і спорудами приймаються у світлі між зовнішніми стінами або іншими конструкціями. За наявності конструкцій будинків і споруд, що виступають більше, як на 1 м, виготовлених із спалимих матеріалів, приймається відстань між цими конструкціями.

✅ Відстані між будинками і спорудами в залежності від ступеню вогнестійкості будинків:

- між житловими, садовими, дачними будинками (та господарськими будівлями) I та II ступеню вогнестійкості (детальніше про ступені вогнестійкості написано в попередньому матеріалі) розміщеними (запланованими) на сусідніх земельних ділянках протипожежний розрив має бути 6 м.

- між житловими, садовими, дачними будинками (та господарськими будівлями) I та II ступеню вогнестійкостіта будинками III ступеню вогнестійкості протипожежний розрив має бути 8 м!

- між житловими, садовими, дачними будинками (та господарськими будівлями) III ступеню вогнестійкості розміщеними (запланованими) на сусідніх земельних ділянках протипожежний розрив має бути 8 м!  Під цю категорію підпадає найбільша кількість індивідуальних житлових, садових та дачних будинків!

- між житловими, садовими, дачними будинками (та господарськими будівлями) IIIа, IIIб, IV, IVа, V ступеню вогнестійкості (зокрема, дерев'яні будинки) розміщеними (запланованими) на сусідніх земельних ділянках протипожежний розрив має бути від 10 до 15 м!

✅ Протипожежні відстані від будинків, будівель і споруд сільських населених пунктів, а також від меж ділянок дачних поселень та садової забудови до лісових ділянок повинні бути 20 м, 50 м, 100 м – відповідно до дерев листяного, мішаного і хвойного лісу. У містах та селах для зон одно- та двоповерхової садибної забудови з присадибними ділянками протипожежна відстань від меж присадибних ділянок до лісових ділянок може бути зменшена, але повинна складати не менше ніж 15 м.

- Господарські будівлі і гаражі сусідніх ділянок допускається блокувати.

⭕️ Виключення:

- Відстань між стінами будинків без віконних прорізів допускається зменшувати на 20%, за винятком будинків певних ступенів вогнестійкості (примітка 3 Таблиці 15.2 ДБН Б.2.2-12:2019).

- Протипожежні відстані можуть не застосовуватись між житловими і господарськими будинками у межах однієї присадибної ділянки. Отже, в межах приватної ділянки власник самостійно вирішує на якій відстані розміщувати будівлі та споруди!

- Відстані між будинками I і II ступенів вогнестійкості допускається передбачати менше 6 м за умови, якщо стіна вищого будинку, розміщеного навпроти іншого будинку, є протипожежною.

- Протипожежні відстані між будинками слід збільшувати на 20 %: для двоповерхових будинків V ступеня вогнестійкості; для будинків, що мають горищний дах, верхній шар покрівлі якого виконаний з горючих матеріалів.

- підприємств, гаражів до виробничих, складських, сільськогосподарських будинків і споруд слід приймати за таблицями 15.2 та 15.3 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»;

- від житлових і громадських будинків до складів I групи для зберігання нафти і нафтопродуктів слід приймати відповідно до вимог чинних норм, а до складів горючої речовини II групи, які передбачаються у складі котелень, дизельних електростанцій та інших енерго об’єктів, що обслуговують житлові та громадські будинки, - не менше встановлених у таблиці 15.4 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»;

- від об’єктів навколишнього середовища до споруд АЗС рідкого моторного палива слід приймати згідно з таблицею 15.5 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»;

- мінімальні протипожежні відстані від модульних АЗС до об’єктів, розташованих поза територією АЗС, слід визначати відповідно до таблиці 15.6 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»;

- від складів відкритого зберігання сільськогосподарської продукції до інших будівель та споруд приймаються відповідно до таблиці 15.10 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»;

- від газгольдерів для горючих газів до будинків і споруд слід приймати відповідно до таблиці 15.11 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій».

У відповідності до вимог п. 15.3.2 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» до виробничих, сільськогосподарських будівель та споруд по всій їх довжині повинен бути  вільний під’їзд з твердим покриттям для пожежних автомобілів: з однієї сторони будівлі або споруди при їх ширині до 18 м та з двох сторін при ширині понад 18м.

Під час проектування проїздів і пішохідних маршрутів необхідно забезпечувати можливість проїзду пожежних автомобілів до житлових і громадських будинків, у тому числі із вбудовано-прибудованими приміщеннями і доступ особового складу пожежно-рятувальних підрозділів з автодрабин і автопідйомників у будь-яку квартиру чи приміщення.

Для пожежних автомобілів слід передбачати проїзди завширшки не менше ніж 3,5 м або смуги завширшки не менше ніж 6 м, які повинні бути розраховані на відповідні навантаження від пожежного автомобіля.

Відповідно до п 11.3.8 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» розміщення ліній електропередач, які є складовими загальних енергетичних систем, на територіях промислових і сільськогосподарських підприємств не допускається. Тому у разі наявності ліній електропередач, які є складовими загальних енергетичних систем, на територіях промислових і сільськогосподарських підприємств необхідно проводити перенесення даних  ліній на послідуючих стадіях проектування та реконструкції таких підприємств.

Відповідно до пункт 15.2.4 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»:

Відстані від будинків, будівель і споруд різного призначення міських населених пунктів до лісових ділянок повинні бути не менше 50 м.

При розміщенні промислових підприємств в лісових ділянках, коли будівництво їх пов'язано з вирубкою лісу, вказані відстані до таких лісових ділянок хвойних порід дозволяється зменшувати вдвічі.

Відстань від будинків, будівель і споруд сільських населених пунктів, а також від меж ділянок дачних поселень та садової забудови до лісових ділянок повинна бути 20, 50, 100 м – відповідно до порід дерев листяного, мішаного і хвойного лісу.

В містах та селах для зон одно- та двоповерхової садибної забудови з присадибними ділянками відстань від меж присадибних ділянок до лісових ділянок може бути зменшена, але повинна складати не менше ніж 15 м.

Відстань від складів відкритого зберігання горючих матеріалів до лісових ділянок має бути не менше 100 м.

Відстань від будинків, будівель і споруд, а також від меж ділянок садибної житлової забудови, а також дачної і садової забудови до відкритого залягання торфу повинні бути не менше 100 м.

Відстані від будівель та споруд підприємств до відкритого залягання торфу дозволяється скорочувати вдвічі за умови засипки відкритого залягання торфу шаром землі товщиною не менше 0,5 м.

Лісовий фонд України є високо пожежонебезпечним об’єктом. Територія зазначених лісів характеризується високим класом пожежної небезпеки, що зумовлено великим відсотком соснових та листяних насаджень, близькістю населеного пункту, наявністю транспортних шляхів, тощо.

- Відповідно до пункту 3.1.10 «Правил пожежної безпеки в лісах України»,  підприємствам, установам, організаціям (незалежно від виду їх діяльності, форм власності) та громадянам забороняється розміщувати ближче ніж за 100 м від стіни хвойного лісу, 50 м – мішаного, 20 м – листяного склади паливно-мастильних та інших горючих матеріалів, автозаправні станцій та вогненебезпечні виробництва, смітники, житлові та виробничі приміщення (відповідно до протипожежних вимог ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»).

- Відповідно до пункту 15.2.4 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», протипожежні відстані від будинків, будівель і споруд сільських населених пунктів, а також від меж ділянок дачних поселень та садової забудови до лісових ділянок повинні бути 20 м, 50 м, 100 м - відповідно до дерев листяного, мішаного і хвойного лісу.

- Відповідно до пункту 1.12 НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні» територія навколо населених пунктів, котеджних містечок, дачних і садових товариств, об’єктів, розміщених у лісових масивах, повинна утримуватися так, щоб виключалася можливість перекидання лісових, торфових пожеж на будинки та споруди, а у разі виникнення пожежі на об'єктах - поширення вогню на лісові масиви (влаштування захисних протипожежних смуг, прибирання в літній період сухої рослинності, вітролому).

- Відповідно до пункту 3.1.10 «Правил пожежної безпеки в лісах України»,  підприємствам, установам, організаціям (незалежно від виду їх діяльності, форм власності) та громадянам у випадку існуючого  ближчого за відстанню розміщення об’єктів, будівель, споруд, складів паливно-мастильних та інших горючих матеріалів, автозаправних станцій та вогненебезпечних виробництв, смітників, житлових та виробничих приміщень  (відповідно до протипожежних вимог ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій») здійснити їх додаткове протипожежне облаштування.

### 3.12.2  Каналізування

Існуючий стан

Населення садибної забудови користується дворовими вбиральнями з вигребами.

Господарсько-побутова каналізація. Проектні пропозиції

Проектом передбачається здійснити повне каналізування всієї існуючої та нової садибної житлової забудови, будинків суспільного, культурного й побутового призначення та всіх інших шляхом будівництва одномодульної установки BIOTAL залізобетонного виконання призначеної для глибокої біологічної очистки господарсько-побутових стічних вод об'ємом до 50 м³ / добу, що буде використовуватися в якості основних очисних споруд стічних вод.

Устаткування монтується в підземному залізобетонному резервуарі, розділеному на зони очистки. Повітродувна розміщена над підземним резервуаром, або поруч з резервуаром на відстані не більше 20 метрів. При високому рівні ґрунтових вод можливе розміщення резервуара в напіввиїмці - напівнасипу.

Санітарно-захисна зона для установок продуктивністю від 10 до 25 м³ / добу - 5 м, для установок продуктивністю від 30 до 200 м³ / добу - 25 м, для установок продуктивністю від 250 до 500 м³ / добу - 35 м. Для установок продуктивністю понад 500 м³ / добу санітарно-захисна зона приймається відповідно до вимог ДБН В.2.5-75 діє до: 2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди ».

Згідно «Висновку державної санітарно-епідеміологічної служби» № 05.03.02-04 / 59006 від 24.09.2014 р Господарсько-побутові стічні води після глибокої біологічної очистки на установці BIOTAL повинні знезаражуватися. Мікробний склад стічних вод повинен бути доведений до індексу БГКП <1000 і індексу коліфагів <1000, що буде гарантувати відсутність у воді хвороботворних кишкових мікроорганізмів. Між садово-городніми ділянками, які зрошуються біологічно очищеними і знезаражений стічними водами, і джерелами нецентралізованого водопостачання (колодязями) повинні бути дотримані відповідні зони санітарної охорони відповідно до діючих санітарних норм.

Полив садово-городніх ділянок повинен здійснюватися способом внутрішньо-ґрунтового зрошення. Метод дощування не допускається. Для неплодоносних дерев і чагарників можна застосовувати крапельний поверхневий спосіб поливу (капання з трубок, розташованих в декількох сантиметрах від поверхні землі над кореневою системою рослин).

На ділянках, де передбачається утилізувати господарсько-побутові стічні води і їх опади після очищення на установці BIOTAL, дозволяється вирощувати виноград, плодові і неплодоносних дерева і чагарники, квіти, декоративні рослини, зернові, технічні та кормові культури.

Необхідно забезпечити постійний контроль за якістю очищених і стерильних господарсько-побутових стічних вод і їх впливом на ґрунт і рослини, передбачити заходи щодо запобігання підтоплення садово-городньої ділянки поверхневими дощовими і талими водами з верхніх територій.

При неможливості використання стічних вод для зрошення (наприклад, взимку) необхідно передбачити скидання біологічно очищених стічних вод в зливову каналізацію, фільтрує траншею, фільтруючий колодязь або на біоплато. У разі скиду очищених стічних вод у водний об'єкт необхідно обов'язкове знезараження хімічним або іншим ефективним методом.

При глибокому заляганні грунтових вод, достатній фільтраційної здатності порід, відсутності підтоплення та джерел водопостачання (свердловин, колодязів, каптажів джерел) можливе скидання біологічно очищених стічних вод після установок BIOTAL через фільтруючі колодязі і траншеї в ґрунтовій потік, а після їх доочистки на піщано-гравійних фільтрах і обов'язкового знезараження - на рельєф (канави, кювети, балки, природні дощові водостоки і т.д.). Але в обох випадках потрібно узгодження з місцевими регулюючими органами.

Після доочищення на біоплато вода придатна для скидання у водойми категорії рибогосподарського водокористування за умови дотримання вимог СанПіН 4630-88. Після доочищення біологічно очищених стічних вод на піщано-гравійних фільтрах - фільтрат, після знезараження, можливо скидати у відкриті водойми.

Розрахункову максимальну добову кількість стічних вод від житлових та громадських будівель села Роздольне приймаємо рівною розрахунковій максимальній витраті води на господарсько-питні потреби –  85,70 /добу.

Проектом передбачається влаштування централізованої системи водовідведення господарсько-побутових стічних вод. Для очищення господарсько-побутових стоків передбачається будівництво каналізаційних очисних споруд по типу BIOTAL на південному сході села. Сумарна продуктивність очисних споруд складає – 85,70 м3/добу.

Загальна потужність КОС складає 85,70 /добу, санітарно-захисна зона яких для установок продуктивністю від 30 до 200 м³ / добу - 25 м санітарно-захисна зона приймається відповідно до вимог ДБН В.2.5-75 діє до: 2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди».

Остаточні рішення щодо місць розташування каналізаційних насосних станцій (КНС), трасування самопливних та напірних каналізаційних колекторів, розташування каналізаційних очисних споруд, гідравлічні розрахунки самопливних і напірних мереж з визначенням їх діаметрів, розрахунки КНС за басейнами каналізування пропонується уточнити (виконати) на подальших стадіях проектування (стадії «Проект» і «Робоча документація»).

### 3.12.3 Теплопостачання

Існуючий стан

На даний час теплопостачання житлово-комунального сектору села здійснюється автономними системами. В садибній забудові застосовується індивідуальне теплотехнічне обладнання. Необхідний тепловий потік для підприємств забезпечується власними джерелами  теплоти. За основне паливо для теплових установок використовується природний газ або  дрова.

Проектні пропозиції

На перспективний період проектом передбачається опалення індивідуальних садибних будинків здійснювати від автономних побутових теплогенераторів, які розміщуються в кухнях або у відокремлених приміщеннях та працюють на природному газі.

Розрахунок теплових потоків для споживачів теплової енергії села Роздольне на перспективний період виконано на підставі таких кліматичних характеристик:

- розрахункова температура для проектування опалення	–23 °С;

- середня температура найхолоднішого місяця	–5,9   °С;

- тривалість опалювального періоду	179 діб.

Опалення, вентиляцію та гаряче водопостачання решти комунальних та громадських об’єктів пропонується здійснювати від вбудованих чи прибудованих тепло генераторних, що працюють на природному газі.

Приєднання систем опалення та внутрішнього теплопостачання слід здійснювати також з допомогою альтернативних джерел енергопостачання:

- використання відновлюваної енергії, у тому числі сонячної - ДСТУ-Н Б.2.5-43;

- використання теплових насосів згідно з  ДСТУ-Н Б.2.5-44.

Загальні теплові потоки на житлову забудову та громадські об’єкти, приймаються з урахуванням площі, та удільних теплових навантаженнях, по аналогічних будівлях наведено в таблиці №29 та таблиці №30.

Таблиця 29 – Теплові потоки на житлові будинки

| № п/п | Найменування будівлі (споруди) | Кількість будівель (квартир) | Кількість поверхів | Витрата тепла на опалення та гаряче водопостачання, МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Індивідуальні садибні житлові будинки: | 114 | 1-2 |  |
|  | - на опалення |  |  | 0,22 |
|  | - на гаряче водопостачання |  |  | 0,08 |
|  | Всього: |  |  | 0,30 |

Таблиця 30 – Теплові потоки на громадські споруди

| № п/п | Найменування будівлі (споруди) | Кількість (будівель) | Кількість поверхів | Витрата тепла, МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Опалення | Вентиляція | Гаряче водопостачання | Загальна |
| 1 | Громадські споруди | 3 | 1 | 0,05 | 0,07 | 0,001 | 0,12 |

Загальна розрахункова потужність теплоспоживання складає 0,3 + 0,12  =0,43 МВт. Приймаємо сумарну потужність джерел теплопостачання села на перспективний період складає 0,43 МВт.

### 3.12.4 Газопостачання

Існуючий стан

Газопостачання здійснюється природним газом від ГРС Більшовик.

Схема експлуатується за системою розподільчих газопроводів високого та низького тиску.

Проектні пропозиції

Газопостачання пропонується від існуючих газових мереж від  ГРС Большевик. Після ШРП та КБРТ пропонується прокладати газопроводи низького тиску безпосередньо до споживачів. Такий варіант створить найбільш економічну і надійну в експлуатації систему газопостачання.

Остаточний варіант системи розподілу газу по території села пропонується уточнити на подальших стадіях проектування після отримання технічних умов на газопостачання.

Для обліку витрат газу у кожній кухні або приміщенні теплогенераторної передбачається встановлення побутового лічильника газу, в відокремлених топкових та теплогенераторних передбачається встановлення лічильників для комерційного обліку витрат газу.

Загальні розрахункові питомі годині та річні витрати газу за видами газопостачання зведено до таблиці №31.

Таблиця 31 – Витрати природного газу

| № п/п | Споживачі газу | Норма газоспоживання на рік, м3 | Розрахунковий строк |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Населення, чол. | Витрати газу млн.м3/ рік |
| 1 | Житлові квартали | 250 | 254 | 0,069850 |
| 2 | Підприємства соцкультпобуту |  |  |  |
| 3 | Разом: |  |  | 0,069850 |

Виходячи з наведеної таблиці вище прогнозоване сумарне споживання природного газу на розрахунковий строк в рік на господарчо-побутові та комунальні потреби населення складає:

250 × 254 +10% =69850 м3/ рік

де, 250 – норма газопостачання  на рік при гарячому водопостачанні від газових водонагрівачів, 255– розрахункова кількість населення, 10% - не передбачені витрати.

Політика енергозбереження

Висока надійність роботи системи енергопостачання є однією з вирішальних умов забезпечення ефективної життєдіяльності села. Система газопостачання є однією з складових частин системи енергозабезпечення. Від її надійної і гарантованої роботи залежить ефективність роботи встановленого газовикористовуючого обладнання, його коефіцієнт корисної дії. Основними заходами з економії газу є:

надійна і безпечна робота системи газопостачання – подавання природного газу на газові пальники у кількості і під тиском, які забезпечують максимальний ККД газовикористовуючого обладнання;

вжиття заходів зі своєчасного запобігання аварій і інших порушень у роботі системи газопостачання. Це дасть можливість уникнути матеріальних витрат на ліквідацію наслідків аварії;

введення жорсткої системи контролю за споживанням і обліком спожитого газу на кожному об’єкті;

упровадження заходів, які сприяють зменшенню витрат газу на опалення, за рахунок зменшення витрат у житлових, громадських, адміністративних будівлях шляхом застосування нових матеріалів, які зберігають тепло в будинках, впровадження нових систем теплоізоляції;

упровадження високо економічного газового обладнання з високим коефіцієнтом корисної дії;

упровадження нових технологій, що дозволяють заміну природного газу на інші види палива (відходи сировини, біогаз, тощо).

### 3.12.5  Електропостачання та зовнішнє освітлення

Існуючий стан

Електропостачання споживачів електроенергії села Роздольне здійснюється від ПС 110/10 кВ «Таранівка ».

Споживачі в межах села отримують електроенергію по мережах 10 кВ, та 0,4кВ, які виконані повітряними лініями від трансформаторних підстанцій. В селі діє 1 трансформаторна підстанція, потужність не визначена.

АТ «Харківобленерго» (див додатки).

Проектні пропозиції

На перспективу електропостачання села зміна джерела живлення не планується.

Розрахунок перспективного споживання електроенергії та максимальних навантажень для потреб села для комунально-побутових та господарських споживачів виконано згідно ДБН Б.2.2-12:2019 по укрупнених показниках електроспоживання, в яких враховується громадський та житловий сектор села, підприємства комунально-побутового обслуговування, зовнішнє освітлення, системи теплопостачання, водопостачання та водовідведення (ДБН Б.2.2-12:2019 табл.11.4).

Закладена в проекті забезпеченість населення села житловою площею передбачає для мешканців більшу комфортність ніж існуюча, що приведе до збільшення споживання потужності та електроенергії на 1 людину в рік. Зважаючи на вищезазначені фактори при розрахунку максимальних навантажень та споживання електроенергії, в проекті прийнята величина питомого електропостачання на рівні 800 кВт год. люд./рік при річній кількості годин використання максимуму електричного навантаження 3000 годин.

Розрахунок перспективного споживання електроенергії та максимальних навантажень на перспективний період виконано згідно табл. 11.4 ДБН Б.2.2-12:2019  з врахуванням досягнутого на теперішній час споживання електроенергії та приймається 950 кВт год/рік при річній кількості годин використання максимуму навантаження 4100 годин.

Розрахунок електричних навантажень об’єктів громадсько-побутового призначення виконаний за питомими нормативами згідно з ДБН В.2.5.23-2010 «Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення».

Результати розрахунків перспективного споживання електроенергії та максимальних навантажень приводяться в таблицях № 32.

Таблиця 32 – Розрахунок електричних навантажень господарсько-побутових споживачів села

| № п/п | Найменування споживачів | Загальна кількість мешканців, тис. осіб | Питома норма, кВт год на 1 мешканця в рік | Річне споживання електроенергії, млн. кВт/год. | Число годин використання максимуму навантаження, рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Існую-чий стан | Розрах. період | Існую-чий стан | Розрах. період | Існую-чий стан | Розрах. період | Існую-чий стан | Розрах. період |
| 1 | Господарсько-побутові та комунальні потреби населення | 0,252 | 0,254 | 800 | 950 | 0,21 | 0,24 | 3000 | 4100 |
|  | Інші невраховані витрати 10% |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |
|  | Разом |  |  |  |  |  | 0,26 |  |  |

Приймаємо сумарне річне електроспоживання села Роздольне на перспективний період 0,26 млн. кВт∙год/рік.

У зв’язку з очікуванням збільшення житлового фонду за рахунок передбаченого в генеральному плані нового будівництва житлових будинків, забезпечення більшої комфортності житла, у тому числі за рахунок збільшення енергоозброєності квартир, а також розширення мережі культурно-побутового та господарського обслуговування населення, збільшиться споживання електроенергії та потужності.

Електропостачання існуючих споживачів села передбачається здійснювати по існуючих електричних мережах напругою 10 і 0,4 кВ від існуючих трансформаторних підстанцій 10/04 кВ. Для електропостачання проектної забудови не передбачається прокладання нових повітряних ліній.

Протягом всього проектного періоду пропонується проводити реконструкцію та розширення електричних мереж 10 кВ та 0,4 кВ, заміну зношеного та морально застарілого обладнання, впроваджувати енергозберігаюче обладнання та технології.

Всі наведені у розділі параметри електрозабезпечення села Роздольне мають уточнюватися на подальших стадіях проектування.

Зовнішнє освітлення

Зовнішнє освітлення вулиць та територій, які прилягають до громадських будівель, проектується світильниками з натрієвими лампами потужністю 150 Вт та 250 Вт. Відкриті площадки та стоянки освітлюються прожекторами з металогалогенними лампами потужністю 400 Вт, що встановлюються на стовпах. Управління зовнішнім освітленням здійснюється в автоматичному режимі від фотореле трансформаторних підстанцій 10/0,4кВ.

### 3.12.6 Телефонізація та радіофікація

На час складання проекту села Роздольне данні про телефонні мережі відсутні.

Потреби квартирного сектора у телефонному зв’язку складається з розрахунку один телефон на одну сім’ю. На перспективний період потреба села у телефонах складає 73 телефонів.

Для реалізації перспективної потреби у телефонах на території села пропонується встановити малі архітектурні форми і розмістити там розподільчі шафи (РШ) з обмеженим доступом сторонніх осіб.

Пропонується прокласти телефонний кабель необхідної ємності в телефонній каналізації від АТС села Роздольне. Прокласти телефонні кабелі необхідної ємності в телефонній каналізації від РШ до будинків та споруд. Для визначення конкретного обсягу робіт та місця підключення необхідно отримати у оператора зв’язку технічні умови.

На час складання проекту в селі данні про радіоточки відсутні. На перспективний період потреба села у радіоточках складає 73 радіоточки.

Для подальшої радіофікації села Таранівська пропонується прокладання проводом РМПЗЭП 1х2х1,2 розподільчої фідерної лінії від радіовузла в селі Таранівська. Остаточне місце підключення та обсяги робіт пропонується визначити після отримання технічних умов на підключення.

Для забезпечення телебаченням села пропонується прокладання волоконно-оптичних кабелів від найближчого оптичного вузла. На території села у захисних шафах пропонується встановити оптичні приймачі. Побудову мережі телебачення пропонується здійснювати за допомогою радіочастотного коаксіального кабелю з використанням телевізійних підсилювачів.

Вибір вузла, траси прокладання, а також місць розташування оптичних приймачів пропонується здійснити на подальших стадіях проектування (стадії «Проект» і «Робоча документація»).

### 3.12.7 Санітарна очистка

Для села Роздольне приймається комбінована система санітарного очищення від твердих побутових відходів:

планово-подвірна - для громадського центру;

планово-квартальна - для зони індивідуальної садибної забудови.

Сухе побутове сміття, тверді відходи та сміття з вулиць збирається у сміттєзбірники.

На території села окрім садибної забудови передбачаються місця встановлення контейнерів для сміття. Містобудівною документацією пропонується передбачити окремі контейнери для скла, пластмаси, паперу, металевих банок і харчових відходів, що дасть можливість зменшити навантаження на існуюче звалище шляхом вилучення за призначенням вторинних матеріалів з подальшим їх переробленням за відповідними технологіями на спеціалізованих підприємствах.

Для періодичного вивезення відходів передбачається 1 сміттєвоз на день.

Вивіз ТПВ з села Роздольне в генеральному плані заплановано вивозити на полігон Зміївської міської ради. У разі будівництва сортувальної станції чи заводу з переробки ТПВ, відповідно до СПТО, вивезення відбуватиметься на ці об’єкти.

Річні норми утворення твердих побутових відходів прийняті згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 п.11.2.1, Таблиця 11.2 і становлять: для житлових будинків багатоквартирної забудови - 350 кг на одну людину; для житлових будинків садибної забудови - 450 кг на одну людину.

Кількість твердих відходів на розрахунковий строк для житлових будинків садибної забудови становитиме:

450×255=115 т рік або 115/ 365 = 0,31 т / доб.

### 3.13 Мережі розташування об’єктів і місць утилізації побутових відходів а також місць захоронення тварин

В межах сільської ради відсутні діючі худобомогильники, біотермічні ями для захоронення трупів тварин. Облаштування  нових  заборонені  наказом Державного комітету ветеринарної медицини України від 27 жовтня 2008 року № 232, зареєстрованих в Міністерстві Юстиції України 29.01.2009 року за № 85/16101

На даний час побутові відходи вивозять на полігон який єксплуатується КП « Зміїв-сервіс» Зміївської районної ради. Територіально полігон розташований на землях Зміївської  міської ради Чугуївського району Харківської області (за межами населених пунктів) на відстані 740 м від міста Зміїв. На території підприємства  по обробленню (переробленню) відходів планується функціонування сміттєсортувальної лінії, що дозволить розділяти тверді побутові відходи на фракції: картон, папір, скло біле і кольорове, пластмаса ПЕТ, тверда пластмаса, поліетиленова плівка, алюмінієві банки, брухт чорних металів, текстиль, тощо.

З 90 домоволодінь станом на 2020 рік 90 домоволодінь уклали договір із «Зміїв-сервіс» на вивезення ТПВ.

## 3.14 Дощова каналізація, інженерна підготовка та захист території

### 3.14.1 Дощова каналізація

В населеному пункті з територій садибної забудови запроектовано дощову каналізацію відкритого типу, Відвід дощових та снігових талих вод з проїжджих частин та тротуарів здійснюється в лотки проїжджої частини. На ділянках озеленення відведення дощових і снігових талих вод відбувається за рахунок інфільтрації в ґрунт.

Для впорядкування території населеного пункту відповідно до діючих норм передбачається виконати такі інженерні заходи, як вертикальне планування з організацією поверхневих стоків.

Як засіб інженерного захисту потрібно використовувати природні властивості природних систем та їх компонентів – підвищення водовідвідної і дренуючої ролі гідрографічної мережі шляхом розчищення русел і стариць.

Заходами з вертикального планування в межах існуючої та проектної забудови передбачається поліпшення стану існуючих доріг з реконструкцією та влаштуванням покриття із асфальтобетону.

Рішеннями генерального плану передбачається:

- забезпечення відведення поверхневих вод;

- забезпечення проектних відміток в точках перетину осей вулиць та в характерних місцях;

- регулювання швидкості води ухилами, виключаючи ерозію ґрунтів на прилеглі території;

- забезпечення мінімального обсягу земляних робіт;

- максимальне збереження природного стану ґрунтів і збереження деревних насаджень;

- створення безпечних умов руху транспорту, пішоходів, мало мобільних груп населення.

Поздовжні ухили вулиць в проектній забудові знаходяться в межах до 80‰. На вулицях з ухилами, які перевищують нормативні 80 ‰ (в межах існуючої забудови), потрібно влаштовувати нове вдосконалене покриття із бруківки для забезпечення зчеплення автомобіля з проїжджою частиною та уникнення аварійно небезпечних ситуацій на дорозі. В зимовий період рекомендується першочергово посипати проїжджу частину на ділянках з ненормативними ухилами засобами для уникнення обледеніння.

### 3.14.2 Інженерна підготовка та захист території

Інженерна підготовка території виконується з метою покращення санітарно-гігієнічних умов функціонування будівель і включає вертикальне планування для відводу поверхневих вод, інженерний захист від підтоплення.

В даний час в селі Роздольне відвід поверхневих вод недостатньо організований. Поверхневі води по рельєфу відводяться в водойми, струмки та канави. В генеральному плані закладена відкрита система дощової каналізації як найбільш реалістична для сіл. Проектними рішеннями генерального плану населеного пункту відведення поверхневих стоків дощової та талої води  вулиць, проїздів та площ пропонується відводити шляхом улаштування відкритої мережі поверхневого водовідведення (через лотки, дорожні кювети, водовідвідні канави та ін.), у відповідності з ДБН Б.2.2-2:2019. Відповідно до п. 5.11 ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди», очисні споруди поверхневих стічних вод повинні проектуватися для кожного водозбірного басейну, який має випуск у водойму. З сельбищних та інших територій  дощові та талі води генеральним планом пропонується використовувати на зрошування даних територій, попередньо очищуючи їх у разі необхідності. Очищені та умовно чисті води від очисних споруд малої каналізації невеликої продуктивності передбачається скидати у водойми та струмки, що не передбачені для питного використання.

Найбільш забруднену частину стоку (перші 20 хвилин дощу), відповідно до вимог  ДБН В.2.5-75:2013, СН 496-77,  ДСТУ 3013-95 передбачається очищувати на очисних спорудах малої каналізації невеликої продуктивності, які будуть розміщенні на кожному випуску стоків та мають бути виконані за окремими проектами, погодженими з органами Державної обласної екологічної інспекції.  Відповідно до п. 7.3.2 ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди», відстань від очисних споруд до існуючих житлових будівель повинна становити не менше ніж 100 м, але враховуючи те, що  до мережі дощової каналізації надходитимуть дощові води тільки з доріг, а решта води буде використовуватися для зрошування територій де вона випала, їхня кількість буде незначна, і вони будуть очищуватися на  сучасних очисних спорудах малої каналізації невеликої продуктивності, які будуть розміщені на кожному випуску, технологія очистки води на яких забезпечить зменшення санітарно-захисної зони до мінімальної допустимої. Остаточні рішення щодо способу організації відведення поверхневих вод, продуктивність очисних споруд каналізації поверхневих вод, остаточні місця та розміри майданчиків для їх розташування, місця та умови скидання очищених та умовно чистих дощових вод пропонується уточнювати на подальших стадіях проектування (стадії «Проект» і «Робоча документація»), у відповідності до вимог «Державної екологічної інспекції» та Державного управління екології та природних ресурсів.

Вертикальне планування території забезпечуватиме допустимі для руху транспорту і пішоходів ухили (згідно ДБН В.2.3-5-2018) з раціональним балансом земляних робіт.

Пропозиції щодо трасування мереж дощової каналізації, а також, щодо розташування очисних споруд дивись креслення «Схема інженерної підготовки захисту  території».

Відповідно до існуючої ситуації генеральному плані передбачається, такий комплекс гідротехнічних заходів по інженерній підготовці та захисту території:

- протиповіневий захист; берегоукріплення;

- захист території від підтоплення;

- регулювання (розчистка) русла річки та водойм;

- розчистка та благоустрій існуючих водойм.

- ліквідація заболоченостей; протималярійні заходи;

- рекомендації по ліквідації просідання ґрунтів.

Протиповіневий захист, берегоукріплення

Протиповіневий інженерний захист берегів – це комплекс гідротехнічних споруд (дамби захисні, берегоукріплення) та інших інженерно-технічних заходів, що забезпечують захист житлової забудови, об’єктів народного господарства та території від підтоплення, затоплення, та інших небезпечних природних явищ.

Конструктивні рішення щодо укріплення річкових берегів та берегів водойм приймаються залежно від мети передбаченого використання території; з урахуванням інженерно-будівельної оцінки ділянки забудови та інженерно-геологічних і гідрологічних умов берегової і прибережної смуги. На ставках пропонується виконати берегоукріплення мокрих відкосів гребель.

Захист території від підтоплення

Особливості ландшафту території міста та відповідні кліматичні умови створюють небезпеку виникнення надзвичайних ситуацій природного характеру при повенях, та надмірному випаданні опадів. За таких умов можливі підтоплення територій населеного пункту, прибудинкових територій, та об’єктів господарської діяльності.

В межах садибної та громадської забудови, та на територіях зелених насаджень загального користування, що знаходяться в зоні підтоплення можливе влаштування дренажів, як закритого так і відкритого типу, тобто водовідвідних осушних лотків, канав і каналів.

На території проектної блокованої садибної забудови передбачені заходи з підсипки. Влаштування дренажів для капітальної забудови виконується з урахуванням норми осушення на глибину не менше 2,0 м, а для одноповерхової забудови не менше 1,5 м; для парків, скверів, стадіонів – не менше 1,0 м.

Склад заходів для захисту територій від підтоплення залежить від геологічних та гідрологічних умов, типу забудови та використання підземного простору. До складу таких заходів входить комплекс робіт по зниженню дії природних та штучних чинників підтоплення, підвищенню планувальних відміток території, підвищенню підлоги та посилення гідроізоляції підземних споруд, улаштуванню дренажів.

Основними заходами щодо захисту від підтоплення територій забудови є: підвищення поверхні території до розрахункових незатоплюваних відміток; обвалування і часткове підвищення поверхні території до розрахункових незатоплюваних відміток (комбінований метод); влаштування водовідвідних або розвантажувальних каналів для пропуску катастрофічних витрат; збільшення пропускної здатності річки після розчистки її русла.

Регулювання (розчищення) річки та водойм

Всі водні об’єкти потребують розчистки від мулу та вологолюбної рослинності, особливо прибережні території потребують розчистки від комишу, очерету та кущів.

Влаштування мостового переходу; площадок для під’їзду пожежних машин, тощо; виконання культуртехнічних робіт по берегах і в заплаві ріки.

Необхідно виконати роботи по залуженню, посадці водозахисних алейних лісосмуг, виконати культурно-технічні роботи , берегоукріплювальні роботи та інші заходи.

Ділянки заплавної території, які були в тимчасовому користуванні потребують проведення на них залуження.

В зв’язку з тим, що на встановленій прибережній смузі зустрічаються поодинокі насипи ґрунту, ями, зрідка кущі верболозу, звалища сміття, які є перепоною при пропусках повені потрібно роботи по їх усуненню. Кавальєри після розчистки русла розрівнюються і залужуються.

Розчистка та благоустрій існуючих водойм

Даним розділом намічається виконати такі інженерно-технічні заходи і роботи по реконструкції водоймищ:

- розчистку і поглиблення ложа водойм (ставків);

- підсипку тіла земляних гребель, дамб і закріплення їх відкосів;

- реконструкцію водопропускних і водоскидних споруд.

Розчистці і поглибленню підлягають всі водойми в межах проектованої території. Для попередження заростання їх водною рослинністю необхідно максимально зменшити площу мілководної зони в водоймах.

Земляні греблі, дамби які потребують реконструкції, необхідно підсипати до проектних відміток, відкоси закріпити: мокрі – каменем або ж залізобетонними плитами, а сухі – посівом багаторічних трав.

На берегах водойм необхідно створити прибережну захисну смугу та водоохоронну зону з посадкою деревно-кущової рослинності, а в місцях інтенсивного відвідування відпочиваючими особливу увагу слід приділити естетичному оформленню берегової смуги водойм (влаштувати зону відпочинку для населення: - пляжна зона; спортивна зона; - зона тихого відпочинку (рибна ловля та ін.).

Глибина в водоймах повинна бути не менше 2,0 м. Благоустрій берегової смуги та укріплення виконувати в ув’язці із влаштуванням прогулянкової набережної з укріпленням, загальною протяжністю біля 0,4 км. Берегові відкоси вище рівня води повинні бути закладені з відкосами 1:2, при закріпленні їх одерновкою або посівом багаторічних трав.

Прибережна смуга навколо водоймищ укріплюється посівом багаторічних трав та посадкою деревно-кущової рослинності для попередження ерозії ґрунтів.

Ліквідація заболоченості; протималярійні заходи

Прибережна акваторія річки та каналів і струмків, та ставків частково, на окремих ділянках, зарослі очеретом; потребують розчистки від мулу, наносів та видалення водної рослинності.

Необхідно провести ліквідацію заболочених ділянок, викосити очерет та виконати видалення іншої водної рослинності; влаштувати водовідвідні канали і канави, дренаж  (згідно рішень генерального плану).

Заболочені ділянки, зарослі очерету, де може бути прояв осередків розведення малярійного комара. Для ліквідації можливих осередків малярійного комара, в разі прояву їх, проводяться інженерно-меліоративні заходи. Наявність, кількість та поширення осередку малярії визначають малярійну характеристику території. При проектуванні інженерної підготовки на таких ділянках слід складати карти анофелогенних територій та водоймищ в радіусі до 5 км з характеристикою кожного осередку і обов’язково виконувати ряд протималярійних заходів. Комплекс протималярійних заходів включає: вертикальне планування та організацію поверхневого стоку; осушення заболочених територій та зниження рівня ґрунтової води; пропуск малих водотоків в трубах; засипку водоймищ, що не використовуються в містобудівництві; регулювання стоку; благоустрій берегів річок та водоймищ; влаштування прибережних захисних смуг і водоохоронних зон.

Рекомендації по ліквідації просідання ґрунтів.

У разі виникнення просадних явищ для підготовки основи під капітальну забудову необхідно виконати більш детальне інженерно-геологічне та інженерно-будівельне обстеження ділянок під конкретні будинки і споруди.

При замочуванні основи, складеної просадними ґрунтами, стійкість та експлуатаційна надійність споруд забезпечується водозахисними та конструктивними заходами, спрямованими на запобігання просадним властивостям ґрунтів:

- в межах деформаційної зони чи її частини – улаштуванням ґрунтових подушок, витрамбовкою котлованів;

- в межах всього просідного шару необхідно виконувати глибинне ущільнення ґрунтовими палями, що попередньо замочені в нижніх шарах просідних ґрунтів;

- прорізкою просадних ґрунтів основи фундаментів із забивних, набивних та буронабивних паль, а також з використанням стовпів чи стрічки з ґрунтів, що закріпленні хімічним, термічним чи іншим способом, та заглибленням фундаментів;

- вертикальним плануванням ділянки забудови, якісним заповненням пазух котлованів та траншей, виключенням витоку води із водонесучих комунікацій на проектованій території;

- підвищенням міцності і загальної просторової жорсткості споруд, збільшенням їх піддатливості за допомогою гнучких та розрізних конструкцій, з використанням методів, що забезпечують нормальну роботу обладнання при деформаціях основи.

Обсяги протипросідних заходів визначаються на послідуючих стадіях проектування, після проведення ретельних інженерно-геологічних та інженерно-будівельних вишукувань і досліджень. Протипросідні дослідження рекомендується виконувати в першу чергу на нових ділянках забудови.

## 3.15 Пропозиції щодо охорони навколишнього природного середовища, подолання та запобігання впливу проявів негативних природно-техногенних факторів для поліпшення життєвого середовища

Інтенсивне використання природних ресурсів, що посилюється кожного року, призвело до значного порушення природного комплексу і появи шкідливих для людини і народного господарства процесів ерозії ґрунтів, забруднення повітря, джерел водопостачання тощо.

Охорона і оздоровлення оточуючого середовища забезпечується комплексом захисних заходів, в основі яких закладена система державних законодавчих актів і нормативна регламентація планування, забудови і благоустрою населених місць.

До містобудівельних заходів регулювання основних показників якості навколишнього середовища відносяться:

- функціональний розподіл території з врахуванням переважаючих напрямів вітрів;

- раціональне планування вулично-дорожньої мережі для захисту від шуму та загазованості території та використання існуючого рельєфу;

- вибір під забудову добре провітрюваних територій;

- закриття частини кладовищ, дотримання режиму закритих кладовищ;

- створення рекреаційних територій.

З метою охорони і оздоровлення навколишнього середовища та для забезпечення екологічної стійкості території до техногенного навантаження у проекті рекомендовано виконати ряд планувальних і технічних заходів. Намічений комплекс заходів повинен реалізовуватись через дію законів України щодо екологічного стану та санітарно-епідеміологічного контролю території, місцевого самоуправління з урахуванням заходів визначених місцевими та регіональними програмами санітарно-гігієнічного та природоохоронного спрямування.

Для територіально-планувальної організації населеного пункту з урахуванням планувальних обмежень як зон регулювання та обмеження забудови:

В умовах сьогодення питання формування і зменшення СЗЗ виробництв є надзвичайно складним питанням. У відповідності з ДСН 173-96 (п. 5.14) проекти організації СЗЗ слід розробляти в комплексі з проектом будівництва (реконструкції) підприємства з першочерговою реалізацією заходів передбачених в СЗЗ, тобто проблема організації СЗЗ є складовою виробничо-технологічного процесу самих підприємств. Враховуючи те, що в умовах сформованого населеного пункту витримати вимоги по територіальних розривах СЗЗ у більшості випадків неможливо, головне завдання підприємств що їх створюють полягає у впровадженні новітніх технологій які впроваджуються при розробці спеціалізованих проектів з подальшим погодженням скорочення даних нормативів СЗЗ до мінімально-можливих розмірів центральними державними санітарно-епідеміологічними службами МОЗ України. Механізмом реалізації даних вимог є законодавча база по охороні довкілля через механізм приписів, штрафів, компенсаційно-соціальних виплат та закриття виробництв державними контролюючими органами.

Слід зазначити, що розміри санітарно-захисної зони можуть бути зменшені, коли в результаті розрахунків та лабораторних досліджень, проведених для району розташування підприємства або іншого виробничого об'єкта, буде встановлено, що на межі житлової забудови та прирівняних до неї об'єктів концентрації шкідливих речовин у атмосферному повітрі, рівні шуму, вібрації, ультразвуку, електромагнітних та іонізуючих випромінювань, статичної електрики не перевищуватимуть гігієнічні нормативи. У випадку, коли неможлива організація СЗЗ в конкретних умовах, необхідно приймати рішення про зміну технології виробництва, що передбачає зниження викидів шкідливих речовин в атмосферу, його перепрофілювання або закриття. Контроль за виконанням цих заходів здійснюють державні санітарно-епідеміологічні служби МОЗ України.

Рекомендується органам виконавчої влади і місцевого самоврядування визначити своїм розпорядженням перелік підприємств, що межують із житловою забудовою та прирівняними до неї об’єктами, що потребують розробки і погодження проектів скорочення їх СЗЗ. Як правило, для цих підприємств санітарно-захисні зони необхідно повністю або частково (в зонах, які прилягають до житлової забудови) формувати значною мірою за рахунок внутрішнього простору земельної ділянки.

Для забезпечення санітарно-гігієнічних умов в проектних межах населеного пункту пропонується:

- Першочергове вирішення питання організації СЗЗ підприємств, розташування яких є несумісним з житловою забудовою за санітарно-гігієнічними умовами. З метою забезпечення комфортних умов проживання на території прилеглої житлової забудови органам місцевого самоврядування відповідним розпорядженням необхідно зобов’язати суб’єкта що веде господарську діяльність, розробити проект організації СЗЗ з метою її скорочення у встановленому законодавством порядку (ДСН 173-96 п.5.6-5.9). Для цього, окрім впровадження інженерно-технологічних заходів, в тому числі доцільно виконати реструктуризацію ділянки в напрямку компактного зосередження виробничих потужностей та використання лише тієї частини, що найбільш віддалена від житлової забудови. У випадку неможливості скорочення СЗЗ шляхом здійснення інженерно-планувальних заходів, необхідно приймати рішення про зменшення потужностей виробництва, що забезпечить дотримання СЗЗ до існуючої та проектної забудови. Після затвердження скороченої СЗЗ головним управлінням санітарно-епідеміологічної служби України необхідно виконати максимальний благоустрій та озеленення території СЗЗ. Лише після цього можливе містобудівне освоєння проектних ділянок житлової забудови. У випадку неможливості скорочення СЗЗ шляхом здійснення інженерно-планувальних заходів, необхідно приймати рішення про його перепрофілювання або винесення на інші ділянки промислового призначення з дотриманням розмірів СЗЗ. Лише після цього можливе містобудівне освоєння проектних ділянок житлової забудови.

- Застосування нових технологій та обладнання, в тому числі очисного устаткування, які дозволять зменшити шкідливий вплив на оточуюче середовище.

- Реконструкції та перепрофілювання окремих технологічних дільниць, з ліквідацією екологічно небезпечних технологій;

- Реструктуризація виробничої території з перенесенням окремих джерел забруднення із зон, суміжних з житловою забудовою, вглиб виробничих ділянок;

- Додаткового озеленення внутрішнього простору земельної ділянки підприємства між джерелами викидів та житловою забудовою;

- Закриття органами місцевого самоврядування всіх діючих кладовищ в межах міста, СЗЗ яких не витримуються, після остаточного заповнення їх площ, з забороною послідуючого їх повторного використання (проведення підзахоронення на місці існуючих поховань). СЗЗ закритих кладовищ після закінчення кладовищного періоду може бути зменшена. В умовах забудови що склалася, рішення щодо розміщення нових об’єктів в зонах, що примикають до закритих кладовищ приймаються за узгодженням з місцевими органам санітарного надзору в залежності від природних умов (рельєф місцевості, гідрогеологія та ін.) та ступеню інженерного обладнання території;

- Дотримання параметрів планувальних обмежень при реалізації рішень передбачених даним проектом: розробка проектів організації СЗЗ при будівництві нових (реконструкції існуючих) комунальних, промислових та сільськогосподарських підприємств; дотримання параметрів обмежень визначених санітарними нормами та екологічним законодавством: при будівництві об’єктів та мереж інженерної інфраструктури - СЗЗ від очисних споруд зливової каналізації тощо; при проведенні інженерної підготовки території – прибережних захисних смуг водойм та смуг відведення меліоративних каналів.

Для охорони атмосферного повітря:

- поступове переведення  автотранспорту на екологічно чисте паливо;

- покращити експлуатацію транспортних засобів і встановлення контролю за вмістом шкідливих речовин в вихлопних газах.

- реконструкція існуючих магістралей та вулиць з сучасними технічними параметрами з будівництвом нових мостових переходів транспортних та вело-пішохідних переходів;

- упорядкування та розширення системи гаражів парковок;

- інвентаризація всіх джерел викидів, забезпечення контролю за нештатними ситуаціями, запровадження сучасних технологій на підприємствах, що здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря з планувальною організацією території підприємства і упорядкуванням та озелененням їх СЗЗ;

- екологічно спрямовані напрямки розвитку зовнішніх і внутрішніх транспортних зв’язків, вулично-магістральної мережі та транспортних засобів міста: створення нових магістральних вулиць з метою раціональної організації руху транспорту; будівництво мостових переходів; подальший розвиток вуличної мережі – будівництво нових та реконструкція існуючих з сучасними технічними параметрами вулиць та доріг (див. розділ Транспорт);

- упорядкування системи АЗС, СТО, гаражів із дотриманням санітарних вимог щодо їх СЗЗ;

- створення зелених насаджень вздовж вулиць для захисту від шуму та загазованості житлових та рекреаційних територій;

Для охорони водного басейну:

- проведення комплексу заходів щодо благоустрою та захисту водойм з організацією та благоустроєм рекреаційних зон; оздоровлення водойм з ліквідацією анофелогенних ділянок;

- розробка проекту землеустрою щодо встановлення меж прибережних захисних смуг водойм з винесенням їх меж в натуру;

- впровадження комплексу заходів щодо екологізації всього водогосподарського комплексу (за наявності відповідного), реконструкція та оновлення на сучасному рівні всього водопровідного господарства (мереж, насосних станцій тощо), з урахуванням заходів передбачених Програмою “Питна вода Харківщини на 2008-2020 роки”; реконструкція та розширення мереж централізованого водопостачання та водовідведення з підключенням всіх не каналізованих об’єктів до централізованої системи водовідведення; та інші заходи (див. розділ Водопостачання);

- на промислових та комунальних підприємствах населеного пункту забезпечити контроль щодо відповідності показників стічних вод нормативним показникам для приймання стічних вод в мережу централізованого водовідведення, в разі перевищення - забезпечити попередню очистку стоків перед випуском в каналізацію;

- виконання заходів передбачених Комплексна програма охорони навколишнього природного середовища Харківської області на 2021–2027 роки.;

- забезпечення відведення поверхневого стоку з усієї території населеного пункту, будівництво очисних споруд зливової каналізації (див. розділи Водовідведення, Дощова каналізація);

- інженерна підготовка при освоєнні територій, що зазнають впливу несприятливих природних процесів: регулювання поверхневого стоку, протипаводковий захист території, ліквідація підтоплення та заболочення, рекультивація порушених ділянок тощо (див. розділ Інженерна підготовка території).

Для охорони ґрунтів:

- виконання заходів передбачених Програмою охорони навколишнього природного середовища Харківської області на 2016-2020 роки;

- проведення геохімічного обстеження території населеного пункту, та при необхідності, проведення санації забруднених ділянок;

- дотримання вимог щодо санітарного очищення території, забезпечення 100% охопленням сільської території планово-подвірною санітарною очисткою, подальший розвиток системи роздільного збору сміття, ліквідація несанкціонованих звалищ побутових відходів та інші (див. розділ «Санітарна очистка території»);

- проведення рекультивації порушених ділянок; бережливе ставлення до родючого шару ґрунтів які зазнають його механічного зняття, залуження та закріплення його на ділянках поверхневого змиву тощо;

- впровадження комплексу заходів з інженерної підготовки території: захист від підтоплення, благоустрій і розчищення водойм; розчистка русел струмків з ліквідацією штучних перепон для поверхневого стоку і ін. (див. “Інженерна підготовка та захист території”).

Для зменшення впливу фізичних факторів на навколишнє середовище (шум, електромагнітне випромінювання):

Основним джерелом шумового забруднення є ФГ «Альянс» та автомобільний транспорт. При прийнятті проектних рішень враховується фактор акустичного впливу.

Для забезпечення нормативних рівнів шуму на території житлової забудови пропонується:

- на територіях сформованої житлової забудови, де неможливо досягти нормативних рівнів звуку шумозахисним озелененням - спорудження шумозахисних екранів на ділянках впливу залізниці на існуючу житлову забудову;

- забезпечення нормативного санітарно-гігієнічного стану по фактору акустичного впливу на прилеглих до магістральних вулиць територіях забезпечується переважно за рахунок створення придорожніх захисних зелених насаджень;

- решта джерел шумового забруднення, такі як промислові підприємства, трансформаторні підстанції мають локальний вплив, що не виходить за межі охоронної зони об`єктів.

Джерелами електромагнітного випромінювання в населеному пункті є станції мобільного зв’язку, радіотелевізійні антени. Зазначені об`єкти підлягають санітарно-гігієнічному нагляду щодо їх розміщення та експлуатації, а також щодо захисту населення від впливу даного фактору.

Ландшафтно-планувальні заходи:

- проведення інвентаризації системи зелених насаджень населеного пункту у відповідності з вимогами п. 6.8 „Правил утримання зелених насаджень міст та інших населених пунктів”;

- формування зелених насаджень спеціального призначення (санітарно-захисні зони, протишумове озеленення транспортних коридорів; формування насаджень обмеженого використання: озеленення та ландшафтне впорядкування територій рекреаційних закладів в межах їхнього відводу;

- формування зелених насаджень загального користування: локальних місць рекреаційного використання (скверів, парків) з їх благоустроєм та ландшафтною організацією (дендрологічний склад, малі архітектурні форми);

- створення та формування декоративних та ефективних в екологічному відношенні зелених насаджень різного призначення: зелених насаджень загального користування – лугопарків, бульварів, пішохідних зв’язків; обмеженого користування – ділянки зеленого будівництва санаторно-оздоровчих закладів, міжквартальне озеленення; спеціального призначення – санітарно-захисні зони промислово-комунальних підприємств, смуги відведення залізничних та автомобільних доріг, озеленення магістральних вулиць і доріг тощо;

- організація екологічної мережі за рахунок зелених насаджень загального користування, лугопарків, об’єктів ПЗФ, гідрографічної мережі з її прибережними захисними смугами тощо, як джерел відновлення і збереження екологічного балансу та забезпечення сталого розвитку території міста.

Впровадження вищезазначених заходів сприятиме покращенню умов проживання, оздоровленню середовища та підвищенню його екологічної стійкості до техногенних навантажень.

Заборонні заходи

У складі заборонних заходів передбачаються наступні заходи з інженерної підготовки території:

- заборона влаштування несанкціонованих сміттєзвалищ (передбачається встановлення інформаційних знаків, що вказують на заборону);

- заборона скидання побутово-господарських, дощових вод без попереднього їх очищення;

- забороняється розорювання схилів без попереднього інженерно-технічного обґрунтування;

- заборона вирубування дерев та чагарників, що слугують для утримання та захисту схилів, ярів;

- заборона зрізання та вивезення ґрунтово-рослинного шару без спеціальних дозволів, проекту рекультивації;

- забороняється самостійне регулювання, спрямлення річок, струмків без попереднього розроблення, погодження та затвердження проектної документації;

- забороняється самостійне влаштування та прокладання водопропускних споруд без попереднього розроблення проектної документації та погодження її у відповідних установах.

- забороняється самостійно перевантажувати та підрізати схили.

## 3.16 Пропозиції щодо збереження та охорони нерухомих пам’яток культурної спадщини, територій, що мають статус земель історико-культурного призначення.

На території, що визначається генеральним планом, відсутні пам’ятки археології, історії та монументального мистецтва, взяті під охорону держави.

Якщо під час проведення будь-яких земляних робіт виявлено знахідку археологічного або історичного характеру, виконавець робіт зобов'язаний зупинити їх подальше ведення і протягом однієї доби повідомити про це відповідний орган охорони культурної спадщини, на території якого проводяться земляні роботи (ст. 36 Закону України «Про охорону культурної спадщини»).

## 3.17. Рекомендації щодо встановлення режиму використання територій, визначених для майбутніх містобудівних потреб.

Території, визначені генеральним планом для містобудівного освоєння, слід використовувати за функціональним призначенням.

Рішення генерального плану повинні враховуватись і прийматись за основу при підготовці прогнозів і програм соціально-економічного розвитку територій, формуванні бюджетів, прийнятті рішень сільської ради щодо використання територій, розробленні містобудівної документації та моніторингу її реалізації на наступних стадіях проектування житлових кварталів та окремих громадських, промислових, комунальних об’єктів та інженерно-транспортної інфраструктури.

Для територій існуючої забудови, що знаходиться в санітарно-захисних зонах, встановлюється особливий обмежений вид містобудівного освоєння – не дозволяється нове будівництво та реконструкція із добудовою чи надбудовою існуючих житлових будинків.

В умовах міської та сільської забудови, яка склалася, рішення щодо реконструкції і капітального ремонту житлових та громадських будинків, розміщення нових об'єктів у зонах, що примикають до закритих кладовищ, приймаються за погодженням з місцевими органами державного санітарного нагляду залежно від природних умов (рельєф місцевості, гідрологія тощо) і ступеня інженерного обладнання території. (Державні санітарні правила та норми "Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України" ДСанПіН 2.2.2.028-99. п 3,12 - примітка 1).

Враховуючи проведений містобудівний та економічний аналіз, даним проектом на розрахунковий термін передбачається розвиток села за рахунок земель сільської ради.

## 3.18. Рекомендації щодо розроблення плану зонування території або черговості виконання плану зонування її окремих частин та детальних планів території.

Метою зонінгу є збереження і раціональне використання середовища для забезпечення соціально-економічного розвитку населеного пункту та гармонійного розвитку людини. В основу правил зонування території покладено такі засади, які б забезпечували функціональну, соціально-економічну, екологічну, планувальну, естетичну сумісність всіх існуючих або перспективних видів її використання і забудови та найбільше б відповідали інтересам її розвитку.

Зонінгові правила дозволяють зміну використання земельної ділянки її власнику чи орендарю в залежності від прибутковості чи попиту на ринку даного виду використання.

Функціональний зонінг є складовою генерального плану. Включає в себе, згідно з концепцією генерального плану, організацію умов, норм та стандартів забудови земель, проектування та розташування будинків на землі відповідно до функціональних зон населеного пункту. Він дозволяє особам, які мають право володіти, використовувати та забудовувати земельні ділянки, знати від самого початку, які типи використання, споруди чи будинки можуть бути встановлені ними на даній території. Це також дає змогу вибирати із кількох варіантів найбільш прийнятий, що в кінцевому результаті дає власнику чи орендарю можливість отримання прибутку.

Кожна зона розглядається з позиції досягнення функціональної цілісності, а також економічної і соціальної достатності.

План зонування території може розроблятися як і окремою містобудівною документацією після затвердження генерального плану, так і у складі генерального плану. План зонування території с. Роздольне розробляється у складі генерального плану.

## 3.19. Організаційні заходи щодо реалізації положень генерального плану, перелік пошукових та проектних робіт для реалізації генерального плану.

Заходи щодо реалізації рішень генерального плану села Роздольне слід здійснювати за умови дотримання принципів комплексного освоєння території населеного пункту. Слід зазначити, що реалізація рішень генерального плану вимагає не лише наявності значних фінансових ресурсів, але перед усім – реалізації послідовної, зваженої та принципової політики розвитку села згідно рішень генерального плану.

При цьому необхідно визнати, що генеральний план є концептуальною стадією містобудівної документації та базується на містобудівних та економічних прогнозах. Відповідно певні рішення генерального плану, особливо щодо функціонального призначення територій можуть коригуватись в ході дії генерального плану.

Особливу увагу слід звертати на реалізацію рішень щодо інженерно-транспортного та соціального забезпечення територій проектування. Проте є рішення, які мають перш за все послідовно і неухильно виконуватись мешканцями села та органами місцевого самоврядування. І насамперед це трасування вулиць, доріг та коридорів інженерних мереж, фіксація їх в червоних лініях і неухильне дотримання даних червоних ліній в ході проектування. Саме дотримання червоних ліній і заборона відведення землі і будівництва в червоних лініях мають ключове значення для сталого розвитку населеного пункту.

Резервування територій вулиць, доріг в червоних лініях – це формування транспортного та інженерного каркасу села і гарантія його майбутнього розвитку, розвитку і покращення вуличної мережі, прокладання інженерних мереж, доступу спеціального автотранспорту, забезпечення надійних транспортних зв’язків в місті та районі, тощо.

Важливим є дотримання функціонального зонування територій та розташування основних об’єктів інженерної інфраструктури та комунального господарства (насосні підстанції, очисні споруди, тощо) в місцях і зонах передбачених генеральним планом.

Відповідно для реалізації основних положень генерального плану необхідно:

- При відведенні земельних ділянок, прийнятті рішень (в тому числі попередніх та рішень про розроблення ДПТ) про відведення чи зміну цільового призначення земель дотримуватись рішень генерального плану щодо функціонального і цільового призначення територій і трасування вулиць у червоних лініях. Для цього слід звіряти пропоноване призначення та червоні лінії із матеріалами затвердженого генерального плану;

- При виникненні запитань чи складностей у трактуванні рішень генерального плану письмові роз’яснення можна отримати у розробника генерального плану;

- При розробленні детальних планів територій приймати планувальні рішення на основі генерального плану. Детальні плани території повинні уточнювати рішення генерального плану, а не вносити в нього зміни;

- Керуватись положеннями генерального плану при розробленні концепцій та стратегій розвитку села, економічних проектів, тощо;

- Послідовно реалізовувати рішення генерального плану з дотриманням принципів комплексної забудови територій, а саме проектування і будівництво вуличної мережі, інженерних мереж та об’єктів інфраструктури в комплексі з житловою та громадською забудовою або випереджуючими темпами;

- Дотримання принципів переваги інтересів громади над приватними інтересами, зокрема у справах щодо забезпечення нормативних вимог щодо доступності, проїзду та проходу, підходів та під’їздів, тощо.

Улаштування та розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури слід здійснювати як за кошти бюджетів різного рівня так і з залученням для цих потреб коштів забудовників в порядку, визначеному чинним законодавством щодо встановлення граничного розміру залучення коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів». (ст.271 Закону України «Про планування і забудову територій»).

## 3.20. Пропозиції на етап 3-7 років

Враховуючи відсутність планового інвестування в капітальне будівництво (в першу чергу стосується інвестування в житлове будівництво), є значна складність визначення площадок (або їх частин) житлового будівництва, які будуть освоюватися на першому етапі. Тому на етапі 3 – 7 років можна розглядати в частині пріоритетних заходів і обсягів інвестицій щодо сталого функціонування інженерно-транспортної інфраструктури населеного пункту.

Внесення змін в містобудівну документацію може здійснюватися у встановленому порядку за обов‘язковим погодженням з розробником генерального плану.

Внесення змін у генеральний план населеного пункту регулюється Законом України «про регулювання містобудівної діяльності» та підзаконними актами і нормативами ДБН.

# ІV  ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ. БАЛАНС  ТЕРИТОРІЇ

#### Таблиця 33 - Основні показники проекту генерального плану с. Роздольне

| № п/п | Показники | Одиниця виміру | Існуючий стан | Розрахун-ковий термін |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Населення | осіб | 252 | 254 |
| 2 | Територія в межах населеного пункту, всього | га | 15.31 | 20.98 |
| 2.1 | Житлова забудова, всього | га | 8.17 | 14.54 |
| 2,1,1 | Території житлової садибної забудови, всього | га | 3.40 | 7.03 |
|  | Території житлової садибної забудови | га | 3.40 | 6.80 |
|  | Території земельних ділянок, наданих для житлової садибної забудови | га | 0.00 | 0.00 |
|  | Території житлової садибної забудови проектні | га | 0.00 | 0.23 |
| 2,1,2 | Території житлової блокованої забудови, всього | га | 1.55 | 2.26 |
|  | Території житлової блокованої забудови | га | 1.55 | 2.26 |
|  | Території земельних ділянок, наданих для житлової блокованої забудови | га | 0.00 | 0.00 |
|  | Території житлової блокованої забудови проектні | га | 0.00 | 0.00 |
| 2,1,3 | Території житлової багатоквартирної забудови, всього | га | 3.22 | 5.25 |
|  | Території житлової багатоквартирної забудови | га | 3.22 | 5.25 |
|  | Території земельних ділянок, наданих для житлової багатоквартирної забудови | га | 0.00 | 0.00 |
|  | Території житлової багатоквартирної забудови проектні | га | 0.00 | 0.00 |
| 2.2 | Території громадської забудови, всього | га | 0.49 | 0.38 |
|  | Території громадської забудови | га | 0.49 | 0.38 |
|  | Території громадської забудови, що не діє | га | 0.00 | 0.00 |
|  | Території земельних ділянок, наданих для громадської забудови | га | 0.00 | 0.00 |
|  | Території громадської забудови проектні | га | 0.00 | 0.00 |
| 2.3 | Території виробничі, всього | га | 0.00 | 0.00 |
|  | Території виробничі | га | 0.00 | 0.00 |
|  | Території виробничі недіючі | га | 0.00 | 0.00 |
|  | Території земельних ділянок, наданих для виробництва | га | 0.00 | 0.00 |
|  | Території виробничі проектні | га | 0.00 | 0.00 |
| 2.4 | Території сільськогосподарських підприємств, всього | га | 0.00 | 0.00 |
|  | Території сільськогосподарських підприємств | га | 0.00 | 0.00 |
|  | Території сільськогосподарських підприємств, що не діють | га | 0.00 | 0.00 |
|  | Території земельних ділянок, наданих для сільськогосподарських підприємств | га | 0.00 | 0.00 |
|  | Території сільськогосподарських підприємств проектні | га | 0.00 | 0.00 |
| 2.5 | Території комунальних об’єктів, всього | га | 0.09 | 0.00 |
|  | Території комунальних об’єктів | га | 0.00 | 0.00 |
|  | Території комунальних об’єктів, недіючі | га | 0.00 | 0.00 |
|  | Території земельних ділянок, наданих для комунальних об’єктів | га | 0.00 | 0.00 |
|  | Території комунальних об’єктів проектні | га | 0.00 | 0.00 |
|  | Території кладовищ | га | 0.09 | 0.00 |
|  | Території кладовищ, що закриті | га | 0.00 | 0.00 |
|  | Території земельних ділянок, наданих для кладовищ | га | 0.00 | 0.00 |
|  | Території кладовищ, що закриваються | га | 0.00 | 0.00 |
|  | Території кладовищ проектні, за межами 1 га | га | 0.00 | 0.00 |
| 2.6 | Території транспортної інфраструктури, всього | га | 2.12 | 3.83 |
|  | Території транспортної інфраструктури | га | 2.12 | 3.83 |
|  | Території транспортної інфраструктури, що не діє | га | 0.00 | 0.00 |
|  | Території земельних ділянок, наданих для транспортної інфраструктури | га | 0.00 | 0.00 |
|  | Території транспортної інфраструктури проектні | га | 0.00 | 0.00 |
| 2.7 | Території інженерної інфраструктури, всього | га | 0.10 | 1.03 |
|  | Території інженерної інфраструктури | га | 0.10 | 0.10 |
|  | Території інженерної інфраструктури, що не діє | га | 0.00 | 0.00 |
|  | Території земельних ділянок, наданих для інженерної інфраструктури | га | 0.00 | 0.00 |
|  | Території інженерної інфраструктури проектні | га | 0.00 | 0.93 |
| 2.8 | Території рекреаційно-ландшафтні та озеленені, всього | га | 0.56 | 1.12 |
|  | Території дачної забудови | га | 0.00 | 0.00 |
|  | Території земельних ділянок, наданих для дачної забудови | га | 0.00 | 0.00 |
|  | Території дачної забудови проектні | га | 0.00 | 0.00 |
|  | Території рекреаційного призначення | га | 0.00 | 1.12 |
|  | Території рекреаційного призначення проектні | га | 0.00 | 0.00 |
|  | Території зелених насаджень загального користування | га | 0.00 | 0.00 |
|  | Території зелених насаджень загального користування проектні | га | 0.00 | 0.00 |
|  | Території зелених насаджень спецпризначення | га | 0.00 | 0.00 |
|  | Території зелених насаджень спецпризначення проектні | га | 0.00 |  |
|  | Території лісових насаджень | га | 0.00 | 0.00 |
|  | Території інших зелених насаджень | га | 0.56 | 0.00 |
| 2.9 | Території курортів, всього | га | 0.00 | 0.00 |
| 2.10 | Території оздоровчого призначення, всього | га | 0.00 | 0.00 |
| 2.11 | Території природо-заповідного фонду, всього | га | 0.00 | 0.00 |
| 2.12 | Території сільськогосподарських угідь | га | 3.78 | 0.08 |
|  | Території колективних та індивідуальних садів | га | 0.00 | 0.00 |
|  | Території земельних ділянок, наданих для колективних та індивідуальних садів | га | 0.00 | 0.00 |
|  | Території колективних та індивідуальних садів проектні | га | 0.00 | 0.00 |
|  | Території для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | га | 0.00 | 0.00 |
|  | Території сільськогосподарського призначення | га | 0.00 | 0.08 |
|  | Території сільськогосподарського призначення проектні | га | 0.00 | 0.00 |
|  | Території сіножаті (сінокосіння), луків | га | 0.37 | 0.00 |
|  | Території сіножаті (сінокосіння), луків проектні | га | 0.00 | 0.00 |
|  | Території городів | га | 3.41 | 0.00 |
| 2.13 | Водних поверхонь | га | 0.00 | 0.00 |
|  | Водні об’єкти | га | 0.00 | 0.00 |
|  | Водні об'єкти проектні | га | 0.00 | 0.00 |
| 2.14 | Зона поширення заболоченості | га | 0.00 | 0.00 |
| 2.15 | Території історико-культурного призначення | га | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Житловий фонд, всього | тис. м2 | 9.9 | 9.9 |
|  |  | кількість домогоспод. | 92 | 93 |
|  | Садибна забудова | тис. м2 | 5.6 | 5.6 |
|  |  | кільк. домогосп. | 31 | 32 |
|  | Блокована забудова | тис. м2 | 1.7 | 1.7 |
|  |  | кількість домогоспод. | 23 | 23 |
|  | Багатоквартирна забудова | тис. м2 | 2.6 | 2.6 |
|  |  | кількість домогоспод. | 38 | 38 |
|  | Непридатний житловий фонд | тис. м2 | 0.000 | 0.0 |
|  |  | кількість домогоспод. | 0 | 0 |
|  | Середня житлова забезпеченість населення загальною площею | м2 /людину | 39.1 | 38.9 |
| 5 | Вибуття житлового фонду, всього | тис. м2 | 0.00 | 0.0 |
|  |  | кількість домогоспод. | 0 | 0 |
|  | Садибна забудова | тис. м2 | 0.00 | 0.0 |
|  |  | кільк. домогосп. | 0 | 1 |
|  | Блокована забудова | тис. м2 | 0.00 | 0.0 |
|  |  | кількість домогоспод. | 0 | 0 |
|  | Багатоквартирна забудова | тис. м2 | 0.00 | 0.0 |
|  |  | кількість домогоспод. | 0 | 0 |
| 6 | Нове житлове будівництво, всього | тис. м2 | 0.0 | 0.0 |
|  |  | кількість квартир | 0 | 1 |
|  | Садибна забудова | тис. м2 | 0.0 | 0.0 |
|  |  | кільк. домогосп. | 0 | 1 |
|  | Блокована забудова | тис. м2 | 0.0 | 0.0 |
|  |  | кількість домогоспод. | 0 | 0 |
|  | Багатоквартирна забудова | тис. м2 | 0.0 | 0.0 |
|  |  | кількість домогоспод. | 0 | 0 |
| 7 | Об’єкти громадського обслуговування |  |  |  |
|  | Дитячі дошкільні заклади, всього | місць | 0 | 0 |
|  | Загальноосвітні школи, всього | місць | 0 | 0 |
|  | Медичні заклади, всього | об'єкт | 1 | 0 |
|  | Пожежні депо, всього | об’єкти | 1 | 1 |
|  |  | автомобілі | 1 | 1 |
| 8 | Вулично-дорожня мережа та транспорт населеного пункту |  |  |  |
|  | Довжина вулиць і доріг, всього | км | 1.05 | 1.5 |
|  | Щільність вулиць і доріг, всього | км/км2 | 0.068 | 0.71 |
|  | Довжина подвійного шляху ліній сільського автобусу по осі вулиць | км | 0 | 0 |
| 8 | Інженерне обладнання: |  |  |  |
| 8.1 | Водопостачання |  |  |  |
|  | Сумарний відпуск води | тис. м3/добу | 0 | 0.095 |
|  | Потужність головних споруд водопроводу | тис. м3/добу | 0 | 0.095 |
| 8.2 | Каналізація |  |  |  |
|  | Загальне надходження стічних вод | тис.м3/добу | 0 | 0.086 |
|  | Сумарна потужність очисних споруд | тис. м3/добу | 0 | 0.086 |
| 8.3 | Електропостачання |  |  |  |
|  | Сумарне споживання електроенергії | млн. кВт годин на рік | 0.304 | 0.265 |
|  | Потужність джерел покриття електричних навантажень | тис. кВА | 0.16 | 0.165 |
| 8.4 | Теплопостачання |  |  |  |
|  | Потужність централізованих джерел тепла, усього | МВт | 0 | 0.27 |
|  | Подача тепла, усього | МВт | 0 | 0.43 |
| 8.5 | Газопостачання |  |  |  |
|  | Споживання газу, усього | млн. м3/рік | 68.001 | 0.07 |
| 9 | Інженерна підготовка та захист території |  |  |  |
|  | Захист від затоплення | га | 0 | 0 |
|  | Берегоукріплення | га | 0 | 0 |
|  | Дощова каналізація | км | 0 | 0 |
|  | Рекультивація порушених земель | га | 0 | 0 |
| 10 | Санітарне очищення території |  |  |  |
| 10.1 | Обсяги твердих побутових відходів, всього | т/рік | 0 | 106 |
| 10.2 | Сміттєпереробні заводи |  |  |  |
|  | кількість | одиниць | 0 | 0 |
|  | потужність загальна | тис. м3/рік | 0 | 0 |
| 10.3 | Полігони ТПВ |  |  |  |
|  | кількість | одиниць | 0 | 0 |
|  | площа | га | 0 | 0 |

# ДОДАТКИ

# Text boxes

Інв. № ориг.

Підпис і дата

Зам. інв. №