ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
„УкрЗемІнвест+”

Кваліфікаційний сертифікат архітектора: серія АА № 004574 від 26.12.2019 р.

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН

С. ТАРАНІВКА
ЧУГУЇВСЬКОГО  РАЙОНУ
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

З/20/045 – ПЗ.ГП

ТОМ І

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА, ДОДАТКИ

Директор						                       М.С. Шапошнік

Головний архітектор проекту				           Н.В. Воробйова

Харків–2021

ПІДТВЕРДЖЕННЯ ГАПА

Генеральний план с. Таранівка Таранівської сільської ради Зміївського району Харківської області розроблений, відповідно до діючих Державних будівельних норм України ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», а також інших нормативних та законодавчих документів, які встановлюють вимоги до складу, змісту, порядку розроблення, погодження та затвердження генерального плану населеного пункту.

Головний архітектор проекту					       Воробйова Н.В.

Кваліфікаційний сертифікат архітектора: серія АА № 004574 від 26.12.2019 р.

СКЛАД АВТОРСЬКОГО КОЛЕКТИВУ
З РОЗРОБЛЕННЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ

СЕЛА ТАРАНІВКА

| Відділ, в якому розроблено документацію | Посада виконавця | Прізвище виконавця | Підпис |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ТОВ «УкрЗемІнвест+» | Директор | Шапошнік М.С. |  |
|  | Головний архітектор проекту | Воробйова Н.В. |  |
|  | Архітектор проекту | Разбейко І.А. |  |

| СКЛАД МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ |
| --- |
| Номер тому | Позначення | Найменування | Примітки |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ІІ | З/20/045-ПЗ.ГП | Генеральний план с. Таранівка Зміївськоъ міської ради Чугуївського району Харківської області Пояснювальна записка, додатки |  |
|  | З/20/045-ГП | Графічні матеріали: |  |
|  | Арк.№1 | Схема розташування населеного пункту в системі розселення; | М 1:25000 |
|  | Арк.№2 | План існуючого використання території, суміщений зі схемою планувальних обмежень; | М 1:5000 |
|  | Арк.№3 | Генеральний план (основне креслення), суміщений зі схемою проектних планувальних обмежень; | М 1:5000 |
|  | Арк.№4 | Схема вулично-дорожньої мережі, міського та зовнішнього транспорту | М 1:5000 |
|  | Арк.№5 | Схема інженерної підготовки та захисту території; | М 1:5000 |
|  | Арк.№6 | Схема інженерного обладнання території | М 1:5000 |
|  | Арк.№7 | План червоних ліній вулиць | М 1:5000 |
| ІІ | З/20/045-ПЗ.ІТЗ | Інженерно – технічні заходи цивільного захисту населення (цивільної оборони) на мирний час |  |
|  | З/20/045-ІТЗ | Графічні матеріали: |  |
|  | Арк.№1 | Схема розташування населеного пункту в системі розселення; | М 1:25000 |
|  | Арк.№2 | Схема інженерно-технічних заходів цивільного захисту населення (цивільної оборони) на мирний час | М 1:5000 |
| ІІІ | З/20/045-ПЗ.ЗТ | План зонування території с. Таранівка |  |
|  | З/20/045-ЗТ | Графічні матеріали: |  |
|  | Арк.№1 | Схема зонування території населеного пункту | М 1:5000 |
| ІV | З/20/045-ПЗ.О.П | Генеральний план с. Таранівка Зміївського району Харківської області Основні положення генерального плану. |  |
|  | З/20/045-О.П | Графічні матеріали: |  |
|  | Арк.№1 | Схема розташування населеного пункту в системі розселення; | Без масштабу |
|  | Арк.№2 | План існуючого використання території, суміщений зі схемою планувальних обмежень; | Без масштабу |
|  | Арк.№3 | Генеральний план (основне креслення), суміщений зі схемою проектних планувальних обмежень; | Без масштабу |

| ЗМІСТ |
| --- |
| Позначення | Найменування | Примітка стор. |
|  | Підтвердження ГАП-а | 2 |
| серія АА № 004574 | Кваліфікаційний сертифікат архітектора | 2 |
|  | Склад авторського колективу | 3 |
|  | Склад містобудівної документації | 4 |
|  | Зміст | 5 |
|  | ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА |  |
|  | І. ВСТУП 10 1.1 Відомості про організації, які є замовником та розробником генерального плану 10 1.2 Законодавчі та нормативні підстави розроблення 10 1.3 Джерела вихідних даних 11 1.4 Топографо-геодезична основа 11 ІІ. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА 13 2.1 Характеристика географічного розташування населеного пункту, його адміністративний статус, відомості про площу території та чисельність населення, місце в системі розселення 13 2.2.1 Оцінка реалізації попереднього генерального плану 14 2.2.2 Характеристика стану території населеного пункту та існуючих проблем її використання 17 2.3 Аналіз зовнішніх та внутрішніх факторів, що визначають конкурентні переваги та обмеження розвитку населеного пункту 18 2.4 Характеристика структури та обсягів існуючого житлового фонду, об’єктів обслуговування, перелік об’єктів господарського комплексу, інженерно-транспортної інфраструктури, інженерної підготовки і благоустрою, захисту території від небезпечних природних та техногенних процесів 19 2.4.1 Житловий фонд 19 2.4.2 Система обслуговування 19 2.4.3 Виробничо-господарський комплекс 24 2.4.4 Інженерно-транспортна інфраструктура 24 2.4.5 Інженерна підготовка і благоустрій, захист території від небезпечних природних та техногенних процесів 25 2.5 Аналіз відомостей про стан навколишнього природного середовища 27 2.5.1 Клімат 27 2.5.2 Ґрунти 27 2.5.3 Водні ресурси 28 2.5.4 Рослинний покрив 30 2.5.5 Санітарний та екологічний стан території села 30 2.6 Аналіз ресурсного потенціалу, тенденцій розвитку населеного пункту та прилеглих територій 31 2.6.1 Демографічні ресурси 31 2.6.2 Виробничо-господарський комплекс 33 2.7 Комплексна оцінка планувальних обмежень, які мають суттєвий вплив на планування різних видів використання територій 36 2.7.1 Планувальні обмеження 36 2.7.2 Інженерно-будівельні умови 36 ІІІ. ОБҐРУНТУВАННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ 38 3.1 Основні пріоритети та цільові показники демографічного і соціального розвитку території населеного пункту з метою формування повноцінного життєвого середовища 38 3.2 Цільові показники і галузева структура економічної діяльності і зайнятості населення 42 3.3 Житлове будівництво, обсяги та черговість розвитку 44 3.4 Соціально-громадська інфраструктура комунальної та державної власності, обсяги та черговість розвитку, пропозиції щодо формування громадських центрів 45 3.4.1 Пропозиції щодо формування громадських центрів 47 3.5 Озеленення територій загального користування, ландшафтно-рекреаційні території населеного пункту 48 3.6 Території промислового, сільськогосподарського виробництва та іншої економічної діяльності, обсяги та черговість розвитку 49 3.7 Планувальна структура населеного пункту та функціональне зонування 55 3.8 Пропозиції щодо зміни межі населеного пункту 55 3.9 Характеристика територій, необхідних для подальшого розвитку населеного пункту, а також територій спільних інтересів суміжних територіальних громад 55 3.10. Характеристика територій та визначення заходів щодо їх освоєння у тому числі. 56 3.10.1 Території пріоритетного розвитку та умови їх освоєння 56 3.10.2 Проблемні території та умови їх реабілітації 57 3.11. Вулично-дорожня мережа та транспорт 58 3.11.1 Координати червоних ліній 62 3.12 Інженерна інфраструктура 62 3.12.1 Водопостачання 62 3.12.2 Каналізування 69 3.12.3 Теплопостачання 70 3.12.4 Газопостачання 71 3.12.5 Електропостачання та зовнішнє освітлення 72 3.12.6 Телефонізація та радіофікація 74 3.12.7 Санітарна очистка 74 3.13 Мережі розташування об’єктів і місць утилізації побутових відходів а також місць захоронення тварин 75 3.14 Дощова каналізація, інженерна підготовка та захист території 75 3.14.1 Дощова каналізація 76 3.14.2 Інженерна підготовка та захист території 76 3.15 Пропозиції щодо охорони навколишнього природного середовища, подолання та запобігання впливу проявів негативних природно-техногенних факторів для поліпшення життєвого середовища 80 3.16 Пропозиції щодо збереження та охорони нерухомих пам’яток культурної спадщини, територій, що мають статус земель історико-культурного призначення. 84 3.17. Рекомендації щодо встановлення режиму використання територій, визначених для майбутніх містобудівних потреб. 87 3.18. Рекомендації щодо розроблення плану зонування території або черговості виконання плану зонування її окремих частин та детальних планів території. 87 3.19. Організаційні заходи щодо реалізації положень генерального плану, перелік пошукових та проектних робіт для реалізації генерального плану. 88 3.20. Пропозиції на етап 3-7 років 89 ІV ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ. БАЛАНС ТЕРИТОРІЇ 90 ДОДАТКИ 95 |
| № 1 від 24.03.2020 | «Про виготовлення генерального плану та плану зонування населеного пункту с. Таранівка Таранівської сільської ради Зміївського району Харківської області» |  |
|  | Завдання на розроблення генерального плану |  |
| № 01-02/3248-2/3015 від 31.12.2020 | Лист Харківської Обласної Державної Адміністрації департаменту містобудування та архітектури |  |
| № 06-12/1307 від 12.10.2020 | Лист Харківського обласного управління водних ресурсів |  |
| №725/01.22 22.10.2020 | Лист Зміївська районна державна адміністрація харківської області |  |
| 01-04/2552-2/2429 12.10.20 | Харківська обласна державна адміниістрація. Департамент містобудування та архітектури |  |
| 610-Сл-15114-1020 30.10.20 | Лист-довідка АТ «Харківгаз» |  |
| 55р-01/02-11386 від 09.10.2020 | Лист-довідка ПАТ «Харківобленерго» |  |
| 1115-ВИХ-HR-63000-2020 від 20.10.2020 | Лист-довідка ПАТ «Укртелеком» |  |
| НТ-41/280 16.10.2020 | Лист РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ» |  |
| 2587/06 від 08.10.2020 | Лист-довідка Служби автомобільних доріг у Харківській області |  |
| 01-14/1573 13.10.2020 | Лист-довідка Державне підприємство «Дороги Харківщини» |  |
| 55р-01/02-11386 09.10.2020 | Лист-довідка АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» |  |
|  | Лист ГУ ДСНС України у Харківській області |  |
| — | Лист Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області |  |
| № 1 від ________ р. | Довідка №1. Історична |  |
| № 2 від 10.12.2020р. | Довідка №2. Приріст чисельності населення. Динаміка чисельності населення. Вікова структура населення |  |
| № 3 від 10.12.2020р | Довідка №3. Баланс трудових ресурсів |  |
| № 4 від 10.12.2020р | Довідка №4. Обсяги існуючого житлового фонду. Характеристика житлового фонду |  |
| № 5 від 10.12.2020р | Довідка №5. Зайнятість населення |  |
| № 6 від 10.12.2020р | Довідка №6. Характеристика установ та підприємств обслуговування |  |
| № 7 від 10.12.2020р | Довідка №7. Характеристика інженерної інфраструктури |  |
| № 8 від 10.12.2020р | Довідка №8. Характеристика існуючих підприємств. Перелік потенційних інвестицій |  |
| № 9 від 10.12.2020р | Довідка №9. Характеристика маршрутів громадського транспорту |  |
| № 10 від 10.12.2020р | Довідка №10. Характеристика існуючих об’єктів комунального господарства |  |
| 26.01.2021 | Громадські слухання. Місто проведення с. Таранівка |  |

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

# І. ВСТУП

## 1.1 Відомості про організації, які є замовником та розробником генерального плану

Замовник генерального плану:

Таранівсьеа сільська рада Зміївського району Харківської області

Адреса: с. Таранівська, вул.Харківська, 41.

Розробник генерального плану:

ТОВ «УкрЗемІнвест+»

Адреса: м. Харків, вул. Державінська 38

Кваліфікаційний сертифікат на розроблення містобудівної документації,

серія АА № 004574.

## 1.2 Законодавчі та нормативні підстави розроблення

Генеральний план населеного пункту розроблено згідно угоди № З/20/045 від 27 березня 2020 року між «Замовником» та «Виконавцем» містобудівної документації, на підставі рішення від 24 березня 2020 р. «Про розроблення генерального плану та плану зонування населеного пункту с. Таранівка Таранівської сільської ради Зміївського району Харківської області».

Генеральний план розроблений у відповідності до норм ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», ДБН Б.1.1-15-2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту»; Законів України: «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про основи містобудування», «Про генеральну схему планування території України»; «Земельного Кодексу України», ДСП №173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів» та ін.

Генеральний план с. Таранівка розробляється з метою визначення територіального розвитку на розрахунковий період з урахуванням перспектив, обґрунтованих раціональним використанням територіальних та природних ресурсів, встановлення меж населеного пункту, а також з метою оптимальної функціональної організації поселення, яка має забезпечувати розвиток та реконструкцію села, найкращі умови проживання та праці.

Генеральний план села передбачає:

- визначення майбутніх потреб переважних напрямів використання території;

- урахування державних, громадських і приватних інтересів під час планування забудови та іншого використання територій;

- обґрунтування зміни межі населеного пункту;

- визначення меж функціональних зон, пріоритетних та допустимих видів використання і забудови територій;

- формування планувальної структури та просторової композиції забудови населеного пункту;

- оцінку загального стану населеного пункту основних факторів його формування, визначення, містобудівних заходів щодо поліпшення екологічного та санітарно-гігієнічного стану;

- визначення територій, що мають будівельні, санітарно-гігієнічні, природоохоронні та інші обмеження їх використання.

- визначення етапів і механізмів забезпечення реалізації, терміну дії генерального плану, перелік раніше прийнятих рішень, що втрачають чинність і тих, до яких необхідно внести відповідні зміни.

Вимоги Постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.2003р. №863 «Про затвердження Програми забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового та громадського призначення» повинні обов’язково виконуватись на наступних, більш детальних стадіях проектування конкретного об’єкту містобудування.

Генеральний план с. Таранівка розроблений на розрахунковий термін до 2041 року.

Термін дії генерального плану – безстроковий.

На період після розрахункового терміну – територіального розвитку села не передбачено.

Основні показники Генерального плану с. Таранівка є орієнтовними.

Затверджена в чинному порядку дана містобудівна документація є обов’язковим  документом для всіх організацій та установ, які здійснюють будівництво на території села.

## 1.3 Джерела вихідних даних

Генеральний план села розроблено на підставі таких даних:

- завдання на проектування;

- «Генеральна схема планування території України», виконана ДП УДНДІПМ «Діпромісто» імені Ю.М. Білоконя  в 2009 році.

- Схема прланування території Харківської області, виконана ДП УДНДІПМ «Діпромісто» імені Ю.М. Білоконя  в 2009 році.

- Технічна документація з нормативної грошової оцінки земель села Таранівка Таранівської сільської ради Зміївського району харківської області, виконана ТОВ «Укрземінформ» 2020р.

- анкети;

- листи;

- землевпорядна документація;

- вихідні документи та натурні обстеження;

- Проект схеми регіональної екологічної мережі "Український науково-дослідний інститут екологічних проблем" у 2014 р.;

- та ін.

## 1.4 Топографо-геодезична основа

В якості топогеодезичної основи прийнята топографічна основа розроблена

ТОВ «ЗЕМІНФОРМ» у 2020 р., в масштабі М1:2000, яка була надана замовником в електронному вигляді.

Топогеодезична основа не містить інформації, що становить службову інформацію. Існуюча межа села нанесена за матеріалами «Технічна докумениація із землеустрою щодо інвентаризації земель села Таранівка Зміївського району Харківської області» в 2020 році.

При розробленні генерального плану були враховані наступні документи:

- матеріали анкетного і натурного обстежень, що були проведені

ТОВ "УкрЗемІнвест+”;

- листи та анкети з вхідними даними надані замовником;

- Земельний кодекс України;

- Водний кодекс України;

- Закон України «Про основи містобудування»;

- Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

- ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

- ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»;

- ДБН В.2.3-4-2007 «Споруди транспорту. Автомобільні дороги»;

- ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»;

- ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту»;

- Державні санітарні правила і норми «Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України»;

- ДСП №173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів».

- Та ін.

# ІІ. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА

## 2.1 Характеристика географічного розташування населеного пункту, його адміністративний статус, відомості про площу території та чисельність населення, місце в системі розселення

Зміївська міська рада Чугуївського району Харківської області адміністративно-територіальна одиниця та орган місцевого самоврядування в Чугуївському районі Харківської області. Адміністративний центр — м. Зміїв.

Всього земель по територіальній громаді – 79250 га,

Населення територіальної громади - 41 963 особи

В склад територіальної громади входять:

Міста —1

Смт — 1

Села — 53

Селища — 5

Територіальна громада розташована в Чугуївському районі  північної частини Харківської області. З північної сторони район межує з Російською Федерацією. Уздовж усього району протікає річка Сіверський Донець, що є головною водною артерією Харківщини. Основною рисою є приуроченість території ріки до басейну ріки Дон. Територію громади протікають також р. Мжа, р. Уди, р. Берестова, р. Гомільша .

Територіальна громада межує:

З півночі – Безлюдівська громада Харківської району;

З північного сходу Новопокровська громада Чугуївського району

Зі сходу – Слобожанська громада Чугуївського району;

З півдня –Олексіївська громада Лозівського району;

З південного сходу Старовірівська громада  Красноградського району;

Із заходу – Нововводолазька громада Харківського району;

З північного сходу Мереф’янська громада Харківського району

Село Таранівка знаходиться між селами Безпалівка і Першотравневе, через село проходить залізниця (станція Ширине та Широніне) та автомобільна дорога Р-51. Сполучення з Харковом залізничне (електропоїзди лінії Харків  — Лозова — Павлоград) та автобусне.

Історична довідка

Таранівка заснована близько 1685 р. на старовинному Муравському шляху, біля річки Берестовий. Першими її жителями були українські переселенці з Правобережжя, або, як їх називали, «черкаси», вони прибували сюди, рятуючись від польського гніту. Оселялися тут також і російські служиві люди. Російський уряд наділяв усіх прибулих землею, за це вони зобов'язувалися нести військову службу, відбивати набіги кримських татар.

Протягом тривалого часу Таранівка була одним з опорних пунктів проти нападів татар. Неодноразово доводилося їй захищатися: в 1693,1694, 1697 і 1730 роках. Вона була обнесена земляним валом, його залишки збереглися й донині. Таранівка вважалася сотенним містечком Харківського полку.

В кінці XVIII століття Таранівка стала волосним центром Зміївського повіту.

Жителі села займалися землеробством, а також побічними промислами по обробці дерева. Зроблені вози, сани, борони, тощо таранівці продавали тут же, на місці,— адже через село проходив Муравський торговий шлях, яким чумаки їздили на Південь по сіль та рибу. Розвивалося у Таранівці і винокуріння. В 1781 році тут було п’ять гуралень на десять казанів.

До початку XX століття в Таранівці подальшого розвитку набрала торгівля. У селі вже більше десяти магазинів. Як і раніше, діяли чотири ярмарки, відбувалися щотижневі базари.

Багато відмітин залишила Велика Вітчизняна війна на Харківщині. Територія області неодноразово ставала ареною запеклих боїв і сьогодні в багатьох населених пунктах можна побачити братські могили на місцях поховання воїнів, пам'ятні стели і знаки, присвячені битвам. Вшанувати пам'ять героїв, вклонитися захисникам нашої землі можна в кожному місті чи селі, але є і особливі місця. Два українських села - Таранівка і Соколово - вже давно стали символом самовідданої любові до Батьківщини, взаємодопомоги і дружби різних народів перед лицем спільного ворога.

16 лютого 1943 радянські війська звільнили Харків, але вже через два дні німці почали контрнаступ. Особливо важкі бої йшли на південних підступах до Харкова, де противник вперше використав новітні танки «Тигр» і самохідні артилерійські установки «Фердинанд». Радянські війська чинили героїчний опір натиску ворога. Особливо відзначився 1-й взвод 8-ї роти 78-го стрілецького полку 25-ї гвардійської дивізії під командуванням лейтенанта П. Н. Широнина, якому випало захищати залізничний переїзд між станціями Таранівка і Безпалівка.

25 гвардійців-широнінців протягом п'яти годин стримували наступ німецьких частин. Вони знищили 11 танків і бронемашин, близько 100 гітлерівців, ціною власного життя зупинивши ворога. Всім їм (19 - посмертно) було присуджено звання Героя Радянського Союзу.

У Таранівці на місці подвигу встановлено пам'ятник, відкритий музей, а залізнична станція перейменована в «Широніна».

Після війни почалося відновлення. І сьогодні мешканці села Таранівка своєю наполегливою і натхненною працею звеличують рідний край.

### 2.2.1 Оцінка реалізації попереднього генерального плану

Попередній генеральний план населеного пункту мав назву «Генеральный план села Таранівкая Змеевского района Харьковской области». Разработанный Госстрой УССР Государственным проектным институтом по планировке и застройке городов. Харьков 1972 г.

Площа та населення

Станом на початок розробки попереднього генерального плану

Площа населеного пункту складала – Інформація відсутня

Населення населеного пункту складало – Інформація відсутня чол.

Проектні рішення попереднього генерального плану

Площа населеного пункту за генеральним планом  – Інформація відсутня.

Населення населеного пункту за генеральним планом – Інформація відсутня

Ступінь реалізації  попереднього генерального плану на час розроблення нового   Площа населеного пункту – 1005.6000 га.

Населення населеного пункту – 4400 чол.

Сельбищна зона

Житлова забудова

Станом на початок розробки попереднього генерального плану

Інформація відсутня

Проектні рішення попереднього генерального плану

Інформація відсутня

Ступінь реалізації  попереднього генерального плану на час розроблення нового

Територія та житловий фонд садибної житлової забудови населеного пункту складається з одноповерхової забудови. квартали багатоповерхової забудови розташовані на півдні та півночі села.

Громадська забудова

Станом на початок розробки попереднього генерального плану

Інформація відсутня

Проектні рішення попереднього генерального плану

Інформація відсутня

Ступінь реалізації  попереднього генерального плану на час розроблення нового

Громадська забудова представлена в центральній частині села та простягнулася уздовж вулиці Широнінців, яка проходить скрізь село з півночі на південь.

Виробнича зона

Станом на початок розробки попереднього генерального плану

Інформація відсутня

Проектні рішення попереднього генерального плану

Інформація відсутня

Ступінь реалізації  попереднього генерального плану на час розроблення нового

На теперішній час на місці в селі діють підприємства з виготовлення оліїї та тваринних жирів ТОВ «Сан Ойл», виробництво з виготовлення електронагрівачів та підприємство по переробці насіння олійних культур.

Ландшафтно-рекреаційна зона

Станом на початок розробки попереднього генерального плану

Інформація відсутня

Проектні рішення попереднього генерального плану

Інформація відсутня

Ступінь реалізації попереднього генерального плану на час розроблення нового

На теперішній час озеленення представлене поодинокими вкраплення дерев та чагарників розташованих уздовж жилих та магістральних вулиць. Загальний благоустрій громадських територій не відповідає сучасним вимогам. відсутні відповідно облаштовані пішохідні ділянки та місця загального користування.

Транспортна інфраструктура

Станом на початок розробки попереднього генерального плану

Інформація відсутня

Проектні рішення попереднього генерального плану

Інформація відсутня

Ступінь реалізації  попереднього генерального плану на час розроблення нового

Внутрішнє транспортне обслуговування населення забезпечувалося з рахунок власного автомобільного та вело транспорту. Населений пункт обслуговується двома автобусними маршрутами.

Часткова вулиці населеного пункту асфальтовані

Пожежне депо відсутнє.

Інженерна інфраструктура

Водозабезпечення

Станом на початок розробки попереднього генерального плану

Інформація відсутня

Проектні рішення попереднього генерального плану

Інформація відсутня

Ступінь реалізації попереднього генерального плану на час розроблення нового

Населений пункт потребує облаштування господарсько-питної мережі водопостачання.

Каналізація

Станом на початок розробки попереднього генерального плану

Інформація відсутня

Проектні рішення попереднього генерального плану

Інформація відсутня

Ступінь реалізації  попереднього генерального плану на час розроблення нового

В населеному пункті необхідно облаштувати централізоване каналізування для потреб громадської та сельбищно

Санітарне очищення

Станом на початок розробки попереднього генерального плану

Інформація відсутня

Проектні рішення попереднього генерального плану

Інформація відсутня.

Ступінь реалізації  попереднього генерального плану на час розроблення нового

На теперішній час село обслуговує КП «Зміїв сервіс».

Теплопостачання

Станом на початок розробки попереднього генерального плану

Інформація відсутня

Проектні рішення попереднього генерального плану

Інформація відсутня

Ступінь реалізації  попереднього генерального плану на час розроблення нового

Сільське населення користується автономними приладами опалення.

Енергопостачання

Станом на початок розробки попереднього генерального плану

Інформація відсутня

Проектні рішення попереднього генерального плану

Інформація відсутня

Ступінь реалізації  попереднього генерального плану на час розроблення нового

Енергопостачання села здійснюється від ПС 110/10кВ «Таранівка», в селі встановлено 3 транформатори.

Телекомунікаційній мережі

Станом на початок розробки попереднього генерального плану

Інформація відсутня

Проектні рішення попереднього генерального плану

Ступінь реалізації  попереднього генерального плану на час розроблення нового

В селі нараховується 175 абонентів.

Інженерна підготовка та захист території

Станом на початок розробки попереднього генерального плану

Інформація відсутня

Проектні рішення попереднього генерального плану

Інформація відсутня

Ступінь реалізації  попереднього генерального плану на час розроблення нового

Село частково має тверде покриття на проїжджих частинах. Загалом ухили вулиць забезпечують поверхневий відвід дощових та талих стоків уздовж похилу рельєфу.

Оцінка екологічних умов просторового планування

Станом на початок розробки попереднього генерального плану

Інформація відсутня

Проектні рішення попереднього генерального плану

Інформація відсутня

Ступінь реалізації  попереднього генерального плану на час розроблення нового

На теперішній момент в селі можна виявити наступні проблеми:

- централізованим водопостачанням не забезпечене;

- в охоронну зону від діючого кладовища потрапляють житлові будинки.

- централізоване водовідведенням відсутнє, населення користується індивідуальними септиками та надвірними вбиральнями;

- система централізованого газопостачання населення втілена;

Протипожежні вимоги

Станом на початок розробки попереднього генерального плану

Інформація відсутня

Проектні рішення попереднього генерального плану

Інформація відсутня

Ступінь реалізації  попереднього генерального плану на час розроблення нового

Пожене депо не побудоване. Протипожежний водопровід відсутній.

### 2.2.2 Характеристика стану території населеного пункту та існуючих проблем її використання

Сучасне вдосконалення архітектурно - планувальної організації села пов'язане з побудовою загальної системи утвореною раніше забудовою, забезпеченням функціональних та планувальних зв'язків формуючих зон, активізацією забудованих ділянок та загальним просторовим об'єднанням структури села в цілому.

Найважливішою визначальною умовою архітектурно - планувальної організації села є взаємодія житлових утворень та природного ландшафту, а також умов функціональних особливостей історично утвореною частиною села.

Основною структурно-планувальною одиницею населеного пункту є квартали з одноповерховою забудовою садибного типу. В західній частині села розташований квартал з багатоповерховою забудовою.

В населеному пункті в існуючих межах за функціональним використанням наявні такі території:

- сельбищні території представлені територіями садибної житлової та багатоквартирної забудови, та територіями організацій громадського обслуговування. В східній частині села розташовані садові товариства;

- на території села знаходиться газова свердловина АТ "УКРГАЗ Видобування" та підприємство ТОВ«САН ОЙЛ»;

- ландшафтні та рекреаційні території не облаштовані;

- території інженерної інфраструктури представлені незначною мірою, на них розміщені мережі та об’єкти інженерної інфраструктури;

- території історичної забудови та об’єктів культурної спадщини на території села відсутні

- території сільськогосподарського призначення представлені  вкрапленнями в території житлової забудови;

- території водних об’єктів складаються з невеликих ставків загальною площею близько 9 га;

- Території комунальних об’єктів.

До проблем використання території  населеного пункту можна віднести:

- території існуючої садибної забудови попадають в 100 метрову санітарно захисну зону від залізної дороги, яка розділяє село навпіл з півночі на південь;

- СЗЗ від діючого кладовища находить на квартали садибної забудови;

- відсутність твердого покриття більшості житлових вулиць садибної забудови;

- відсутність централізованої системи водозабезпечення та водовідведення в садибній забудові;

## 2.3 Аналіз зовнішніх та внутрішніх факторів, що визначають конкурентні переваги та обмеження розвитку населеного пункту

Зовнішніми факторами, що визначають переваги для розвитку села є:

Має зв’язок з районним та обласним центрами завдяки автомобільному транспорту(автомобільна дорога загального користування державного значення Р — 51 Мерефа — Лозова — Павлоград та автомобільна дорога обласного значення О-211235 Зміїв — Таранівка) та залізниці (лінії Мерефа — Лозова).

Внутрішніми факторами, що визначають переваги для розвитку села є:

- можливість інженерного забезпечення територій.

До зовнішніх факторів, що визначають обмеження для розвитку села можна віднести:

- складність рельєфу;

- близькість розташування сусідніх сіл;

- охоронні зони від транспортної інфраструктури;

- санітарно-захисна зона відкритого кладовища.

До внутрішніх факторів, що визначають обмеження для розвитку села можна віднести:

- нормативні розриви до інженерних мереж;

- відсутність благоустрою зелених насаджень загального користування;

- відсутність централізованого водовідведення;

- відсутність централізованого водопостачання всього населеного пункту;

- відсутність пожежного депо.

## 2.4 Характеристика структури та обсягів існуючого житлового фонду, об’єктів обслуговування, перелік об’єктів господарського комплексу, інженерно-транспортної інфраструктури, інженерної підготовки і благоустрою, захисту території від небезпечних природних та техногенних процесів

### 2.4.1 Житловий фонд

Існуючий житловий фонд населеного пункту складається з:

- садибної забудови у кількості 2407 будинків,

- багатоквартирної забудови у кількості 17 будинків загальною кількістю 150 квартир.

По матеріалу стін в селі переважають будівлі з цегли. Середня житлова забезпеченість загальною площею становить: садибна забудова — 35,5 м2 на 1 людину, багатоквартирна забудова — 00.00 м2. Із загальної кількості наявного в селі житлового фонду 100% складає фонд придатний до експлуатації на кінець розрахункового терміну (2040 рік).

#### Таблиця 1 – Сучасний житловий фонд

| № по/ п | Типи забудови | Загальна житлова площа | Кількість населення | Житлова забезпеченість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тис. м2 | % | осіб | м2/люд |
| 1 | Садибна | 138.83 | 92.12 | 4098 | 33.88 |
| 2 | Блокована | 0.42 | 0.28 | 15 | 0.00 |
| 3 | Багатоквартирна | 11.46 | 7.60 | 287 | 39.93 |
| 4 | Всього: | 150.71 | 100.00 | 4400 | 34.25 |

### 2.4.2 Система обслуговування

В селі розташовані: місце для поховань.

Працюють: 20 магазинів.

Населення переважно працює в обласному центрі — місто Харків. Це пов’язано з розташуванням залізничної гілки яка проходить через село, та сполучає с. Таранівку та місто. Невелика кількість місцевого населення працює на локальних підприємствах, або зайнята в сільському господарстві.

Характеристика сучасної мережі культурно-побутового обслуговування населення села Таранівка наводиться в таблиці нижче.

#### Таблиця 2 – Сучасна забезпеченість установами та підприємствами

| № по/ п | Назва установ та підприємств обслуговування | Одиниця виміру | Наявність всього | Норматив на 1,0 тис. осіб існуючого населення ДБН Б.2.2-12:2019 | Необхідно за нормативними вимогами | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗАКЛАДИ ОСВІТИ |
| 1 | Дошкільні навчальні заклади | місць | 75 | 80% усіх дітей | 216 |  |
| 2 | Загальноосвітні школи | місць | 560 | 100% усіх дітей | 400 |  |
| ЗАКЛАДИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я |
| 3 | Районна лікарня | ліжок/ відвід. на зміну | 4 | 1 | 4 | В районному центрі |
|  |  |  | 0 | 3.6 | 16 |  |
|  |  |  | 0 | 6.5 | 29 |  |
| 4 | Поліклінніка | ліжок/ відвід. на зміну | 0 | 0,1-0,2 на 10 тис |  |  |
| 5 | Амбулаторія | відвід. | 1 | 10-15 дорослих 4-5 дітей | 2937 |  |
| 6 | Масажний кабінет | об’єкт | 0 | за розрахунком (за потреби) | 1 |  |
| 7 | ФП | об’єкт | 0 | 1 | 1 |  |
| 8 | Ветеренарна аптека | об’єкт | 1 | за розрахунком (за потреби) | 1 |  |
| 9 | Аптека | м2 | 1 | 10-15 | 44 |  |
| ЗАКЛАДИ КУЛЬТУРНО-ВИДОВИЩНІ ТА ДОЗВІЛЛЄВІ |
| 8 | Будинок культури | відвід. | 0 | 300-400 | 132 |  |
| 9 | Клуб | місць | 1 | 15-20 | 66 |  |
| 10 | Бібліотека | тис. од. | 1 | 1-2 | 9 |  |
| 11 | Музей | об’єкт | 1 | не нормується | 1 |  |
| 11 | Церква/ Костел | об’єкт | 1 | не нормується | 1 |  |
| ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНІ СПОРУДИ |
| 12 | Стадіони | га/тис. чол. | 0 | 0,05 – 0,07 | 0.22 |  |
| 14 | Басейни криті загального користування | м² площі дзер. води | 0 | 20-25 (в головному населеному пункті) | 88 |  |
| ОБСЛУГОВУВАННЯ |
| 15 | Магазини з них: | м² торг.пл. |  |  |  |  |
| 16 | Магазин змішаних товарів | м² торг.пл. | 1 | 15-20 | 66 |  |
| 17 | Магазин непродов. товарів | м² торг.пл. | 1 | 20 | 88 |  |
| 18 | Магазин продовольч. товарів | м² торг.пл. | 20 | 15 | 66 |  |
| 19 | Підприємства харчування | місць | 0 | 37 | 163 |  |
| 20 | Будинок побуту | Роб. місць | 0 | 2 | 1 |  |
| 21 | Пральня, хімчистка | кг. сухої біл./ змін | 0 | 4 | 18 |  |
| 22 | Лазня | помив.місць | 0 | не нормується | 0 |  |
| ЛАНДШАФТНО-РЕКРЕАЦІЙНІ ТЕРІТОРІЇ |
| 23 | Сквери, парки | га | 2.02 | 1.2 | 5.28 |  |
| ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ УПРАВЛІННЯ ТА ЗВ’ЯЗКУ |
| 24 | Установи управління (сільської рада) | роб. місць | 10 | за завданням | 12 |  |
| 25 | Відділення банку | Опер. місць | 0 | 0,5-1 | 2 |  |
| 26 | Відділення зв’язку (пошта) | об’єкт | 1 | 0.16 | 0.7 |  |
| 27 | АТС | об’єкт | 1 | 1 | 1 |  |
| УСТАНОВИ ТА ОБ’ЄКТИ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА |
| 28 | Пункт приймання вторинної сировини | об’єкт | 0 | 1 | 1 |  |
| 29 | Готелі | місць | 0 | 4.8 | 21 |  |
| 30 | Громадські туалети | прилад | 0 | 1 | 1 |  |
| 31 | Кладовище традиційного поховання | га | 5.9 | 0,24 - 0,35 | 1.54 |  |
| 32 | Пожежне депо | машина | 0 | до 1 тис. осіб. – 1; від 2 до 7 тис. осіб -2; від 8 до 20 тис. осіб - 1; на 4 тис, осіб; | 2 | м. Змиїв, вул. Таранівськє шосе, 3А радіус обслуговування 12 км (не витримується) |

Мережа установ сфери обслуговування села не повністю забезпечує потреби його населення. У селі не достатньо облаштованих  насаджень загального користування, відсутні майстерні побутового обслуговування, пожежне депо.

#### Таблиця 2.1– Основні об’єкти соціальної інфраструктури. Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовищя для осіб з інвалідністю (сучасний стан)

| № п/п | № за екс. | Назва згідно експлікації | Адреса | Стан доступності об’єкта (будівлі) для МГН | Заходи, що вжиті для забезпечення вільного доступу для маломобільних груп населення (МВН) | Фото | Примітки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Тактильні таблички з інформацією шрифтом Брайля | Пандус на вході | Сходи на вході та всередені | Поручні для МГН | Ліфти | Санвузли для МГН | Кнопка виклику |  |  |  |
|  | 1 | Сільська рада | с. Таранівка | задовільний | - | + | - | + | - | + | - |  |  |  |
|  | 2 | Пошта | с. Таранівка | Задовільний | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | 4 | Клуб |  | незадовільний | - | - | + | + | - | - | - |  |  |  |
|  | 8 | Таранівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів | с. Таранівка | незадовільний | - | - | + | - | - | - | - |  |  |  |

Таблиця 4 виконана на основі натурного обстеження ТОВ «Укрземінвест»

Відповідно до таб. 4 всі наявні основні об’єкти (споруди) соціальної інфраструктури села потребують удосконалення та подальшої реконструкції для створення інфраструктури для маломобільних груп населення та інвалідів відповідно до ДБН В. 2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель та споруд. Основні положення»

### 2.4.3 Виробничо-господарський комплекс

Основним видом діяльності мешканців села в часи планової економіки радянського періоду було сільське господарство. В структурі сільськогосподарських угідь переважали орні землі і пасовища. Однак події останніх десятиліть докорінно змінили економічний та соціальний стан села. На даний час землі розпайовані між пайовиками. Населення зайняте, в основному, в особистому домашньому господарстві вирощуванням овочів на власних присадибних ділянках, з подальшим продажем продукції на оптових ринках, також зайняті в наданні послуг та у виробництві, в установах за межами села.

#### Таблиця 3 – Виробничі підприємства (сучасний стан)

| Госп двір | Назва підприємства | Основний вид діяльності (основні види продукції) | Потужність підприємств | Чисельність працюючих (осіб) Сучасний стан (2021р.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Одиниці виміру | Сучасний стан (2021р.) |  |
| 1 | ТОВ «САН ОЙЛ» | Виробництво олії та тваринних жирів | - | діє | 10 |
| 2 | АЗС ПП ФІРМА "ЛІЛІЯ" | Продаж пального | - | діє | 3 |
| 3 | Елеватор ФГ «Альянс» | Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин | - | За межами | - |
| 4 | Виготовлення електронагрівачів | Виготовлення електронагрівачів | - | діє | 5 |
| 5 | Олійня | переробка олійних культур | - | діє | 10 |

### 2.4.4 Інженерно-транспортна інфраструктура

Інженерна інфраструктура

На час розроблення генерального плану інженерна інфраструктура населеного пункту представлена наступним чином:

- централізованою системою водопостачання село не забезпечене;

- централізованою системою водовідведення село не забезпечене;

- санітарне очищення не організоване;

- електропостачанням населення забезпечене;

- теплопостачання житлово-комунального сектору здійснюється автономними системами, в садибній забудові застосовується індивідуальне теплотехнічне обладнання, джерелом енергоносіїв для опалення здебільшого є природній газ та дрова.

- газопостачанням населення забезпечене.

Транспортна інфраструктура

Село Таранівка має достатній транспортний зв’язок з прилеглими населеними пунктами, районним та обласним центром. Через село проходить залізниця, станції Шурине та Широніне на лінії Мерефа — Лозова, автомобільна дорога загального користування державного значення Р — 51 Мерефа — Лозова — Павлоград та автомобільна дорога обласного значення О-211235 Зміїв — Таранівка

Відстань від села Таранівка до обласного центру (м. Харків) становить 54 км, до районного центру (м. Зміїв)  - 20,5 км.

До магістральних та головних вулиць населеного пункту відносяться:

- вул. Широнінців, довжиною — 1,7 км;

- вул. Харківська, довжиною — 5,3 км;

- вул. Слобожанська, довжиною — 1,7 км

Загальна довжина магістральної вуличної мережі населеного пункту складає 11,84 км. Щільність магістральної вуличної мережі села – 1,17 км/км², що є нижчою відносно оптимального показника 2,2-2,5 км/км2.

В селі налічується один автомобільний міст, який сполучає ділянки траси Р-51, що розташований на півдні села. Також в центральній частині села розтошован один залізнодорожній міст  пров. Поштовий. На півночі села є облаштований залізнодорожній переїзд, та декілько необлаштованих пішохідних переходів.

Слід визначити, що головні (магістральні) вулиці села мають невідповідні технічні параметри: відсутні тротуари та відповідна розмітка.

Для пересування в межах села, населення користується громадським, особистим автотранспортом, велосипедами, або переміщується пішки. По території населеного пункту по дорозі Р-51 проходять декілька маршрутів громадського транспорту, що зазначені в таблиці нижче.

Кількість маршрутів громадського транспорту наведено в таблиці  нижче.

#### Таблиця 4 – Маршрути громадського транспорту

| № п/п | Назва маршруту | Населені пункти, які сполучає | К-сть маршрутів на день | К-сть зупинок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1645 | м. Харків — с. Таранівка | 12 | 27 |
| 1 | 1741Л | м. Харків — м. Мервомайський | 4 | 5 |
| 2 | 1747 | м. Харків — м. Мервомайський | 6 | 5 |
| 3 | 1751Л | м. Харків — м. Мервомайський | 8 | 5 |
|  | 1755Л | м. Харків — м. Мервомайський |  | 5 |
| 4 | Шкільний автобус | С. Світанок, с. Зелений Колодязь, с. Таранівка, смт. Таранівська | 2 | 6 |

На території населеного пункту налічується такі основні штучні споруди, характеристика яких наведена нижче в таблиці.

#### Таблиця 5 – Перелік штучних споруд

| Адреса мостової споруди | Призначення мостової споруди | Довжина (м) | Ширина (м) | Площа (тис. м2) | Технічний стан |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| через Залізничну дорогу | автомобільно-пішохідний міст | 70 | 10 | 0,07 | задовільний |

На перспективу необхідно провести реконструкцію та капітальний ремонт всіх мостових споруд населеного пункту.

### 2.4.5 Інженерна підготовка і благоустрій, захист території від небезпечних природних та техногенних процесів

В селі Таранівка відведення поверхневих дощових вод поверхневе з використанням природного ухилу території , але потрібно проводити реконструкцію відкритих лотків.

Великою цінністю села Таранівка є наявність лісу, що несе за собою додаткову відповідальність кожного жителя села.

Проблема охорони лісів від пожеж – одна з найбільш складних, які вирішуються працівниками лісового господарства всієї України і в Харківській області зокрема.

Значне підвищення пожежної небезпеки в лісах зумовлюється стрімким зростанням відвідуваності населенням лісових масивів. Для підвищення рівня пожежної безпеки потрібно проводити роз’яснювальну роботу серед населення по питаннях збереження лісів і дотримання встановлених норм і правил пожежної безпеки в лісах, правильно організовувати використання лісів для масового відпочинку населення в цілях зменшення неорганізованого припливу людей в ліс підвищуючи пожежну безпеку, а також проводити заходи по посиленню протипожежної охорони в місцях масового відпочинку.

Згідно діючого законодавства порушення «Правил пожежної безпеки в лісах», а також знищення або пошкодження лісу в результаті підпалу, або необережного поводження з вогнем відносяться до лісопорушення. Винні в порушенні «Правил пожежної безпеки в лісах» підлягають штрафу, що накладається в адміністративному порядку. Якщо порушення цих правил несе за собою знищення або пошкодження лісу, винуватці притягаються до адміністративної відповідальності і крім цього несуть матеріальну відповідальність в розмірі відшкодування вартості нанесеної шкоди лісовому господарству.

Рівень природної та техногенної безпеки села – задовільний.

На сьогодні пожежогасіння забезпечується пожежною частиною, розміщеною в 	м. Зміїв 58-ДПРЧ, радіус доступності 3 км не витримується.

Із несприятливих інженерно-геологічних факторів, що впливають на освоєння території та потребують інженерної підготовки, поширені:

- ділянки активного зсувного процесу із західної частини села;

- ділянки що зазнають затоплення повеневими водами 1%-забезпеченості;

- порушені ділянки.

Із західної частини села, бере свій початок річка Вільшанка, яка в свою чергу, впадає в р. Мжа.

За умов складності інженерно-будівельного освоєння в межах населеного пункту виділяються:

- території сприятливі під забудову. Займають ділянки з ухилами поверхні – 0,5-8,0%, що гарно дренуються. Ґрунтові води залягають на глибинах 3-10 м. Літологічно вони складені переважно піщано-глинистими відкладами. Місцями ймовірна просадність ґрунтів (І тип). При інженерно-будівельному освоєнні в кожному конкретному випадку необхідно проводити обстеження по фактору просідання ґрунтів;

- території малосприятливі під забудову. Вони представлені територіями з ухилами поверхні 8-15%, що займають невеликі за площею ділянки на схилах і днищах балок і долин, а також пониженими ділянками з високим рівнем ґрунтових вод. Ґрунтові води залягають на глибинах 1,0-2,5 м від поверхні, з сезонним коливанням 1,0-1,5 м. Освоєння цих ділянок потребує додаткових капітальних затрат на інженерну підготовку території;

- території несприятливі під забудову. Вони представлені заплавними ділянками що затоплюються повеневими водами при пропуску весняної повені 1% забезпеченості; зниженими заболоченими ділянками в заплавах рік; ділянками крутих схилів з крутизною понад 15%, та порушеними територіями (кар’єри видобутку корисних копалин тощо). Локальні зсувонебезпечні ділянки потребують виконання протизсувних заходів. Освоєння цих ділянок потребує суттєвих додаткових витрат на інженерну підготовку території.

## 2.5 Аналіз відомостей про стан навколишнього природного середовища

Розділ розроблений відповідно до вимог •	ДБН Б.2.2-12:2019, ДБН Б.1.1-15:2012, ДСН 173-96. Матеріали генерального плану вирішують основні принципові питання з планування територій і не можуть бути використані замість спеціальних проектів, схем та програм розвитку галузей економіки, охорони навколишнього середовища та здоров’я населення, пам’яток історії культури, інженерного захисту й підготовки території, розвитку систем транспорту, безпеки та організації дорожнього руху, інженерного обладнання тощо. При складанні зазначеної документації повинні враховуватись пропозиції відповідних розділів генерального плану (ДБН Б.1.1-15:2012, п. 4.5.).

Село розташоване в Чугуївському районі  центральної частини Харківської області, в долині річки Сіверський Донець, що є головною водною артерією Харківщини. Основною рисою є приуроченість території до басейну ріки Дон.

Ця місцевість є зоною поступового переходу від лісостепу до степу. Рельєф — рівнинний, пересічений ярами та балками. На глибині четвертинні відкладення, які представлені червоно-бурими глинами, пісками, лісовидними суглинками, супісками.

Основним експлуатаційним водоносним горизонтом є Каневсько-бучакський, який залягає на глибину від 18 до 98 м.

Основою для фундаментів служать алювіальні. Допустимі навантаження на ґрунти до 2,5 кг/см2 в залежності від просадочності ґрунтів.

Ґрунтові води в зоні будівництва залягають на глибині 5-7 м від поверхні землі.

Рельєф даної території має ухил в бік ріки Сіверський Донець. Абсолютні відмітки землі становлять 200.00-142.0 м.

У цілому інженерно-будівельні умови сприятливі.

В гідрогеологічному відношенні район має відношення до зони де перспективними водоносними горизонтами є: бучаксько-каневський і сеноман-нижньоміловий. Ці горизонти використовуються повсюдно.

### 2.5.1 Клімат

Клімат поширений на території Зміївської міської ради помірно-континентальний. Зима починається в середині листопада. Сніговий покрив зберігається в середньому 100-110 днів. Взимку випадає близько 20-25 відсотків річної кількості опадів, переважно – сніг. Зима з частими відлигами, інколи настільки інтенсивними, що поверхня землі залишається взагалі без снігу. Найхолодніший місяць - січень. Його абсолютний мінімум - 36С. Весна починається в останніх числах березня. У квітні можливе пониження нічної температури до – 10-150С. Бувають снігопади. Весна часто затяжна і супроводжується поверненням холоду. Літо починається всередині травня. Воно тепле, інколи спекотне, з невеликими опадами. Найтепліший місяць – липень. Максимальна температура -   + 390С.  Найбільш холодна п’ятиденка – мінус 26 о С. В рік випадає до 609 мм атмосферних опадів.

Згідно ДБН В.1.2-2:2006 «Навантаження і впливи. Норми проектування» по сніговому покрову територія ділянки відноситься до 5 району з нормативним навантаженням 146 кгс/м2, по нормативному вітровому навантаженню – до 2 району зі швидкісним напором вітрів – 45 кгс/м2. Нормативна глибина промерзання ґрунту – 1,2 м.

### 2.5.2 Ґрунти

Утворення і поширення ґрунтів, рослинності, тваринного світу залежать від властивостей порід, що складають земну поверхню, форм рельєфу, кліматичних умов, господарської діяльності людини. Ґрунтовий і рослинний покрив змінюється також і в довготному напрямі у зв'язку з посиленням континентальності клімату у напрямки із заходу на схід.

На території населеного пункту поширені агровиробничі групи ґрунтів вказані в таблиці нижче.

#### Таблиця 6 – Перелік агровиробничих груп ґрунтів

| Назва агровиробничих груп грунтів | Механічний склад |
| --- | --- |
| Черноземи опідзолені | слабореградовані грунти |
| Темно-сірі опідзолені грунти | реградовані слабозмиті важкосуглинкові |
| Темно-сірі опідзолені грунти | реградовані слабозмиті легкоглиністі |
| Темно-сірі опідзолені грунти | ркградовані середньозмиті важкосуглинкові |
| Темно-сірі опідзолені грутни | реградовані сильнозмиті легкоглиністі |
| Темно-сірі опідзолені грунти | реградовані сильнозмиті легкоглиністі |
| Чорноземи типові малогумусні | сильнореградовані легкоглинисті |
| Чорноземи типові | сильнореградовані слабозмиті важкосуглинкові |
| Чорноземи типові | сильнореградовані слабозмиті легкоглинисті |
| Чорноземи типові | сильнореградовані середньозмиті легкоглинисті |
| Лучні, черноземно-лучні несолонцюваті і слабосолонцюваті засолені грунти | важкосуглинкові |
| Намиті чоноземи грунти | легкоглинисті |
| Нарушені грунти | легкоглиністі |
| Комплекси деформованих грунтів на ділянках пасивних зсувів |  |

Опідзолені чорноземи утворилися в процесі природного заростання степових просторів широколистими лісами. Вони мають добрі агрономічні властивості, є родючими. Типові чорноземи утворилися під лучними степами та в умовах періодичного промивного режиму, що сприяло глибокому проникненню в них коріння і вологи.

Сірі опідзолені грунти за своїм генезисом близькі до ясно-сірих Вони дещо менше опідзолені та вилуговані, в генетичному профілі не має елювіального горизонту, материнська порода починається на глибині 120...130см. Інші ознаки цих грунтів ідентичні.

Чорноземи типові – найбільш родючі грунти помірного поясу. Жодний інший тип грунтів не може так повно забезпечити рослини поживними речовинами і створити умови для їх росту і розвитку, чорноземи. До них належать глибокі (сумарна потужність горизонтів Н+Нр (80...120см) і неглибокі (70...80см), малогумусні (вміст гумусу у верхньому горизонті до 6%) та середньогумусні грунти (6...9% перегною). Домінуючі у грунтовому покриві – глибокі малогумусні слабі (структурні) чорноземи. Вони найбільш характерні для західного лісостепу, а інші відміни трапляються лише фрагментами.

### 2.5.3 Водні ресурси

Харківська область розташована в межах Дніпровсько-Дінецької впадини та відрізняється великою кількості підземних вод, хоча розподіл їх в межах області далеко нерівномірне. У відповідності з геологічною будовою та гідрологічними особливістю в розгляданому районі можна виділити  наступні водоносні горизонти:

Горизонт четвертинних відкладень, Харківський водоносний горизонт та верхньокиївський.

Водоносний горизонт у четвертинних відкладеннях мало придатний для централізованого водозабезпечення із-за малого дебіту та органічного забруднення.

Водоносний горизонт Харківський та верхньокиївських відкладень найбільш перспективний для використання для питних та господарських потреб. Горизонти відносяться до зеленувато-сірих  кварцових глауконітових мілкозернистих пісків. Потужність горизонту 15-50 метрів, глибина залягання Харківського горизонту —  25-50 м, Київського — 60-100 м, Горизонт — напірний. Дебіт свердловин від 5 до 16м3/год. По хімічному складу вода гідрокарбонатнокальційована магнієвого складу. Мінералізація води 0,6-1,1 г/літр. Вода м’яка. Ці горизонти можна рекомендувати для централізованого  водозабезпечення села.

об’єкти що знаходяться на балансі водогосподарських організацій Харківоблводоресурсів немає.

В населеному пункті можна виділити такі основні водоносні горизонти, для забезпеченням потреб населення села:

- Основний горизонт – Каневсько-бучакського водоносного горизонту з дебітом 12-15 м3/год з глибиною залягання водоносного горизонту в 18-98 м в залежності від рельєфу. Статичний рівень в свердловинах встановлюється на глибині 32-40 м від поверхні землі.

- Водоносний горизонт в тріщинуватій зоні верхньої крейди 30 м3/год з глибиною залягання водоносного горизонту  55-68 м при загальній глибині 90-120 м.

Підприємства - водокористувачі, які підлягають поданню звіту про використання води за формою №2ТП-водгосп(річна) на території с. Таранівка  на обліку не перебувають.

Водоохоронна зона є природоохоронною територією господарською діяльності, що регулюється.

Порядок визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режими ведення господарської діяльності в них встановлюється Кабінетом Міністрів України (постанова КМУ за № 486 від 8 травня 1996 р.)

Розміри прибережних захисних смуг вздовж річок та водойм, які встановлюються з метою охорони поверхневих водних об'єктів від забруднення і засмічення та збереження їх водності,  визначені в ст. 88 Водного кодексу України. Прибережні захисні смуги встановлюються за окремими проектами землеустрою.

З метою охорони поверхневих водних об'єктів від забруднення і засмічення та збереження їх водності вздовж річок, морів і навколо озер, водосховищ та інших водойм в межах водоохоронних зон виділяються земельні ділянки під прибережні захисні смуги.

Згідно статті 88 Водного кодексу України прибережні захисні смуги встановлюються по обидва береги річок та навколо водойм уздовж урізу води для  середніх річок, водосховищ на них, а також ставків більше 3 гектарів шириною 50 метрів. Для  малих річок, струмків і потічків, а також ставків  менше 3 гектарів шириною 25 метрів. Якщо крутизна схилів перевищує три градуси, мінімальна ширина прибережної захисної смуги подвоюється.

Стосовно викопіювання текстових та графічних матеріалів по рівням підтоплення території зазначених населених пунктів, здійснюються облводресурсів за окремим договором з надання платних послуг.

На території села Таранівка Зміївської міської ради меліоровані землі не обліковуються.

Щодо програми заходів із запобігання забрудненню поверхневих і підземних вод та заходів з раціонального використання водних ресурсів для с. Таранівка в облводресурсів інформація відсутня.

### 2.5.4 Рослинний покрив

Зональними типами рослинності для території сільської ради є широколисті мішані ліси (нагірні діброви), лучні степи і різнотравно-типчаково-ковилові степи.

Лучні степи приурочені до більш рівнинних ділянок рельєфу населеного Різнотравно-типчаково-ковилові степи зазвичай пов’язані з різними варіантами звичайних середньогумусних чорноземів.

Зелені насадження. Озеленення села представлено насадженням дерев вдовж вулиць. Решта зелених насаджень належать до індивідуальних садиб.

Найбільш поширеними лісовими породами є:

дуб черешчатий,

вільха

сосна звичайна.

У лісах також ростуть вільха, ясен та клен гостролистий, польовий і татарський, липа, в’яз, осика й ін., різні чагарники.

Особливу групу рослин складають бур’яни, що ростуть повсюдно на полях (осот, будяк, пирій), засмічених місцях поблизу людського житла і в місцях, що витоптані худобою (полин звичайний, кропива, будяк, лопухи), уздовж доріг, на ущільнених ґрунтах (кульбаба, грицики, спориш).

Поширенню бур’янів сприяє діяльність людини, особливо землеробство, що здавна зародилося в нас і спричинило практично повне знищення природної рослинності. Вони витривалі щодо зовнішнього впливу, швидко розвиваються, спроможні утворити кілька поколінь на рік.

Боротьба з бур’янами — велика проблема, передусім для сільського господарства.

До характерних рослин водоймищ відносяться такі, комиш озерний; стрілолист звичайний; глечики жовті; рогіз широколистий; ряска мала; триборозенчата.

На сході (відстань до 5 км) розташований масив Гомільшанських лісів.

Національний природний парк «Гомільшанські ліси» був створений указом президента від 6 вересня 2004року за № 1047. Парк було створено з метою збереження, відтворення та раціонального використання типових і унікальних лісостепових природних комплексів долини річки Сіверський Донець. Парк розташований у мальовничому куточку лівобережної України, у долині річок Сіверський Донець та Гомільша, на відстані 45 км від міста Харкова. Загальна площа парку становить 14314,8 га.

### 2.5.5 Санітарний та екологічний стан території села

В цілому санітарний та екологічний стан території села задовільний.

Система збору та утилізації відходів — на території населених пунктів вивіз побутових відходів на полігон ТПВ здійснює Комунальне підприємство "Зміїв-сервіс" Зміївської міської ради Харківської області. З 1841 домогосподарствами станом на 2020 рік укладено договір із "Зміїв-сервіс" на вивезення ТПВ. На території села розміщено 1 діюче кладовище площею 5,3000 га. Санітарно-захисна зона від території діючого кладовища до житлових і громадських будівель повинна бути не меншою 300 метрів, нормативна відстань на даний час не витримується.

Згідно постанов Кабінету Міністрів України №106 від 23.07.1991 р. і №600 від 29.08.1994 р., населений пункт не входить у перелік територій, забруднених в результаті аварії на ЧАЕС.

Джерелом акустичного забруднення території населеного пункту є залізниця.

До основних чинників, що здійснюють вплив на санітарний та екологічний стан населеного пункту, або обмежують його, відносяться об’єкти:

- відкрите кладовище;

- залінична колія;

## 2.6 Аналіз ресурсного потенціалу, тенденцій розвитку населеного пункту та прилеглих територій

Ресурсний потенціал – це сукупність засобів, можливостей, запасів, використання яких дозволяє досягнути економічного ефекту.

Економічні ресурси – це природні та соціальні сили, які можуть бути залучені у виробництві в процесі створення товарів, послуг та інших цінностей. В економічній науці ресурси поділяють на чотири групи – природні, матеріальні, трудові та фінансові. Ще однією особливістю категорії «ресурси» є їх відновлення, здатність відновлюватись замість спожитої частини. До не відновлюваних ресурсів відносяться земельні угіддя, корисні копалини та інші ресурси, які практично, неможливо відновити.

Фінансово-бюджетна політика – це основний інструмент регулювання та стимулювання економічних і соціальних процесів в селі, що реалізується за рахунок бюджетних ресурсів, власних коштів підприємств, установ та організацій, коштів позабюджетних фондів та коштів спонсорів.

На території Таранівської сільської ради,  а також в межах населеного пункту с. Таранівка знаходиться тимчасова технічна установка дослідження свердловини №4 безпалівського газокондинсаторного родовища Єфремівсткого цеху з видобутку нафти, газу та конденсату ФІЛІЇ ГПУ «ЩЕБЕЛИНКАГАЗВИДОБУВАННЯ» АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ».

Газопромислове управління «Шебелинкагазвидобування» – провідне підприємство з видобутку природного газу, яке забезпечує понад 40% видобутку блакитного палива в Україні.

Видобуток ГПУ «Шебелинкагазвидобування» у 2019 році склав 8,267 млрд м³ газу, понад 139,8 тис. тонн газового конденсату та нафти.

Філія здійснює розробку 57 нафтогазоконденсатних родовищ у східній частині України (Полтавська, Харківська, Донецька, Луганська і Дніпропетровська області) із експлуатаційним фондом, який налічує 1 631 свердловину. Загальна кількість виробничих об’єктів (УКПГ, УПГ, ДКС, ГРС) – 97 одиниць.

Загальна протяжність міжпромислових трубопроводів та шлейфів – 3 641 тис. км.

За історію своєї діяльності ГПУ «Шебелинкагазвидобування» видобуло:

– природного газу – 1 781 млрд м³;

– газового конденсату та нафти – 14,686 млн тонн.

### 2.6.1 Демографічні ресурси

Згідно даних наданих сільською радою, станом на 01.01.2020 чисельність постійного населення с. Таранівка становить 4400 осіб.

У відповідності до державних будівельних норм населений пункт відноситься  до крупних сільських  населених пунктів (понад 3 до 5 тис. осіб).

Чисельність постійного населення села, згідно даних сільської ради, становила:

2016р. – 4644 особи, 2017 – 4590 особи, 2018р. – 4544 осіб, 2019р. – 4462 осіб,

2020 – 4400 осіб.

#### Таблиця 7 – Вікова структура населення (сучасний стан)

| № п/п | Вікові групи населення | Населення. Осіб | % від загальної чисельності населення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Діти до 16 років. В тому числі: | 694 | 15.77 |
|  | 0-6 років | 273 | 6.20 |
|  | 7-16 років | 421 | 9.57 |
| 2 | Населення працездатного віку: | 2322 | 51.93 |
|  | чоловіки 18-59 років | 1139 | 25.89 |
|  | жінки 18-58 роки | 1146 | 26.05 |
|  | в. т. ч.: 17 років | 37 | 0.84 |
| 3 | Населення старше працездатного віку: | 1384 | 31.45 |
|  | чоловіки старше 60 років і старші | 397 | 9.02 |
|  | Жінки 59 років і старші | 987 | 22.43 |
| 4 | Все населення | 4400 | 100.00 |

#### Таблиця 8 – Баланс трудових ресурсів (сучасний стан)

| № п/п | Групи населення | Сучасний стан |
| --- | --- | --- |
|  |  | осіб | % |
| І. Трудові ресурси: |
| 1 | Населення в працездатному віці, в тому числі: | 2322 | 52.77 |
| 2 | а) непрацюючі інваліди працездатного віку та пенсіонери на пільгових умовах | 1384 | 31.45 |
| 3 | Працюючі особи пенсійного віку | 179 | 4.07 |
| 4 | Всі трудові ресурси (п.1–п.2+п.3) | 1117 | 25.39 |
| ІІ. Використання трудових ресурсів |
| 5 | Зайнято в сільському та особистому домашньому господарстві | 73 | 1.66 |
| 6 | Зайняті на навчанні з відривом від виробництва | 0 | 0.00 |
| 7 | Незайняте населення села (жінки, що перебувають у відпустці по вагітності, родах, догляду за дітьми до 3 років) | 185 | 4.20 |
| 8 | Безробітні | 207 | 4.70 |
| 9 | Зайняті в суспільному виробництві (п.4-п.5-п.6-п.7-п.8), з них: | 652 | 14.82 |
|  | а) демоутворюючі кадри | 473 | 10.75 |
|  | б) обслуговуючі кадри | 179 | 4.07 |
| 10 | Всього населення | 4400 | 100 |

#### Таблиця 9 – Зайнятість населення (сучасний стан)

| № п/п | Населення, зайняте за видами економічної діяльності | Осіб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кількість зайнятого населення, всього: |  |
| Населення, яке має реєстрацію місця проживання на території населеного пункту та працює в межах населеного пункту: |
| 2 | Сільське господарство, мисливство, лісове господарство | 73 |
| 3 | Рибальство, рибництво | 0 |
| 4 | Добувна промисловість | 0 |
| 5 | Переробна промисловість | 0 |
| 6 | Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води | 5 |
| 7 | Будівництво | 0 |
| 8 | Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | 60 |
| 9 | Діяльність готелів та ресторанів | 0 |
| 10 | Фінансова діяльність | 0 |
| 11 | Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям | 0 |
| 12 | Державне управління | 26 |
| 13 | Освіта | 50 |
| 14 | Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | 6 |
| 15 | Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту | 2 |
| 16 | Діяльність домашніх господарств | 653 |
| 17 | Діяльність екстериторіальних організацій | 0 |
| Із загальної кількості, працюють за межами свого населеного пункту: |
| 18 | В міських поселення (в містах та селах міського та селах міського типу) | 123 |
| 19 | За межами області | 5 |
| 20 | За кордоном | 6 |
| Крім того, зайняті тільки в особистому селянському (підсобному)господарстві: |
| 21 | з них, у віці 16-59 років | 75 |

На основі характеристики зміни загальної чисельності постійного населення с.Таранівка з 2016 по 2020 та рік є тенденції до його скорочення. За останні 5 років чисельність населення скоротилося  на 244 особи. .

### 2.6.2 Виробничо-господарський комплекс

В населеному пункті виробничий сектор слабо розвинутий. Невелика частина населення займається сільським господарством з подальшим продажем продукції на оптових ринках. Потенціал виробничих потужностей не вичерпаний та має розвиток, виробничі об’єкти можуть виникнути на вільних ділянках, так як територія має логістично-транспортні переваги за рахунок проходження повз залізниці та дороги Р-51.

Господарсько-обслуговуючий сектор слабо розвинений.

В перспективі частина працездатного населення буде мат можливість влаштування на нові виробничі підприємства , які розташовуватимуться на території сільської ради.

#### Таблиця 10 – Об’єкти громадського обслуговування  (сучасний стан)

| № п/п | № за екс. | Назва підприємства згідно з експлікації | Власна назва підприємства | Адреса | Основний вид діяльності (основні види продукції) | Потужність | Кількість працюючих (осіб) | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Од. виміру | Значення Розр/факт |  |  |
| 1 | 1 | Будинок сільської ради, | Будинок сільської ради | вул. Харківська, 41 | Управління, заклади дозвілля | Об’єкт | 1 | 26/1/2/6/2 | Вбудовані бібліотека, будинок культури, пошта |
|  | 2 | Клуб | Клуб «Тутанхамон» | вул. Харківська, 44Д | Заклади культури | об’єкт | 1 | 3 |  |
|  | 2 | Радіоклуб | Клуб «Рідіолюбителів» | вул. Рябушанська | Освітній заклад | об’єкт | 1 | 3 |  |
|  | 3 | Дитячий навчальний заклад | Дошкільний навчальний заклад | вул. Фабрична, 15 | Освітній заклад | дітей | 20/20 | 5 |  |
|  | 4 | Загальноосвітня школа | КЗ "Таранівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. Героїв-широнінців" | вул. Центральна, 251 | Загальна середня освіта | дітей | 120/147 | 32 |  |
|  | 5 | Амбулаторія | Клпз Таранівська дільнича лікарня з амбулаторією сімейного лікаря | вул. Широнінців, 67 - "А" | Діяльність лікарняних закладів | об’єкт | 1 | 3 |  |
|  | 6 | Аптека | Аптека | вул. Харківська, 27 | Діяльність лікарняних закладів | обьект | 1 | 1 |  |
|  | 6 | Ветеринарна лікарня | Ветеринарна лікарня | вул. Широнінців, 23 |  | об’єкт | 1 | 2 |  |
|  | 7 | Культова споруда | Архангело-Михайльвський храм | вул. Садова , 10-А | Діяльність релігійних організацій | об’єкт | 1 | 2 |  |
|  | 8 | Культова споруда | Молебний дім | вул. Харківська, 49 | Діяльність релігійних організацій | об’єкт | 1 | 1 |  |
|  | 9 | Бібліотека | Бібліотека | вул. Харківська, 33 | Освітній заклад | об’єкт | 1 | 2 |  |
|  | 10 | Лісове господарство | Лісове господарство | вул.Широнінців | Управління | об’єкт | 1 | 10 |  |
|  | 11 | Ринок | Ринок | вул. Харківська | Роздрібна торгівля | об’єкт | 1 | 5 |  |
|  | 13 | Пошта | Нова Пошта | вул. Харківська, 18 | Надання послуг з поштового зв’язку | об’єкт | 1 | 3 |  |
|  | 14 | Пошта | Укрпошта | вул. Харківська, 43 | Надання послуг з поштового зв’язку | об’єкт | 1 | 3 |  |
|  | 15 | Укртелеком | Укртелеком | вул. Харківська, 33 | Надання послуг зі зв’язку | об’єкт | 1 | 3 |  |
|  | 18 | АЗС ПП ФІРМА "ЛІЛІЯ" | АЗС ПП ФІРМА "ЛІЛІЯ" | вул. Харківська, 129 | Роздрібна торгівля | об’єкт | 1 | 3 |  |
|  |  | Магазин |  | вул. Харківська, 20 | Роздрібна торгівля | м² торг.пл | 73,5 | 2 |  |
|  | 21 | Магазин | Торгівельний центр | вул. Харківська, 20-А | Роздрібна торгівля | м² торг.пл | 26 | 2 |  |
|  | 21 | Магазин | Магазин | вул. Харківська, 18 | Роздрібна торгівля | м² торг.пл | 203,9 | 3 |  |
|  | 21 | Магазин | Магазин | вул. Мічурина | Роздрібна торгівля | м² торг.пл | 20 | 1 |  |
|  | 21 | Магазин | Магазин | вул. Дружби | Роздрібна торгівля | м² торг.пл | 5 | 1 |  |
|  | 21 | Магазин | Магазин | вул. Скринянська | Роздрібна торгівля | м² торг.пл | 10 | 2 |  |
|  | 21 | Магазин | Магазин | вул. Широнінців,70 | Роздрібна торгівля | м² торг.пл | 22,3 | 2 |  |
|  | 21 | Магазин | Магазин | вул. Широнінців, 96 | Роздрібна торгівля | м² торг.пл | 18,3 | 2 |  |
|  | 21 | Магазин | Магазин | вул. Широнінців, 21 | Роздрібна торгівля | м² торг.пл | 83,9 | 3 |  |
|  | 21 | Магазин | Магазин | вул. Харківська | Роздрібна торгівля | м² торг.пл | 420,9 | 5 |  |
|  | 21 | Магазин | Магазин | вул. Дружби | Роздрібна торгівля | м² торг.пл | 50,3 | 2 |  |
|  | 21 | Магазин | Магазин | вул. Зелена | Роздрібна торгівля | м² торг.пл | 203,5 | 2 |  |
|  | 21 | Магазин | Магазин | вул. Харківська, 29 | Роздрібна торгівля | м² торг.пл | 508,3 | 5 |  |
|  | 21 | Магазин | Магазин | вул. Харківська, 44-Г | Роздрібна торгівля | м² торг.пл | 130,5 | 2 |  |
|  | 21 | Магазин | Магазин | вул. Харківська, 19 | Роздрібна торгівля | м² торг.пл | 38,5 | 2 |  |
|  | 21 | Магазин | Магазин | вул. Харківська, 74 | Роздрібна торгівля | м² торг.пл | 83,6 | 3 |  |
|  | 21 | Магазин | Магазин | вул. Харківська 37 | Роздрібна торгівля | м² торг.пл | 35,6 | 1 |  |
|  | 21 | Магазин | Магазин | вул. Харківська, 39 | Роздрібна торгівля | м² торг.пл | 39,7 | 2 |  |
|  | 21 | Магазин | Магазин | вул. Харківська, 178 | Роздрібна торгівля | м² торг.пл | 115,3 | 3 |  |
|  | 21 | Магазин | Магазин | вул. Суботіна, 2-А | Роздрібна торгівля | м² торг.пл | 39,6 | 1 |  |
|  | 21 | Магазин | Магазин | вул. Фабрічна | Роздрібна торгівля | м² торг.пл | 98,3 | 2 |  |
|  | 22 | Майстерня | Виготовлення пам’ятників | вул. Білютіна | Надання послуг з виготовлення виробів з каменю | об’єкт | 1 | 3 |  |
|  | 23 | Контора | Контора ФГ «Альянс» | вул. Слобожанська | Підприємницька діяльність | об’ект | 1 | 5 |  |

## 2.7 Комплексна оцінка планувальних обмежень, які мають суттєвий вплив на планування різних видів використання територій

### 2.7.1 Планувальні обмеження

Існуючі планувальні обмеження території населеного пункту створюють досить дискомфортні умови проживання населення в існуючій забудові та впливають на формування перспективних територій. На території населеного пункту, згідно з відповідними нормативними документами,  наявні такі  планувальні обмеження зазначені в таблиці нижче.

#### Таблиця 11 – Перелік планувальних обмежень населеного пункту

| № п/п | Назва планувального обмеження | Розміщення щодо населеного пункту | Розмір СЗЗ по ДСП № 173-96 або ОВНС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Елеватор ФГ «Альянс» | на прилеглій території | 100 м |
| 2 | ТОВ «Таранівська птахофабрика» | на прилеглій території | 300 м |
|  | Олійня | в межах, в центральній частині | 50 м |
|  | Кладовище | в межах | 300 м |
|  | Охоронна зона від ЛЕП 10 кВ | в межах та на прилеглій території | 10 м |
|  | Газопровід високого тиску | в межах та на прилеглій території | 7 м |
|  | Газопровід середнього тиску | в межах та на прилеглій території | 4 м |
|  | Охоронна зона від ГРП | в межах та на прилеглій території | 10-15 м |
|  | Охоронна зона від водонапірних башт | в межах | 15 м |
|  | Прибережна захисна смуга | в межах та на прилеглій території | 25-50 м |
|  | Охоронна зона від лісу | прилеглій території | 20м (листяний ліс) |

### 2.7.2 Інженерно-будівельні умови

Інженерно-будівельні умови залежать від геоморфологічних особливостей, а також від геологічного та гідрологічного будови території. За інженерно будівельними умовами територію  населених пунктів можливо поділити на такі категорії сприятливості для забудови:

- Території сприятливої категорії для забудови – розташовані окремими смугами і ділянками. Це ділянки з ухилом поверхні землі від 1 до 5%, рівнем підземних вод глибше 2,0 м від поверхні землі, ґрунти з розрахунковим тиском 1,5 кг/см2 і більше.

- Території обмежено сприятливої категорії для забудови – з рівнем підземних вод 1-2 м від поверхні землі, ґрунти з розрахунковим тиском 1,5 кг/см2.

- Території особливо несприятливої категорії для забудови – з ухилом поверхні землі 0,5-1 % (місцями менше 0,5 %), рівнем підземних вод 1,0 м і вище від поверхні землі, ґрунти з розрахунковим тиском 1,5 кг/см2.

Відповідно до  інженерно будівельних умов на території населеного пункту  наявні всі категорії сприятливості для забудови.

Сейсмічність району відповідно до ДБН В.1.1-12:2014 Будівництво в сейсмічних районах України складе:

- По карті ЗСР 2004-А (10% ймовірність) – сейсмічність 5 балів.

- По карті ЗСР 2004-В (5% ймовірність) – сейсмічність 5 балів.

- По карті ЗСР 2004-С (1% ймовірність) – сейсмічність 6 балів.

# ІІІ. ОБҐРУНТУВАННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ

## 3.1 Основні пріоритети та цільові показники демографічного і соціального розвитку території населеного пункту з метою формування повноцінного життєвого середовища

Рівень соціально-економічного розвитку проектованого села Таранівка визначається з врахуванням пріоритетності соціальних та екологічних критеріїв на основі комплексної оцінки території, виходячи з повного розкриття потенційних ресурсних можливостей і потреб населення, планів соціально-економічного розвитку даного населеного пункту.

За оцінкою вікової структури в селі спостерігається сприятлива на даний час ситуація за часткою населення працездатного віку. За часткою дітей до 16 років ситуацію можна віднести до несприятливої, спостерігається процес старіння населення і тенденція збільшення трудового навантаження на працюючих.

Міграційну ситуацію у селі у майбутньому визначатимуть чинники як загальнонаціонального значення, так і безпосередньо розвиток самого регіону. В будь-якому випадку, позитивні трансформації міграційних процесів населення с. Таранівка залежатимуть від розвитку виробничого комплексу.

Розрахунок перспективної чисельності населення

Перспективна чисельність населення визначається по методу трудового балансу, методу демографічного прогнозування та динамікою механічного приросту:

Характеристика змін та розрахунок чисельності населення методом трудового балансу:

#### Таблиця 12 – Баланс трудових ресурсів (сучасний стан)

| Шифр | Групи населення | на 1.01.2020р. |
| --- | --- | --- |
|  |  | чол. | % від заг. |
|  |  |  | чис. насел. |
|  | Всього населення | 4400 | 100 |
| Т | Всього працездатного населення | 2322 | 52.77 |
| А1 | працюючих в сільському господарстві (також фермери) | 73 | 1.66 |
| А2 | працюючих в установах позасільського значення | 100 | 2.27 |
| А3 | працюючих на підприємствах за межами села | 333 | 7.57 |
| т | працюючих пенсіонерів | 179 | 4.07 |
| а | безробітних | 207 | 4.70 |
| в | працездатних, що навчаються з відривом від виробництва | 0 | 0.00 |
| п | непрацюючі інваліди працездатного віку та пенсіонери на пільгових умовах | 1384 | 31.45 |
| к | чисельність зайнятих в особистому домашньому господарстві | 40 | 0.91 |
| Б | зайняті в сфері обслуговування | 179 | 4.07 |
| д | незайняте населення села (жінки, що перебувають у відпустці по вагітності, родах, догляду за дітьми до 3 років) | 185 | 4.20 |

Розрахункова чисельність населення (Нтрд.) по методу трудового балансу:

н трд.   =  (А1+А2+А3)х100 = 100 чол.

Т+ т-а-в-п-к-Б-д

Характеристика змін та розрахунок чисельності населення методом демографічного прогнозування:

#### Таблиця 13 – Характеристика змін населення

| № п.п. | Роки | Домо- володінь | Населення (чол.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 016 р. | 2506 | 4644 |
| 2 | 2 017 р. | 2506 | 4590 |
| 3 | 2 018 р. | 2506 | 4544 |
| 4 | 2 019 р. | 2506 | 4462 |
| 5 | 2 020 р. | 2506 | 4400 |
| 6 | Середньорічна величина за 5 років (п.1+п.2+п.3+п.4+п.5)/5 | - | 4528 |
| 7 | Середньорічна зміна населення (п.5-п.1)/4 | - | -61 |
| 8 | Середньорічний процент зміни населення п.7*100/п.6 | - | -1.35 |

Розрахункова чисельність населення (Ндп.) по методу демографічного прогнозування:

| H = Нф* (1+ | х 100 | ) | t |
| --- | --- | --- | --- |

Нф - фактична чисельність населення;

х - середньорічний процент зміни населення;

t - період прогнозування в роках (20р.).

| H = 4400 * (1 + | -1,35 100 | ) | 20 | = 3355 чол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Характеристика змін та розрахунок чисельності населення методом динаміки механічного приросту:

#### Таблиця 14 – Динаміка механічного приросту населення по роках

| № | Роки | Від'ємний приріст | Додатній приріст |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вибулих | Померло | Прибулих | Народилось |
| п/п |  | - (чол.) | - (чол.) | + (чол.) | + (чол.) |
| 1 | 2 016 р. | 71 | 124 | 99 | 42 |
| 2 | 2 017 р. | 49 | 102 | 66 | 36 |
| 3 | 2 018 р. | 92 | 113 | 94 | 32 |
| 4 | 2 019 р. | 68 | 92 | 75 | 23 |
| 5 | 2 020 р. | 61 | 111 | 56 | 22 |
| 6 | Середньорічна величина за 5 років | 88.30 | 54.50 |

Розрахункова чисельність населення (Ндмп) по методу динаміки механічного приросту:

| Hдмп = Нф- (∆ дот - ∆ від)*t |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Нф - фактична чисельність населення;

∆ дот - середньорічна величина за 5 років додатного приросту;

∆ від - середньорічна величина за 5 років від’ємного приросту;

t - період прогнозування в роках (20р.).

| Hдмп = 4400 - (54,50 – 88,30) * 20 | = 3724 чол. |
| --- | --- |

Спираючись на підсумки розрахунків, наведених в таблицях 8, 9, 10 в населеному пункті прогнозується подальше зменшення населення. Щоб змінити негативну тенденцію «занепадання» села, треба інвестувати в створення сучасних технологічних сільськогосподарських або промислових підприємств, що будуть ефективними з урахуванням особливостей та умов для кожного окремо взятого випадку, данні кроки з великою вірогідністю призведуть до збільшення робочих місць, розбудови та розвитку села.

У села Таранівка наявний великий потенціал щодо розміщення на землях сільської ради сонячних (фотовольтаїчних) електростанцій, сучасних тепличних комплексів, господарств по вирощуванню овочів та фруктів та підприємств з їх переробки, також створення на незадіяних промислових територіях  сучасних підприємств, з дотримання допустимого класу шкідливості. Землі с. Таранівка розташовані на газових родовищах. Тому за умов інвестування в видобувну, фермерську та переробну галузі село в майбутньому буде розвиватись, що призведе до утворення нових робочих місць, покращення матеріального добробуту населення, відбудови соціально-побутової галузі та, як наслідок, збільшення мешканців.  Також розвитку села сприятиме  його вигідне розташування, а саме:

- Має зв’язок з районним та обласним центрами завдяки автомобільному транспорту(автомобільна дорога загального користування державного значення Р — 51 Мерефа — Лозова — Павлоград та автомобільна дорога обласного значення О-211235 Зміїв — Таранівка)

- Через село проходить залізниця, станції Шурине та Широніне на лінії Мерефа — Лозова залізничного вузла Південної залізниці.

Тому виходячи з вище переліченого та враховуючи потенціал населеного пункту, розташування його в мережі трансортної інфраструктури, у разі виконання намірів щодо залучення інвестицій та будівництва підприємств, дивлячись на потенціал села, є пряма залежність до змін у бік  позитивної демографічної динаміка з тенденцією до зростання численності населення. Враховуючи це, можна порахувати перспективну чисельність населення на розрахунковий період (20р.):

Н = 4343 чол. (через 20 років).

#### Таблиця 15 – Чисельність населення (осіб)

| Існуюче населення | По методу трудового балансу | По методу демографічного прогнозування | По методу механічного приросту з врахуванням місто утворюючих факторів | Середня величина | Прийнято по проекту на розрахунковий період з урахуванням містобудівної ємності |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4400 | 100 | 3355 | 3724 | 2895 | 5243 |

Формування нових житлових зон і можливість розселення населення

Враховуючи, що село є активним елементом системи поселень, перспективна чисельність населення визначається за критерієм наявності територіальних ресурсів, придатних для індивідуального (садибного) житлового будівництва.

Очікуване населення села на кінець 2041р. див. табл. 15.

Характеристика вікової структури, зайнятості населення та демоутворюючих категорій на перспективу подано в таблицях 16.

#### Таблиця 16 – Вікова структура населення

| № п/п | Вікові групи населення | Населення. Осіб (сучасний стан) | % від загальної чисельності населення (сучасний стан) | Населення. Осіб (проектний стан) | % від загальної чисельності населення (проектний стан) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Діти до 16років. В тому числі: | 694 | 15.77 | 827 | 15.77 |
|  | 0-6 років | 273 | 6.20 | 325 | 6.20 |
|  | 7-16 років | 421 | 9.57 | 502 | 9.57 |
| 2 | Населення працездатного віку: | 2322 | 51.93 | 2767 | 51.92 |
|  | чоловіки 18-59 років | 1139 | 25.89 | 1357 | 25.89 |
|  | жінки 18-58 роки | 1146 | 26.05 | 1365 | 26.03 |
|  | в. т. ч.: 17 років | 37 | 0.84 | 45 | 0.85 |
| 3 | Населення старше працездатного віку: | 1384 | 31.45 | 1648 | 31.44 |
|  | чоловіки старше 60 років і старші | 397 | 9.02 | 472 | 9.01 |
|  | Жінки 59 років і старші | 987 | 22.43 | 1176 | 22.43 |
| 4 | Все населення | 4400 | 100.00 | 5243 | 100.00 |

Ситуація, що сьогодні склалась в господарському і життєвому середовищі села в нових соціально-економічних умовах, вимагає створити на основі сталого розвитку населеного пункту високоякісні умови життєдіяльності його населення на довготривалу перспективу.

Розширення меж населеного пункту, виділення земель під житлову забудову, сприяння підведення інженерної інфраструктури до житлових кварталів, розбудова об’єктів соціальної інфраструктури – все це дасть поштовх до механічного приросту населення села, вирівнювання демографічної ситуації (зменшення навантаження на працездатне населення, збільшення кількості дітей, тощо).

Розбудова власної соціальної інфраструктури села дасть можливість розвитку населеного пункту із забезпеченням державних будівельних норм та формування повноцінного сучасного житлового середовища.

Економічний розвиток будь-якої території в перспективі значною мірою залежить від існуючого рівня розвитку та територіальної організації населеного пункту.

Розвиток великих та малих підприємств на перспективу вимагає формування нових промислових кварталів, забезпечення їх інженерною інфраструктурою, впровадження цілеспрямованої політики по його підтримці шляхом реалізації взаємопов’язаних заходів щодо забезпечення сприятливих правових та організаційних умов становлення та ефективного його розвитку.

## 3.2 Цільові показники і галузева структура економічної діяльності і зайнятості населення

Проектом передбачається, що залучення інвесторів підвищить рівень фермерського господарства, що створить нові робочі місця, та буде сприяти будівництву житла, закладів обслуговування. В будь-якому випадку, позитивні трансформації міграційних процесів населення с. Таранівка залежатимуть від динаміки розвитку господарства.

Великий туристичний потенціал мають землі Таранівської сільської ради завдяки лісовому фонду.

Для економічного потенціалу регіону ліси мають надзвичайно важливе значення. Ліси використовують як ресурсний матеріал для розвитку різних галузей економіки, створюють придатні умови для життя людини. Лісові ресурси — це і деревина, і технічна сировина, і харчові та кормові ресурси. Важливого значення набувають ліси як засіб охорони навколишнього середовища. Завдяки захисним властивостям ліси сприяють поліпшенню водного режиму територій, підвищенню врожайності сільськогосподарських культур.

У сукупності з іншими природними ресурсами лісові ресурси являють собою складову частину продуктивних сил країни безпосередньо беруть участь в економічному розвитку, у забезпеченні соціальних потреб суспільства, виступають одночасно як засіб виробництва, предмет і продукт праці.

У лісовому господарстві ліс виступає як предмет праці — тобто як об'єкт, на який людина діє в процесі праці і який є матеріально речовою основою майбутнього продукту. Праця спрямовується на здійснення насадження лісового фонду, проведення реконструкції деревостанів, сприянню природного лісоведення, а також здійснення вирубки лісу з метою одержання лісопродукції та формування ландшафтів.

Одночасно ліс виступає як засіб праці, який служить засобом впливу людини на предмет праці, змінює його. Використовуючи насіння як засіб праці, людина створює новий ліс, регулює лісокористування, забезпечує відтворення ліс. В цьому проявляється двоїстість економічної природи лісових ресурсів.

Уявлення про лісові ресурси як продукт праці розглядається виходячи із обсягу праці, що витрачається на лісовирощування. В даному випадку праця як діяльність людини використовується для підготовки лісових ресурсів до їх використання виходячи із потреб людей, спрямовується на формування потрібних напрямів у вирощуванні лісів.

Кінцевою метою такої діяльності є забезпечення збереження та використання лісових ресурсів протягом тривалого часу.

До складу заходів, спрямованих на забезпечення впливу на стан та використання лісових ресурсів відносять: усі види рубок, осушення лісових земель, внесення добрив, посадка лісових культур, реконструкція малоцінних деревостоїв, заходи, пов'язані із збереженням лісів, їх охороною.

Правові відносини, що забезпечують підвищення продуктивності, охорони та відтворення лісів, посилення їх корисних властивостей, задоволення потреб суспільства у лісових ресурсах регулюються Лісовим Кодексом України (1994 p.).

В таблиці 17 подано перспективи розвитку сільськогосподарських підприємств села Таранівка.

#### Таблиця 17 – Галузева структура установ, організацій громадського обслуговування та підприємств населеного пункту

| № п/п | Назва підприємства | Основний вид діяльності (основні види продукції) | Потужність підприємств | Чисельність працюючих (осіб) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Один. вимір. | Сучасний стан (2021 р.) | Розрахунк. період 2041 р | Сучасний стан (2021 р.) | Розрахунк. період 2041р |
|  | Існуючі громадські заклади, які залишаються |
| о | Сільська рада | Адміністративні послуги | Роб./м. | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | Відділення зв’язку | Адміністративні послуги | Роб./м. | 4 | 6 | 4 | 6 |
|  | ДП "Зміївське лісове господарство" Таранівське лісництво | Адміністративні послуги | Роб./м. | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | Фермерське господарство «АЛЬЯНС» | Сільське господарство | Роб./м | 45 | 45 | 45 | 45 |
|  | Бібліотека | Просвітницька діяльність | Тис./ книг | 2 | 3 | 1 | 2 |
|  | Будинок вчителя | Учбово-виховна діяльність | Роб./м | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Амбулаторія | Лікувальна діяльність | О’бєкт | 1 | 1 | 5 | 5 |
|  | Аптека | Торгівля медичними засобами | Роб./м | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Ветеринарна лікарня | Лікувальна діяльність | О’бєкт |  |  |  |  |
|  | Магазин, 20 шт. | Торгівля | Роб./м | 40 | 48 | 32 | 36 |
|  | Буд.культури | Організація дозвілля | Місць/ Відвід. | 300 | 300 | 2 | 6 |
|  | Школа | Учбово-виховна діяльність | Місць/ Відвід. | 560 | 615 | 24 | 30 |
|  | ДНЗ | Учбово-виховна діяльність | Місць/ Відвід | 273 | 325 | 4 | 16 |
|  | Церква | Релігійна діяльність | об’єкт | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Архангело-Михайлівський храм | Релігійна діяльність | об’єкт | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | АЗС ПП ФІРМА «ЛІЛІЯ» | Торгівля паливом | Роб./м | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | ТОВ «САН ОЙЛ» | Виробництво олії та тваринних жирів | Роб./м | 35 | 35 | 35 | 35 |
|  | Всього: |  |  |  |  | 182 | 208 |

Враховуючи планувальні переваги села, через село проходить траса регіонального значення Р-51 та залізниця, тенденції останніх років стосовно розміщення виробництв, генеральним планом прогнозується розвиток виробничих об’єктів біля села Таранівка.

Позитивні сторони розвитку виробничих об’єктів:

- забезпечення місцями праці населення села та суміжних населених пунктів;

- суттєві надходження до місцевого бюджету;

- більш ефективне використання територій;

- можливість модернізації інженерно-транспортної інфраструктури;

- суттєве збільшення механічного приросту населення, як наслідок – покращення демографічної структури села;

- покращення економічного розвитку району.

До негативних сторін розвитку виробничих об’єктів можна віднести:

- погіршення екологічного стану, потреба у виділенні додаткових коштів на охорону навколишнього середовища;

- необхідність розвитку соціальної та інженерної інфраструктури для нових житлових формувань.

#### Таблиця 18 – Баланс трудових ресурсів

| № п/п | Групи населення | Сучасний стан 01.01.2020 р. | Кінець розрахункового періоду 2041 р. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | осіб | % | осіб | % |
| І. Трудові ресурси: |
| 1 | Населення в працездатному віці, в тому числі | 2322 | 52.77 | 2314 | 52.76 |
| 2 | а) непрацюючі інваліди працездатного віку та пенсіонери на пільгових умовах | 1384 | 31.45 | 1379 | 31.44 |
| 3 | Працюючі особи пенсійного віку | 179 | 4.07 | 178 | 4.06 |
| 4 | Всі трудові ресурси (п.1–п.2+п.3) | 1117 | 25.39 | 1113 | 25.38 |
| ІІ. Використання трудових ресурсів |
| 5 | Зайнято в сільському та особистому домашньому господарстві | 40 | 0.91 | 40 | 0.91 |
| 6 | Зайняті на навчанні з відривом від виробництва | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 7 | Незайняте населення села (жінки, що перебувають у відпустці по вагітності, родах, догляду за дітьми до 3 років) | 185 | 4.20 | 184 | 4.20 |
| 8 | Безробітні | 207 | 4.70 | 206 | 4.70 |
| 9 | Зайняті в суспільному виробництві (п.4-п.5-п.6-п.7-п.8), з них: | 685 | 15.57 | 683 | 15.57 |
|  | а) демоутворюючі кадри | 506 | 11.50 | 505 | 11.51 |
|  | б) обслуговуючі кадри | 179 | 4.07 | 178 | 4.06 |
| 10 | Всього населення | 4400 | 100.00 | 5243 | 100.00 |

## 3.3 Житлове будівництво, обсяги та черговість розвитку

На території насаленого пункту виходячи з  великих площ територій садибної забудови, що вже надані у власність, але ще не забудовані будівництво житла заплановано більшою мірою садибною забудовою.

Обсяги садибної забудови розраховані виходячи з територіальних ресурсів, величини садибної ділянки 0,10-0,25 га з врахуванням по 0,02-0,03 га для кожної садиби на проїзди та площі будинку 100 м². Композиційне вирішення житлової забудови підпорядковане планувальній структурі, що склалася, а також розташуванню визначених під нову забудову територій. Житлові квартали передбачено забудовувати житловими садибними будинками ІІ-V ступеня вогнестійкості в 1-2 поверхи.

Згідно з рішень генерального плану показники площа територій житлової забудови   на розрахунковий період наведені в таблиці нижче:

#### Таблиця 19 – Житлове будівництво

| № по/п | Типи території забудови | Загальна площа територій | Загальна житлова площа | Кількість мешканців | Кількість дмогоспод. | Житлова забезпеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | тис. м2 | осіб | шт. | м2/люд |
| 1 | Садибна забудова існуюча | 472.38 | 138.83 | 4113 | 4113 | 33.75 |
| 2 | Садибна забудова на ділянках наданих для садибної забудови | 7.73 | 3.09 | 77 | 31 | 40.00 |
| 3 | Садибна забудова проектна | 76.6 | 30.64 | 766 | 306 | 40.00 |
| 4 | Блокована забудова існуюча | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | Блокована забудова на ділянках наданих для блокованої забудови | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | Блокована забудова проектна | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 | Багатоквартирна забудова існуюча | 5.82 | 11.46 | 287 | 287 | 39.93 |
| 8 | Багатоквартирна забудова на ділянках наданих для багатоквартирної забудови | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9 | Багатоквартирна забудова проектна | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 10 | Всього: | 556.71 | 184.02 | 5243 | 4737 | 35.10 |

Загальний житловий фонд 150,29  тис.м². Середня житлова забезпеченість загальною площею становить 35,10 м2 на 1 людину станом на 01.01.2021 р.

Очікувана площа всього житлового фонду на кінець розрахункового періоду (2041р.) становитиме 191,59 тис. м² загальної площі з середньою житловою забезпеченістю загальною площею в 48,12 м2 на 1 людину. Розрахунки існуючого стану і нового житлового будівництва на розрахунковий період приведені в таблиці нижче.

#### Таблиця 20 – Населення та житловий фонд (на розрахунковий період)

| Тип забудови | Існуючий стан | Розрахунковий період |
| --- | --- | --- |
|  | Чисельність населення, (осіб) | Житловий фонд | Вибуття житлового фонду | Житловий фонд, що зберігається | Нове житлове будівництво | Кінець розрахункового періоду |
|  |  | Кількість домогосподарств | Тис. м2 загальної Площі будинків | Кількість домогосподарств | Чисельність населена, (осіб) | Тис. м2 загальної площі | Кількість домогосподарств | Чисельність населена, (осіб) | Тис. м2 загальної площі | Кількість домогосподарств | Чисельність населена, (осіб) | Тис. м2 загальної площі | Кількість домогосподарств | Тис. м2 загальної площі | Чисельність населена, (осіб) | Середня забезпеченість м2 |
| Садибна | 4098 | 2356 | 138.83 | 0 | 0 | 0.00 | 2356 | 4098 | 138.83 | 413 | 843 | 41.30 | 2769 | 180.1 | 4941 | 36.46 |
| Блокована | 15 | 12 | 0.43 | 0 | 0 | 0.00 | 12 | 15 | 0.43 | 0 | 0 | 0.00 | 12 | 0.4 | 15 | 28.40 |
| Багатоквартирна | 287 | 150 | 11.46 | 0 | 0 | 0.00 | 150 | 287 | 11.46 | 0 | 0 | 0.00 | 150 | 11.5 | 287 | 39.93 |
| Всього | 4400 | 2518 | 150.72 | 0 | 0 | 0.00 | 2518 | 4400 | 150.72 | 413 | 843 | 41.30 | 2931 | 192.02 | 5243 | 34.93 |

## 3.4 Соціально-громадська інфраструктура комунальної та державної власності, обсяги та черговість розвитку, пропозиції щодо формування громадських центрів

Сучасна мережа об’єктів культурно-побутового призначення села Таранівка не в повній мірі забезпечує потреби проживаючого в селі населення (див. табл. 2).

Для подолання існуючих недоліків і перспективного забезпечення населення об’єктами культурно-побутового обслуговування розраховані перспективні потужності в таблиці нижче.

Розрахунок виконаний виходячи з норм ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» та ДБН Б.1.1-15-2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту», а також перспективної чисельності населення села – 5243 осіб (2041 р.).

Можливість освоєння даних територій, привабливих для розміщення комерційних об’єктів, сприятиме залученню потенційних інвесторів.

Зона відпочинку із зеленими насадженнями загального користування формується у складі громадських центрів та навколо водних об’єктів. В складі зон відпочинку запроектовано майданчики для відпочинку, спортивні майданчики, літній танцювальний майданчик, громадські вбиральні.

#### Таблиця 21 – Потреба в установах та організаціях громадського обслуговування                        (на розрахунковий період)

| № по/ п | Назва установ та підприємств обслуговування | Одиниця виміру | Норматив на 1,0 тис. осіб населення ДБН Б.2.2-12:2019 | Заг. потреба по розра-хунках існ. стан | Наявність всього | Заг. потреба по розра-хунках про. стан | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗАКЛАДИ ОСВІТИ |
| 1 | Дошкільні навчальні заклади | місць | 80% усіх дітей | 218.4 | 0 | 260 | с. Тарнівка |
| 2 | Загальноосвітні школи | місць | 100% усіх дітей | 421 | 0 | 520 | с. Таранівка |
| АКЛАДИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я |
| 3 | Районна лікарня | ліжок/ відвід. на зміну | 1/ 3,6/ 6,5 | 4 | 4 | 5 | м. Зміїв |
|  |  |  |  | 16 | 16 | 19 |  |
|  |  |  |  | 29 | 29 | 34 |  |
| 6 | ФАП (ФП) | об’єкт | 1 | 1 | 0 | 1 |  |
| ЗАКЛАДИ КУЛЬТУРНО-ВИДОВИЩНІ ТА ДОЗВІЛЛЄВІ |
| 10 | Клуб | місць | 15-20 | 66 | 0 | 79 | с. Таранівка |
|  | Каплиця | об'єкт | не нормується | 0 | 0 | 1 |  |
| 11 | Культова споруда | об’єкт | не нормується | 0 | 0 | 0 | с. Таранівка |
| ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНІ СПОРУДИ |
| 12 | Стадіони | га/тис. чол. | 0,05 – 0,07 | 0.22 | 0 | 0.26 | с. Таранівка |
| 14 | Басейни криті загального користування | м² площі дзер. води | 20-25 (в головному населеному пункті | 88 | 0 | 105 | в районному центрі |
| ОБСЛУГОВУВАННЯ |
| 15 | Магазини з них: | м² торг.пл. |  |  |  |  |  |
| 16 | Магазин змішаних товарів | м² торг.пл. | 15-20 | 66 | 61 | 79 | с.Таранівка |
| 17 | Магазин непродов. товарів | м² торг.пл. | 20 | 88 | 0 | 105 | с. Таранівка |
| 18 | Магазин продовольч. товарів | м² торг.пл. | 15 | 66 | 0 | 79 | с. Таранівка |
| 19 | Підприємства харчування | місць | 37 | 163 | 0 | 194 | с. Таранівка |
| 20 | Майстерні побутового обслуговування | Роб. місць | 2 | 9 | 0 | 10 | с. Таранівка |
| 21 | Пральня, хімчистка | кг. сухої біл./ змін | 4 | 18 | 0 | 21 | в районному центрі |
| 22 | Баня | помив. місц | не нормується | 0 | 0 |  | в районному центрі |
| ЛАНДШАФТНО-РЕКРЕАЦІЙНІ ТЕРІТОРІЇ |
| 23 | Сквери, парки | га | 1.2 | 5.28 | 0 | 6.29 | с. Таранівка |
| ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ УПРАВЛІННЯ ТА ЗВ’ЯЗКУ |
| 24 | Установи управління (сільська рада) | роб. місць | за завданням | 0 | 0 | 10 | с. Таранівка |
| 25 | Відділення банку | Опер. місць | 0,5-1 | 2 | 0 | 3 | в районному центрі |
| 26 | Відділення зв’язку (пошта) | об’єкт | 0.16 | 0.7 | 0 | 0.8 | с. Таранівка |
| 27 | АТС | об’єкт | 1 | 1 | 0 | 1 | с. Таранівка |
| УСТАНОВИ ТА ОБ’ЄКТИ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА |
| 28 | Пункт приймання вторинної сировини | об’єкт | 1 | 1 | 0 | 1 | с. Безпалівка |
| 29 | Готелі | місць | 4.8 | 21 | 0 | 25 | в районному центрі |
| 30 | Громадські туалети | прилад | 1 | 4 | 0 | 5 | в районному центрі |
| 31 | Кладовище традиційного поховання | га | 0,24 - 0,35 | 1.54 | 0 | 1.84 |  |
| 32 | Пожежне депо | машина | до 1 тис. осіб.-1; від 2 до 7 тис. осіб-2; від 8 до 20 тис. осіб- 1 на 4 тис, осіб; | 1 | 0 | 1 | с. Таранівка |

### 3.4.1 Пропозиції щодо формування громадських центрів

В межах основних структурно-планувальних елементів села Таранівка виділяються території для розміщення об'єктів та установ культурно-побутового обслуговування населення. Місця їх концентрації формуються як громадські центри різних рівнів.

Обсяги будівництва, потужність підприємств обслуговування визначено в таблиці нижче на підставі вимог ДБН Б.2.2-12:2019. Розміщення громадських центрів в плані села приймається з урахуванням його величини, функціонально-планувальної структури, історичних особливостей формування сільського плану, ландшафтно-природних особливостей, а також ролі села в системі розселення.

Проектом передбачається розвиток та удосконалення системи культурно-побутового обслуговування населення, яка сприятиме створенню зручних умов для життєдіяльності його мешканців. При розміщенні об’єктів громадського обслуговування необхідно враховувати забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до них (згідно постанови КМ № 863 від 4.06.2003р.), що визначається на наступних стадіях проектування.

На захід від центарльнольної частини села, за адресою площа Миру,  в проекті закладено дитячий садок на 120 місць.

## 3.5 Озеленення територій загального користування, ландшафтно-рекреаційні території населеного пункту

Зелені насадження відіграють значну роль як у поліпшенні санітарно-гігієнічних і мікрокліматичних умов сільського населеного пункту, так і у формуванні його індивідуальної зовнішності.

За характером використання зелені насадження поділяються на групи: зелені насадження природно заповідного фонду, загального користування, обмеженого користування, спеціального призначення.

Інтенсивне озеленення житлових вулиць, громадських територій спрямоване на виявлення функцій вулиць, підкреслює планувальну структуру.

На головній і житлових вулицях висаджують ширококронні, стійкі до вихлопних газів фітонцидні породи дерев (горіх волоський, каштан кінський, клен татарський, липа крупниста, акація біла).

У житлових кварталах висаджують групи різнопорідних дерев і чагарників з перевагою фруктових красиво квітучих порід.

На території напроти школи  рекомендується висаджувати фітонцидні, декоративні зелені насадження різних порід дерев і чагарників, створення клумб, квіткарок, пергол та рабаток.

За генеральним планом система територій загального озеленення населеного пункту складатиметься з:

- будівництво стадіону та спортивних споруд на території біля школи;

- дитячих майданчиків.

Система озеленення села Таранівка складається з озелененої території громадського центру, озеленених територій прибережно-захисних смуг, локальних озеленених територій в структурі проектованих кварталів, лісового господарства. Проектом передбачено упорядкування території в центральній частині села, відповідно до нормативних потреб, що складає не менше 12м²/чол. згідно табл.5.1 ДБН Б.2.2-12:2019, що створить кращі санітарно-гігієнічні умови проживання і відпочинку населення села.

Передбачається озеленення санітарно-захисних зон підприємств, а також прибережно-захисних смуг ДБН Б.2.2.2019 «Планування та забудова територій» та ДБН Б 2.2-1:2008 «Кладовища, крематорії та колумбарії. Норми проектування» (п.4.2.30):

- території, що зайняті кладовищами, підлягають озелененню з найбільшим збереженням існуючих насаджень. Враховуючи подальше перетворення території закритих кладовищ в парки, зелені насадження на новостворених кладовищах повинні бути виконані відповідно до вимог садово-паркового господарства;

- уздовж струмків рекомендується посадка плакучих верб, в’язу гладкого, вільх сірої та чорної, бунчука канадського, завдяки ним можна знизити високий рівень ґрунтових вод.

По зовнішньому благоустрою основна увага приділяється благоустрою вулиць – влаштування твердого покриття проїжджої частини і тротуарів, благоустрою та озелененню громадського центру. Для замощення пішохідної частини громадського центру рекомендуються природні матеріали – камінь, бетонні фігурні елементи мощення типу ФЕМ, цегляна крихта, встановлення малих архітектурних форм. Поряд з громадськими будівлями пропонується створювати квіткові композиції. При формуванні озеленення громадського центру та при створенні локальних зелених територій села рекомендуються породи дерев, характерні для даної зони - клен, липа, бук, дуб, горіх грецький. Також пропонується широко використовувати фруктові дерева.

## 3.6 Території  промислового, сільськогосподарського виробництва та іншої економічної діяльності, обсяги та черговість розвитку

Враховуючи існуючу планувальну ситуацію, існуючі планувальні обмеження щодо житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту генеральним планом:

На першому етапі:

- передбачається розвиток промисловості в межах існуючих та проектних промислових об’єктів з запровадженням технологій щодо зменшення впливу на навколишнє середовище, чи перепрофілювання у разі неможливості зменшення дії СЗЗ на сельбищну територію;

- передбачено будівництво установ та організацій громадського обслуговування, необхідних для забезпечення нормативних потреб населення:

- будівництво пожежного депо ІІІ типу;

розширення дитячого дошкільного закладу;

- облаштування стадіону та спортивних майданчиків;

- закриття існуючого кладовища та відкриття нового за межами села;

- будівництво об’єктів та мереж інженерної мережі для забезпечення існуючих потреб населення, а саме свердловини та інженерних комунікацій водопостачання;

- організація територій зелених насаджень загального використання:

будівництво стадіону, скверів, дитячих майданчиків та громадських вбиралень;

- реконструкція та благоустрій вулично-дорожньої мережі з висадкою захисного санітарного озеленення,

- будівництво пірсів.

На другому етапі:

- передбачається розвиток промисловості та виробництва в межах існуючих та проектних промислових територій з запровадженням технологій щодо зменшення впливу на навколишнє середовище чи перепрофілювання у разі неможливості зменшення дії СЗЗ на сельбищну територію;

- передбачено будівництво установ та організацій громадського обслуговування, необхідних для забезпечення нормативних потреб населення:

- організація територій зелених насаджень загального використання:

- будівництво об’єктів та мереж інженерної мережі для забезпечення потреб населення на необхідній на відповідному етапі;

- будівництво та благоустрій вулично-дорожньої мережі з висадкою захисного санітарного озеленення в кількості необхідній для відповідного етапу.

- будівництво пірсів,

На третьому етапі:

- передбачається розвиток промисловості в межах існуючих та проектних промислових територій з запровадженням технологій щодо зменшення впливу на навколишнє середовище, чи перепрофілювання у разі неможливості зменшення дії СЗЗ на сельбищну територію;

- будівництво об’єктів та мереж інженерної мережі для забезпечення потреб населення на необхідній на відповідному етапі;

- будівництво та благоустрій вулично-дорожньої мережі з висадкою захисного санітарного озеленення в кількості необхідній для відповідного етапу,

- будівництво пірсів.

Враховуючи планувальну структуру, планувальні обмеження щодо сельбищних територій та проектні рішення, в генеральному плані передбачається збереження підприємств з подальшим їх розвитком, якщо СЗЗ від них не впливають на сельбищні території чи можуть бути зменшені з впровадженням заходів та технологій по зменшенню викидів та пливу на навколишнє середовище. У випадку коли СЗЗ не  може бути зменшена, пропонується перепрофілювання підприємства зі зменшенням СЗЗ на таку, що не впливає на сельбищні території або перепрофілювання на таке підприємство, СЗЗ від якого не розповсюджується за межі території підприємства. Відповідно до проектних рішень та заходів закладених в генеральному плані на території населеного пункту будуть діяти планувальні обмеження зазначені в таблиці нижче.

Першочергові заходи

Перелік першочергових заходів, які необхідно виконати наведені нижче:

- Відповідно до пункту 3.3.1 «Правил пожежної безпеки в лісах України», постійному лісокористувачеві ДП «Зміївське лісове господарство» необхідно створити протипожежні бар’єри в лісі та інші профілактичні заходи на території лісових насаджень лісового фонду ДП «Зміївське лісове господарство» згідно з проектною документацією протипожежних бар’єрів в лісі та інших профілактичних заходів на території лісових насаджень лісового фонду.

- Відповідно до пункту 1.12 НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні» територія навколо населених пунктів, котеджних містечок, дачних і садових товариств, об’єктів, розміщених у лісових масивах, повинна утримуватися так, щоб виключалася можливість перекидання лісових, торфових пожеж на будинки та споруди, а у разі виникнення пожежі на об'єктах - поширення вогню на лісові масиви (влаштування захисних протипожежних смуг, прибирання в літній період сухої рослинності, вітролому).

- Відповідно до пункту 3.1.10 «Правил пожежної безпеки в лісах України»,  підприємствам, установам, організаціям (незалежно від виду їх діяльності, форм власності) та громадянам у випадку існуючого  ближчого за відстанню розміщення об’єктів, будівель, споруд, складів паливно-мастильних та інших горючих матеріалів, автозаправних станцій та вогненебезпечних виробництв, смітників, житлових та виробничих приміщень  (відповідно до протипожежних вимог ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій») здійснити їх додаткове протипожежне облаштування.

- Побудувати два пожежних депо ІІІ типу (розміщення).

- Замовити та розробити проект  або проекти прибережно-захисної смуги у встановлений законом порядок спеціалізованій проектній організації яка має право на виконання даного виду робіт.

- Закрити існуюче кладовище, що поліпшить екологічний стан населеного пункту та дасть можливість після закінчення кладовищного періоду подальше створити на його місці меморіальний парк.

#### Таблиця 22 – Перелік планувальних обмежень населеного пункту (на розрахунковий період)

| № п/п | Назва планувального обмеження | Розміщення щодо населеного пункту | Розмір СЗЗ по ДСП № 173-96 або ОВНС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Елеватор ФГ «Альянс» | на прилеглій території | 100 м |
| 2 | Господарчий двір ВГ «Альянс» | на прилеглій території | 300 м |
|  | АЗС ПП Фірма «ЛІЛІЯ» | в межах | 50 м |
|  | Розвідувальна свердловина «Безпалівка» | на прилеглій території | 300м |
|  | Олійня | в межах, в центральній частині | 50 м |
|  | Кладовище | в межах | 100 м |
|  | Охоронна зона від ЛЕП 10 кВ | в межах та на прилеглій території | 10 м |
|  | Газопровід високого тиску | в межах та на прилеглій території | 7 м |
|  | Газопровід середнього тиску | в межах та на прилеглій території | 4 м |
|  | Охоронна зона від ГРП | в межах та на прилеглій території | 10-15 м |
|  | Охоронна зона від водонапірних башт | в межах | 15 м |
|  | Прибережна захисна смуга | в межах та на прилеглій території | 25-50 м |
|  | Охоронна зона від лісу | на прилеглій території | 20м (листяний) |

Вимоги до режиму використання і забудови територій, щодо ділянок, які знаходяться в зонах впливу планувальних обмежень зазначені в таблиці нижче.

#### Таблиця 23 – Вимоги до територій, які знаходяться в зонах впливу планувальних обмежень   (на розрахунковий період)

| № по п | Планувальні обмеження | Режим використання і забудови територій, на яких діють планувальні обмеження |
| --- | --- | --- |
|  | Санітарно-захисні зони від промислових підприємств, комунальних, складських, транспортних підприємств та сільськогосподарських підприємств. | - заборона на розміщення житлових будинків з прибудинковими територіями, гуртожитків, готелів; дитячих дошкільних закладів, загальноосвітніх шкіл, лікувально-профілактичних та оздоровчих установ, наркологічних диспансерів; спортивних споруд, скверів, парків; - заборона розглядати зону як резервну територію для розширення підприємств, розвитку сельбищних територій, якщо містобудівною документацією не передбачається перенесення або перепрофілювання промислових та складських підприємств. |
|  | Санітарно-захисні зони від кладовищ | заборона на розміщення: житлових будинків з прибудинковими територіями, гуртожитків, готелів, будинків для приїжджих; дитячих дошкільних закладів, загальноосвітніх шкіл, лікувально-профілактичних та оздоровчих установ загального та спеціального призначення зі стаціонарами, наркологічних диспансерів; спортивних споруд, садів, садівницьких товариств; джерел централізованого водопостачання, водозабірних споруд, споруд водопровідної розподільної мережі. заборона розглядати зону як резервну територію для розвитку сельбищних територій, якщо містобудівною документацією не передбачається закриття об’єктів та, відповідно скорочення СЗЗ. Вимоги до водозабезпечення будівель - обов’язкове підключення до мережі централізованого водопроводу. В умовах забудови, яка склалася, рішення щодо реконструкції та капітального ремонту житлових та громадських будівель, розміщення нових об’єктів у зонах, що примикають до закритих кладовищ та тих, що пропонуються до закриття, приймаються за погодженням з місцевими органами державного санітарного нагляду залежно від природних умов (рельєф місцевості, гідрологія тощо) і ступеню інженерного обладнання території. |
|  | Прибережно захисні смуги | Заборона на: будівництво будь-яких споруд крім гідротехнічних, гідрометричних та лінійних, у тому числі баз відпочинку, дач, гаражів, стоянок автомобілів; на окремі види діяльності: розорювання земель, садівництво та городництво, зберігання та застосування пестицидів та добрив, миття та обслуговування транспортних засобів та техніки. |
|  | Захисні смуги від лісу | - Відповідно до пункту 3.1.10 «Правил пожежної безпеки в лісах України», підприємствам, установам, організаціям (незалежно від виду їх діяльності, форм власності) та громадянам забороняється розміщувати ближче ніж за 100 м від стіни хвойного лісу, 50 м – мішаного, 20 м – листяного склади паливно-мастильних та інших горючих матеріалів, автозаправні станцій та вогненебезпечні виробництва, смітники, житлові та виробничі приміщення (відповідно до протипожежних вимог ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»). - Відповідно до пункту 15.2.4 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», протипожежні відстані від будинків, будівель і споруд сільських населених пунктів, а також від меж ділянок дачних поселень та садової забудови до лісових ділянок повинні бути 20 м, 50 м, 100 м - відповідно до дерев листяного, мішаного і хвойного лісу. - Відповідно до пункту 1.12 НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні» територія навколо населених пунктів, котеджних містечок, дачних і садових товариств, об’єктів, розміщених у лісових масивах, повинна утримуватися так, щоб виключалася можливість перекидання лісових, торфових пожеж на будинки та споруди, а у разі виникнення пожежі на об'єктах - поширення вогню на лісові масиви (влаштування захисних протипожежних смуг, прибирання в літній період сухої рослинності, вітролому). Відповідно до пункту 3.1.10 «Правил пожежної безпеки в лісах України», підприємствам, установам, організаціям (незалежно від виду їх діяльності, форм власності) та громадянам у випадку існуючого ближчого за відстанню розміщення об’єктів, будівель, споруд, складів паливно-мастильних та інших горючих матеріалів, автозаправних станцій та вогненебезпечних виробництв, смітників, житлових та виробничих приміщень (відповідно до протипожежних вимог ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій») здійснити їх додаткове протипожежне облаштування |
|  | Зони підтоплення ґрунтовими водами | Споруди для захисту від підтоплення та затоплення мають забезпечувати дотримання вимог санітарно-екологічної і техногенної безпеки, щоб не призвести до: зниження несучої здатності природних і штучних основ; заболочування територій; зменшення рекреаційного потенціалу територій; активізації небезпечних геологічних процесів, що призводять до осідання поверхні землі та недопустимих деформацій існуючих будівель. Запобіжними заходами для попередження території від підтоплення згідно ДБН В.1.1-25-2009 є: штучне підвищення планувальних відміток поверхні території; нормативне ущільнення ґрунту при засипанні котлованів та траншей; забезпечення належного відведення стоку поверхневих вод; забезпечення ретельного виконання робіт із будівництва водонесучих мереж, штучних водомістких об'єктів; улаштування гідроізоляції фундаментів, заглиблених споруд і комунікацій; улаштування протифільтраційних екранів під промисловими накопичувачами та завіс навколо них; будівництво берегових, головних, перехоплюючих та інших видів дренажів для запобігання підтопленню території; - заборона на розміщення споруд, що можуть призвести до попадання шкідливих речовин до ґрунтових вод (місць тимчасового зберігання відходів, дворових туалетів, помийних та вигрібних ям); - проведення робіт з локального захисту будинків, споруд, ґрунтів основ і захист забудованої території в цілому; проведення робіт з водовідведення поверхневого стоку; проведення робіт очищення (за необхідності) вод, що скидаються (дренажні, поверхневі, стічні); вести моніторинг режиму підземних і поверхневих вод, за витратами (втратами води) і напорами в водонесучих комунікаціях, за деформаціями основ, будинків і споруд, а також за роботою споруд інженерного захисту. Кожний із заходів обирається на основі аналізу наступних характеристик території, що захищається: грунто-геологічних, зонально-кліматичних, функціонально-планувальних, соціальних, екологічних, тощо. |
|  | Зони затоплення повеневими водами | - проведення робіт з захисту територій від паводків, - застосування складних штучних основ та фундаментів, - заборона на влаштування сміттєзвалищ, - заборона на розміщення споруд, що можуть призвести до попадання шкідливих речовин у відкриті водойми ( місць тимчасового зберігання відходів, дворових туалетів, помийних та вигрібних ям, - заборона на розміщення трансформаторних підстанцій. |
|  | І пояс зони санітарної охорони від свердловин | для підземних джерел водопостачання: 1. здійснюється: - планування, огородження, озеленення та монтування охоронної сигналізації; - каналізування будівель з відведенням стічних вод у найближчу систему побутової чи промислової каналізації або на місцеві очисні споруди, розміщені на території другого поясу ЗСО; - відведення стічних вод за межі цього поясу. 2. забороняється: - перебування сторонніх осіб, розміщення житлових та господарських будівель, застосування пестицидів, органічних і мінеральних добрив, прокладення трубопроводів, видобування гравію чи піску та проведення інших будівельно-монтажних робіт, безпосередньо не пов'язаних з будівництвом, реконструкцією та експлуатацією водопровідних споруд та мереж; - скидання будь-яких стічних вод та випасання худоби; - проведення головної рубки лісу. |
|  | Зони магістральних електромереж (ЛЕП) | заборона на будівництво житлових, громадських та дачних будинків; заборона на влаштування будь-яких звалищ, складів добрив, торфу, мастильних та паливних матеріалів; насадження дерев та багаторічних насаджень; розпалювання вогнищ; заборона на влаштування спортивних майданчиків, стадіонів, зупинок громадського транспорту, ринків; заборона на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт будівель та споруд без письмового дозволу підприємства, яке відає цими мережами та присутності працівника підприємства під час проведення робіт. |
|  | Охоронні зони окремих пам’яток | В зоні здійснюється реставрація та реабілітація пам'ятки, забезпечується охорона традиційного характеру середовища. Нове будівництво можливе тільки за проектами, погодженими з відповідним місцевим органом охорони культурної спадщини. На територіях охоронних зон: збереження пам'яток, історично сформованого розпланування, забудови, включаючи фонові будівлі, елементи ландшафту; за спеціальними проектами, погодженими з відповідним місцевим органом охорони культурної спадщини, виконуються роботи, пов'язані з консервацією, реставрацією, пристосуванням, музеєфікацією пам'ятки, благоустроєм її території; забезпечується сприятлива для збереження пам'ятки гідрогеологічна обстановка, захист від динамічних впливів; забороняються містобудівні, архітектурні чи ландшафтні перетворення, будівельні, меліоративні, шляхові, земляні роботи без дозволу відповідного місцевого органу охорони культурної спадщини, будівництво інженерних і транспортних мереж, складів, гаражів та інших будівель та споруд, які можуть спотворити традиційний характер середовища пам'ятки. Погодження проектної документації та дозволи на проведення робіт надають: в охоронних зонах пам’яток місцевого значення – відповідний місцевий орган охорони культурної спадщини; в охоронних зонах пам’яток національного значення – центральний орган виконавчої влади в сфері охорони культурної спадщини. |

## 3.7 Планувальна структура населеного пункту та функціональне зонування

По функціональному використанню на проектованій території села Таранівка виділені такі території:

- сельбищна (житлові квартали, громадські об’єкти, зелені насадження);

- інженерної інфраструктури (лінії електропередачі, ділянки трансформаторних підстанцій, лінії газопроводу, ділянки ГРП та ШРП, лінії водопроводу, ділянки під свердловини, водонапірні башти);

- сільськогосподарського призначення (особисті селянські господарства, сади, пасовища, фермерські господарства);

- виробничого призначення (промислові та сільськогосподарські підприємства);

- зелених насаджень загального користування (озеленені території та рекреація);

- водного фонду (водойми, ріки та їх прибережні захисні смуги);

- транспортної інфраструктури (дороги, вулиці, автостоянки, об’єкти обслуговування автотранспорту, пожежне депо).

Село передбачається розвивати за рахунок земель в існуючих межах населеного пункту та за рахунок земель запасу сільської ради.

## 3.8 Пропозиції щодо зміни межі населеного пункту

Даним проектом передбачається територіальний розвиток населеного пункту. В проектну межу села включається 165,4 га території під розвиток житлово-громадського будівництва за рахунок об’єднання прилеглих до села територій, ділянок наданих для садибної забудови та житлових ділянок розташованих за існуючою межею.

Проектом передбачене як збільшення території села, так і ефективне використання територій в існуючій межі.

- незначна частина території існуючої садибної забудови розміщена за межами населеного пункту ;

- частина територій, що надані під садибну забудову розміщена за межами населеного пункту;

- межі села роз’єднані та складаються з декількох окремих ділянок;

## 3.9 Характеристика територій, необхідних для подальшого розвитку населеного пункту, а також територій спільних інтересів суміжних територіальних громад

Площа та структура територій, запропонованих для розширення населеного пункту з існуючої площі 1005,60 га, до проектної площі 1171,00 га становить 165,4 га представлена в таблиці нижче.

#### Таблиця 24 – Структура території розширення (на розрахунковий період)

| № п/п | Тип території | Площа, м2 |
| --- | --- | --- |
|  | Водні об’єкти | 9,00 |
|  | Території громадської забудові | 0,43 |
|  | Території житлової багатоквартирної забудови | 1,9 |
|  | Теритрії житлової садибної забудови | 7,29 |
|  | Території житлової садибної забудови проектні | 14,36 |
|  | Території зелених насаджень спецпризначення | 9,43 |
|  | Території земельних ділянок, наданих для житлової садибної забудови | 2,91 |
|  | Території інженерної інфраструктури | 0,09 |
|  | Території інженерної інфраструктури проектні | 0,85 |
|  | Території інших зелених насаджень | 1,19 |
|  | Території колективних та індивідуальних садів | 77,88 |
|  | Території сільськогосподарського призначення | 3,92 |
|  | Території сіножаті (сінокосіння), луків | 23,70 |
|  | Території транспортної інфраструктури | 12,45 |
|  | Всього | 165,40 |

Таким чином, проектна площа села Таранівка на розрахунковий строк збільшиться на 16,47 % і складе 1171,00 га.

Слід зазначити, що площа земель, які включаються в межі с. Таранівка та їх розподіл на розрахунковий строк, потребують уточнення під час проведення додаткових робіт (встановлення в натурі межі села та ін.).

Згідно з п. 3 ст. 173 Земельного кодексу України включення земельних ділянок у межі населеного пункту не тягне за собою припинення прав власності і права користування цими ділянками, якщо не буде проведено їх вилучення.

В проектну межу з північної сторони села входитимуть землі надані під житлове будівництво та інженерну інфраструктуру, території багатоквартирної забудови та території які увійшли в межі села після об’єднання окремо розташованих ділянок села.

Отже інвестор (забудовник) перед початком експлуатації цієї ділянки повинен:

- Провести заходи задля ідентифікації можливого  худобомогильника чи біотермічної ями (лабораторні дослідження, експертиза);

- Сільська рада має здійснювати контроль за виконанням всіх робіт по виявленню, утилізації потенційно небезпечної ділянки;

- Державний ветеринарно-санітарний контроль та нагляд за дотриманням Правил поводження з худобомогильниками здійснюється установами Держпродспоживслужби відповідно до Закону України "Про ветеринарну медицину".

## 3.10. Характеристика територій та визначення заходів щодо їх освоєння у тому числі.

### 3.10.1 Території пріоритетного розвитку та умови їх освоєння

До територій пріоритетного розвитку, які пропонується освоювати, відносяться території:

- території житлової проектної забудови;

- рекреаційні території та території зелених насаджень загального користування;

- впорядкування територій в межах червоних  вулиць;

- території проектних інженерних мереж.

### 3.10.2 Проблемні території та умови їх реабілітації

З метою виявлення заходів необхідних для розроблення заходів з інженерної підготовки території населеного пункту, захисту від несприятливих природних і антропогенних явищ, дотримання державних норм, правил і стандартів з розміщення забудови в населеному пункті виявлено ділянки з особливими умовами використання, що зазначені в таблиці нижче.

#### Таблиця 25 – Проблемні території та умови їх реабілітації

| №п/п | Наяв- ність | Проблемні території за типом розміщення | Умови реабілітації проблемних територій |
| --- | --- | --- | --- |
|  | + | Території в санітарно-захисних смугах від кладовищ | Закриття кладовища у відповідності до законодавства; в умовах забудови, яка склалася, рішення щодо реконструкції та капітального ремонту житлових та громадських будівель, розміщення нових об’єктів у зонах, що примикають до закритих кладовищ та тих, що пропонуються до закриття, приймаються за погодженням з місцевими органами державного санітарного нагляду залежно від природних умов (рельєф місцевості, гідрологія тощо) і ступеню інженерного обладнання території. |
|  | + | Території в санітарно-захисних смугах та охоронних зонах від об’єктів інженерних мереж | Рішення щодо реконструкції та капітального ремонту житлових та громадських будівель, розміщення нових об’єктів у зонах, приймаються у відповідності до чинного законодавства. |
|  | + | Території в зонах підтоплення | Слід передбачати пониження граничного рівня підземних вод шляхом улаштування вертикальних, променевих або горизонтальних закритих трубчастих дренажів різної конструкції |
|  | + | Заболочені території | На території поселень з високим стоянням ґрунтових вод та на заболочених ділянках треба передбачати пониження рівня ґрунтових вод; відведення дощових і сніготалих вод; улаштування ґрунтових подушок з подальшим ущільненням; часткова чи повна заміна замулених ґрунтів; агролісомеліорація; влаштування дренажів; виконувати привантаження поверхні мулу виконувати намивом чи відсипкою шару піску, що забезпечить ущільнення мулу, або улаштування кам’яного накиду; в окремих випадках передбачається заміна мулу ґрунтом, що має кращі будівельні властивості; розчищення річок, водойм та струмків. |
|  | - | Території схильні до зсувів | Вертикальне планування території; регулювання стоку поверхневих вод; улаштування системи поверхневого водовідведення; улаштування стримувальних протизсувних споруд (підпірні стінки); улаштування стримуючих протизсувних фундаментів; закріплення ґрунтів зсувної зони; часткова чи повна заміна рельєфу схилів; влаштування дренажів (мілкого та глибокого закладання); агролісомеліоративні заходи. |
|  | + | Зриті території | Повне чи часткове засипання ґрунтом не санкціоновано зритих територій. |
|  | + | Території в санітарно-захисних зонах від промислових підприємств, комунальних, складських, транспортних підприємств та сільськогосподарських підприємств. | Упорядкування санітарно-захисної зони від об’єкта та висадка санітарно- захисного озеленення. |
|  | + | Території в шумових та СЗЗ від об’єктів транспортного сполучення | Влаштування санітарно-захисного озеленення згідно з діючого законодавства та щумознижуючих заходів. |

## 3.11. Вулично-дорожня мережа та транспорт

Генеральним планом населеного пункту передбачається реконструкція існуючих і будівництво нових вулиць, яким надається значення житлових вулиць та внутрішньо-квартальних проїздів. Існуючі та проектовані вулиці та проїзди села виділені в генеральному плані в їх червоних лініях, дотримання яких є обов’язковим надалі.

Ширина в червоних лініях:

- головна вулиця – 35м, 25м з влаштуванням лотків для водовідведення;

- житлові вулиці – 18м, 14м, 12м, 10м, 9м, 6,5м з організацією лотків для водовідведення;

- провулки – 6,5м з організацією лотків для водовідведення;

Транспортні і пішохідні зв’язки всередині села вирішуються, в основному, по існуючим і проектним вулицям. Внутрішнє транспортне обслуговування с. Таранівка буде здійснюватися за допомогою індивідуального транспорту та між сільських автобусних маршрутів.

Для безперешкодного на безпечного пішохідного сполучення, в місцях передбачених для розташування  пішохідних переходів, необхідно встановити відповідні дорожні знаки, зробити дорожню розмітку та  штучне освітлення. Місця перетину залізничних колій повинні бути обладнанні сучасними технічними засобами призначеними для цього.

Більш точна інформація повинна бути отримана на детальних планах.

Довжина тупикових проїздів має бути не більше 150м. Проїжджа частина тупикових проїздів повинна закінчуватись майданчиками для розвороту розміром 12х12м. До житлових і громадських будинків слід передбачити проїзди завширшки 3,5м придатні для проїзду пожежних машин.

Рух транспортних засобів по вулицях регулюється за допомогою дорожніх знаків і горизонтальної розмітки проїжджої частини вулиць та проїздів.

Поперечні профілі передбачаються з ухилами на проїжджій частині 20‰ та на тротуарах 20‰. Основні параметри плану, поперечного і поздовжнього профілів вулиць прийнято відповідно до рекомендацій ДБН В.2.3-5-2018 «Вулиці та дороги населених пунктів».

Розрахункова швидкість транспорту по житлових вулицях в межах населеного пункту прийнята не більше 50 км/год, а по проїздах, під’їздах та дорогах виробничого призначення – не більше 30 км/год.

Радіуси поворотів на перехрестях головних вулиць прийнято не менше 12 м по краю проїжджої частини, а в умовах реконструкції - 8 метрів. На перехрестях місцевих проїздів – 6 м.

Зберігання індивідуального транспорту передбачається:

- для мешканців, що проживають в індивідуальній садибній забудові – в вбудованих та прибудованих гаражах садибних житлових будинків.

- для мешканців, що проживають в багатоквартирній забудові – в вбудованих та прибудованих гаражах садибних житлових будинків.

- відкриті стоянки для тимчасового зберігання автотранспорту передбачаються: в адміністративно-громадському центрі, біля торгових об’єктів та об’єктів громадського харчування, а також на обладнаних для зберігання автомобілів промислово-складських територіях.

Пасажирські зв’язки населення населеного пункту з іншими населеними пунктами будуть здійснюватися автобусними маршрутами, які входять в мережу міжміського масового пасажирського транспорту.

На території населеного пункту залишаються та проектуються такі основні штучні споруди, характеристика яких наведена нижче в таблиці.

#### Таблиця 26 – Перелік штучних споруд

| Адреса мостової споруди | Призначення мостової споруди | Довжина (м) | Ширина (м) | Площа (тис. м2) | Стан |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| через Залізничну колію | автомобільно-пішохідний міст | 70 | 10 | 0,77 | існуючий |

Значення показників основних елементів вулиць і доріг та  основні розрахункові  параметри зазначені в таблиці нижче.

#### Таблиця 27 –  Таблиця основних елементів вулиць та доріг

| Тип вулиці | Назва вулиці | Ширина в червоних лініях, м | Кількість смуг та ширина проїзної частини, м | Кількість та мінімальна | Номер попереч. профілю | Довжина, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Житлова вулиця | вул. Миру | 18 | 2х2.75 | 2х1 | 3 | 915.13 |
| Житлова вулиця | вул. Поштова | 18 | 2х2.75 | 2х1 | 3 | 128.32 |
| Житлова вулиця | вул. Садова | 18 | 2х2.75 | 2х1 | 3 | 410.45 |
| Житлова вулиця | вул. Слобожанська | 18 | 2х2.75 | 2х1 | 3 | 262.07 |
| Житлова вулиця | вул. Слобожанська | 18 | 2х2.75 | 2х1 | 3 | 1683.56 |
| Житлова вулиця | вул. Театральна | 18 | 2х2.75 | 2х1 | 3 | 662.38 |
| Житлова вулиця | вул. Тернова | 18 | 2х2.75 | 2х1 | 3 | 636.56 |
| Житлова вулиця | вул. Тиха | 18 | 2х2.75 | 2х1 | 3 | 785.43 |
| Житлова вулиця | вул. Тиха | 18 | 2х2.75 | 2х1 | 3 | 317.30 |
| Провулок | пров. Поштовий | 18 | 2х2.75 | 2х1 | 3 | 189.87 |
| Провулок | пров. Суворова 2-й | 18 | 2х2.75 | 2х1 | 3 | 308.98 |
| В'їзд | в-д Зміївський | 14 | 2х2.75 | 2х3 | 4 | 458.44 |
| Житлова вулиця проектна | вул. Нова_11 | 14 | 2х2.75 | 2х1 | 4 | 623.14 |
| Житлова вулиця | вул. Буценка | 14 | 2х2.75 | 2х1 | 4 | 827.94 |
| Житлова вулиця | вул. Буценка | 14 | 2х2.75 | 2х1 | 4 | 293.11 |
| Житлова вулиця | вул. Буценка | 14 | 2х2.75 | 2х1 | 4 | 610.72 |
| Житлова вулиця | вул. Гостинна | 14 | 2х2.75 | 2х1 | 4 | 687.33 |
| Житлова вулиця | вул. Гостинна | 14 | 2х2.75 | 2х1 | 4 | 121.33 |
| Житлова вулиця | вул. Дружби | 14 | 2х2.75 | 2х1 | 4 | 121.42 |
| Житлова вулиця | вул. Залізнична | 14 | 2х2.75 | 2х1 | 4 | 125.56 |
| Житлова вулиця | вул. Зміївська | 14 | 2х2.75 | 2х1 | 4 | 222.06 |
| Житлова вулиця | вул. Лісова | 14 | 2х2.75 | 2х1 | 4 | 394.69 |
| Житлова вулиця | вул. Мічуріна | 14 | 2х2.75 | 2х1 | 4 | 1025.53 |
| Житлова вулиця проектна | вул. Нова | 14 | 2х2.75 | 2х1 | 4 | 492.65 |
| Житлова вулиця проектна | вул. Нова_10 | 14 | 2х2.75 | 2х1 | 4 | 894.05 |
| Житлова вулиця проектна | вул. Нова_12 | 14 | 2х2.75 | 2х1 | 4 | 339.56 |
| Житлова вулиця проектна | вул. Нова_2 | 14 | 2х2.75 | 2х1 | 4 | 109.49 |
| Житлова вулиця проектна | вул. Нова_3 | 14 | 2х2.75 | 2х1 | 4 | 267.38 |
| Житлова вулиця проектна | вул. Нова_4 | 14 | 2х2.75 | 2х1 | 4 | 219.42 |
| Житлова вулиця проектна | вул. Нова_8 | 14 | 2х2.75 | 2х1 | 4 | 497.25 |
| Житлова вулиця проектна | вул. Нова_9 | 14 | 2х2.75 | 2х1 | 4 | 764.65 |
| Житлова вулиця проектна | вул. Новая_5 | 14 | 2х2.75 | 2х1 | 4 | 368.27 |
| Житлова вулиця проектна | вул. Новая_6 | 14 | 2х2.75 | 2х1 | 4 | 836.75 |
| Житлова вулиця | вул. Поштова | 14 | 2х2.75 | 2х1 | 4 | 160.65 |
| Житлова вулиця | вул. Поштова | 14 | 2х2.75 | 2х1 | 4 | 224.95 |
| Житлова вулиця | вул. Рябушанська | 14 | 2х2.75 | 2х1 | 4 | 1237.98 |
| Житлова вулиця | вул. Рябушанська Друга | 14 | 2х2.75 | 2х1 | 4 | 480.80 |
| Житлова вулиця | вул. Рядушанська Друга | 14 | 2х2.75 | 2х1 | 4 | 1458.66 |
| Житлова вулиця | вул. Садова | 14 | 2х2.75 | 2х1 | 4 | 379.64 |
| Житлова вулиця | вул. Слобожанська | 14 | 2х2.75 | 2х1 | 4 | 539.64 |
| Житлова вулиця | вул. Сонячна | 14 | 2х2.75 | 2х1 | 4 | 564.85 |
| Житлова вулиця | вул. Суботівка | 14 | 2х2.75 | 2х1 | 4 | 463.36 |
| Житлова вулиця | вул. Харківська | 14 | 2х2.75 | 2х1 | 4 | 273.10 |
| Провулок | пров. Буценка 1-й | 14 | 2х2.75 | 2х1 | 4 | 213.48 |
| Провулок | пров. Вернигоренко | 14 | 2х2.75 | 2х1 | 4 | 1250.98 |
| Провулок | пров. Мічуріна | 14 | 2х2.75 | 2х1 | 4 | 279.07 |
| Провулок | пров. Н. Мовіної 1-й | 14 | 2х2.75 | 2х1 | 4 | 426.47 |
| Провулок | пров. Н. Мовіної 1-й | 14 | 2х2.75 | 2х1 | 4 | 196.58 |
| Провулок | пров. Новий | 14 | 2х2.75 | 2х1 | 4 | 326.59 |
| Провулок | пров. Новий 3-й | 14 | 2х2.75 | 2х1 | 4 | 415.68 |
| Провулок | пров. Піщаний | 14 | 2х2.75 | 2х1 | 4 | 436.78 |
| Провулок | Пров. Слобожанський | 14 | 2х2.75 | 2х1 | 4 | 285.97 |
| Провулок | пров. Сонячний | 14 | 2х2.75 | 2х1 | 4 | 563.62 |
| Провулок | пров. Суботівка | 14 | 2х2.75 | 2х1 | 4 | 347.75 |
| Провулок | пров. Суворова | 14 | 2х2.75 | 2х1 | 4 | 352.51 |
| Провулок | пров. Суворова | 14 | 2х2.75 | 2х1 | 4 | 725.83 |
| Провулок | пров. Тихий | 14 | 2х2.75 | 2х1 | 4 | 268.45 |
| Провулок | пров. Широнінців | 14 | 2х2.75 | 2х1 | 4 | 226.14 |
| Провулок | пров. Яровий | 14 | 2х2.75 | 2х1 | 4 | 769.26 |
| Житлова вулиця | вул. Мічуріна | 12 | 2х2.75 | 2х2.25 | 5 | 379.23 |
| Житлова вулиця проектна | вул. Нова_11 | 12 | 2х2.75 | 2х2.25 | 5 | 1150.39 |
| Житлова вулиця | вул. Слобожанська | 12 | 2х2.75 | 2х2.25 | 5 | 527.89 |
| Житлова вулиця | вул. Слобожанська | 12 | 2х2.75 | 2х2.25 | 5 | 1074.58 |
| Житлова вулиця | вул. Суворова | 12 | 2х2.75 | 2х2.25 | 5 | 157.95 |
| Провулок | пров. Лисенка 2-й | 12 | 2х2.75 | 2х2.25 | 5 | 174.43 |
| Провулок | пров. Н. Мовіної 4-й | 12 | 2х2.75 | 2х2.25 | 5 | 574.09 |
| Провулок | пров. Рябушинський 1-й | 12 | 2х2.75 | 2х2.25 | 5 | 352.80 |
| Провулок | пров. Шкільна | 12 | 2х2.75 | 2х2.25 | 5 | 237.32 |
| Житлова вулиця | вул. Вербова | 10 | 2х2.75 | 2х1 | 6 | 403.40 |
| Житлова вулиця | вул. Вчительська | 10 | 2х2.75 | 2х1 | 6 | 255.28 |
| Житлова вулиця | вул. Дружби | 10 | 2х2.75 | 2х1 | 6 | 731.91 |
| Житлова вулиця | вул. Зміївська | 10 | 2х2.75 | 2х1 | 6 | 717.82 |
| Житлова вулиця | вул. Лисенка | 10 | 2х2.75 | 2х1 | 6 | 577.00 |
| Житлова вулиця | вул. Пушкіна | 10 | 2х2.75 | 2х1 | 6 | 777.04 |
| Житлова вулиця | вул. Садова | 10 | 2х2.75 | 2х1 | 6 | 225.49 |
| Житлова вулиця | вул. Скринянська | 10 | 2х2.75 | 2х1 | 6 | 1051.34 |
| Житлова вулиця | вул. Сонячна | 10 | 2х2.75 | 2х1 | 6 | 1356.22 |
| Житлова вулиця | вул. Фабрична | 10 | 2х2.75 | 2х1 | 6 | 404.24 |
| Провулок | пров. Буценка 1-й | 10 | 2х2.75 | 2х1 | 6 | 446.55 |
| Провулок | пров. Мічуріна | 10 | 2х2.75 | 2х1 | 6 | 293.99 |
| Провулок | пров. Піщаний | 10 | 2х2.75 | 2х1 | 6 | 225.80 |
| Провулок | пров. Поштовий | 10 | 2х2.75 | 2х1 | 6 | 321.29 |
| Житлова вулиця | вул. Зелена | 9 | 2х2.75 | 1х1 | 7 | 589.20 |
| Житлова вулиця | вул. Зоряна | 9 | 2х2.75 | 1х1 | 7 | 299.86 |
| Житлова вулиця | вул. Зоряна | 9 | 2х2.75 | 1х1 | 7 | 497.38 |
| Житлова вулиця | вул. Зоряна | 9 | 2х2.75 | 1х1 | 7 | 108.36 |
| Житлова вулиця | вул. Ломоносова | 9 | 2х2.75 | 1х1 | 7 | 428.96 |
| Житлова вулиця | вул. Нова_7 | 9 | 2х2.75 | 1х1 | 7 | 371.14 |
| Житлова вулиця | вул. Садова | 9 | 2х2.75 | 1х1 | 7 | 234.35 |
| Житлова вулиця | вул. Суворова | 9 | 2х2.75 | 1х1 | 7 | 175.26 |
| Провулок | пров. Вербовий | 9 | 2х2.75 | 1х1 | 7 | 362.81 |
| Провулок | пров. Лисенка 2-й | 9 | 2х2.75 | 1х1 | 7 | 138.27 |
| Провулок | пров. Сонячна | 9 | 2х2.75 | 1х1 | 7 | 188.65 |
| Провулок | пров. Широнінців | 9 | 2х2.75 | 1х1 | 7 | 248.20 |
| В'їзд | в-д Зміївський | 6,5 | 1х3.5 | 2х1.5 | 8 | 136.60 |
| Житлова вулиця | вул. Гагаріна | 6,5 | 1х3.5 | 2х1.5 | 8 | 322.38 |
| Житлова вулиця | вул. Дружби | 6,5 | 1х3.5 | 2х1.5 | 8 | 262.52 |
| Житлова вулиця | вул. Калинова | 6,5 | 1х3.5 | 2х1.5 | 8 | 302.55 |
| Житлова вулиця | вул. Космонавтів | 6,5 | 1х3.5 | 2х1.5 | 8 | 347.67 |
| Житлова вулиця | вул. Ломоносова | 6,5 | 1х3.5 | 2х1.5 | 8 | 1276.07 |
| Житлова вулиця | вул. Н. Мовіної | 6,5 | 1х3.5 | 2х1.5 | 8 | 165.77 |
| Житлова вулиця | вул. Суворова | 6,5 | 1х3.5 | 2х1.5 | 8 | 233.99 |
| Провулок | пров. Зміївський | 6,5 | 1х3.5 | 2х1.5 | 8 | 349.91 |
| Провулок | пров. Ломоносова | 6,5 | 1х3.5 | 2х1.5 | 8 | 266.03 |
| Провулок | пров. Н. Мовіної | 6,5 | 1х3.5 | 2х1.5 | 8 | 1115.43 |
| Провулок | пров. Новий 1-й | 6,5 | 1х3.5 | 2х1.5 | 8 | 147.77 |
| Провулок | пров. Новий 2-й | 6,5 | 1х3.5 | 2х1.5 | 8 | 263.48 |
| Провулок | пров. Павлова | 6,5 | 1х3.5 | 2х1.5 | 8 | 491.29 |
| Провулок | Пров. Павлова | 6,5 | 1х3.5 | 2х1.5 | 8 | 505.56 |
| Провулок | пров. Рябушанський 2-й | 6,5 | 1х3.5 | 2х1.5 | 8 | 291.29 |
| Провулок | пров. Солов'їний | 6,5 | 1х3.5 | 2х1.5 | 8 | 127.53 |
| Провулок | пров. Яровий | 6,5 | 1х3.5 | 2х1.5 | 8 | 150.70 |
| Всього |  |  |  |  |  | 52284.64 |

### 3.11.1 Координати червоних ліній

#### Таблиця 28 – Каталог координат червоних ліній

| Номер * | Х | У |  | Номер * | Х | У |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 3.12 Інженерна інфраструктура

Одним з визначальних факторів, які відіграють важливу роль у розвитку населених пунктів, є розвинута інженерна інфраструктура.

До інженерної інфраструктури населеного пункту відносять: водопостачання, каналізування, санітарну очистку, теплогазопостачання, електропостачання, а також телефонізацію і радіофікацію. Усі перелічені питання будуть розглянуті цим розділом проекту та прораховані нормативні навантаження, враховуючи архітектурно-планувальні та економічне вирішення майбутнього розвитку та росту.

Зважаючи на умови розвитку ринкової економіки, її закони та практичні капіталовкладення, території населених пунктів з розвинутим інженерним забезпеченням та вільними потужностями є найбільш потенційно привабливими для різного роду інвесторів, що в свою чергу значно підвищує вартість на землю, нерухоме майно та приносить додатковий економічно-фінансовий приріст.

### 3.12.1 Водопостачання

Існуючий стан

На час розроблення генерального плану в селі існують локальні системи водопостачання, населення користується шахтними колодязями, які розташовані переважно на присадибних ділянках.

Проектні пропозиції

Для забезпечення водопостачанням існуючої та перспективної житлової, та громадської забудови передбачається влаштування об’єднаної системи на господарсько-побутові та протипожежні потреби, а саме труби діаметром не менше ніж 100 мм.   Проектом прийнято другу категорію надійності системи водопостачання за вимогами пункту 8.4 ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди». Ті елементи системи водопостачання, пошкодження яких може призвести до перебоїв у подаванні води на потреби пожежогасіння, проектом передбачено (кільцеві водопровідні мережі з пожежними гідрантами,  водонапірними баштами тощо).

Обсяги води на господарсько-питне водопостачання села розраховано відповідно до пункту 6.1.2 ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди», а також додатку А ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація» за формулою

, [м3/добу],

де	 – середньодобовий (питомий) норматив господарсько-питного водоспоживання на одного мешканця садибної забудови, що враховує витрати води на потреби громадських будівель,  = 210 л/добу (ДБН В.2.5-64:2012 Додаток А),

– розрахункова кількість населення садибної забудови,

– коефіцієнт, що враховує непередбачені витрати води на господарсько-питні потреби (відповідно до примітки 3 таблиці 1 ДБН В.2.5-74:2013),  = 1,1,

– коефіцієнт добової нерівномірності водоспоживання

(ДБН В 2.5-74:2013 пункт 6.1.2),  = 1,3.

На час розроблення проекту існуюча кількість населення садибної забудови у селі складає 4098 осіб. На розрахунковий період проектом додатково передбачається 843

жителів садибної забудови. Таким чином разом на розрахунковий період  передбачається 2769 жителів садибної забудови.

На розрахунковий період будівництва села розрахункова максимальна витрата води на господарсько-питні потреби складає:

Qгосп =210 ×5243×1,1 ×1,3/1000 =1574.47 (м3/добу)

Розрахункові витрати води на громадські будівлі села складають:

| № п/п | Назва споживачів | Кількість споживачів, осіб | Водоспоживання, м3/добу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сільська рада | 10 | 0,12 |
| 2 | Сільський клуб | 10 | 0,1 |
| 3 | Пошта | 10 | 0,1 |
| 4 | Підрозділ ДП “Зміївське лісове осподарство” | 5 | 0,12 |
| 5 | Адміністративна будівля ФХ «Альянс» | 5 | 0,060 |
| 6 | Школа | 590 | 8.85 |
| 7 | Дитячий садок | 300 | 22.50 |
| 8 | Бібліотека | 5 | 0,06 |
| 9 | Будинок вчителя | 5 | 0,06 |
| 10 | Радіоклуб | 10 | 0,12 |
| 11 | Амбулаторія | 30 | 0,45 |
| 13 | Ветеринарна лікарня | 5 | 0,4 |
| 14 | Ринок | 50 | 0,6 |
|  | Разом: |  | 33,54 |

Для подальших розрахунків приймаємо розрахункову максимальну витрату води на господарсько-питні потреби житлових та громадських будівель села в розмірі 1608,01 м3/добу.

Джерелом господарсько-питного водопостачання села на перспективний період пропонується прийняти підземні артезіанські водоносні горизонти, які будуть експлуатуватися водозабірними свердловинами.

Потрібна кількість робочих водозабірних артезіанських свердловин на розрахунковий період для забезпечення розрахункових потреб села при 20-ти годинній роботі насосів і дебітом –20,0 м3/год. становить:

NСвердл=1608,01/(20 х 20) = 4,01 ( шт. )

Розрахункову кількість робочих свердловин прийнято 4 шт. Кількість резервних свердловин для водозабору прийнято згідно з ДБН В.2.5-74:2013 табл. 10 і становить 1 шт.

Проектом передбачається влаштування централізованого водозабору. Передбачається розташування свердловин у різних частинах території села, на відстанях, які виключають взаємне перекривання їх гідравлічних радіусів впливу. При цьому на території села передбачається розмістити 5 свердловин.

Навколо кожної артезіанської свердловини пропонується передбачити зони санітарної охорони відповідно до вимог ДБН В.2.5-74:2013 розділ 15. Зони першого поясу радіусом 30 м пропонується огороджувати парканом з металевої сітки висотою 2,0 м, а також смугою зелених насаджень (ДБН В.2.5-74:2013 пункт 17.1.4, а також БН 441-72).

Проектом пропонується передбачити заходи для захисту територій першого поясу від затоплення дощовими та повеневими водами (вертикальне планування та інше).

Межі другого та третього поясів санітарної охорони пропонується встановлювати розрахунками на подальших стадіях проектування (технічний проект водопроводу села), виходячи з санітарних і гідрологічних умов.

Уточнений розрахунок необхідної кількості артезіанських свердловин пропонується уточнювати на подальших стадіях проектування (стадії «Проект» і «Робоча документація»).

Вода, що має подаватися у мережі об’єднаного господарсько-питного та протипожежного водопроводу, за хімічним і бактеріологічним складом повинна відповідати вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

Схему водопостачання пропонується виконувати згідно з вимогами розділів 9 та 12 ДБН В.2.5-74:2013.

Проектом пропонується будівництво на території села 7 водонапірних веж для зберігання в їх резервуарах регулювального та протипожежного запасу води. Передбачається подавання води від артезіанських свердловин до  водонапірних башт і подаванні її у кільцеві водопровідні мережі села. Пропозиції щодо розташування водозабірних артезіанських свердловин, дивись на кресленні «Схема інженерного обладнання території».

Остаточні рішення щодо забезпечення водопостачанням села Таранівка, уточнені розрахунки об’ємів господарсько-побутового водопостачання, гідравлічні розрахунки мереж, свердловин та водонапірних  башт пропонується виконувати (уточнювати) на подальших стадіях проектування (стадії «Проект» і «Робоча документація»).

Потреби у воді для зрошування зелених насаджень, поливання та миття удосконалених покриттів у перерахунку на одну людину, згідно з ДБН В.2.5-74:2013 (Додаток А), складають 50 л. Поливання та зрошування пропонується проводити поверхневими водами озер та струмків, що знаходяться на території села за допомогою стаціонарних або портативних насосних станцій, а також за допомогою поливальних автомобілів. Витрата води на поливання в селі Таранівка складає:

Qполив  = 5243×50 × 0,8/1000 = 209,75 м3/добу;

де	0,8 – поправковий коефіцієнт, таблиця А.2 примітка 2.  ДБН В.2.5-74:2013.

Поливання територій, прилеглих до громадських будівель, комерційної забудови та промислових будівель, пропонується здійснювати окремими системами поливальних водопроводів, що живляться від стаціонарних чи портативних поливальних насосних станцій. Джерелом поливального водопостачання є струмок та ґрунтові води.

Поливання присадибних ділянок передбачається здійснювати поверхневими водами або від окремо розташованих на ділянках шахтних колодязів.

Трасування мереж поливального водопроводу, їх гідравлічні розрахунки, а також остаточний вибір місць розташування поливальних насосних станцій пропонується здійснювати на наступних стадіях проектування (стадії «Проект» і «Робоча документація»).

Водогони та мережі

Водогони та мережі об’єднаної системи господарсько-питного та протипожежного водопроводу пропонується передбачати кільцевими з поліетиленових труб типу ПЕ-100 за ГОСТ 18599-83*.

На кільцевих водопровідних мережах села пропонується встановлювати пожежні гідранти (125 мм. за ГОСТ 8220-85. Відстань між пожежними гідрантами не повинна перевищувати 150 -200 м.

Проектом пропонується водопровідні колодязі на мережах та камери перемикання на водоводах передбачати зі збірних залізобетонних елементів за ТПР 901-09-11.84.

Проектом пропонується розміщення пожежних гідрантів уздовж вулиць та автомобільних доріг на відстані не більше ніж 2.5 м від краю проїзної частини та не ближче ніж 5 м від стін будівлі, згідно вимог п. 12.16 ДБН В.2.574:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди»

Протипожежні заходи

На час розроблення генерального плану пожежну безпеку забезпечує пожежне депо розташоване у м. Змиїв, вул. Таранівськє шосе, 3А (радіус 12км не витримується) .

Для протипожежної безпеки села Таранівка передбачається використання пожежного депо ІІ типу (на 2 автомобіля), будівництво якого передбачається по провулку Верхньому в центральній частині території села. Депо має обслуговувати виробничу та житлову зони території села. При цьому радіус обслуговування виробничих споруд категорій А, Б та В не повинен перевищувати 2 км, а житлової зони – 3 км по дорогах з твердим покриттям.

Також на території населеного пункту генеральним планом передбачено спорудження 3 пожежних пірси поруч з водоймами.

Витрата води на зовнішнє пожежогасіння на території села та кількість одночасних пожеж прийнято згідно з таблицями 3 та 4 ДБН В.2.5-74:2013. Витрата складає 15,0 л/с на одну пожежу, а кількість одночасних пожеж – 1.

Розрахунковий час зовнішнього пожежогасіння – 3 години (пункт 6.2.13 ДБН В.2.5-74:2013). Розрахунковий час роботи пожежних кран-комплектів прийнято 180 хв. (таблиця 6 ДБН В.2.5-64:2012).

Vпож = (3×3600×15)/1000 = 162 (м3)

Протипожежний запас води з урахуванням тригодинного зовнішнього гасіння однієї пожежі, при одночасному забезпеченні потреб у воді на інші потреби, пропонується зберігати у (водонапірних) баштах.

Зовнішнє пожежогасіння на території села передбачається від пожежних гідрантів (125 мм за ГОСТ 8220-85, що мають бути встановлені на кільцевих водопровідних мережах на відстані не більше 150-200 метрів один від одного. У місцях розташування пожежних гідрантів на опорах ЛЕП напругою 0,4 кВ проектом пропонується встановлення світлових покажчиків «ПГ», згідно з ГОСТ 12.4.009-83.

Остаточно способи гасіння пожеж, об’єми води на потреби пожежогасіння, місця зберігання протипожежного запасу води, конкретні місця розташування пожежних гідрантів та світлових покажчиків «ПГ» пропонується уточнити на подальших стадіях проектування (стадії «Проект» і «Робоча документація»).

Для протипожежного водопостачання виробничих об’єктів передбачається влаштування окремих систем зовнішнього та внутрішнього протипожежного водопостачання.

Системи зовнішнього та внутрішнього пожежогасіння, а також системи автоматичного пожежогасіння підприємств передбачається виконувати за окремими проектами відповідно до отриманих технічних умов на пожежогасіння.

Пожежні  гідранти слід передбачати уздовж вулиць та автомобільних доріг на відстані не більше ніж 2,5 м від краю проїзної частини, але не ближче ніж 5 м від стін будівель.

При забудові та реконструкції територій населеного пункту, а також будівництві чи реконструкції  будівель та споруд необхідно дотримуватись протипожежних вимог розділу 15  ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій». Відповідно до цього ДБН слід приймати протипожежні відстані:

При забудові та реконструкції територій населеного пункту, а також будівництві чи реконструкції  будівель та споруд необхідно дотримуватись протипожежних вимог розділу 15  ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій». Відповідно до цього ДБН слід приймати протипожежні відстані:

- Відстані між будинками і спорудами приймаються у світлі між зовнішніми стінами або іншими конструкціями. За наявності конструкцій будинків і споруд, що виступають більше, як на 1 м, виготовлених із спалимих матеріалів, приймається відстань між цими конструкціями.

✅ Відстані між будинками і спорудами в залежності від ступеню вогнестійкості будинків:

- між житловими, садовими, дачними будинками (та господарськими будівлями) I та II ступеню вогнестійкості (детальніше про ступені вогнестійкості написано в попередньому матеріалі) розміщеними (запланованими) на сусідніх земельних ділянках протипожежний розрив має бути 6 м.

- між житловими, садовими, дачними будинками (та господарськими будівлями) I та II ступеню вогнестійкостіта будинками III ступеню вогнестійкості протипожежний розрив має бути 8 м!

- між житловими, садовими, дачними будинками (та господарськими будівлями) III ступеню вогнестійкості розміщеними (запланованими) на сусідніх земельних ділянках протипожежний розрив має бути 8 м!  Під цю категорію підпадає найбільша кількість індивідуальних житлових, садових та дачних будинків!

- між житловими, садовими, дачними будинками (та господарськими будівлями) IIIа, IIIб, IV, IVа, V ступеню вогнестійкості (зокрема, дерев'яні будинки) розміщеними (запланованими) на сусідніх земельних ділянках протипожежний розрив має бути від 10 до 15 м!

✅ Протипожежні відстані від будинків, будівель і споруд сільських населених пунктів, а також від меж ділянок дачних поселень та садової забудови до лісових ділянок повинні бути 20 м, 50 м, 100 м – відповідно до дерев листяного, мішаного і хвойного лісу. У містах та селах для зон одно- та двоповерхової садибної забудови з присадибними ділянками протипожежна відстань від меж присадибних ділянок до лісових ділянок може бути зменшена, але повинна складати не менше ніж 15 м.

- Господарські будівлі і гаражі сусідніх ділянок допускається блокувати.

⭕️ Виключення:

- Відстань між стінами будинків без віконних прорізів допускається зменшувати на 20%, за винятком будинків певних ступенів вогнестійкості (примітка 3 Таблиці 15.2 ДБН Б.2.2-12:2019).

- Протипожежні відстані можуть не застосовуватись між житловими і господарськими будинками у межах однієї присадибної ділянки. Отже, в межах приватної ділянки власник самостійно вирішує на якій відстані розміщувати будівлі та споруди!

- Відстані між будинками I і II ступенів вогнестійкості допускається передбачати менше 6 м за умови, якщо стіна вищого будинку, розміщеного навпроти іншого будинку, є протипожежною.

- Протипожежні відстані між будинками слід збільшувати на 20 %: для двоповерхових будинків V ступеня вогнестійкості; для будинків, що мають горищний дах, верхній шар покрівлі якого виконаний з горючих матеріалів.

- підприємств, гаражів до виробничих, складських, сільськогосподарських будинків і споруд слід приймати за таблицями 15.2 та 15.3 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»;

- від житлових і громадських будинків до складів I групи для зберігання нафти і нафтопродуктів слід приймати відповідно до вимог чинних норм, а до складів горючої речовини II групи, які передбачаються у складі котелень, дизельних електростанцій та інших енерго об’єктів, що обслуговують житлові та громадські будинки, - не менше встановлених у таблиці 15.4 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»;

- від об’єктів навколишнього середовища до споруд АЗС рідкого моторного палива слід приймати згідно з таблицею 15.5 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»;

- мінімальні протипожежні відстані від модульних АЗС до об’єктів, розташованих поза територією АЗС, слід визначати відповідно до таблиці 15.6 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»;

- від складів відкритого зберігання сільськогосподарської продукції до інших будівель та споруд приймаються відповідно до таблиці 15.10 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»;

- від газгольдерів для горючих газів до будинків і споруд слід приймати відповідно до таблиці 15.11 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій».

У відповідності до вимог п. 15.3.2 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» до виробничих, сільськогосподарських будівель та споруд по всій їх довжині повинен бути  вільний під’їзд з твердим покриттям для пожежних автомобілів: з однієї сторони будівлі або споруди при їх ширині до 18 м та з двох сторін при ширині понад 18м.

Під час проектування проїздів і пішохідних маршрутів необхідно забезпечувати можливість проїзду пожежних автомобілів до житлових і громадських будинків, у тому числі із вбудовано-прибудованими приміщеннями і доступ особового складу пожежно-рятувальних підрозділів з автодрабин і автопідйомників у будь-яку квартиру чи приміщення.

Для пожежних автомобілів слід передбачати проїзди завширшки не менше ніж 3,5 м або смуги завширшки не менше ніж 6 м, які повинні бути розраховані на відповідні навантаження від пожежного автомобіля.

Відповідно до п 11.3.8 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» розміщення ліній електропередач, які є складовими загальних енергетичних систем, на територіях промислових і сільськогосподарських підприємств не допускається. Тому у разі наявності ліній електропередач, які є складовими загальних енергетичних систем, на територіях промислових і сільськогосподарських підприємств необхідно проводити перенесення даних  ліній на послідуючих стадіях проектування та реконструкції таких підприємств.

Відповідно до пункт 15.2.4 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»:

Відстані від будинків, будівель і споруд різного призначення міських населених пунктів до лісових ділянок повинні бути не менше 50 м.

При розміщенні промислових підприємств в лісових ділянках, коли будівництво їх пов'язано з вирубкою лісу, вказані відстані до таких лісових ділянок хвойних порід дозволяється зменшувати вдвічі.

Відстань від будинків, будівель і споруд сільських населених пунктів, а також від меж ділянок дачних поселень та садової забудови до лісових ділянок повинна бути 20, 50, 100 м – відповідно до порід дерев листяного, мішаного і хвойного лісу.

В містах та селах для зон одно- та двоповерхової садибної забудови з присадибними ділянками відстань від меж присадибних ділянок до лісових ділянок може бути зменшена, але повинна складати не менше ніж 15 м.

Відстань від складів відкритого зберігання горючих матеріалів до лісових ділянок має бути не менше 100 м.

Відстань від будинків, будівель і споруд, а також від меж ділянок садибної житлової забудови, а також дачної і садової забудови до відкритого залягання торфу повинні бути не менше 100 м.

Відстані від будівель та споруд підприємств до відкритого залягання торфу дозволяється скорочувати вдвічі за умови засипки відкритого залягання торфу шаром землі товщиною не менше 0,5 м.

Лісовий фонд України є високо пожежонебезпечним об’єктом. Територія зазначених лісів характеризується високим класом пожежної небезпеки, що зумовлено великим відсотком соснових та листяних насаджень, близькістю населеного пункту, наявністю транспортних шляхів, тощо.

У безпосередній близькості від меж населеного пункту знаходяться території лісогосподарського призначення ДП «Скрипаївське навчально-дослідне лісове господарство Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва» - хвойні ліси та листяні ліси з відповідними зонами регулювання забудови від меж лісу. Частина територій та забудови населеного пункту знаходиться в зоні регулювання забудови від меж хвойного лісу.

Вздовж північно-західної та південно-західної частини села, за межами населеного пункту знаходиться хвойний ліс (сосна). Протипожежна відстань 15 м згідно ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» п. 15.2.4 від забудови (не перевищує 1-2 поверхи) витримана.

Вздовж північно-східної та південно-східної частини села за межами населеного пункту знаходиться хвойний ліс (сосна). Протипожежна відстань 15 м згідно ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» п. 15.2.4 від забудови (не перевищує 1-2 поверхи) витримана.

- Відповідно до пункту 3.3.1 «Правил пожежної безпеки в лісах України», постійному лісокористувачеві ««Зміївське лісове господарство» необхідно створити протипожежні бар’єри в лісі та інші профілактичні заходи на території лісових насаджень лісового фонду «Зміївське лісове господарство» згідно з проектною документацією протипожежних бар’єрів в лісі та інших профілактичних заходів на території лісових насаджень лісового фонду. На час розроблення генерального плану с. Таранівка  дана проектна документація відсутня. ЇЇ необхідно замовити та розробити у встановлений законом порядок спеціалізованій проектній організації. Цей проект розробляється на тривалу перспективу і є складовим елементом системи, містить в собі протипожежні вимоги до лісового фонду та після затвердження керівником лісового господарства області за погодженням з місцевими Радами і органами Мінприроди області, стає проектною документацією для створення системи охорони лісу від пожеж конкретного лісогосподарського підприємства.

- Відповідно до пункту 3.1.10 «Правил пожежної безпеки в лісах України»,  підприємствам, установам, організаціям (незалежно від виду їх діяльності, форм власності) та громадянам забороняється розміщувати ближче ніж за 100 м від стіни хвойного лісу, 50 м – мішаного, 20 м – листяного склади паливно-мастильних та інших горючих матеріалів, автозаправні станцій та вогненебезпечні виробництва, смітники, житлові та виробничі приміщення (відповідно до протипожежних вимог ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»).

- Відповідно до пункту 15.2.4 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», протипожежні відстані від будинків, будівель і споруд сільських населених пунктів, а також від меж ділянок дачних поселень та садової забудови до лісових ділянок повинні бути 20 м, 50 м, 100 м - відповідно до дерев листяного, мішаного і хвойного лісу.

- Відповідно до пункту 1.12 НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні» територія навколо населених пунктів, котеджних містечок, дачних і садових товариств, об’єктів, розміщених у лісових масивах, повинна утримуватися так, щоб виключалася можливість перекидання лісових, торфових пожеж на будинки та споруди, а у разі виникнення пожежі на об'єктах - поширення вогню на лісові масиви (влаштування захисних протипожежних смуг, прибирання в літній період сухої рослинності, вітролому).

- Відповідно до пункту 3.1.10 «Правил пожежної безпеки в лісах України»,  підприємствам, установам, організаціям (незалежно від виду їх діяльності, форм власності) та громадянам у випадку існуючого  ближчого за відстанню розміщення об’єктів, будівель, споруд, складів паливно-мастильних та інших горючих матеріалів, автозаправних станцій та вогненебезпечних виробництв, смітників, житлових та виробничих приміщень  (відповідно до протипожежних вимог ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій») здійснити їх додаткове протипожежне облаштування.

### 3.12.2  Каналізування

Існуючий стан

Населення садибної забудови користується дворовими вбиральнями з вигребами. Виробничі підприємства мають власні локальні системи каналізування.

Господарсько-побутова каналізація. Проектні пропозиції

Розрахункову максимальну добову кількість стічних вод від житлових та громадських будівель села Таранівка приймаємо рівною розрахунковій максимальній витраті води на господарсько-питні потреби – 1608,01 м3/добу.

Проектом передбачається влаштування централізованої системи водовідведення господарсько-побутових стічних вод. Для очищення господарсько-побутових стоків передбачається будівництво каналізаційних очисних споруд на сході, заході та півдні  села Таранівка, які обслуговують два села: с. Таранівка, та Безпалівка. Сумарна продуктивність очисних споруд складає – 2000,66 м3/добу.

Проектом пропонується охоплення усіх проектних та існуючих територій села централізованим каналізуванням. Територію пропонується поділити на 8 басейнів каналізування, з відведенням стічних вод у межах кожного басейну самопливними мережами на каналізаційну насосну станцію (КНС), що проектується для кожного басейну окремо. Від КНС напірними колекторами стічні води пропонується подавати до самопливних мереж наступного басейну каналізування, а далі на очисні споруди.

Для очищення господарсько-побутових стічних вод передбачається будівництво очисних споруд повного біологічного очищення з термомеханічною обробкою осаду в закритих приміщеннях. Навколо очисних споруд передбачається влаштування санітарно- захисної зони, яка відповідно до додатку И.3 ДБН Б.2.2-12:2019, при розрахунковій потужності до 5000 м3/добу, складає 100 м. Остаточний вибір установок для очищення пропонується здійснити на подальших стадіях проектування.

Після очищення господарсько-побутові стічні води передбачається періодично вивозити спеціалізованими машинами асенізаторами на міські очисні споруди.

Для житлових будинків існуючої садибної забудови, централізоване каналізування яких технічно неможливе, передбачається влаштування індивідуальних очисних споруд, що мають бути розташовані на присадибній ділянці.

Добова кількість господарсько-побутових стічних вод від одного садибного будинку без централізованого каналізування пропонується приймати 0,7 м3.

Індивідуальні очисні споруди пропонується виконувати за окремими проектами та комплектувати септиками, або установками глибокого біологічного очищення і фільтруючими колодязями, чи полями підземної фільтрації. При цьому відповідно до примітки 7 Додатку И.3 ДБН Б.2.2-12:2019 санітарно-захисну зону від септиків пропонується приймати 5 м., від фільтруючих колодязів – 8 м., від полів підземної фільтрації – 15 м.

Остаточні рішення щодо місць розташування каналізаційних насосних станцій (КНС), трасування самопливних та напірних каналізаційних колекторів, розташування каналізаційних очисних споруд, гідравлічні розрахунки самопливних і напірних мереж з визначенням їх діаметрів, розрахунки КНС за басейнами каналізування пропонується уточнити (виконати) на подальших стадіях проектування (стадії «Проект» і «Робоча документація»).

### 3.12.3 Теплопостачання

Існуючий стан

На даний час теплопостачання житлово-комунального сектору села здійснюється автономними системами. В садибній забудові застосовується індивідуальне теплотехнічне обладнання. Необхідний тепловий потік для підприємств забезпечується власними джерелами  теплоти. За основне паливо для теплових установок використовується природний газ або  дрова.

Проектні пропозиції

На перспективний період проектом передбачається опалення індивідуальних садибних будинків здійснювати від автономних побутових теплогенераторів, які розміщуються в кухнях або у відокремлених приміщеннях та працюють на природному газі.

Для теплопостачання виробничих підприємств пропонується влаштування окремих систем теплопостачання, за окремими проектами з топковими, що працюють на природному газі.

Розрахунок теплових потоків для споживачів теплової енергії села Таранівка на перспективний період виконано на підставі таких кліматичних характеристик:

- розрахункова температура для проектування опалення	–23 °С;

- середня температура найхолоднішого місяця	–5,9   °С;

- тривалість опалювального періоду	179 діб.

Опалення, вентиляцію та гаряче водопостачання решти комунальних та громадських об’єктів пропонується здійснювати від вбудованих чи прибудованих тепло генераторних, що працюють на природному газі.

Приєднання систем опалення та внутрішнього теплопостачання слід здійснювати також з допомогою альтернативних джерел енергопостачання:

- використання відновлюваної енергії, у тому числі сонячної - ДСТУ-Н Б.2.5-43;

- використання теплових насосів згідно з  ДСТУ-Н Б.2.5-44.

Загальні теплові потоки на житлову забудову та громадські об’єкти, приймються з урахуванням площі, та удільних теплових навантаженнях, по аналогічних будівлях наведено в таблиці №29 та таблиці №30.

Таблиця 29 – Теплові потоки на житлові будинки

| № п/п | Найменування будівлі (споруди) | Кількість будівель (квартир) | Кількість поверхів | Витрата тепла на опалення та гаряче водопостачання, МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Індивідуальні садибні житлові будинки: | 2356 | 1-2 |  |
|  | - на опалення |  |  | 19,86 |
|  | - на гаряче водопостачання |  |  | 1,74 |
|  | Всього: |  |  | 21,60 |

Таблиця 30 – Теплові потоки на громадські споруди

| № п/п | Найменування будівлі (споруди) | Кількість (будівель) | Кількість поверхів | Витрата тепла, МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Опалення | Вентиляція | Гаряче водопостачання | Загальна |
| 1 | Громадські споруди |  |  | 4,96 | 5,96 | 0,28 | 11,20 |

Загальна розрахункова потужність теплоспоживання складає 21,60+11,20=32,80МВт. Приймаємо сумарну потужність джерел теплопостачання села на перспективний період складає 32,20 МВт.

### 3.12.4   Газопостачання

Існуючий стан

Газопостачання здійснюється природним газом від ГРС у с. Таранівка.

Схема експлуатується за системою розподільчих газопроводів високого та низького тиску.

Проектні пропозиції

Газопостачання для проектної забудови пропонується від існуючих газових мереж ГРС с.  Таранівка. Після ШРП та КБРТ пропонується прокладати газопроводи низького тиску безпосередньо до споживачів. Такий варіант створить найбільш економічну і надійну в експлуатації систему газопостачання.

Остаточний варіант системи розподілу газу по території села пропонується уточнити на подальших стадіях проектування після отримання технічних умов на газопостачання.

Для обліку витрат газу у кожній кухні або приміщенні теплогенераторної передбачається встановлення побутового лічильника газу, в відокремлених топкових та теплогенераторних передбачається встановлення лічильників для комерційного обліку витрат газу.

Загальні розрахункові питомі годині та річні витрати газу за видами газопостачання зведено до таблиці №31.

Таблиця 31 – Витрати природного газу

| № п/п | Споживачі газу | Норма газоспоживання на рік, м3 | Розрахунковий строк |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Населення, чол. | Витрати газу млн.м3/ рік |
| 1 | Житлові квартали | 250 | 5243 | 1,441825 |
| 2 | Підприємства соцкультпобуту |  |  |  |
| 3 | Разом: |  |  | 1,441825 |

Виходячи з наведеної таблиці вище прогнозоване сумарне споживання природного газу на розрахунковий строк в рік на господарчо-побутові та комунальні потреби населення складає:

250 × 5243 +10% =1441825 м3/ рік

де, 250 – норма газопостачання  на рік при гарячому водопостачанні від газових водонагрівачів, 5243– розрахункова кількість населення, 10% - не передбачені витрати.

Політика енергозбереження

Висока надійність роботи системи енергопостачання є однією з вирішальних умов забезпечення ефективної життєдіяльності села. Система газопостачання є однією з складових частин системи енергозабезпечення. Від її надійної і гарантованої роботи залежить ефективність роботи встановленого газовикористовуючого обладнання, його коефіцієнт корисної дії. Основними заходами з економії газу є:

надійна і безпечна робота системи газопостачання – подавання природного газу на газові пальники у кількості і під тиском, які забезпечують максимальний ККД газовикористовуючого обладнання;

вжиття заходів зі своєчасного запобігання аварій і інших порушень у роботі системи газопостачання. Це дасть можливість уникнути матеріальних витрат на ліквідацію наслідків аварії;

введення жорсткої системи контролю за споживанням і обліком спожитого газу на кожному об’єкті;

упровадження заходів, які сприяють зменшенню витрат газу на опалення, за рахунок зменшення витрат у житлових, громадських, адміністративних будівлях шляхом застосування нових матеріалів, які зберігають тепло в будинках, впровадження нових систем теплоізоляції;

упровадження високо економічного газового обладнання з високим коефіцієнтом корисної дії;

упровадження нових технологій, що дозволяють заміну природного газу на інші види палива (відходи сировини, біогаз, тощо).

### 3.12.5  Електропостачання та зовнішнє освітлення

Існуючий стан

Електропостачання споживачів електроенергії села Таранівка здійснюється від ліній електропередач ПС – 110/10 кВ «Таранівка».

Споживачі в межах села отримують електроенергію по мережах 10 кВ, та 0,4кВ, які виконані повітряними лініями від трансформаторних підстанцій. В селі діє 3 трансформаторних підстанцій.

Проектні пропозиції

На перспективу електропостачання села зміна джерела живлення не планується.

Розрахунок перспективного споживання електроенергії та максимальних навантажень для потреб села для комунально-побутових та господарських споживачів виконано згідно ДБН Б.2.2-12:2019 по укрупнених показниках електроспоживання, в яких враховується громадський та житловий сектор села, підприємства комунально-побутового обслуговування, зовнішнє освітлення, системи теплопостачання, водопостачання та водовідведення (ДБН Б.2.2-12:2019 табл.11.4).

Закладена в проекті забезпеченість населення села житловою площею передбачає для мешканців більшу комфортність ніж існуюча, що приведе до збільшення споживання потужності та електроенергії на 1 людину в рік. Зважаючи на вищезазначені фактори при розрахунку максимальних навантажень та споживання електроенергії, в проекті прийнята величина питомого електропостачання на рівні 800 кВт год. люд./рік при річній кількості годин використання максимуму електричного навантаження 3000 годин.

Розрахунок перспективного споживання електроенергії та максимальних навантажень на перспективний період виконано згідно табл. 11.4 ДБН Б.2.2-12:2019  з врахуванням досягнутого на теперішній час споживання електроенергії та приймається 950 кВт год/рік при річній кількості годин використання максимуму навантаження 4100 годин.

Розрахунок електричних навантажень об’єктів громадсько-побутового призначення виконаний за питомими нормативами згідно з ДБН В.2.5.23-2010 «Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення».

Результати розрахунків перспективного споживання електроенергії та максимальних навантажень приводяться в таблицях № 32.

Таблиця 32 – Розрахунок електричних навантажень господарсько-побутових споживачів села

| № п/п | Найменування споживачів | Загальна кількість мешканців, тис. осіб | Питома норма, кВт год на 1 мешканця в рік | Річне споживання електроенергії, млн. кВт/год. | Число годин використання максимуму навантаження, рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Існую-чий стан | Розрах. період | Існую-чий стан | Розрах. період | Існую-чий стан | Розрах. період | Існую-чий стан | Розрах. період |
| 1 | Господарсько-побутові та комунальні потреби населення | 4.400 | 5,243 | 800 | 950 | 3,08 | 4,98 | 3000 | 4100 |
|  | Інші невраховані витрати 10% |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |
|  | Разом |  |  |  |  |  | 5,48 |  |  |

Приймаємо сумарне річне електроспоживання села Таранівка на перспективний період 5,48 млн. кВт∙год/рік.

У зв’язку з очікуванням збільшення житлового фонду за рахунок передбаченого в генеральному плані нового будівництва житлових будинків, забезпечення більшої комфортності житла, у тому числі за рахунок збільшення енергоозброєності квартир, а також розширення мережі культурно-побутового та господарського обслуговування населення, збільшиться споживання електроенергії та потужності.

Електропостачання існуючих споживачів села передбачається здійснювати по існуючих електричних мережах напругою 10 і 0,4 кВ від існуючих трансформаторних підстанцій 10/04 кВ. Для електропостачання проектної забудови передбачається прокладання нових повітряних ліній 10 та 04 кВ та будівництво нових трансформаторних підстанцій 10/04 кВ. Виходячи з перспективної потреби в електроспоживанні житлової забудови села потрібно розмістити три КТП 10/0,4 потужністю не менше 630 кВА з урахуванням реконструкції існуючих КТП, що забезпечать невраховані потреби.

Протягом всього проектного періоду пропонується проводити реконструкцію та розширення електричних мереж 10 кВ та 0,4 кВ, заміну зношеного та морально застарілого обладнання, впроваджувати енергозберігаюче обладнання та технології.

Всі наведені у розділі параметри електрозабезпечення села Таранівка мають уточнюватися на подальших стадіях проектування.

Зовнішнє освітлення

Зовнішнє освітлення вулиць та територій, які прилягають до громадських будівель, проектується світильниками з натрієвими лампами потужністю 150 Вт та 250 Вт. Відкриті площадки та стоянки освітлюються прожекторами з металогалогенними лампами потужністю 400 Вт, що встановлюються на стовпах. Управління зовнішнім освітленням здійснюється в автоматичному режимі від фотореле трансформаторних підстанцій 10/0,4кВ.

### 3.12.6  Телефонізація та радіофікація

На час складання проекту села Таранівка данні про телефонні мережі відсутні.

Потреби квартирного сектора у телефонному зв’язку складається з розрахунку один телефон на одну сім’ю. На перспективний період потреба села у телефонах складає 175 телефонів.

Для реалізації перспективної потреби у телефонах на території села пропонується встановити малі архітектурні форми і розмістити там розподільчі шафи (РШ) з обмеженим доступом сторонніх осіб.

Пропонується прокласти телефонний кабель необхідної ємності в телефонній каналізації від АТС села Таранівка. Прокласти телефонні кабелі необхідної ємності в телефонній каналізації від РШ до будинків та споруд. Для визначення конкретного обсягу робіт та місця підключення необхідно отримати у оператора зв’язку технічні умови.

На час складання проекту в селі данні про радіоточки відсутні. На перспективний період потреба села у радіоточках складає 5243 радіоточок.

Для подальшої радіофікації села Таранівська пропонується прокладання проводом РМПЗЭП 1х2х1,2 розподільчої фідерної лінії від радіовузла в селі Таранівська. Остаточне місце підключення та обсяги робіт пропонується визначити після отримання технічних умов на підключення.

Для забезпечення телебаченням села пропонується прокладання волоконно-оптичних кабелів від найближчого оптичного вузла. На території села у захисних шафах пропонується встановити оптичні приймачі. Побудову мережі телебачення пропонується здійснювати за допомогою радіочастотного коаксіального кабелю з використанням телевізійних підсилювачів.

Вибір вузла, траси прокладання, а також місць розташування оптичних приймачів пропонується здійснити на подальших стадіях проектування (стадії «Проект» і «Робоча документація»).

### 3.12.7  Санітарна очистка

Для села Таранівка приймається комбінована система санітарного очищення від твердих побутових відходів:

планово-подвірна - для громадського центру і виробничої забудови;

планово-квартальна - для зони індивідуальної садибної забудови.

Сухе побутове сміття, тверді відходи та сміття з вулиць збирається у сміттєзбірники.

На території села окрім садибної забудови передбачаються місця встановлення контейнерів для сміття. Містобудівною документацією пропонується передбачити окремі контейнери для скла, пластмаси, паперу, металевих банок і харчових відходів, що дасть можливість зменшити навантаження на існуюче звалище шляхом вилучення за призначенням вторинних матеріалів з подальшим їх переробленням за відповідними технологіями на спеціалізованих підприємствах.

Для періодичного вивезення відходів передбачається 1 сміттєвоз на день.

Вивіз ТПВ з села Таранівка в генеральному плані заплановано вивозити на Чугуївський полігон. У разі будівництва сортувальної станції чи заводу з переробки ТПВ, відповідно до СПТО, вивезення відбуватиметься на ці об’єкти.

Річні норми утворення твердих побутових відходів прийняті згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 п.11.2.1, Таблиця 11.2 і становлять: для житлових будинків багатоквартирної забудови - 350 кг на одну людину; для житлових будинків садибної забудови - 450 кг на одну людину.

Кількість твердих відходів на розрахунковий строк для житлових багатоквартирних будинків  становитиме:

350×287=100,45 т рік або 100,45/ 365 = 0,27 т / доб.

Кількість твердих відходів на розрахунковий строк для житлових будинків садибної забудови становитиме:

450×2356=1060,20 т рік або 1868/ 365 = 2,90 т / доб.

### 3.13 Мережі розташування об’єктів і місць утилізації побутових відходів а також місць захоронення тварин

В межах сільської ради відсутні діючі худобомогильники, біотермічні ями для захоронення трупів тварин. Облаштування  нових  заборонені  наказом Державного комітету ветеринарної медицини України від 27 жовтня 2008 року № 232, зареєстрованих в Міністерстві Юстиції України 29.01.2009 року за № 85/16101

На даний час побутові відходи вивозять на полігон який єксплуатується КП « Зміїв-сервіс» Зміївської районної ради. Територіально полігон розташований на землях Зміївської  міської ради Зміївського району Харківської області (за межами населених пунктів) на відстані 740 м від міста Зміїв. На території підприємства  по обробленню (переробленню) відходів планується функціонування сміттєсортувальної лінії, що дозволить розділяти тверді побутові відходи на фракції: картон, папір, скло біле і кольорове, пластмаса ПЕТ, тверда пластмаса, поліетиленова плівка, алюмінієві банки, брухт чорних металів, текстиль, тощо.

З 2506 домоволодінь станом на 2021 рік 1841 домоволодіння уклали договір із КП « Зміїв-сервіс» на вивезення ТПВ.

Для населеного пункту приймається комбінована система санітарного очищення від твердих побутових відходів, а саме планово-подвірна.

Сухе побутове сміття, тверді відходи та сміття з вулиць збирається у сміттєзбірники.

На території с. Таранівка передбачаються місця встановлення контейнерів для сміття. Містобудівною документацією пропонується передбачити окремі контейнери для скла, пластмаси, паперу, металевих банок і харчових відходів з подальшим їх переробленням за відповідними технологіями на спеціалізованих підприємствах.

## 3.14 Дощова каналізація, інженерна підготовка та захист території

### 3.14.1 Дощова каналізація

В населеному пункті з територій садибної забудови запроектовано дощову каналізацію відкритого типу, з територій багатоквартирної забудови відведення поверхневих стоків надалі відбуватиметься по закладеній системі закритого водовідведення. Відвід дощових та снігових талих вод з проїжджих частин та тротуарів здійснюється в лотки проїжджої частини. На ділянках озеленення відведення дощових і снігових талих вод відбувається за рахунок інфільтрації в ґрунт.

Для впорядкування території населеного пункту відповідно до діючих норм передбачається виконати такі інженерні заходи, як вертикальне планування з організацією поверхневих стоків.

Як засіб інженерного захисту потрібно використовувати природні властивості природних систем та їх компонентів – підвищення водовідвідної і дренуючої ролі гідрографічної мережі шляхом розчищення русел і стариць.

Заходами з вертикального планування в межах існуючої та проектної забудови передбачається поліпшення стану існуючих доріг з реконструкцією та влаштуванням покриття із асфальтобетону.

Рішеннями генерального плану передбачається:

- забезпечення відведення поверхневих вод;

- забезпечення проектних відміток в точках перетину осей вулиць та в характерних місцях;

- регулювання швидкості води ухилами, виключаючи ерозію ґрунтів на прилеглі території;

- забезпечення мінімального обсягу земляних робіт;

- максимальне збереження природного стану ґрунтів і збереження деревних насаджень;

- створення безпечних умов руху транспорту, пішоходів, мало мобільних груп населення.

Поздовжні ухили вулиць в проектній забудові знаходяться в межах до 80‰. На вулицях з ухилами, які перевищують нормативні 80 ‰ (в межах існуючої забудови), потрібно влаштовувати нове вдосконалене покриття із бруківки для забезпечення зчеплення автомобіля з проїжджою частиною та уникнення аварійно небезпечних ситуацій на дорозі. В зимовий період рекомендується першочергово посипати проїжджу частину на ділянках з ненормативними ухилами засобами для уникнення обледеніння.

### 3.14.2 Інженерна підготовка та захист території

Інженерна підготовка території виконується з метою покращення санітарно-гігієнічних умов функціонування будівель і включає вертикальне планування для відводу поверхневих вод, інженерний захист від підтоплення.

В даний час в селі Таранівка відвід поверхневих вод недостатньо організований. Поверхневі води по рельєфу відводяться в водойми, струмки та канави. В генеральному плані закладена відкрита система дощової каналізації як найбільш реалістична для сіл. Проектними рішеннями генерального плану населеного пункту відведення поверхневих стоків дощової та талої води  вулиць, проїздів та площ пропонується відводити шляхом улаштування відкритої мережі поверхневого водовідведення (через лотки, дорожні кювети, водовідвідні канави та ін.), у відповідності з ДБН Б.2.2-2:2019. Відповідно до п. 5.11 ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди», очисні споруди поверхневих стічних вод повинні проектуватися для кожного водозбірного басейну, який має випуск у водойму. З сельбищних та інших територій  дощові та талі води генеральним планом пропонується використовувати на зрошування даних територій, попередньо очищуючи їх у разі необхідності. Очищені та умовно чисті води від очисних споруд малої каналізації невеликої продуктивності передбачається скидати у водойми та струмки, що не передбачені для питного використання.

Найбільш забруднену частину стоку (перші 20 хвилин дощу), відповідно до вимог  ДБН В.2.5-75:2013, СН 496-77,  ДСТУ 3013-95 передбачається очищувати на очисних спорудах малої каналізації невеликої продуктивності, які будуть розміщенні на кожному випуску стоків та мають бути виконані за окремими проектами, погодженими з органами Державної обласної екологічної інспекції.  Відповідно до п. 7.3.2 ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди», відстань від очисних споруд до існуючих житлових будівель повинна становити не менше ніж 100 м, але враховуючи те, що  до мережі дощової каналізації надходитимуть дощові води тільки з доріг, а решта води буде використовуватися для зрошування територій де вона випала, їхня кількість буде незначна, і вони будуть очищуватися на  сучасних очисних спорудах малої каналізації невеликої продуктивності, які будуть розміщені на кожному випуску, технологія очистки води на яких забезпечить зменшення санітарно-захисної зони до мінімальної допустимої. Остаточні рішення щодо способу організації відведення поверхневих вод, продуктивність очисних споруд каналізації поверхневих вод, остаточні місця та розміри майданчиків для їх розташування, місця та умови скидання очищених та умовно чистих дощових вод пропонується уточнювати на подальших стадіях проектування (стадії «Проект» і «Робоча документація»), у відповідності до вимог «Державної екологічної інспекції» та Державного управління екології та природних ресурсів.

Вертикальне планування території забезпечуватиме допустимі для руху транспорту і пішоходів ухили (згідно ДБН В.2.3-5-2018) з раціональним балансом земляних робіт.

Пропозиції щодо трасування мереж дощової каналізації, а також, щодо розташування очисних споруд дивись креслення «Схема інженерної підготовки захисту  території».

Відповідно до існуючої ситуації генеральному плані передбачається, такий комплекс гідротехнічних заходів по інженерній підготовці та захисту території:

- протиповіневий захист; берегоукріплення;

- захист території від підтоплення;

- регулювання (розчистка) русла річки та водойм;

- розчистка та благоустрій існуючих водойм.

- ліквідація заболоченостей; протималярійні заходи;

- рекомендації по ліквідації просідання ґрунтів.

Протиповіневий захист, берегоукріплення

Протиповіневий інженерний захист берегів – це комплекс гідротехнічних споруд (дамби захисні, берегоукріплення) та інших інженерно-технічних заходів, що забезпечують захист житлової забудови, об’єктів народного господарства та території від підтоплення, затоплення, та інших небезпечних природних явищ.

Конструктивні рішення щодо укріплення річкових берегів та берегів водойм приймаються залежно від мети передбаченого використання території; з урахуванням інженерно-будівельної оцінки ділянки забудови та інженерно-геологічних і гідрологічних умов берегової і прибережної смуги. На ставках пропонується виконати берегоукріплення мокрих відкосів гребель.

Захист території від підтоплення

Особливості ландшафту території міста та відповідні кліматичні умови створюють небезпеку виникнення надзвичайних ситуацій природного характеру при повенях, та надмірному випаданні опадів. За таких умов можливі підтоплення територій населеного пункту, прибудинкових територій, та об’єктів господарської діяльності.

В межах садибної та громадської забудови, та на територіях зелених насаджень загального користування, що знаходяться в зоні підтоплення можливе влаштування дренажів, як закритого так і відкритого типу, тобто водовідвідних осушних лотків, канав і каналів.

На території проектної блокованої садибної забудови передбачені заходи з підсипки. Влаштування дренажів для капітальної забудови виконується з урахуванням норми осушення на глибину не менше 2,0 м, а для одноповерхової забудови не менше 1,5 м; для парків, скверів, стадіонів – не менше 1,0 м.

Склад заходів для захисту територій від підтоплення залежить від геологічних та гідрологічних умов, типу забудови та використання підземного простору. До складу таких заходів входить комплекс робіт по зниженню дії природних та штучних чинників підтоплення, підвищенню планувальних відміток території, підвищенню підлоги та посилення гідроізоляції підземних споруд, улаштуванню дренажів.

Основними заходами щодо захисту від підтоплення територій забудови є: підвищення поверхні території до розрахункових незатоплюваних відміток; обвалування і часткове підвищення поверхні території до розрахункових незатоплюваних відміток (комбінований метод); влаштування водовідвідних або розвантажувальних каналів для пропуску катастрофічних витрат; збільшення пропускної здатності річки після розчистки її русла.

Регулювання (розчищення) річки та водойм

Всі водні об’єкти потребують розчистки від мулу та вологолюбної рослинності, особливо прибережні території потребують розчистки від комишу, очерету та кущів.

Влаштування мостового переходу; площадок для під’їзду пожежних машин, тощо; виконання культуртехнічних робіт по берегах і в заплаві ріки.

Необхідно виконати роботи по залуженню, посадці водозахисних алейних лісосмуг, виконати культурно-технічні роботи , берегоукріплювальні роботи та інші заходи.

Ділянки заплавної території, які були в тимчасовому користуванні потребують проведення на них залуження.

В зв’язку з тим, що на встановленій прибережній смузі зустрічаються поодинокі насипи ґрунту, ями, зрідка кущі верболозу, звалища сміття, які є перепоною при пропусках повені потрібно роботи по їх усуненню. Кавальєри після розчистки русла розрівнюються і залужуються.

Розчистка та благоустрій існуючих водойм

Даним розділом намічається виконати такі інженерно-технічні заходи і роботи по реконструкції водоймищ:

- розчистку і поглиблення ложа водойм (ставків);

- підсипку тіла земляних гребель, дамб і закріплення їх відкосів;

- реконструкцію водопропускних і водоскидних споруд.

Розчистці і поглибленню підлягають всі водойми в межах проектованої території. Для попередження заростання їх водною рослинністю необхідно максимально зменшити площу мілководної зони в водоймах.

Земляні греблі, дамби які потребують реконструкції, необхідно підсипати до проектних відміток, відкоси закріпити: мокрі – каменем або ж залізобетонними плитами, а сухі – посівом багаторічних трав.

На берегах водойм необхідно створити прибережну захисну смугу та водоохоронну зону з посадкою деревно-кущової рослинності, а в місцях інтенсивного відвідування відпочиваючими особливу увагу слід приділити естетичному оформленню берегової смуги водойм (влаштувати зону відпочинку для населення: - пляжна зона; спортивна зона; - зона тихого відпочинку (рибна ловля та ін.).

Глибина в водоймах повинна бути не менше 2,0 м. Благоустрій берегової смуги та укріплення виконувати в ув’язці із влаштуванням прогулянкової набережної з укріпленням, загальною протяжністю біля 0,4 км. Берегові відкоси вище рівня води повинні бути закладені з відкосами 1:2, при закріпленні їх одерновкою або посівом багаторічних трав.

Прибережна смуга навколо водоймищ укріплюється посівом багаторічних трав та посадкою деревно-кущової рослинності для попередження ерозії ґрунтів.

Ліквідація заболоченості; протималярійні заходи

Прибережна акваторія річки та каналів і струмків, та ставків частково, на окремих ділянках, зарослі очеретом; потребують розчистки від мулу, наносів та видалення водної рослинності.

Необхідно провести ліквідацію заболочених ділянок, викосити очерет та виконати видалення іншої водної рослинності; влаштувати водовідвідні канали і канави, дренаж  (згідно рішень генерального плану).

Заболочені ділянки, зарослі очерету, де може бути прояв осередків розведення малярійного комара. Для ліквідації можливих осередків малярійного комара, в разі прояву їх, проводяться інженерно-меліоративні заходи. Наявність, кількість та поширення осередку малярії визначають малярійну характеристику території. При проектуванні інженерної підготовки на таких ділянках слід складати карти анофелогенних територій та водоймищ в радіусі до 5 км з характеристикою кожного осередку і обов’язково виконувати ряд протималярійних заходів. Комплекс протималярійних заходів включає: вертикальне планування та організацію поверхневого стоку; осушення заболочених територій та зниження рівня ґрунтової води; пропуск малих водотоків в трубах; засипку водоймищ, що не використовуються в містобудівництві; регулювання стоку; благоустрій берегів річок та водоймищ; влаштування прибережних захисних смуг і водоохоронних зон.

Рекомендації по ліквідації просідання ґрунтів.

У разі виникнення просадних явищ для підготовки основи під капітальну забудову необхідно виконати більш детальне інженерно-геологічне та інженерно-будівельне обстеження ділянок під конкретні будинки і споруди.

При замочуванні основи, складеної просадними ґрунтами, стійкість та експлуатаційна надійність споруд забезпечується водозахисними та конструктивними заходами, спрямованими на запобігання просадним властивостям ґрунтів:

- в межах деформаційної зони чи її частини – улаштуванням ґрунтових подушок, витрамбовкою котлованів;

- в межах всього просідного шару необхідно виконувати глибинне ущільнення ґрунтовими палями, що попередньо замочені в нижніх шарах просідних ґрунтів;

- прорізкою просадних ґрунтів основи фундаментів із забивних, набивних та буронабивних паль, а також з використанням стовпів чи стрічки з ґрунтів, що закріпленні хімічним, термічним чи іншим способом, та заглибленням фундаментів;

- вертикальним плануванням ділянки забудови, якісним заповненням пазух котлованів та траншей, виключенням витоку води із водонесучих комунікацій на проектованій території;

- підвищенням міцності і загальної просторової жорсткості споруд, збільшенням їх піддатливості за допомогою гнучких та розрізних конструкцій, з використанням методів, що забезпечують нормальну роботу обладнання при деформаціях основи.

Обсяги протипросідних заходів визначаються на послідуючих стадіях проектування, після проведення ретельних інженерно-геологічних та інженерно-будівельних вишукувань і досліджень. Протипросідні дослідження рекомендується виконувати в першу чергу на нових ділянках забудови.

## 3.15 Пропозиції щодо охорони навколишнього природного середовища, подолання та запобігання впливу проявів негативних природно-техногенних факторів для поліпшення життєвого середовища

Інтенсивне використання природних ресурсів, що посилюється кожного року, призвело до значного порушення природного комплексу і появи шкідливих для людини і народного господарства процесів ерозії ґрунтів, забруднення повітря, джерел водопостачання тощо.

Охорона і оздоровлення оточуючого середовища забезпечується комплексом захисних заходів, в основі яких закладена система державних законодавчих актів і нормативна регламентація планування, забудови і благоустрою населених місць.

До містобудівельних заходів регулювання основних показників якості навколишнього середовища відносяться:

- функціональний розподіл території з врахуванням переважаючих напрямів вітрів;

- раціональне планування вулично-дорожньої мережі для захисту від шуму та загазованості території та використання існуючого рельєфу;

- вибір під забудову добре провітрюваних територій;

- закриття частини кладовищ, дотримання режиму закритих кладовищ;

- створення рекреаційних територій.

З метою охорони і оздоровлення навколишнього середовища та для забезпечення екологічної стійкості території до техногенного навантаження у проекті рекомендовано виконати ряд планувальних і технічних заходів. Намічений комплекс заходів повинен реалізовуватись через дію законів України щодо екологічного стану та санітарно-епідеміологічного контролю території, місцевого самоуправління з урахуванням заходів визначених місцевими та регіональними програмами санітарно-гігієнічного та природоохоронного спрямування.

Для територіально-планувальної організації населеного пункту з урахуванням планувальних обмежень як зон регулювання та обмеження забудови:

В умовах сьогодення питання формування і зменшення СЗЗ виробництв є надзвичайно складним питанням. У відповідності з ДСН 173-96 (п. 5.14) проекти організації СЗЗ слід розробляти в комплексі з проектом будівництва (реконструкції) підприємства з першочерговою реалізацією заходів передбачених в СЗЗ, тобто проблема організації СЗЗ є складовою виробничо-технологічного процесу самих підприємств. Враховуючи те, що в умовах сформованого населеного пункту витримати вимоги по територіальних розривах СЗЗ у більшості випадків неможливо, головне завдання підприємств що їх створюють полягає у впровадженні новітніх технологій які впроваджуються при розробці спеціалізованих проектів з подальшим погодженням скорочення даних нормативів СЗЗ до мінімально-можливих розмірів центральними державними санітарно-епідеміологічними службами МОЗ України. Механізмом реалізації даних вимог є законодавча база по охороні довкілля через механізм приписів, штрафів, компенсаційно-соціальних виплат та закриття виробництв державними контролюючими органами.

Слід зазначити, що розміри санітарно-захисної зони можуть бути зменшені, коли в результаті розрахунків та лабораторних досліджень, проведених для району розташування підприємства або іншого виробничого об'єкта, буде встановлено, що на межі житлової забудови та прирівняних до неї об'єктів концентрації шкідливих речовин у атмосферному повітрі, рівні шуму, вібрації, ультразвуку, електромагнітних та іонізуючих випромінювань, статичної електрики не перевищуватимуть гігієнічні нормативи. У випадку, коли неможлива організація СЗЗ в конкретних умовах, необхідно приймати рішення про зміну технології виробництва, що передбачає зниження викидів шкідливих речовин в атмосферу, його перепрофілювання або закриття. Контроль за виконанням цих заходів здійснюють державні санітарно-епідеміологічні служби МОЗ України.

Рекомендується органам виконавчої влади і місцевого самоврядування визначити своїм розпорядженням перелік підприємств, що межують із житловою забудовою та прирівняними до неї об’єктами, що потребують розробки і погодження проектів скорочення їх СЗЗ. Як правило, для цих підприємств санітарно-захисні зони необхідно повністю або частково (в зонах, які прилягають до житлової забудови) формувати значною мірою за рахунок внутрішнього простору земельної ділянки.

Для забезпечення санітарно-гігієнічних умов в проектних межах населеного пункту пропонується:

- Першочергове вирішення питання організації СЗЗ підприємств, розташування яких є несумісним з житловою забудовою за санітарно-гігієнічними умовами. З метою забезпечення комфортних умов проживання на території прилеглої житлової забудови органам місцевого самоврядування відповідним розпорядженням необхідно зобов’язати суб’єкта що веде господарську діяльність, розробити проект організації СЗЗ з метою її скорочення у встановленому законодавством порядку (ДСН 173-96 п.5.6-5.9). Для цього, окрім впровадження інженерно-технологічних заходів, в тому числі доцільно виконати реструктуризацію ділянки в напрямку компактного зосередження виробничих потужностей та використання лише тієї частини, що найбільш віддалена від житлової забудови. У випадку неможливості скорочення СЗЗ шляхом здійснення інженерно-планувальних заходів, необхідно приймати рішення про зменшення потужностей виробництва, що забезпечить дотримання СЗЗ до існуючої та проектної забудови. Після затвердження скороченої СЗЗ головним управлінням санітарно-епідеміологічної служби України необхідно виконати максимальний благоустрій та озеленення території СЗЗ. Лише після цього можливе містобудівне освоєння проектних ділянок житлової забудови. У випадку неможливості скорочення СЗЗ шляхом здійснення інженерно-планувальних заходів, необхідно приймати рішення про його перепрофілювання або винесення на інші ділянки промислового призначення з дотриманням розмірів СЗЗ. Лише після цього можливе містобудівне освоєння проектних ділянок житлової забудови.

- Застосування нових технологій та обладнання, в тому числі очисного устаткування, які дозволять зменшити шкідливий вплив на оточуюче середовище.

- Реконструкції та перепрофілювання окремих технологічних дільниць, з ліквідацією екологічно небезпечних технологій;

- Реструктуризація виробничої території з перенесенням окремих джерел забруднення із зон, суміжних з житловою забудовою, вглиб виробничих ділянок;

- Додаткового озеленення внутрішнього простору земельної ділянки підприємства між джерелами викидів та житловою забудовою;

- Закриття органами місцевого самоврядування всіх діючих кладовищ в межах міста, СЗЗ яких не витримуються, після остаточного заповнення їх площ, з забороною послідуючого їх повторного використання (проведення підзахоронення на місці існуючих поховань). СЗЗ закритих кладовищ після закінчення кладовищного періоду може бути зменшена. В умовах забудови що склалася, рішення щодо розміщення нових об’єктів в зонах, що примикають до закритих кладовищ приймаються за узгодженням з місцевими органам санітарного надзору в залежності від природних умов (рельєф місцевості, гідрогеологія та ін.) та ступеню інженерного обладнання території;

- Дотримання параметрів планувальних обмежень при реалізації рішень передбачених даним проектом: розробка проектів організації СЗЗ при будівництві нових (реконструкції існуючих) комунальних, промислових та сільськогосподарських підприємств; дотримання параметрів обмежень визначених санітарними нормами та екологічним законодавством: при будівництві об’єктів та мереж інженерної інфраструктури - СЗЗ від очисних споруд зливової каналізації тощо; при проведенні інженерної підготовки території – прибережних захисних смуг водойм та смуг відведення меліоративних каналів.

Для охорони атмосферного повітря:

- поступове переведення  автотранспорту на екологічно чисте паливо;

- покращити експлуатацію транспортних засобів і встановлення контролю за вмістом шкідливих речовин в вихлопних газах.

- реконструкція існуючих магістралей та вулиць з сучасними технічними параметрами з будівництвом нових мостових переходів транспортних та вело-пішохідних переходів;

- упорядкування та розширення системи гаражів парковок;

- інвентаризація всіх джерел викидів, забезпечення контролю за нештатними ситуаціями, запровадження сучасних технологій на підприємствах, що здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря з планувальною організацією території підприємства і упорядкуванням та озелененням їх СЗЗ;

- екологічно спрямовані напрямки розвитку зовнішніх і внутрішніх транспортних зв’язків, вулично-магістральної мережі та транспортних засобів міста: створення нових магістральних вулиць з метою раціональної організації руху транспорту; будівництво мостових переходів; подальший розвиток вуличної мережі – будівництво нових та реконструкція існуючих з сучасними технічними параметрами вулиць та доріг (див. розділ Транспорт);

- упорядкування системи АЗС, СТО, гаражів із дотриманням санітарних вимог щодо їх СЗЗ;

- створення зелених насаджень вздовж вулиць для захисту від шуму та загазованості житлових та рекреаційних територій;

Для охорони водного басейну:

- проведення комплексу заходів щодо благоустрою та захисту водойм з організацією та благоустроєм рекреаційних зон; оздоровлення водойм з ліквідацією анофелогенних ділянок;

- розробка проекту землеустрою щодо встановлення меж прибережних захисних смуг водойм з винесенням їх меж в натуру;

- впровадження комплексу заходів щодо екологізації всього водогосподарського комплексу (за наявності відповідного), реконструкція та оновлення на сучасному рівні всього водопровідного господарства (мереж, насосних станцій тощо), з урахуванням заходів передбачених Програмою «Питна вода» на 2021 рік; реконструкція та розширення мереж централізованого водопостачання та водовідведення з підключенням всіх не каналізованих об’єктів до централізованої системи водовідведення; та інші заходи (див. розділ Водопостачання);

- на промислових та комунальних підприємствах населеного пункту забезпечити контроль щодо відповідності показників стічних вод нормативним показникам для приймання стічних вод в мережу централізованого водовідведення, в разі перевищення - забезпечити попередню очистку стоків перед випуском в каналізацію;

- виконання заходів передбачених Комплексна програма охорони навколишнього природного середовища Харківської області на 2021–2027 роки.;

- забезпечення відведення поверхневого стоку з усієї території населеного пункту, будівництво очисних споруд зливової каналізації (див. розділи Водовідведення, Дощова каналізація);

- інженерна підготовка при освоєнні територій, що зазнають впливу несприятливих природних процесів: регулювання поверхневого стоку, протипаводковий захист території, ліквідація підтоплення та заболочення, рекультивація порушених ділянок тощо (див. розділ Інженерна підготовка території).

Для охорони ґрунтів:

- виконання заходів передбачених Комплексна програма охорони навколишнього природного середовища Харківської області на 2021–2027 роки.;

- проведення геохімічного обстеження території населеного пункту, та при необхідності, проведення санації забруднених ділянок;

- дотримання вимог щодо санітарного очищення території, забезпечення 100% охопленням сільської території планово-подвірною санітарною очисткою, подальший розвиток системи роздільного збору сміття, ліквідація несанкціонованих звалищ побутових відходів та інші (див. розділ «Санітарна очистка території»);

- проведення рекультивації порушених ділянок; бережливе ставлення до родючого шару ґрунтів які зазнають його механічного зняття, залуження та закріплення його на ділянках поверхневого змиву тощо;

- впровадження комплексу заходів з інженерної підготовки території: захист від підтоплення, благоустрій і розчищення водойм; розчистка русел струмків з ліквідацією штучних перепон для поверхневого стоку і ін. (див. “Інженерна підготовка та захист території”).

Для зменшення впливу фізичних факторів на навколишнє середовище (шум, електромагнітне випромінювання):

Основним джерелом шумового забруднення є залізничний транспорт та автомобільний транспорт. При прийнятті проектних рішень враховується фактор акустичного впливу.

Для забезпечення нормативних рівнів шуму на території житлової забудови пропонується:

- на територіях сформованої житлової забудови, де неможливо досягти нормативних рівнів звуку шумозахисним озелененням - спорудження шумозахисних екранів на ділянках впливу залізниці на існуючу житлову забудову;

- забезпечення нормативного санітарно-гігієнічного стану по фактору акустичного впливу на прилеглих до магістральних вулиць територіях забезпечується переважно за рахунок створення придорожніх захисних зелених насаджень;

- решта джерел шумового забруднення, такі як промислові підприємства, трансформаторні підстанції мають локальний вплив, що не виходить за межі охоронної зони об`єктів.

Джерелами електромагнітного випромінювання в населеному пункті є станції мобільного зв’язку, радіотелевізійні антени. Зазначені об`єкти підлягають санітарно-гігієнічному нагляду щодо їх розміщення та експлуатації, а також щодо захисту населення від впливу даного фактору.

Ландшафтно-планувальні заходи:

- проведення інвентаризації системи зелених насаджень населеного пункту у відповідності з вимогами п. 6.8 „Правил утримання зелених насаджень міст та інших населених пунктів”;

- формування зелених насаджень спеціального призначення (санітарно-захисні зони, протишумове озеленення транспортних коридорів; формування насаджень обмеженого використання: озеленення та ландшафтне впорядкування територій рекреаційних закладів в межах їхнього відводу;

- формування зелених насаджень загального користування: локальних місць рекреаційного використання (скверів, парків) з їх благоустроєм та ландшафтною організацією (дендрологічний склад, малі архітектурні форми);

- створення та формування декоративних та ефективних в екологічному відношенні зелених насаджень різного призначення: зелених насаджень загального користування – лугопарків, бульварів, пішохідних зв’язків; обмеженого користування – ділянки зеленого будівництва санаторно-оздоровчих закладів, міжквартальне озеленення; спеціального призначення – санітарно-захисні зони промислово-комунальних підприємств, смуги відведення залізничних та автомобільних доріг, озеленення магістральних вулиць і доріг тощо;

- організація екологічної мережі за рахунок зелених насаджень загального користування, лугопарків, об’єктів ПЗФ, гідрографічної мережі з її прибережними захисними смугами тощо, як джерел відновлення і збереження екологічного балансу та забезпечення сталого розвитку території міста.

Впровадження вищезазначених заходів сприятиме покращенню умов проживання, оздоровленню середовища та підвищенню його екологічної стійкості до техногенних навантажень.

Заборонні заходи

У складі заборонних заходів передбачаються наступні заходи з інженерної підготовки території:

- заборона влаштування несанкціонованих сміттєзвалищ (передбачається встановлення інформаційних знаків, що вказують на заборону);

- заборона скидання побутово-господарських, дощових вод без попереднього їх очищення;

- забороняється розорювання схилів без попереднього інженерно-технічного обґрунтування;

- заборона вирубування дерев та чагарників, що слугують для утримання та захисту схилів, ярів;

- заборона зрізання та вивезення ґрунтово-рослинного шару без спеціальних дозволів, проекту рекультивації;

- забороняється самостійне регулювання, спрямлення річок, струмків без попереднього розроблення, погодження та затвердження проектної документації;

- забороняється самостійне влаштування та прокладання водопропускних споруд без попереднього розроблення проектної документації та погодження її у відповідних установах.

- забороняється самостійно перевантажувати та підрізати схили.

## 3.16 Пропозиції щодо збереження та охорони нерухомих пам’яток культурної спадщини, територій, що мають статус земель історико-культурного призначення.

На території, що визначається генеральним планом, розташовуються наступні обʼєкти культурної спадщини:

- пам’ятка історії місцевого значення – Братська могила (взята на облік рішенням виконавчого комітету Харківської обласної ради депутатів трудящих від 25.01.1972 № 61, занесена до Державного реєстру нерухомих пам’яток України наказом Міністерства культури та інформаційної політики України від 14.01.2021 № 10, охор. № 3835-Ха; охоронну зону не встановлено);

-  пам’ятка історії місцевого значення – Могила Героя Радянського Союзу І. Г. Вернигоренка (взята на облік рішенням виконавчого комітету Харківської обласної ради народних депутатів від 19.08.1985 № 413, занесена до Державного реєстру нерухомих пам’яток України наказом Міністерства культури та інформаційної політики України від 14.01.2021 № 10, охор. № 3834-Ха; охоронну зону не встановлено);

- обʼєкт культурної спадщини – Памʼятник гвардійцям-широнінцям.

В існуючі та проектні межі с. Таранівки не потрапляє, однак має відповідну адресацію (пров. Островського, с. Таранівка Зміївської міської територіальної громади Чугуївського району) пам’ятка історії місцевого значення – Братська могила (взята на облік рішенням виконавчого комітету Харківської обласної ради депутатів трудящих від 25.01.1972 № 61, занесена до Державного реєстру нерухомих пам’яток України наказом Міністерства культури та інформаційної політики України від 14.01.2021 № 10, охор. № 3833-Ха; охоронну зону не встановлено).

Всі перелічені вище обʼєкти культурної спадщини розташовані на землях історико-культурного призначення.

Відповідно до п. 5.3.4.1 ДБН Б.1.1-15:2012 далі наводяться пропозиції щодо збереження та охорони нерухомих пам’яток культурної спадщини, територій, що мають статус земель історико-культурного призначення. Пропозиції щодо збереження земель історико-культурного призначення визначаються пропозиціями щодо збереження обʼєктів культурної спадщини, які на них розташовані.

Якщо під час проведення будь-яких земляних робіт виявлено знахідку археологічного або історичного характеру, виконавець робіт зобов’язаний зупинити їх подальше ведення і протягом однієї доби повідомити про це орган охорони культурної спадщини, на території якого проводяться земляні роботи.

Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, розташованої на території земель історико-культурного призначення, пам’яток культурної спадщини місцевого значення підлягає погодженню з відповідним структурним підрозділом Харківської обласної державної адміністрації у сфері охорони культурної спадщини.

Пропозиції щодо використання території пам’яток (охоронні № № 3835-Ха, 3834-Ха), які розташовані на землях історико-культурного призначення:

На фізичну або юридичну особу, діяльність якої негативно позначається на стані пам’ятки (створює загрозу знищення, руйнування, пошкодження, спотворення пам’ятки), покладається обов’язок вжити заходів, погоджених з відповідним органом охорони культурної спадщини, для запобігання такій загрозі та підтримання пам’ятки в належному стані за власні кошти.

Власник або уповноважений ним орган, користувач зобов’язані утримувати пам’ятку в належному стані, своєчасно проводити ремонт, захищати від пошкодження, руйнування або знищення відповідно до пам’яткоохоронного законодавства та охоронного договору.

Власник або уповноважений ним орган, користувач забезпечують доступ до пам’ятки з метою екскурсійного відвідування.

Пам’ятка може бути відчужена, а також передана власником або уповноваженим ним органом у володіння, користування чи управління іншій юридичній або фізичній особі за наявності погодження відповідного органу охорони культурної спадщини. При  передачі  пам’ятки у володіння, користування чи управління іншій особі істотною умовою договору про таку передачу є забезпечення особою, якій передається пам’ятка, збереження пам’ятки відповідно до вимог Закону України «Про охорону культурної спадщини» та умов охоронного договору, укладеного власником або уповноваженим ним органом (особою) з відповідним органом охорони культурної спадщини.

Юридичні та фізичні особи, у власності чи користуванні яких перебуває пам’ятка, зобов’язані забезпечувати доступ на її територію для органу охорони культурної спадщини та його представників.

Пам’ятку, її частини, пов’язане з нею рухоме та нерухоме майно забороняється зносити, змінювати, замінювати, переміщувати (переносити) на інші місця.

Використання пам’ятки повинно здійснюватися відповідно до режимів використання, встановлених органом охорони культурної спадщини, у спосіб, що потребує якнайменших змін і доповнень пам’ятки та забезпечує збереження її матеріальної автентичності, просторової композиції, а також елементів обладнання, упорядження, оздоби тощо.

Забороняється змінювати призначення пам’ятки, її частин та елементів, робити написи, позначки на ній, на її території без дозволу відповідного органу охорони культурної спадщини.

У разі виникнення загрози для збереженості пам’ятки її власник або уповноважений ним орган, особа, яка набула права володіння, користування чи управління, зобов’язані негайно повідомити про це орган охорони культурної спадщини.

Консервація, реставрація, реабілітація, музеєфікація, ремонт, пристосування пам’ятки здійснюються за наявності письмового дозволу органу охорони культурної спадщини на підставі погодженої з ним науково-проектної документації.

У разі, коли пам’ятці загрожує небезпека пошкодження, руйнування чи знищення, власник або уповноважений ним орган, особа, яка набула права володіння, користування чи управління, зобов’язані привести її до належного стану (змінити вид або спосіб її використання, провести роботи з її консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту та пристосування).

Вимоги органів протипожежної, санітарної, екологічної охорони та інших зацікавлених органів щодо умов утримання та використання пам’ятки не можуть призводити до змін пам’ятки і не повинні погіршувати її естетичну, історичну, мистецьку, наукову чи художню цінність.

Органи місцевого самоврядування зобов’язані повідомляти відповідні органи охорони культурної спадщини про бездіяльність власника або уповноваженого ним органу, особи, яка набула права володіння, користування чи управління, що створює загрозу пам’ятці.

Власник пам’ятки або уповноважений ним орган, особа, яка набула права володіння, користування чи управління нею, забезпечує збереження, утримання в належному стані, консервацію, реставрацію, реабілітацію, музеєфікацію та ремонт пам’ятки за власні кошти, якщо інше не передбачено відповідним договором або законом.

Власник (користувач)  пам’ятки, її  частини, або  уповноважений  ним  орган  (особа),  незалежно  від  форм власності на пам’ятку, зобов’язаний укласти з відповідним органом охорони культурної спадщини охоронний договір.

При  передачі  пам’ятки  чи  її  частини  у  володіння,  користування  чи управління іншій особі істотною умовою договору про таку  передачу є забезпечення особою, якій передається пам’ятка чи  її  частина,  збереження пам’ятки чи її частини відповідно до вимог Закону України «Про охорону культурної спадщини» та умов охоронного договору,  укладеного  власником  або  уповноваженим  ним  органом (особою) з відповідним органом охорони культурної спадщини.

Пропозиції щодо використання території обʼєкта культурної спадщини – Памʼятника гвардійцям-широнінцям, що розташований на землях історико-культурного призначення:

Власник обʼєкта культурної спадщини або уповноважений ним орган, особа, яка набула права володіння, користування чи управління, виконавець реставраційних робіт, зобовʼязані допускати уповноважених органами охорони культурної спадщини осіб для виконання ними своїх обовʼязків до обʼєкта культурної спадщини та на його територію.

Роботи із збереження обʼєктів культурної спадщини проводяться згідно з реставраційними нормами та правилами, погодженими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони культурної спадщини. Будівельні норми та правила застосовуються у разі проведення робіт із збереження обʼєкта культурної спадщини лише у випадках, що не суперечать інтересам збереження цього обʼєкта.

## 3.17. Рекомендації щодо встановлення режиму використання територій, визначених для майбутніх містобудівних потреб.

Території, визначені генеральним планом для містобудівного освоєння, слід використовувати за функціональним призначенням.

Рішення генерального плану повинні враховуватись і прийматись за основу при підготовці прогнозів і програм соціально-економічного розвитку територій, формуванні бюджетів, прийнятті рішень сільської ради щодо використання територій, розробленні містобудівної документації та моніторингу її реалізації на наступних стадіях проектування житлових кварталів та окремих громадських, промислових, комунальних об’єктів та інженерно-транспортної інфраструктури.

Для територій існуючої забудови, що знаходиться в санітарно-захисних зонах, встановлюється особливий обмежений вид містобудівного освоєння – не дозволяється нове будівництво та реконструкція із добудовою чи надбудовою існуючих житлових будинків.

В умовах міської та сільської забудови, яка склалася, рішення щодо реконструкції і капітального ремонту житлових та громадських будинків, розміщення нових об'єктів у зонах, що примикають до закритих кладовищ, приймаються за погодженням з місцевими органами державного санітарного нагляду залежно від природних умов (рельєф місцевості, гідрологія тощо) і ступеня інженерного обладнання території. (Державні санітарні правила та норми "Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України" ДСанПіН 2.2.2.028-99. п 3,12 - примітка 1).

Враховуючи проведений містобудівний та економічний аналіз, даним проектом на розрахунковий термін передбачається розвиток села за рахунок земель сільської ради.

## 3.18. Рекомендації щодо розроблення плану зонування території або черговості виконання плану зонування її окремих частин та детальних планів території.

Метою зонінгу є збереження і раціональне використання середовища для забезпечення соціально-економічного розвитку населеного пункту та гармонійного розвитку людини. В основу правил зонування території покладено такі засади, які б забезпечували функціональну, соціально-економічну, екологічну, планувальну, естетичну сумісність всіх існуючих або перспективних видів її використання і забудови та найбільше б відповідали інтересам її розвитку.

Зонінгові правила дозволяють зміну використання земельної ділянки її власнику чи орендарю в залежності від прибутковості чи попиту на ринку даного виду використання.

Функціональний зонінг є складовою генерального плану. Включає в себе, згідно з концепцією генерального плану, організацію умов, норм та стандартів забудови земель, проектування та розташування будинків на землі відповідно до функціональних зон населеного пункту. Він дозволяє особам, які мають право володіти, використовувати та забудовувати земельні ділянки, знати від самого початку, які типи використання, споруди чи будинки можуть бути встановлені ними на даній території. Це також дає змогу вибирати із кількох варіантів найбільш прийнятий, що в кінцевому результаті дає власнику чи орендарю можливість отримання прибутку.

Кожна зона розглядається з позиції досягнення функціональної цілісності, а також економічної і соціальної достатності.

План зонування території може розроблятися як і окремою містобудівною документацією після затвердження генерального плану, так і у складі генерального плану. План зонування території с. Таранівка розробляється у складі генерального плану.

## 3.19. Організаційні заходи щодо реалізації положень генерального плану, перелік пошукових та проектних робіт для реалізації генерального плану.

Заходи щодо реалізації рішень генерального плану села Таранівка слід здійснювати за умови дотримання принципів комплексного освоєння території населеного пункту. Слід зазначити, що реалізація рішень генерального плану вимагає не лише наявності значних фінансових ресурсів, але перед усім – реалізації послідовної, зваженої та принципової політики розвитку села згідно рішень генерального плану.

При цьому необхідно визнати, що генеральний план є концептуальною стадією містобудівної документації та базується на містобудівних та економічних прогнозах. Відповідно певні рішення генерального плану, особливо щодо функціонального призначення територій можуть коригуватись в ході дії генерального плану.

Особливу увагу слід звертати на реалізацію рішень щодо інженерно-транспортного та соціального забезпечення територій проектування. Проте є рішення, які мають перш за все послідовно і неухильно виконуватись мешканцями села та органами місцевого самоврядування. І насамперед це трасування вулиць, доріг та коридорів інженерних мереж, фіксація їх в червоних лініях і неухильне дотримання даних червоних ліній в ході проектування. Саме дотримання червоних ліній і заборона відведення землі і будівництва в червоних лініях мають ключове значення для сталого розвитку населеного пункту.

Резервування територій вулиць, доріг в червоних лініях – це формування транспортного та інженерного каркасу села і гарантія його майбутнього розвитку, розвитку і покращення вуличної мережі, прокладання інженерних мереж, доступу спеціального автотранспорту, забезпечення надійних транспортних зв’язків в місті та районі, тощо.

Важливим є дотримання функціонального зонування територій та розташування основних об’єктів інженерної інфраструктури та комунального господарства (насосні підстанції, очисні споруди, тощо) в місцях і зонах передбачених генеральним планом.

Дуже важливим для забезпечення радіусів доступності, комфорту проживання та правильного формування житлових районів є резервування територій для розташування об’єктів соцкультпобуту (школи, дошкільні навчальні заклади, заклади медицини, тощо).

Відповідно для реалізації основних положень генерального плану необхідно:

- При відведенні земельних ділянок, прийнятті рішень (в тому числі попередніх та рішень про розроблення ДПТ) про відведення чи зміну цільового призначення земель дотримуватись рішень генерального плану щодо функціонального і цільового призначення територій і трасування вулиць у червоних лініях. Для цього слід звіряти пропоноване призначення та червоні лінії із матеріалами затвердженого генерального плану;

- При виникненні запитань чи складностей у трактуванні рішень генерального плану письмові роз’яснення можна отримати у розробника генерального плану;

- При розробленні детальних планів територій приймати планувальні рішення на основі генерального плану. Детальні плани території повинні уточнювати рішення генерального плану, а не вносити в нього зміни;

- Керуватись положеннями генерального плану при розробленні концепцій та стратегій розвитку села, економічних проектів, тощо;

- Послідовно реалізовувати рішення генерального плану з дотриманням принципів комплексної забудови територій, а саме проектування і будівництво вуличної мережі, інженерних мереж та об’єктів інфраструктури в комплексі з житловою та громадською забудовою або випереджуючими темпами;

- Дотримання принципів переваги інтересів громади над приватними інтересами, зокрема у справах щодо забезпечення нормативних вимог щодо доступності, проїзду та проходу, підходів та під’їздів, тощо.

Улаштування та розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури слід здійснювати як за кошти бюджетів різного рівня так і з залученням для цих потреб коштів забудовників в порядку, визначеному чинним законодавством щодо встановлення граничного розміру залучення коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів». (ст.271 Закону України «Про планування і забудову територій»).

## 3.20. Пропозиції на етап 3-7 років

Враховуючи відсутність планового інвестування в капітальне будівництво (в першу чергу стосується інвестування в житлове будівництво), є значна складність визначення площадок (або їх частин) житлового будівництва, які будуть освоюватися на першому етапі. Тому на етапі 3 – 7 років можна розглядати в частині пріоритетних заходів і обсягів інвестицій щодо сталого функціонування інженерно-транспортної інфраструктури населеного пункту.

Внесення змін в містобудівну документацію може здійснюватися у встановленому порядку за обов‘язковим погодженням з розробником генерального плану.

Внесення змін у генеральний план населеного пункту регулюється Законом України «про регулювання містобудівної діяльності» та підзаконними актами і нормативами ДБН.

# ІV  ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ. БАЛАНС  ТЕРИТОРІЇ

#### Таблиця 33 - Основні показники проекту генерального плану с. Таранівка

| № п/п | Показники | Одиниця виміру | Існуючий стан | Розрахун-ковий термін |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Населення | осіб | 4400 | 5243 |
| 2 | Територія в межах населеного пункту, всього | га | 1005.60 | 1171.00 |
| 2.1 | Житлова забудова, всього | га | 485.31 | 561.68 |
| 2,1,1 | Території житлової садибної забудови, всього | га | 479.49 | 555.86 |
|  | Території житлової садибної забудови | га | 471.77 | 471.77 |
|  | Території земельних ділянок, наданих для житлової садибної забудови | га | 7.72 | 7.72 |
|  | Території житлової садибної забудови проектні | га | 0.00 | 76.37 |
| 2,1,2 | Території житлової блокованої забудови, всього | га | 0.00 | 0.00 |
|  | Території житлової блокованої забудови | га | 0.00 | 0.00 |
|  | Території земельних ділянок, наданих для житлової блокованої забудови | га | 0.00 | 0.00 |
|  | Території житлової блокованої забудови проектні | га | 0.00 | 0.00 |
| 2,1,3 | Території житлової багатоквартирної забудови, всього | га | 5.82 | 5.82 |
|  | Території житлової багатоквартирної забудови | га | 5.82 | 5.82 |
|  | Території земельних ділянок, наданих для житлової багатоквартирної забудови | га | 0.00 | 0.00 |
|  | Території житлової багатоквартирної забудови проектні | га | 0.00 | 0.00 |
| 2.2 | Території громадської забудови, всього | га | 6.54 | 6.54 |
|  | Території громадської забудови | га | 6.54 | 6.54 |
|  | Території громадської забудови, що не діє | га | 0.00 | 0.00 |
|  | Території земельних ділянок, наданих для громадської забудови | га | 0.00 | 0.00 |
|  | Території громадської забудови проектні | га | 0.00 | 0.00 |
| 2.3 | Території виробничі, всього | га | 1.29 | 0.00 |
|  | Території виробничі | га | 1.29 | 1.29 |
|  | Території виробничі недіючі | га | 0.00 | 0.00 |
|  | Території земельних ділянок, наданих для виробництва | га | 0.00 | 0.00 |
|  | Території виробничі проектні | га | 0.00 | 0.00 |
| 2.4 | Території сільськогосподарських підприємств, всього | га | 0.00 | 0.00 |
|  | Території сільськогосподарських підприємств | га | 0.00 | 0.00 |
|  | Території сільськогосподарських підприємств, що не діють | га | 0.00 | 0.00 |
|  | Території земельних ділянок, наданих для сільськогосподарських підприємств | га | 0.00 | 0.00 |
|  | Території сільськогосподарських підприємств проектні | га | 0.00 | 0.00 |
| 2.5 | Території комунальних об’єктів, всього | га | 6.94 | 5.07 |
|  | Території комунальних об’єктів | га | 0.00 | 0.00 |
|  | Території комунальних об’єктів, недіючі | га | 0.00 | 0.00 |
|  | Території земельних ділянок, наданих для комунальних об’єктів | га | 0.00 | 0.00 |
|  | Території комунальних об’єктів проектні | га | 0.00 | 0.00 |
|  | Території кладовищ | га | 5.07 | 0.00 |
|  | Території кладовищ, що закриті | га | 1.87 | 0.00 |
|  | Території земельних ділянок, наданих для кладовищ | га | 0.00 | 0.00 |
|  | Території кладовищ, що закриваються | га | 0.00 | 5.07 |
|  | Території кладовищ проектні, за межами 2 га | га | 0.00 | 0.00 |
| 2.6 | Території транспортної інфраструктури, всього | га | 141.23 | 170.24 |
|  | Території транспортної інфраструктури | га | 141.23 | 169.00 |
|  | Території транспортної інфраструктури, що не діє | га | 0.00 | 0.00 |
|  | Території земельних ділянок, наданих для транспортної інфраструктури | га | 0.00 | 0.00 |
|  | Території транспортної інфраструктури проектні | га | 0.00 | 1.24 |
| 2.7 | Території інженерної інфраструктури, всього | га | 1.76 | 4.95 |
|  | Території інженерної інфраструктури | га | 1.76 | 1.76 |
|  | Території інженерної інфраструктури, що не діє | га | 0.00 | 0.00 |
|  | Території земельних ділянок, наданих для інженерної інфраструктури | га | 0.00 | 0.00 |
|  | Території інженерної інфраструктури проектні | га | 0.00 | 3.19 |
| 2.8 | Території рекреаційно-ландшафтні та озеленені, всього | га | 71.86 | 66.10 |
|  | Території дачної забудови | га | 0.00 | 0.00 |
|  | Території земельних ділянок, наданих для дачної забудови | га | 0.00 | 0.00 |
|  | Території дачної забудови проектні | га | 0.00 | 0.00 |
|  | Території рекреаційного призначення | га | 0.56 | 0.56 |
|  | Території рекреаційного призначення проектні | га | 0.00 | 0.00 |
|  | Території зелених насаджень загального користування | га | 2.02 | 2.02 |
|  | Території зелених насаджень загального користування проектні | га | 0.00 | 0.00 |
|  | Території зелених насаджень спецпризначення | га | 44.62 | 51.16 |
|  | Території зелених насаджень спецпризначення проектні | га | 0.00 | 8.20 |
|  | Території лісових насаджень | га | 0.00 | 0.00 |
|  | Території інших зелених насаджень | га | 24.66 | 4.16 |
| 2.9 | Території курортів, всього | га | 0.00 | 0.00 |
| 2.10 | Території оздоровчого призначення, всього | га | 0.00 | 0.00 |
| 2.11 | Території природо-заповідного фонду, всього | га | 0.00 | 0.00 |
| 2.12 | Території сільськогосподарських угідь | га | 288.44 | 347.48 |
|  | Території колективних та індивідуальних садів | га | 37.62 | 137.86 |
|  | Території земельних ділянок, наданих для колективних та індивідуальних садів | га | 0.00 | 0.00 |
|  | Території колективних та індивідуальних садів проектні | га | 0.00 | 0.00 |
|  | Території для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | га | 0.09 | 0.00 |
|  | Території сільськогосподарського призначення | га | 64.05 | 113.08 |
|  | Території сільськогосподарського призначення проектні | га | 0.00 | 0.00 |
|  | Території сіножаті (сінокосіння), луків | га | 157.96 | 96.54 |
|  | Території сіножаті (сінокосіння), луків проектні | га | 0.00 | 0.00 |
|  | Території городів | га | 28.72 | 0.00 |
| 2.13 | Водних поверхонь | га | 0.04 | 8.94 |
|  | Водні об’єкти | га | 0.04 | 8.94 |
|  | Водні об'єкти проектні | га | 0.00 | 0.00 |
| 2.14 | Зона поширення заболоченості | га | 2.19 | 0.00 |
| 2.15 | Території історико-культурного призначення | га | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Житловий фонд, всього | тис. м2 | 150.3 | 191.6 |
|  |  | кількість домогоспод. | 2506 | 2919 |
|  | Садибна забудова | тис. м2 | 138.8 | 180.1 |
|  |  | кільк. домогосп. | 2356 | 2769 |
|  | Блокована забудова | тис. м2 | 0.0 | 0.0 |
|  |  | кількість домогоспод. | 0 | 0 |
|  | Багатоквартирна забудова | тис. м2 | 11.5 | 11.5 |
|  |  | кількість домогоспод. | 150 | 150 |
|  | Непридатний житловий фонд | тис. м2 | 0.000 | 0.0 |
|  |  | кількість домогоспод. | 0 | 0 |
|  | Середня житлова забезпеченість населення загальною площею | м2 /людину | 34.2 | 36.5 |
| 5 | Вибуття житлового фонду, всього | тис. м2 | 0.00 | 0.0 |
|  |  | кількість домогоспод. | 0 | 0 |
|  | Садибна забудова | тис. м2 | 0.00 | 0.0 |
|  |  | кільк. домогосп. | 0 | 0 |
|  | Блокована забудова | тис. м2 | 0.00 | 0.0 |
|  |  | кількість домогоспод. | 0 | 0 |
|  | Багатоквартирна забудова | тис. м2 | 0.00 | 0.0 |
|  |  | кількість домогоспод. | 0 | 0 |
| 6 | Нове житлове будівництво, всього | тис. м2 | 0.0 | 41.3 |
|  |  | кількість квартир | 0 | 413 |
|  | Садибна забудова | тис. м2 | 0.0 | 41.3 |
|  |  | кільк. домогосп. | 0 | 413 |
|  | Блокована забудова | тис. м2 | 0.0 | 0.0 |
|  |  | кількість домогоспод. | 0 | 0 |
|  | Багатоквартирна забудова | тис. м2 | 0.0 | 0.0 |
|  |  | кількість домогоспод. | 0 | 0 |
| 7 | Об’єкти громадського обслуговування |  |  |  |
|  | Дитячі дошкільні заклади, всього | місць | 2 | 2 |
|  | Загальноосвітні школи, всього | місць | 1 | 1 |
|  | Медичні заклади, всього | об'єкт | 1 | 1 |
|  | Пожежні депо, всього | об’єкти | 0 | 2 |
|  |  | автомобілі | 0 | 4 |
| 8 | Вулично-дорожня мережа та транспорт населеного пункту |  |  |  |
|  | Довжина вулиць і доріг, всього | км | 0 | 78.59 |
|  | Щільність вулиць і доріг, всього | км/км2 | 0 | 0.006 |
|  | Довжина подвійного шляху ліній сільського автобусу по осі вулиць | км | 14800 | 15600 |
| 8 | Інженерне обладнання: |  |  |  |
| 8.1 | Водопостачання |  |  |  |
|  | Сумарний відпуск води | тис. м3/добу | 0 | 1.763 |
|  | Потужність головних споруд водопроводу | тис. м3/добу | 0 |  |
| 8.2 | Каналізація |  |  |  |
|  | Загальне надходження стічних вод | тис.м3/добу | 0 | 1.606 |
|  | Сумарна потужність очисних споруд | тис. м3/добу | 0 | 0.2 |
| 8.3 | Електропостачання |  |  |  |
|  | Сумарне споживання електроенергії | млн. кВт годин на рік | 0 | 5.47 |
|  | Потужність джерел покриття електричних навантажень | тис. кВА | 0 | 2.225 |
| 8.4 | Теплопостачання |  |  |  |
|  | Потужність централізованих джерел тепла, усього | МВт | 0 | 24.82 |
|  | Подача тепла, усього | МВт | 0 | 32.8 |
| 8.5 | Газопостачання |  |  |  |
|  | Споживання газу, усього | млн. м3/рік | 0 | 1.442 |
| 9 | Інженерна підготовка та захист території |  |  |  |
|  | Захист від затоплення | га | 0 | 0 |
|  | Берегоукріплення | га | 0 | 0 |
|  | Дощова каналізація | км | 0 | 0 |
|  | Рекультивація порушених земель | га | 0 | 0 |
| 10 | Санітарне очищення території |  |  |  |
| 10.1 | Обсяги твердих побутових відходів, всього | т/рік | 0 | 2331 |
| 10.2 | Сміттєпереробні заводи |  |  |  |
|  | кількість | одиниць | 0 | 0 |
|  | потужність загальна | тис. м3/рік | 0 | 0 |
| 10.3 | Полігони ТПВ |  |  |  |
|  | кількість | одиниць | 0 | 0 |
|  | площа | га | 0 | 0 |

# ДОДАТКИ

# Text boxes

Інв. № ориг.

Підпис і дата

Зам. інв. №